Лабораторная работа 6 (Lr6)

НЕРАЗВЕТВЛЁННЫЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Практическое ознакомление с установившимися режимами в последовательных RL-, RC- и RLC-цепях синусоидального тока.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. РЕАКТИВНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ XL И XC

И УГОЛ СДВИГА ФАЗ (

Уравнения электрического равновесия напряжений и токов цепи синусоидального тока можно записать в аналитической форме и представить графически в виде векторных диаграмм.

При анализе цепей синусоидального тока необходимо иметь в виду следующее:

( реактивное индуктивное сопротивление XL индуктивной катушки и реактивное ёмкостное XC  сопротивление конденсатора зависят от частоты  f  источника синусоидального напряжения  u = Um sin(2(ft + (u), т. е.

XL = ( L = 2( fL и XC  = 1/(( C) = 1/(2( f C),

где ( = 2( f ( угловая частота напряжения, рад/с;  f = 1/T ( циклическая частота, Гц; Т ( период синусоидального напряжения, с; (u ( его начальная фаза, рад или град;

( в ветвях с реактивными элементами L и C между напряжением и током возникает фазовый сдвиг (  ( (u ( (i, где (i ( начальная фаза тока (рис. 6.1). Угол ( (в рад или град) ( алгебраическая величина, изменяющаяся в диапазоне от   ( 90( (((/2 рад) до + 90(  (+(/2 рад). Знак и величина угла зависят от типа и величины параметров последовательно соединённых элементов R, L и C ветви и частоты  f  напряжения.

2. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКА

В RL-, RC- и RLC-ВЕТВЯХ

В табл. 6.1 представлены типовые ветви схемы цепи синусоидального тока, векторные диаграммы напряжений и токов ветвей и углы сдвига фаз ( между их векторами. Анализ векторных диаграмм показывает, что резистивный элемент R является частотно-независимым элементом: ток и напряжение на его зажимах совпадают по фазе (форма тока iR повторяет форму напряжения uR), поэтому при определении (по осциллограммам) угла сдвига фаз между напряжением и током в ветвях цепи в качестве датчика тока обычно используют резистор с сопротивлением R0, напряжение  uR0 = R0i с зажимов которого подаётся на один из входов осциллографа.

В индуктивном элементе ток отстаёт по фазе от напряжения на 90(, а в ёмкостном ( его опережает на 90(. В RL-, RC- и RLC-ветвях углы сдвига фаз зависят от значений параметров элементов ветвей и определяются, в общем случае, по формуле (  ( arctg((L ( (C )/R.

Т а б л и ц и  6.1

| Номер ветви (рис. 6.3) | Элементы ветви | Векторная диаграмма | Угол ( ( (u ( (i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ( ( ( |
| 2 |  |  | ( = 90( ((/2) |
| 3 |  |  | ( = ( 90( ((( /2) |
| 4 |  |  | ( = arctg((L/R) |
| 5 |  |  | ( ( arctg(((C/R) |
| 6 |  | а) (L > (C; см. ветвь 4; б) (L < (C; см. ветвь 5; в) (L = (C; см. ветвь 1 | ( ( arctg[((L ((C)/R] |

3. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА (

Значение угла сдвига фаз (  в ветвях схемы цепи определяют косвенным методом, измеряя временные интервалы на осциллограммах, т. е.

((( =  360((t/T,

где (t( временной интервал (рис. 6.2) между нулевыми значениями синусоид напряжения (синего цвета) и тока (красного цвета); угол (  берется со знаком "плюс", если ток отстаёт по фазе от напряжения (см. рис. 6.2), и со знаком  "минус", если ток опережает по фазе напряжение.

При измерении интервала времени (t целесообразно использовать визирные линии (визиры), расположенные слева и справа экрана осциллографа (см. рис. 6.4), на вход канала А которого будем подавать напряжение uR0, пропорциональное току ветви (цвет провода 1 ( красный), а на вход канала В ( напряжение u ветви (цвет провода 2 ( синий).

В библиотеке инструментов среды MS10 имеется виртуальный ваттметр XWM (см. рис. 6.3 и рис.6.4), который измеряет как активную мощность Р = UIcos(, потребляемую приёмником, так и коэффициент мощности (Power Factor) cos(  = Р/UI, где U и I – напряжение и ток потребителя энергии. Тогда модуль угла сдвига фаз между напряжением и током

(  = arccos(P/UI).

Знак угла ( определяют косвенным методом, например, подключая параллельно нагрузке конденсатор: если при этом коэффициент мощности cos(  увеличился (угол (  уменьшился), то угол ( имеет знак "+", и наоборот.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ                      К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Рассчитать индуктивное сопротивление XL катушки и ёмкостное сопротивление XC конденсатора при частотах, указанных в табл. 6.2, и занести полученные значения сопротивлений в табл. 6.2.

Значения индуктивности катушки и ёмкости конденсатора определить по формулам: L = 100 – 2,5N, мГн, C = 100 + 10N, мкф, где N ( номер записи фамилии студента в учебном журнале группы.

Т а б л и ц а  6.2

| Сопротивление X | при частоте f, Гц |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Рассчитано | XL, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено | U, B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XL, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитано | XC, Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерено | U, B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XC, Ом |  |  |  |  |  |  |  |

Построить (на одном рисунке) графики XL(f) и ХC(f). Отметить координаты точки пересечения графиков ( возможного режима резонанса напряжений при последовательном соединении катушки и конденсатора между собой и с источником синусоидального напряжения.

Задание 2. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду МS10 (щёлкнув мышью на команде Эксперимент меню комплекса Labworks). Открыть файл 6.3.ms10, размещённый в папке Circuit Design Suite 10.0, со схемой цепи синусоидального тока (рис. 6.3), или собрать схему цепи на рабочем поле среды МS10 и установить:

( красный цвет провода, подходящего к каналу А осциллографа, и синий для провода, подходящего к каналу В осциллографа;

( параметры пассивных элементов:

R0  = 1 мОм;  R1  =  R4   =  R5  =  R6  =  int(120/N), Ом;

L2  =  L4  =  L6  =  100 ( 2,5N,  мГн; С3  =  С5  =  С6  =  100  + 10N,  мкФ;

( параметры идеального источника синусоидального напряжения е1: ЭДС Е = 10 В (действующее значение), f  = 50 Гц; (u  = 0;

( режим работы АС амперметра A1 и вольтметра V1; сопротивление амперметра 1 нОм; сопротивление вольтметра 10 МОм;

( чувствительность 2 мВ/дел (mV/div) канала А осциллографа, в котором регистрируется напряжение, снимаемое с резистора R0; чувствительность      5 B/дел (5 V/div) канала В, в котором регистрируется напряжение ветви; длительность развертки (TIME BASE) в режиме Y/T ( 2 мс/дел (2 ms/div);

( управляющие ключами А, В, С, D, E и F клавиши А, В, C, D, E и F клавиатуры.

Скопировать схему электрической цепи синусоидального тока (рис. 6.3) на страницу отчёта.

Задание 3. Провести измерение токов, напряжений и углов сдвига фаз между ними в ветвях, содержащих соответственно резистивный R1, индуктивный L2 и емкостный C3 элементы.

С этой целью:

( подключить резистор R1 (нажать клавишу А клавиатуры) к источнику синусоидального напряжения е1, запустить программу моделирования схемы (щёлкнуть мышью на цифре 1 кнопки ) и убедиться (анализируя осциллограммы на экране осциллографа), что угол сдвига фаз между напряжением и током (  = 0. Ток I1 = U/R1;

( отключить резистор R1 (нажать клавишу А клавиатуры) и подключить катушку L2 (нажать клавишу В) к источнику e1. Показания вольтметра V1 и амперметра А1 при f = 50 Гц занести в табл. 6.2. Изменяя ступенчато частоту напряжения (30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 Гц), заносить показания вольтметра и амперметра в табл. 6.2. Рассчитать сопротивление    XL2(f) = UL/IL и сравнить полученные значения со значениями, найденными при выполнении задания 1. Убедиться (анализируя осциллограммы), что ток iL отстает по фазе от напряжения uL на угол (  = 90(. Скопировать (или зарисовать) в отчёт осциллограммы uL(t) и iL(t) при f = 50 Гц;

( повторить предыдущее задание относительно конденсатора С3, предварительно отключив от источника (посредством клавиши В) ветвь с элементом L2 и подключив с помощью клавиши С к источнику e1 ветвь с конденсатором С3. Показания приборов заносить в табл. 6.2. Рассчитать сопротивление конденсатора  XC3(f) = UC/IC (см. табл. 6.2) и сравнить полученные значения со значениями, найденными при выполнении задания 1. Убедиться (анализируя осциллограммы), что ток iС опережает по фазе напряжение uС на угол (  = 90(.

Скопировать (или зарисовать) на страницу отчёта осциллограммы uС(t) и iС(t) при f = 50 Гц.

Задание 4. Провести измерения токов, напряжений и углов сдвига фаз между ними в ветвях, содержащих соответственно RL-, RC- и  RLC-элементы. С этой целью:

( установить частоту f = 50 Гц источника напряжения е1 и подключить к нему ветвь R4L4, предварительно отключив ветвь с конденсатором C3. Показания приборов занести в табл. 6.3. Угол ( определить косвенным методом, воспользовавшись осциллограммами напряжения и тока ветви, или из показания ваттметра XWM1. Для удобства измерений изменяйте чувствительность каналов и длительность развёртки осциллографа.

Рассчитать полное Z4, активное R4 и реактивное XL4 сопротивления ветви R4L4 и занести их значения в табл. 6.3. Убедиться, что ток i в RL-ветви отстаёт по фазе от напряжения u на угол (4 = arctg(XL4/R4); скопировать (или зарисовать) на страницу отчёта осциллограммы напряжения и тока RL-ветви;

Т а б л и ц а  6.3

| Ветвь | Измерено | Рассчитано |
| --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | (, град | Z = U/I, Ом | R = Zcos(, Ом | X = Zsin(( Ом |
| R4L4 |  |  |  |  |  |  |
| R5C5 |  |  |  |  |  |  |
| R6L6C6 |  |  |  |  |  |  |

( повторить предыдущее задание для ветви R5C5, предварительно отключив от источника e1 четвёртую ветвь. Убедиться, что ток i в RC-ветви опережает по фазе напряжения u на угол (5 ( arctg(( XC /R5);

( скопировать (или зарисовать) осциллограммы напряжения и тока RC-ветви;

( повторить предыдущее задание для ветви с элементами R6, L6 и С6, предварительно отключив от источника e1 пятую ветвь. Убедится, что в RLC-ветви угол сдвига фаз (6 между напряжением и током зависит от величины реактивного сопротивления

X6 = XL6 ( XC6.

Если при частоте f = 50 Гц, угол (6 ( arctg(XL6 ( XC6)/R6 > 0, то, уменьшив частоту до 20-30 Гц, угол (6 изменит свой знак, и наоборот, если при  f = 50 Гц, угол (6 < 0, то, увеличив частоту  f  до 100…120 Гц, ток будет отставать по фазе от напряжения, при этом угол (6 > 0.

В качестве примера на рис. 6.4 представлены осциллограммы напряжения и тока R6L6C6-ветви и показание ваттметра XWM1 при указанных на рис. 6.3 параметрах элементов схемы. Анализ осциллограмм показывает, что ток i6 опережает по фазе напряжение u6 на угол

(6 = (360((t/T ( (360(2,847/4(5 ( ( 51,3(.

Воспользовавшись показанием ваттметра XWM1, находим модуль угла:

((6( = arccos(0,624) = 51,4(.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.

2. Электрические расчётные схемы и копия схемы цепи, собранной на рабочем поле программной среды MS10.

3. Расчётные формулы, векторные и временные диаграммы напряжений и токов ветвей цепи.

4. Таблицы с расчётными и экспериментальными данными.

5. Графики XL(f) и ХC(f).

6. Выводы по работе.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 6

1. Укажите, чему равен фазовый угол в цепи синусоидального тока, содержащей последовательно соединенные резистор с сопротивлением R = 5 Ом и конденсатор с сопротивлением XС  = 5 Ом?

(  =  30(          45(               60(            - 30(             -45(             90(

2. Укажите, как изменится ток в ветви, содержащей индуктивный элемент, если при неизменном уровне напряжения источника синусоидального тока увеличить частоту напряжения в 4 раза?

Величина тока не изменится

Ток уменьшится в два раза

Ток увеличится в 4 раза

Ток уменьшится в 4 раза

3. Укажите, чему равен ток I в последовательной RL-цепи  (R = XL  = 70,7 Ом) синусоидального тока с напряжением u = В?

44 А           22 А        11 А          5,5 А           2,2 А

4. Конденсатор с ёмкостью С = 1/6280 мФ установлен в цепи синусоидального тока с напряжением u = В. Укажите, чему равен ток I цепи?

0,22 А        0,44 А       2,2 А          4,4 А          10 А

5. Укажите последовательность фазовых углов в ветвях (R = XL = XС, см. рис.), включенных в цепь синусоидального напряжения.

а)

б)

в)

г)

6. Укажите ветвь, с которой сняты осциллограммы напряжения и тока.

7. Укажите ветвь, с которой сняты осциллограммы напряжения и тока, если R = XL = XС.

8. Укажите, чему равен фазовый угол в цепи синусоидального тока, содержащей последовательно соединенные резистор с сопротивлением R = 1 Ом и идеальную индуктивную катушку с сопротивлением XL  =  Ом?

(  = (30(             (45(              (60(                (90(             60(             30(

9. Укажите эквивалентную схему замещения пассивного двухполюсника, если известны ток и напряжение на его зажимах:

i = А и u = В.

10. Укажите эквивалентную схему замещения пассивного двухполюсника, если известны ток и напряжение на его зажимах:

i =А и u =  В.

11. Укажите эквивалентную схему замещения пассивного двухполюсника, если известны ток и напряжение на его зажимах:

i =А и u =  В.

# Text boxes

Рис. 6.1

Рис. 6.3

а)               б)             в)               г)

90(         (45(          45(         (90(

а)               б)             в)               г)

45(          (45(          90(         (90(

а)               б)             в)               г)

(45(           45(         90(          (90(

а)               б)             в)               г)

(90(           90(         (45(          45(

u

( t

i

0

(i

(u

(  > 0

Рис. 6.4