Лабораторная работа 8 (Lr8)

РЕЗОНАНСЫ В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование явления резонанса в последовательном и параллельном колебательных контурах и определение параметров колебательных контуров.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Под резонансом понимают такой режим работы электрической цепи, при котором её входное сопротивление имеет чисто резистивный характер и, следовательно, сдвиг фаз между напряжением u и током i на её входе равен нулю ((  = 0).

#### Цепи, в которых возникают резонансные явления, называют резонансными цепями или колебательными контурами. Простейший колебательный контур содержит один индуктивный L и один емкостный С элементы, соединенные между собой и источником синусоидального  напряжения последовательно (последовательный колебательный контур) или параллельно (параллельный колебательный контур).

#### Различают две основные разновидности резонансных режимов: резонанс напряжений и резонанс токов.

2. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ

Резонанс напряжений (РН) возникает в последовательном колебательном контуре (рис. 8.1). В схему замещения цепи, кроме индуктивного L и ёмкостного С элементов, включен также элемент R, учитывающий все виды активных потерь в контуре (в катушке, в конденсаторе, во внутреннем сопротивлении источника питания, в соединительных проводах).

Условием наступления РН в схеме (рис. 8.1) является равенство нулю реактивного сопротивления на входе цепи:

ХРН = ХL(РН) ( ХC(РН) = 0 или

(РНL = 1/((РНC),

откуда угловая (в рад/с) и циклическая (в Гц) резонансные частоты контура

и .

Характеристическое (волновое) сопротивление ( (в Ом) последовательного колебательного контура равно его индуктивному или ёмкостному сопротивлению при резонансе:

Добротностью Q контура называют отношение характеристического сопротивления (  контура к активному сопротивлению R при резонансе:

.

Чем больше ( и меньше R, тем добротнее контур, тем будут ýже частотные характеристики тока и напряжений на элементах контура. В радиотехнических контурах добротность Q = 100…1000; в электрических цепях добротность обычно не превышает 3…5.

Добротность показывает, во сколько раз напряжение на зажимах конденсатора UC или индуктивное напряжение UL катушки при резонансе больше напряжения питания контура U:

Ток I при РН имеет максимальное значение, т. к.

.

Нормированная амплитудно-частотная характеристика тока Ni(f) =        = I(f)/Imax и фазочастотная характеристика ((f) на входе контура при Q > 1 представлены на рис. 8.2.

Характерной особенностью режима РН является превышение напряжениями UL и UC  входного напряжения U контура, первопричиной которого является ЭДС самоиндукции

Векторные диаграммы напряжений на элементах контура до режима резонанса (а), при режиме резонанса (б) и после режима РН (в) представлены на рис. 8.3. Отметим, что векторы напряжений на индуктивном UL и ёмкостном UC элементах при РН больше вектора входного напряжения U в Q раз, а угол сдвига фаз на входе цепи (  = 0 (рис. 8.3, б), т. е. цепь при резонансе носит чисто активный характер. До резонанса (f < fРН, угол ( < 0) цепь носит активно-ёмкостный характер (рис. 8.3, а), а после резонанса        (f  > fРН, угол (  > 0) ( активно-индуктивный характер (рис. 8.3, в).

Важнейшей характеристикой контура является его полоса пропускания (рис. 8.2):

(f = fв (  fн  или (( = (в ( (н,

под которой понимают диапазон частот, в пределах которого значение нормированного тока Ni(f) = I(f)/Imax равно или больше . На границах полосы пропускания, т. е. на частотах fв  и  fн  (или (в и (н), называемых верхней и нижней частотами среза, нормированный ток  активная мощность P = 0,5Pmax, а угол (  = ( 45(.

Приближённо полосу пропускания контура определяют по формуле

или ,

откуда следует, что чем больше добротность, тем ýже полоса пропускания контура (рис. 8.4).

На практике параллельно конденсатору подключают приёмник, сопротивление которого порядка Rн = 10, …, 100 кОм. При небольших значениях Rн полоса пропускания (f увеличивается, а добротность контура снижается и равна

3. РЕЗОНАНС ТОКОВ

Резонанс токов (РТ) возникает в параллельном колебательном контуре (рис. 8.5), условием которого является равенство нулю входной реактивной проводимости bPT = bL(PT)  – bC (PT) = 0 или

откуда резонансная угловая частота

,

где  ( резонансная частота контура без потерь (R1 = R2 = 0);

( характеристическое сопротивление контура.

Резонансные свойства цепи с двумя ветвями R1L и R2C (см. рис. 8.5) удобно изучать применительно к её эквивалентной схеме замещения с тремя параллельно соединёнными ветвями с параметрами g, bL и bC (рис. 8.6, а), равными

; ; .

Тогда добротность параллельного колебательного контура

.

Добротность Q равна также отношению тока IС в ветви с конденсатором (при R2 = 0, см. рис. 8.5) при режиме РТ и тока IРТ на зажимах контура, т. е.

.

Ток I при РТ имеет минимальное значение,

,

так как полная проводимость контура в этом режиме YРТ =  g(РТ) = Ymin, а сопротивление контура .

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) тока I(f) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) ((f) реального и идеального контуров приведены на рис. 8.6, б и в.

Векторные диаграммы токов ветвей и тока на входе реального (а) и идеального (в) колебательных контуров для режима РТ представлены на рис. 8.7, б и г; ток I1 в первой ветви отстаёт от напряжения по фазе на угол (1, а ток I2 во второй ветви его опережает по фазе на угол (2 (рис. 8.7, б).

При режиме РТ ток I на входе контура, как правило, меньше токов I1 и I2 ветвей, а для идеального контура ток IРТ = 0 (рис. 8.7, г). При подключении приёмника Rн параллельно конденсатору (при , см. рис. 8.7, а) добротность нагруженного контура снижается тем сильнее, чем меньше Rн:

, где .

## Приближённо полосу пропускания контура определяют по формуле

или .

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Задание 1. Найти параметры элементов схем контуров (рис. 8.8) с округлением до десятичного знака по формулам:

В [Е ( (10, …, 4), В)];  f = (30, …, 120) Гц, где N – номер записи фамилии студента в учебном журнале группы;

Ом; [R (10, …, 2 Ом]; 0,2 Ом;

мГн; [L1 ( 100, …, 18 мГн];

С1 = С2 = 100 + 10N, мкФ [С ( 110, …, 400 мкФ];

мГн [L2 ( 25, …, 4,6 мГн]

и занести их значения в табл. 8.1.

Рассчитать напряжения на элементах схемы, токи ветвей и углы сдвига фаз (k ветвей и токи на входе колебательных контуров при резонансных частотах:

,

и занести их значения в табл. 8.2.

Задание 2. По данным табл. 8.2 построить векторные диаграммы напряжений и токов схем замещения контуров в режиме резонанса. Убедиться, что угол ( между вектором напряжения  и вектором тока  в последовательном колебательном контуре и угол ( между вектором U и вектором тока  в параллельном колебательном контуре близки к нулю.

### Т а б л и ц а  8.2

| Положение ключа S | Ток, напряжение, угол ( | Рассчитано | Измерено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частота | Частота f, Гц |
|  |  | fPH, Гц | fPТ, Гц | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | fр |
| Нижнее | I0, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UR, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UL, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UC, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее | I1, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1, град |  |  | Примечание. . |
|  | (2, град |  |  |  |

Задание 3. Рассчитать параметры колебательных контуров:

( добротность  последовательного контура и добротность  параллельного контура;

( характеристическое сопротивление  и характеристическую проводимость   контуров;

( полосу пропускания  последовательного контура и полосу пропускания  параллельного контура.

Задание 4. Запустить лабораторный комплекс Labworks и среду МS10 (щёлкнув мышью на команде Эксперимент меню комплекса Labworks). Открыть файл 8.9.ms10, размещённый в папке Circuit Design Suite 10.0, или собрать на рабочем поле среды МS10 схему (рис. 8.9) для исследования резонансных явлений в колебательных контурах, и установить параметры её элементов (см. табл. 8.1), а также сопротивления RА =   = 1 мОм амперметров А1, А2 и А3 и RV = 10 МОм вольтметров V, V1 и V2, режим АС работы измерительных приборов.

Скопировать схему цепи на страницу отчёта.

В нижнем положении переключателя S формируется последовательный колебательный контур, а в верхнем – параллельный. С помощью ваттметра и осциллографа, включенных на входе цепи, удобно наблюдать за характером изменения потребляемой контуром активной мощности Р и угла сдвига фаз ( при изменении частоты f входного напряжения u.

Модуль угла (( ( = arccos(P/UI), а знак ( определять по расположению осциллограмм напряжения u и тока i на экране осциллографа: если ток i опережает по фазе напряжение u, то угол (  берётся со знаком "минус", а если ток i отстаёт по фазе от напряжения u, то угол (  имеет знак "плюс".

Ступенчато изменяя частоту ЭДС источника е от 30 Гц до 140 Гц, снимать показания приборов и заносить их в табл. 8.2.

Задание 5. Используя данные эксперимента, построить графики амплитудно-частотных характеристик токов и напряжений: на одном рисунке разместить графики I0(f); UR(f); UL(f); UC(f), а на втором ( графики I(f); I1(f) и I2(f).

Отметить на графиках координаты точек напряжений и токов при резонансных режимах. На первом рисунке провести пунктирную горизонтальную линию, соответствующую масштабу входного напряжения U.

Сформулировать в отчёте выводы о влиянии частоты входного напряжения на характер изменения резонансных кривых последовательного и параллельного колебательных контуров.

По данным табл. 8.2 для чётных вариантов построить векторные диаграммы напряжений и тока последовательного контура при частотах  30 Гц и 90 Гц, а для нечётных вариантов ( векторные диаграммы токов и напряжения параллельного контура при частотах 90 Гц и 120 Гц.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

1. Наименование и цель работы.

2. Электрические расчётные схемы и копия схемы цепи, смоделированной в программной среде MS10.

3. Расчётные формулы и значения параметров колебательных контуров, векторные диаграммы напряжений и токов, графики резонансных кривых.

4. Таблицы с расчётными и экспериментальными данными.

5. Выводы по работе.

##### ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ 8

1. Укажите, какие признаки из приведенных ниже характеризуют режим резонанса напряжений, а какие – режим резонанса токов:

б) возникает в цепи синусоидального тока, когда катушка и конденсатор включены последовательно между собой и с источником;

в) ток на зажимах контура достигает максимального значения;

г) ток на зажимах контура достигает минимального значения;

д) значение полной входной проводимости контура минимальное;

е) значение полного входного сопротивления контура минимальное;

ж) чем больше добротность, тем ýже полоса пропускания контура:

для резонанса напряжений:    а) (      б)  (     в)  (     г) (     д)  (      е)  (     ж)  (

для резонанса токов:               а) (      б)  (     в) (      г) (     д)  (      е)  (     ж)  (

2. Укажите условие возникновения резонанса напряжений.

R = 0         ( ( 0

3. Укажите выражение характеристического сопротивления ( колебательных контуров:

4. Укажите, добротность контура отображает кратность превышения напряжения на ёмкостном элементе над входным напряжением или тока ёмкостного элемента над входным током простейших последовательного и параллельного колебательных контуров?

Да             Нет

5. Укажите приближённое значение полосы пропускания сигнала, если при резонансной частоте f = 1000 Гц добротность контура равна Q = 100.

10 Гц            5 Гц             1 Гц              0,1 Гц             0,01 Гц

6. Определите ток при резонансе в последовательном колебательном контуре с параметрами: R = 10 Ом; L = 1 мГн; С = 1 мкФ, если напряжение на зажимах контура U = 20 В.

0,5 А             1 А             1,5 А                 2 А               2,5 А

7. Укажите значение добротности параллельного колебательного контура, схема замещения которого представлена тремя параллельно соединёнными ветвями с параметрами: gРТ = 0,2(  мCм; С = 2(  мкФ; L = 5/(  мГн; резонансная частота (РТ  = 104 рад/с.

1000                500                  400               200                100

8. Определите показание вольтметра VC в схеме цепи при резонансе, если известны показания вольтметра V = 10 В и частота f = 1 МГц напряжения u.

1 В     2 В     3 В    4 В     5 В     6 В

9. Укажите, чему равно показание амперметра А, если цепь находится в режиме резонанса токов? Показания других амперметров одинаковы: А1 = А2 = А3 = 2 A.

6           5           4             3           2          1

10. Укажите, чему равно показание амперметра А в цепи (см. рис.), если XL = XC  = R = 1 кОм?

(          1 А        2А         0         1 мА

11. Укажите значение угла сдвига фаз между напряжением и током на входе последовательного колебательного контура на границах  полосы пропускания.

(180(                 (90(              (45(              (30(               (0(

12. Укажите значение угловой резонансной частоты последовательного колебательного контура с параметрами: R = 1 Ом; L = 10 мГн; С = 1 мкФ.

104 рад/с            103 рад/с       102 рад/с      10 рад/с        1 рад/с

# Text boxes

Рис. 8.2

Рис. 8.9

S

i2

i

i1

C2

L2

R2

R3

е

Рис. 8.8

i0

C1

L1

R1

u

| Т а б л и ц а 8.1 |
| --- |
| Вариант N = … |
| R1L1C1-контур | R2L2R3C2-контур |
| E = … , B | E = … , B |
| R1 = …, Oм | R2 = R3 =…, Oм |
| L1 = …, мГн | L2 = …, мГн |
| C1 = …, мкФ | C2 = … , мкФ |