Лабораторная работа

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТИРИСТОР

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Снятие и анализ вольтамперных характеристик полупроводникового выпрямительного диода, стабилитрона и тиристора; определение их параметров по характеристикам.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. ТИРИСТОР

Тиристор – это полупроводниковый прибор, обладающий двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. В открытом состоянии тиристор хорошо проводит электрический ток, а в закрытом ( имеет большое  сопротивление. Основное назначение тиристоров – бесконтактная коммутация электрических цепей.

Тиристор имеет три вывода: анод А, катод К и управляющий электрод  У  (рис. 21.4, а). При отсутствии напряжения Uy на управляющем электроде и при приложении напряжения Ua к аноду оба эмиттерных перехода ЭП открыты, а коллекторный переход КП закрыт, и почти всё анодное напряжение Ua приложено к переходу КП. При увеличении напряжения Ua до значения напряжения отпирания  Uот ток анода мал, а сопротивление прибора велико.

При напряжении анода Ua = Uот происходит лавинообразный пробой КП  перехода, сопротивление тиристора уменьшается, и ток анода практически огранивается сопротивлением резистора Rн, т. е. Ia ( Ua/Rн. Как видно из рис. 21.4, б, тиристор имеет два устойчивых состояния: участки оа и гд, наличие которых позволяет использовать прибор в качестве мощного переключающего элемента в различных схемах автоматики. Наличие же участка бв с отрицательным дифференциальным сопротивлением позволяет использовать прибор в различных схемах генераторов и модуляторов.

Чтобы выключить тиристор, нужно уменьшить анодное напряжение Ua до значения, при котором ток анода станет меньше тока удержания, т. е.   Iа < Iуд. На практике уменьшают напряжение Ua до нуля или прикладывают к аноду напряжение отрицательной полярности.

Недостатком неуправляемого тиристора, называемого динистором, является большая зависимость напряжения включения Uот и тока удержания Iуд от температуры.

При подаче напряжения +Uy на управляющий электрод У, присоединенный к среднему p-слою кристалла тиристора (см. рис. 21,4, а), происходит смещение коллекторного перехода КП, появляется ток Iy, причем с его увеличением уменьшается напряжение отпирания Uот тиристора (см. рис. 21.4, б). При Iy ( Iy2 вольтамперная характеристика тиристора спрямляется.

После открытия тиристора ток Iy управляющего электрода перестаёт оказывать какое-либо влияние на работу тиристора. При подаче на анод синусоидального напряжения тиристор закрывается во время отрицательной полуволны напряжения. На рис. 21.5 показаны временные диаграммы напряжения ua и тока ia анода, а также импульсы управляющего тока iy.

Управляющая характеристика по току Ia(() тиристора от угла отпирания ( изображена на рис. 21.6.

Тиристоры изготавливают на различные коммутируемые токи Ia  (вплоть до тысяч ампер) и напряжения Ua (тысячи вольт) при управляющих токах в десятки и сотни миллиампер.

Время переключения тока (порядка 50…100 мА) маломощных тиристоров составляет доли микросекунд, а время восстановления сопротивления тиристора при токе Iа = 10 А составляет 200…250 мкс. Коэффициент усиления по мощности тиристора

Основные параметры тиристоров:

(  напряжение на открытом тиристоре Uот = 1…1,5 В;

(  максимальный допустимый ток анода Ia.max;

(  управляющие напряжение Uy и ток Iy;

(  время включения и выключения tвкл и  tвык;

(  допустимое обратное напряжение тиристора Uобр.max .

Например, тиристор типа КУ201А имеет следующие параметры:

Ia.max = 2 A, tвкл = 10 мкс, Iy.max  =  2…100 мА.

Задание 1. Cобрать схему испытания тиристора VS типа 2N2573 (рис. 21.13), содержащей, кроме источников постоянного Е1 и синусоидального Е2 напряжения, генератор Е3 прямоугольных импульсов с регулируемым временем задержки (Delay Time) импульсов tз, длительностью импульсов (Pulse Width) (задана длительность tи = 1 мс) и периодом (Period) Т (задан период Т = 10 мс); датчик тока INUT (источник напряжения, управляемый током: при коэффициенте передачи INUT k = 1 Ом значение выходного напряжения в вольтах равно значению тока в амперах; например, значение напряжения 19,465 В (Chanel_B,  см. рис. 21.13, справа) равно значению протекающего через тиристор тока 19,465 А, а напряжение на открытом тиристоре (Chanel_А) Uа = 1,071 В); два реле времени Rele1 и Rele2 (два переключателя с программируемым временем переключения для задания задержки (0 sec) и продолжительности (0,05 sec) вывода результатов моделирования (осциллограмм) на экран осциллографа XSC1); резистор R1 c сопротивлением 2 Ом, ограничивающем ток открытого тиристора,  и потенциометр R2 для задания тока отпирания тиристора.

Значения параметров номинированного тиристора VS типа 2N2573 приведены в окне (рис. 21.14), где:

• VDRM = 2.5e+1 (напряжение отпирания Uот = 25 B);

• IDRM = 1e-5 (обратный ток I0 = 10 мкА);

• ITM = 2e+1 (допустимый ток анода Ia.max = 20 A);

• VTM = 1.1e+0 (напряжение на открытом тиристоре Uпр = 1,1 B);

• IH = 1e-2 (ток удержания Iуд = 10 мА);

• VGT = 7e-1 (управляющее напряжение Uу = 0,7 В на открытом тиристоре);

•  IGT = 4e-2 (ток управляющего электрода Iу = 40 мА).

При определении напряжения отпирания динистора (тиристора VS при напряжении Uу = 0) нужно принять ЭДС Е1 = 40…50 В. Из анализа ВАХ данной модели динистора (рис. 21.15), снятой с помощью прибора XIV1, следует, что напряжение отпирания динистора Uоm ( 37,4 В, хотя в паспортных данных этой модели указано Uот = 25 B.

Скопировать изображение схемы (рис. 21.13) на страницу отчёта.

Установить переключатель Q (см. рис. 21.13) в правое положение, замкнуть ключ S, последовательно задавать время задержки tз  = 1; 4 и     7 мс импульсов управления Uу генератора Е3 и зарисовать (или скопировать) на страницу отчёта осциллограммы напряжения uа  и тока iа тиристора.

В качестве примера на рис. 21.16 приведены осциллограммы напряжения uа и тока iа тиристора при времени задержки управляющего импульса tз = 5 мс (угле отпирания ( = 90() по отношению к началу нарастания анодного синусоидального напряжения с периодом Т = 20 мс. Выведенные в среднем окне цифры (ниже осциллограмм напряжения и тока на рис. 21.16) есть координаты точек осциллограмм, в которых их пересекают визирные линии. Кнопки и поля, расположенные внизу окна осциллограмм, предназначены для выбора режимов работы каналов А и В ввода сигналов, смещения графиков кривых зависимостей по осям Х и Y, а также масштабов как горизонтальной развёртки лучей, так и усиления входных сигналов.

Примечание. При измерении виртуальными приборами среды МS10 несинусоидальных величин, коими являются напряжение и ток тиристора при угле отпирания ( ( 0, следует иметь в виду, что их показания в режиме АС будут приближенными, так как эти приборы смоделированы на измерение действующих значений синусоидальных величин.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Наименование и цель работы.

2. Перечень приборов, использованных в экспериментах, с их краткими характеристиками.

3. Изображения электрических схем испытания диода, стабилитрона, тиристора и осциллограмм ВАХ приборов.

4. Таблицы результатов измерений и расчётов.

5. Расчётные формулы.

6. Выводы по работе.

# Text boxes

Рис. 21.13

Рис. 21.14

Рис. 21.15

Рис. 21.16