ТАБЛИЦЫ

Вода и водяной пар

Справочные материалы для практических и лабораторных занятий

Буянов О.Н., Архипова Л.М.

Кемерово 2005

Содержание

Введение	3

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температуре) [1]	5

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлению) [1]	19

Термодинамические свойства воды и перегретого пара [1]	29

Теплофизические свойства воды и водяного пара на линии насыщения [  ]	65

# Введение

Для определения значений параметров необходимо знать, в каком агрегатном состоянии находится рабочее вещество: недогретой до температуры кипения жидкости, кипящей жидкости, насыщенного или перегретого выше температуры насыщения пара. Насыщенный пар может быть сухим или влажным, представляющим собой смесь сухого пара и кипящей жидкости.

Параметры состояния кипящей жидкости и сухого насыщенного пара однозначно определяются, если известен хотя бы один параметр (как правило, температура или давление). Значение параметров состояния влажного пара рассчитывают по значениям температуры или давления и степени сухости пара, отражающей массу пара в массе рабочего вещества. Для определения параметров состояния переохлажденной жидкости и перегретого пара необходимо знать, как минимум два параметра (например, температуру и давление).

В методических указаниях приведены таблицы термодинамических и физических свойств воды, водяного пара, аммиака, хладагентов R 12 и R 22, сухого воздуха.

В случае, если в таблицах нет значений параметров, по которым рассчитывают значения других свойств рабочего вещества, то применяют интерполяцию данных.

Список основных условных обозначений

а	– коэффициент температуропроводности, м2/с

ср	– изобарная теплоемкость, кДж/(кг∙К)

h	– удельная энтальпия, кДж/кг

Pr	– критерий Прандтля

р	– давление, Па

r	– удельная теплота парообразования, кДж/кг

R	– удельная газовая постоянная, Дж/(кг∙К)

s	– удельная энтропия, кДж/(кг∙К)

Т	– температура, К; t, ºС

v	– удельный объем, м3/кг

β	– коэффициент объемного расширения, К–1

λ	– коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К)

μ	– коэффициент динамической вязкости, Па∙с

ν	– коэффициент кинематической вязкости м2/с

ρ	– плотность, кг/м3

x	– степень сухости;

Индексы

′	– насыщенная жидкость;

″	– сухой пар;

s	– насыщение.

# Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температуре) [1]

Таблица 1

| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | кПа | м3/кг | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | кДж/(кг·К) |
| 0 | 0,6108 | 0,0010002 | 206,32 | -0,04 | 2501,0 | 2501,0 | -0,0002 | 9,1565 |
| 1 | 0,6566 | 0,0010002 | 192,61 | 4,17 | 2502,8 | 2498,6 | 0,0152 | 9,1298 |
| 2 | 0,7054 | 0,0010001 | 179,94 | 8,39 | 2504,7 | 2496,3 | 0,0306 | 9,1035 |
| 3 | 0,7575 | 0,0010001 | 168,17 | 12,60 | 2506,5 | 2493,9 | 0,0459 | 9,0773 |
| 4 | 0,8129 | 0,0010000 | 157,27 | 16,80 | 2508,3 | 2491,5 | 0,0611 | 9,0514 |
| 5 | 0,8718 | 0,0010000 | 147,17 | 21,01 | 2510,2 | 2489,2 | 0,0762 | 9,0258 |
| 6 | 0,9346 | 0,0010000 | 137,768 | 25,21 | 2512,0 | 2486,8 | 0,0913 | 9,0003 |
| 7 | 1,0012 | 0,0010001 | 129,061 | 29,41 | 2513,9 | 2484,5 | 0,1063 | 8,9751 |
| 8 | 1,0721 | 0,0010001 | 120,952 | 33,60 | 2515,7 | 2482,1 | 0,1213 | 8,9501 |
| 9 | 1,1473 | 0,0010002 | 113,423 | 37,80 | 2517,5 | 2479,7 | 0,1362 | 8,9254 |
| 10 | 1,2271 | 0,0010003 | 106,419 | 41,99 | 2519,4 | 2477,4 | 0,1510 | 8,9009 |
| 11 | 1,3118 | 0,0010003 | 99,896 | 46,19 | 2521,2 | 2475,0 | 0,1658 | 8,8766 |
| 12 | 1,4015 | 0,0010004 | 93,828 | 50,38 | 2523,0 | 2472,6 | 0,1805 | 8,8525 |
| 13 | 1,4967 | 0,0010006 | 88,165 | 54,57 | 2524,9 | 2470,2 | 0,1952 | 8,8286 |
| 14 | 1,5974 | 0,0010007 | 82,893 | 58,75 | 2526,7 | 2467,9 | 0,2098 | 8,8050 |
| 15 | 1,7041 | 0,0010008 | 77,970 | 62,94 | 2528,6 | 2465,7 | 0,2243 | 8,7815 |
| 16 | 1,8170 | 0,0010010 | 73,376 | 67,13 | 2530,4 | 2463,3 | 0,2388 | 8,7583 |
| 17 | 1,9364 | 0,0010012 | 69,087 | 71,31 | 2532,2 | 2460,9 | 0,2533 | 8,7353 |
| 18 | 2,0626 | 0,0010013 | 65,080 | 75,50 | 2534,0 | 2458,5 | 0,2677 | 8,7125 |
| 19 | 2,1960 | 0,0010015 | 61,334 | 79,68 | 2535,9 | 2456,2 | 0,2820 | 8,6898 |
| 20 | 2,3368 | 0,0010017 | 57,833 | 83,86 | 2537,7 | 2453,8 | 0,2963 | 8,6674 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 21 | 2,4855 | 0,0010019 | 54,556 | 88,04 | 2539,5 | 2451,5 | 0,3105 | 8,6452 |
| 22 | 2,6424 | 0,0010022 | 51,488 | 92,22 | 2541,4 | 2449,2 | 0,3247 | 8,6232 |
| 23 | 2,8079 | 0,0010024 | 48,615 | 96,41 | 2543,2 | 2446,8 | 0,3389 | 8,6014 |
| 24 | 2,9824 | 0,0010026 | 45,923 | 100,59 | 2545,0 | 2444,4 | 0,3530 | 8,5797 |
| 25 | 3,1663 | 0,0010030 | 43,399 | 104,77 | 2546,8 | 2442,0 | 0,3670 | 8,5583 |
| 26 | 3,3600 | 0,0010032 | 41,031 | 108,95 | 2548,6 | 2439,6 | 0,3810 | 8,5370 |
| 27 | 3,5639 | 0,0010034 | 38,811 | 113,13 | 2550,4 | 2437,3 | 0,3949 | 8,5159 |
| 28 | 3,7785 | 0,0010037 | 36,726 | 117,31 | 2552,3 | 2435,0 | 0,4088 | 8,4950 |
| 29 | 4,0043 | 0,0010040 | 34,768 | 121,48 | 2554,1 | 2432,6 | 0,4227 | 8,4743 |
| 30 | 4,2417 | 0,0010043 | 32,929 | 125,66 | 2555,9 | 2430,2 | 0,4365 | 8,4537 |
| 31 | 4,4913 | 0,0010046 | 31,199 | 129,84 | 2557,7 | 2427,9 | 0,4503 | 8,4334 |
| 32 | 4,7536 | 0,0010049 | 29,572 | 134,02 | 2559,5 | 2425,5 | 0,4640 | 8,4132 |
| 33 | 5,0290 | 0,0010053 | 28,042 | 138,20 | 2561,4 | 2423,2 | 0,4777 | 8,3932 |
| 34 | 5,3182 | 0,0010056 | 26,602 | 142,38 | 2563,2 | 2420,8 | 0,4913 | 8,3733 |
| 35 | 5,6217 | 0,001060 | 25,246 | 146,56 | 2565,0 | 2418,4 | 0,5049 | 8,3536 |
| 36 | 5,9401 | 0,0010063 | 23,968 | 150,74 | 2566,8 | 2416,1 | 0,5184 | 8,3341 |
| 37 | 6,2740 | 0,0010067 | 22,764 | 154,92 | 2568,6 | 2413,7 | 0,5319 | 8,3147 |
| 38 | 6,6240 | 0,0010070 | 21,629 | 159,09 | 2570,4 | 2411,3 | 0,5453 | 8,2955 |
| 39 | 6,9907 | 0,0010074 | 20,558 | 163,27 | 2572,2 | 2408,9 | 0,5588 | 8,2765 |
| 40 | 7,3749 | 0,0010078 | 19,548 | 167,45 | 2404,2 | 2406,5 | 0,5721 | 8,2389 |
| 41 | 7,7772 | 0,0010082 | 18,594 | 171,63 | 2575,8 | 2404,2 | 0,5854 | 8,2389 |
| 42 | 8,1983 | 0,0010086 | 17,694 | 175,81 | 2577,6 | 2401,8 | 0,5987 | 8,2203 |
| 43 | 8,6390 | 0,0010090 | 16,843 | 179,99 | 2579,4 | 2399,4 | 0,6120 | 8,2019 |
| 44 | 9,0998 | 0,0010094 | 16,039 | 184,17 | 2581,1 | 2396,9 | 0,6252 | 8,1836 |
| 45 | 9,5817 | 0,0010099 | 15,278 | 188,35 | 2394,5 | 2394,5 | 0,6383 | 8,1655 |
| 46 | 10,085 | 0,0010103 | 14,559 | 192,53 | 2584,7 | 2392,2 | 0,6514 | 8,1475 |
| 47 | 10,612 | 0,0010107 | 13,879 | 196,71 | 2586,5 | 2389,8 | 0,6645 | 8,1297 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 48 | 11,161 | 0,0010112 | 13,236 | 200,89 | 2588,3 | 2387,4 | 0,6776 | 8,1121 |
| 49 | 11,735 | 0,0010116 | 12,626 | 205,07 | 2590,1 | 2385,0 | 0,6906 | 8,0945 |
| 50 | 12,335 | 0,0010121 | 12,048 | 209,26 | 2382,5 | 2382,5 | 0,7035 | 8,0771 |
| 51 | 12,960 | 0,0010126 | 11,501 | 213,44 | 2593,6 | 2380,2 | 0,7164 | 8,0598 |
| 52 | 13,612 | 0,0010131 | 10,982 | 217,62 | 2595,4 | 2377,8 | 0,7293 | 8,0427 |
| 53 | 14,292 | 0,0010136 | 10,490 | 221,80 | 2597,2 | 2375,4 | 0,7422 | 8,0258 |
| 54 | 15,001 | 0,0010140 | 10,024 | 225,98 | 2598,9 | 2372,9 | 0,7550 | 8,0089 |
| 55 | 15,740 | 0,0010145 | 9,5812 | 230,17 | 2600,7 | 2370,5 | 0,7677 | 7,9922 |
| 56 | 16,510 | 0,0010150 | 9,1609 | 234,35 | 2602,4 | 2368,1 | 0,7804 | 7,9756 |
| 57 | 17,312 | 0,0010156 | 8,7618 | 238,54 | 2604,2 | 2365,7 | 0,7931 | 7,9591 |
| 58 | 18,146 | 0,0010161 | 8,3831 | 242,72 | 2606,0 | 2363,3 | 0,8058 | 7,9428 |
| 59 | 19,015 | 0,0010166 | 8,0229 | 246,91 | 2607,7 | 2360,8 | 0,8184 | 7,9266 |
| 60 | 19,919 | 0,00101712 | 7,6807 | 251,09 | 2609,5 | 2358,4 | 0,8310 | 7,9106 |
| 61 | 20,859 | 0,0010177 | 7,3554 | 255,28 | 2611,2 | 2355,9 | 0,8435 | 7,8946 |
| 62 | 21,837 | 0,001082 | 7,0458 | 259,46 | 2613,0 | 2353,5 | 0,8560 | 7,8788 |
| 63 | 22,854 | 0,0010188 | 6,7512 | 263,65 | 2614,7 | 2351,1 | 0,8685 | 7,8631 |
| 64 | 23,910 | 0,0010193 | 6,4711 | 267,84 | 2616,4 | 2348,6 | 0,8809 | 7,8475 |
| 65 | 25,008 | 0,0010199 | 6,2042 | 272,02 | 2618,2 | 2346,2 | 0,8933 | 7,8320 |
| 66 | 26,148 | 0,0010205 | 5,9502 | 276,21 | 2619,9 | 2343,7 | 0,9057 | 7,8167 |
| 67 | 27,332 | 0,0010211 | 5,7082 | 280,40 | 2621,6 | 2341,2 | 0,9180 | 7,8015 |
| 68 | 28,561 | 0,0010217 | 5,4775 | 284,59 | 2623,3 | 2338,7 | 0,9303 | 7,7864 |
| 69 | 29,837 | 0,0010222 | 5,2576 | 288,78 | 2625,1 | 2336,3 | 0,9426 | 7,7714 |
| 70 | 31,161 | 0,0010228 | 5,0479 | 292,97 | 2626,8 | 2333,8 | 0,9548 | 7,7565 |
| 71 | 31,161 | 0,0010228 | 5,0479 | 292,97 | 2626,8 | 2333,8 | 0,9548 | 7,7565 |
| 72 | 32,533 | 0,0010235 | 4,8481 | 297,16 | 2628,5 | 2331,3 | 0,9670 | 7,7417 |
| 73 | 33,957 | 0,0010241 | 4,6574 | 301,36 | 2630,2 | 2328,8 | 0,9792 | 7,7270 |
| 74 | 35,433 | 0,0010247 | 4,4753 | 305,55 | 2631,9 | 2326,3 | 0,9913 | 7,7125 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 75 | 36,963 | 0,0010253 | 4,3015 | 309,74 | 2633,6 | 2323,9 | 1,0034 | 7,6980 |
| 76 | 40,190 | 0,0010266 | 3,9771 | 318,13 | 2637,0 | 2318,9 | 1,0275 | 7,6694 |
| 77 | 41,890 | 0,0010272 | 3,8257 | 322,33 | 2638,7 | 2316,4 | 1,0395 | 7,6553 |
| 78 | 43,650 | 0,0010279 | 3,6811 | 326,52 | 2640,4 | 2313,9 | 1,0514 | 7,6413 |
| 79 | 45,473 | 0,0010285 | 3,5427 | 330,72 | 2642,1 | 2311,4 | 1,0634 | 7,6274 |
| 80 | 47,359 | 0,0010292 | 3,4104 | 334,92 | 2643,8 | 2308,9 | 1,0752 | 7,6135 |
| 81 | 49,310 | 0,0010299 | 3,2839 | 339,11 | 2645,4 | 2306,3 | 1,0871 | 7,5998 |
| 82 | 51,328 | 0,0010305 | 3,1629 | 343,31 | 2647,1 | 2303,8 | 1,0990 | 7,5862 |
| 83 | 53,415 | 0,0010312 | 3,0471 | 347,51 | 2648,8 | 2301,3 | 1,1108 | 7,5726 |
| 84 | 55,572 | 0,0010319 | 2,9362 | 351,71 | 2650,4 | 2298,7 | 1,1225 | 7,5592 |
| 85 | 57,803 | 0,0010326 | 2,8300 | 355,92 | 2652,1 | 2296,2 | 1,1343 | 7,5459 |
| 86 | 60,107 | 0,0010333 | 2,7284 | 360,12 | 2653,7 | 2293,6 | 1,1460 | 7,5326 |
| 87 | 62,488 | 0,0010340 | 2,6309 | 364,32 | 2655,4 | 2291,1 | 1,1577 | 7,5195 |
| 88 | 64,947 | 0,0010347 | 2,5376 | 368,53 | 2657,0 | 2288,5 | 1,1693 | 7,5064 |
| 89 | 67,486 | 0,0010354 | 2,4482 | 372,73 | 2658,7 | 2286,0 | 1,1809 | 7,4934 |
| 90 | 70,,108 | 0,0010361 | 2,3624 | 376,94 | 2660,3 | 2283,4 | 1,1925 | 7,7805 |
| 91 | 72,814 | 0,0010369 | 2,2801 | 381,15 | 2661,9 | 2280,7 | 1,2041 | 7,4677 |
| 92 | 75,607 | 0,0010376 | 2,2012 | 385,36 | 2663,5 | 2278,1 | 1,2156 | 7,4550 |
| 93 | 78,488 | 0,0010384 | 2,1256 | 389,57 | 2665,2 | 2275,6 | 1,2271 | 7,4424 |
| 94 | 81,460 | 0,0010391 | 2,0529 | 393,78 | 2666,8 | 2273,0 | 1,2386 | 7,4299 |
| 95 | 84,525 | 0,0010398 | 1,9832 | 397,99 | 2668,4 | 2270,4 | 1,2500 | 7,4174 |
| 96 | 87,685 | 0,0010406 | 1,9163 | 402,20 | 2670,0 | 2267,8 | 1,2615 | 7,4051 |
| 97 | 90,943 | 0,0010414 | 1,8520 | 406,42 | 2671,6 | 2265,2 | 1,2729 | 7,3928 |
| 98 | 94,301 | 0,0010421 | 1,7902 | 410,63 | 2673,2 | 2262,6 | 1,2842 | 7,3806 |
| 99 | 97,760 | 0,0010429 | 1,7309 | 414,85 | 2674,8 | 2259,9 | 1,2956 | 7,3685 |
| 100 | 101,325 | 0,0010434 | 1,6738 | 419,06 | 2676,3 | 2257,2 | 1,3069 | 7,73564 |
| 101 | 105,00 | 0,0010445 | 1,6190 | 423,28 | 2677,9 | 2254,6 | 1,3182 | 7,3445 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 102 | 108,78 | 0,0010453 | 1,5664 | 427,50 | 2679,5 | 2252,0 | 1,3294 | 7,3326 |
| 103 | 112,67 | 0,0010461 | 1,5157 | 431,73 | 2681,0 | 2249,3 | 1,3406 | 7,3208 |
| 104 | 116,68 | 0,0010469 | 1,4669 | 435,95 | 2682,6 | 2246,6 | 1,3518 | 7,3090 |
| 105 | 120,80 | 0,0010477 | 1,4200 | 440,17 | 2684,1 | 2243,9 | 1,3630 | 7,2974 |
| 106 | 125,04 | 0,0010485 | 1,3749 | 444,40 | 2685,7 | 2241,3 | 1,3742 | 7,2858 |
| 107 | 129,41 | 0,0010494 | 1,3315 | 448,63 | 2687,2 | 2238,6 | 1,3853 | 7,2743 |
| 108 | 133,90 | 0,0010502 | 1,2897 | 452,85 | 2688,8 | 2235,9 | 1,3964 | 7,2629 |
| 109 | 138,52 | 0,0010510 | 1,2494 | 457,08 | 2690,3 | 2233,2 | 1,4074 | 7,2515 |
| 110 | 143,26 | 0,0010519 | 1,2106 | 461,32 | 2691,8 | 2230,5 | 1,4185 | 7,2402 |
| 111 | 148,14 | 0,0010527 | 1,1733 | 465,55 | 2693,3 | 2227,7 | 1,4295 | 7,2290 |
| 112 | 153,16 | 0,0010536 | 1,1373 | 469,78 | 2694,8 | 2225,0 | 1,4405 | 7,2179 |
| 113 | 158,32 | 0,0010544 | 1,1025 | 474,02 | 2696,3 | 2222,3 | 1,4515 | 7,2068 |
| 114 | 163,61 | 0,0010553 | 1,0691 | 478,26 | 2697,8 | 2219,5 | 1,4624 | 7,1958 |
| 115 | 169,05 | 0,0010562 | 1,0369 | 482,50 | 2699,3 | 2216,8 | 1,4733 | 7,1848 |
| 116 | 174,64 | 0,0010570 | 1,0058 | 486,74 | 2700,8 | 2214,1 | 1,4842 | 7,1739 |
| 117 | 180,38 | 0,0010579 | 0,97583 | 490,98 | 2702,2 | 2211,2 | 1,4951 | 7,1631 |
| 118 | 186,28 | 0,0010588 | 0,94687 | 495,22 | 2703,7 | 2208,5 | 1,5060 | 7,1524 |
| 119 | 192,33 | 0,0010597 | 0,91896 | 499,47 | 2705,2 | 2205,7 | 1,5168 | 7,1417 |
| 120 | 198,54 | 0,0010606 | 0,8920 | 503,7 | 2706,6 | 2209,9 | 1,5276 | 7,1310 |
| 121 | 204,91 | 0,0010615 | 0,86603 | 508,0 | 2708,1 | 2200,1 | 1,5384 | 7,1205 |
| 122 | 211,45 | 0,0010625 | 0,84092 | 512,2 | 2709,5 | 2197,3 | 1,5491 | 7,1100 |
| 123 | 218,15 | 0,0010634 | 0,81671 | 516,5 | 2710,9 | 2194,4 | 1,5599 | 7,0996 |
| 124 | 225,03 | 0,0010643 | 0,79330 | 520,7 | 2712,3 | 2191,6 | 1,5706 | 7,0892 |
| 125 | 232,09 | 0,0010652 | 0,77067 | 525,0 | 2713,8 | 2188,8 | 1,5813 | 7,0788 |
| 126 | 239,32 | 0,0010662 | 0,74884 | 529,2 | 2715,2 | 2186,0 | 1,5919 | 7,0686 |
| 127 | 246,74 | 0,0010671 | 0,72771 | 533,5 | 2716,6 | 2183,1 | 1,6026 | 7,0584 |
| 128 | 254,34 | 0,0010681 | 0,70732 | 537,8 | 2717,9 | 2180,1 | 1,6132 | 7,0482 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 129 | 262,13 | 0,0010690 | 0,68760 | 542,0 | 2719,3 | 2177,3 | 1,6238 | 7,0382 |
| 130 | 270,12 | 0,0010700 | 0,66851 | 546,3 | 2720,7 | 2174,4 | 1,6344 | 7,0281 |
| 131 | 278,30 | 0,0010710 | 0,65007 | 550,6 | 2722,1 | 2171,5 | 1,6449 | 7,0181 |
| 132 | 286,68 | 0,0010720 | 0,63223 | 554,8 | 2723,4 | 2168,6 | 1,6555 | 7,0082 |
| 133 | 295,27 | 0,0010730 | 0,61498 | 559,1 | 2724,8 | 2165,7 | 1,6660 | 6,9983 |
| 134 | 304,06 | 0,0010740 | 0,59827 | 563,4 | 2726,1 | 2162,7 | 1,6765 | 6,9885 |
| 135 | 313,06 | 0,0010750 | 0,58212 | 567,7 | 2727,4 | 2159,7 | 1,6869 | 6,9787 |
| 136 | 322,27 | 0,0010760 | 0,56649 | 572,0 | 2728,8 | 2156,8 | 1,6974 | 6,9690 |
| 137 | 331,71 | 0,0010770 | 0,55134 | 576,2 | 2730,1 | 2153,9 | 1,7078 | 6,9594 |
| 138 | 341,37 | 0,0010780 | 0,53670 | 580,5 | 2731,4 | 2150,9 | 1,7182 | 6,9498 |
| 139 | 351,25 | 0,0010790 | 0,52249 | 584,8 | 2732,7 | 2147,9 | 1,7286 | 6,9402 |
| 140 | 361,36 | 0,0010801 | 0,50875 | 589,1 | 2734,0 | 2144,9 | 1,7390 | 6,9307 |
| 141 | 371,70 | 0,0010811 | 0,49544 | 593,4 | 2735,2 | 2141,8 | 1,7493 | 6,9212 |
| 142 | 382,28 | 0,0010822 | 0,48255 | 597,7 | 2736,5 | 2138,8 | 1,7597 | 6,9118 |
| 143 | 393,11 | 0,0010832 | 0,47004 | 602,0 | 2737,8 | 2135,8 | 1,7700 | 6,9024 |
| 144 | 404,18 | 0,0010843 | 0,45792 | 606,3 | 2739,0 | 2132,7 | 1,7803 | 6,8931 |
| 145 | 415,50 | 0,0010853 | 0,44618 | 610,6 | 2740,3 | 2129,7 | 1,7906 | 6,8838 |
| 146 | 427,07 | 0,0010864 | 0,43480 | 614,9 | 2741,5 | 2126,6 | 1,8008 | 6,8746 |
| 147 | 438,90 | 0,0010875 | 0,42376 | 619,2 | 2742,7 | 2123,5 | 1,8110 | 6,8654 |
| 148 | 450,99 | 0,0010886 | 0,41306 | 623,5 | 2743,9 | 2120,4 | 1,8213 | 6,8563 |
| 149 | 463,34 | 0,0010897 | 0,40269 | 627,8 | 2745,1 | 2117,3 | 1,8315 | 6,8472 |
| 150 | 475,97 | 0,0010908 | 0,39261 | 632,2 | 2746,3 | 2114,1 | 1,8416 | 6,8381 |
| 151 | 488,87 | 0,0010919 | 0,38284 | 636,5 | 2747,5 | 2111,0 | 1,8518 | 6,8291 |
| 152 | 502,05 | 0,0010930 | 0,37337 | 640,8 | 2748,7 | 2107,9 | 1,8619 | 6,8201 |
| 153 | 515,52 | 0,0010941 | 0,36416 | 645,1 | 2749,8 | 2104,7 | 1,8721 | 6,8112 |
| 154 | 529,26 | 0,0010953 | 0,35524 | 649,5 | 2751,0 | 2101,5 | 1,8822 | 6,8023 |
| 155 | 543,31 | 0,0010964 | 0,34656 | 653,8 | 2752,1 | 2098,3 | 1,8923 | 6,7934 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 156 | 557,64 | 0,0010976 | 0,33815 | 658,1 | 2753,3 | 2095,2 | 1,9023 | 6,7846 |
| 157 | 572,28 | 0,0010987 | 0,32998 | 662,4 | 2754,4 | 2092,0 | 1,9124 | 6,7759 |
| 158 | 587,22 | 0,0010999 | 0,32205 | 666,8 | 2755,5 | 2088,7 | 1,9224 | 6,7671 |
| 159 | 602,48 | 0,0011010 | 0,31434 | 671,1 | 2756,6 | 2085,5 | 1,9325 | 6,7584 |
| 160 | 618,0 | 0,0011022 | 0,30685 | 675,5 | 2757,7 | 2082,2 | 1,9425 | 6,7498 |
| 161 | 633,93 | 0,0011034 | 0,29957 | 679,8 | 2758,8 | 2079,0 | 1,9525 | 6,7412 |
| 162 | 650,14 | 0,0011046 | 0,29250 | 684,2 | 2759,8 | 2075,6 | 1,9624 | 6,7326 |
| 163 | 666,68 | 0,0011058 | 0,28563 | 688,5 | 2760,9 | 2072,4 | 1,9724 | 6,7240 |
| 164 | 683,55 | 0,0011070 | 0,27896 | 692,9 | 2761,9 | 2069,0 | 1,9823 | 6,7155 |
| 165 | 700,75 | 0,0011082 | 0,27246 | 697,3 | 2763,0 | 2065,7 | 1,9922 | 6,7070 |
| 166 | 718,30 | 0,0011095 | 0,26615 | 701,6 | 2764,0 | 2062,4 | 2,0022 | 6,6986 |
| 167 | 736,20 | 0,0011107 | 0,26001 | 706,0 | 2765,0 | 2059,0 | 2,0120 | 6,6902 |
| 168 | 754,45 | 0,0011119 | 0,25404 | 710,4 | 2766,0 | 2055,6 | 2,0219 | 6,6818 |
| 169 | 773,05 | 0,0011132 | 0,24824 | 714,7 | 2767,0 | 2052,3 | 2,0318 | 6,6735 |
| 170 | 792,02 | 0,0011145 | 0,24259 | 719,1 | 2768,0 | 2048,9 | 2,0416 | 6,6652 |
| 171 | 811,36 | 0,0011157 | 0,23710 | 723,5 | 2768,9 | 2045,4 | 2,0515 | 6,6569 |
| 172 | 831,06 | 0,0011170 | 0,23176 | 727,9 | 2769,9 | 2042,0 | 2,0613 | 6,6486 |
| 173 | 851,14 | 0,0011183 | 0,22655 | 732,3 | 2770,8 | 2038,5 | 2,0711 | 6,6404 |
| 174 | 871,61 | 0,0011196 | 0,22149 | 736,7 | 2771,8 | 2035,1 | 2,0809 | 6,6322 |
| 175 | 892,46 | 0,0011209 | 0,21656 | 741,1 | 2772,7 | 2031,6 | 2,0906 | 6,6241 |
| 176 | 913,70 | 0,0011222 | 0,21177 | 745,5 | 2773,6 | 2028,1 | 2,1004 | 6,6160 |
| 177 | 935,34 | 0,0011235 | 0,20710 | 749,9 | 2774,5 | 2024,6 | 2,1101 | 6,6079 |
| 178 | 957,39 | 0,0011248 | 0,20255 | 754,3 | 2775,3 | 2021,0 | 2,1199 | 5,5998 |
| 179 | 979,84 | 0,0011262 | 0,19812 | 758,7 | 2776,2 | 2017,5 | 2,1296 | 6,5918 |
| 180 | 1002,7 | 0,0011275 | 0,19381 | 763,1 | 2777,1 | 2014,0 | 2,1393 | 6,5838 |
| 181 | 1026,0 | 0,0011289 | 0,18960 | 767,5 | 2777,9 | 2010,4 | 2,1490 | 6,5758 |
| 182 | 1049,7 | 0,0011302 | 0,18551 | 772,0 | 2778,7 | 2006,7 | 2,1586 | 6,5678 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 183 | 1073,8 | 0,0011316 | 0,18153 | 776,4 | 2779,6 | 2003,2 | 2,1683 | 6,5599 |
| 184 | 1098,4 | 0,0011330 | 0,17764 | 780,8 | 2780,4 | 1999,6 | 2,1780 | 6,5520 |
| 185 | 1123,4 | 0,0011344 | 0,17385 | 785,3 | 2781,2 | 1995,9 | 2,1876 | 6,5441 |
| 186 | 1148,8 | 0,0011358 | 0,17017 | 789,7 | 2781,9 | 1992,2 | 2,1972 | 6,5363 |
| 187 | 1174,8 | 0,0011372 | 0,16656 | 794,2 | 2782,7 | 1988,5 | 2,2068 | 6,5285 |
| 188 | 1201,1 | 0,0011386 | 0,16306 | 798,6 | 2783,5 | 1984,9 | 2,2164 | 6,5207 |
| 189 | 1227,9 | 0,0011401 | 0,15964 | 803,1 | 2784,2 | 1981,1 | 2,2260 | 6,5129 |
| 190 | 1255,2 | 0,00114 | 0,15631 | 807,5 | 2784,9 | 1977,4 | 2,2356 | 6,5052 |
| 191 | 1283,0 | 0,0011430 | 0,15305 | 812,0 | 2785,6 | 1973,6 | 2,2451 | 6,4974 |
| 192 | 1311,2 | 0,0011444 | 0,14988 | 816,5 | 2786,3 | 1969,8 | 2,2547 | 6,4897 |
| 193 | 1340,0 | 0,0011459 | 0,14678 | 820,9 | 2787,0 | 1966,1 | 2,2642 | 6,4820 |
| 194 | 1369,2 | 0,0011474 | 0,14376 | 825,4 | 2787,7 | 1962,3 | 2,2738 | 6,4744 |
| 195 | 1398,9 | 0,0011489 | 0,14082 | 829,9 | 2788,3 | 1958,4 | 2,2833 | 6,4667 |
| 196 | 1429,1 | 0,0011504 | 0,13795 | 834,4 | 2789,0 | 1954,6 | 2,2928 | 6,4591 |
| 197 | 1459,8 | 0,0011519 | 0,13515 | 838,9 | 2789,6 | 1950,7 | 2,3023 | 6,4516 |
| 198 | 1491,0 | 0,0011534 | 0,13242 | 843,4 | 2790,2 | 1946,8 | 2,3117 | 6,4440 |
| 199 | 1522,8 | 0,0011549 | 0,12974 | 847,9 | 2790,8 | 1942,9 | 2,3212 | 6,4364 |
| 200 | 1555,1 | 0,0011565 | 0,12714 | 852,4 | 2791,4 | 1939,0 | 2,3307 | 6,4289 |
| 201 | 1587,9 | 0,0011580 | 0,12459 | 856,9 | 2792,0 | 1935,1 | 2,3401 | 6,4214 |
| 202 | 1621,2 | 0,0011596 | 0,12211 | 861,4 | 2792,5 | 1931,1 | 2,3496 | 6,4139 |
| 203 | 1655,1 | 0,0011612 | 0,11968 | 865,9 | 2793,1 | 1927,2 | 2,3590 | 6,4064 |
| 204 | 1689,5 | 0,0011628 | 0,11732 | 870,5 | 2793,6 | 1923,1 | 2,3684 | 6,3990 |
| 205 | 1724,5 | 0,0011644 | 0,11500 | 875,0 | 2794,1 | 1919,1 | 2,3778 | 6,3915 |
| 206 | 1760,1 | 0,0011660 | 0,11274 | 879,5 | 2794,6 | 1915,1 | 2,3872 | 6,3841 |
| 207 | 1796,2 | 0,0011676 | 0,11054 | 884,1 | 2795,1 | 1911,0 | 2,3966 | 6,3767 |
| 208 | 1832,9 | 0,0011693 | 0,10838 | 888,6 | 2795,6 | 1907,0 | 2,4060 | 6,3693 |
| 209 | 1870,1 | 0,0011709 | 0,10628 | 893,2 | 2796,0 | 1902,8 | 2,4153 | 6,3620 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 210 | 1907,9 | 0,0011726 | 0,10422 | 897,8 | 2796,4 | 1898,6 | 2,4247 | 6,3546 |
| 211 | 1946,4 | 0,0011743 | 0,10221 | 902,3 | 2796,9 | 1894,6 | 2,4341 | 6,3473 |
| 212 | 1985,5 | 0,0011760 | 0,10024 | 906,9 | 2797,3 | 1890,4 | 2,4434 | 6,3399 |
| 213 | 2025,1 | 0,0011777 | 0,09832 | 911,5 | 2797,7 | 1886,2 | 2,4527 | 6,3326 |
| 214 | 2065,4 | 0,0011794 | 0,09644 | 916,0 | 2798,0 | 1882,0 | 2,4621 | 6,3253 |
| 215 | 2106,3 | 0,0011811 | 0,09460 | 920,6 | 2798,4 | 1877,8 | 2,4714 | 6,3181 |
| 216 | 2147,8 | 0,0011829 | 0,09281 | 925,2 | 2798,7 | 1873,5 | 2,4807 | 6,3108 |
| 217 | 2189,9 | 0,0011846 | 0,09105 | 929,8 | 2799,0 | 1869,2 | 2,4900 | 6,3036 |
| 218 | 2232,7 | 0,0011864 | 0,08934 | 934,5 | 2799,3 | 1864,8 | 2,4993 | 6,2963 |
| 219 | 2276,1 | 0,0011882 | 0,08766 | 939,1 | 2799,6 | 1880,5 | 2,5086 | 6,2891 |
| 220 | 2320,1 | 0,0011900 | 0,08602 | 943,7 | 2799,9 | 1856,2 | 2,5178 | 6,2819 |
| 221 | 2364,8 | 0,0011918 | 0,08441 | 948,3 | 2800,2 | 1851,9 | 2,5271 | 6,2747 |
| 222 | 2410,2 | 0,0011936 | 0,08284 | 953,0 | 2800,4 | 1847,4 | 2,5364 | 6,2675 |
| 223 | 2456,3 | 0,0011954 | 0,08130 | 957,6 | 2800,6 | 1843,0 | 2,5456 | 6,2603 |
| 224 | 2503,0 | 0,0011973 | 0,07980 | 962,2 | 2800,8 | 1838,6 | 2,5549 | 6,2532 |
| 225 | 2550,4 | 0,0011992 | 0,07833 | 966,9 | 2801,0 | 1834,1 | 2,5641 | 6,2460 |
| 226 | 2598,5 | 0,0012010 | 0,07689 | 971,6 | 2801,2 | 1829,6 | 2,5733 | 6,2388 |
| 227 | 2647,3 | 0,0012029 | 0,07548 | 976,2 | 2801,3 | 1825,1 | 2,5826 | 6,2317 |
| 228 | 2696,8 | 0,0012048 | 0,07410 | 980,9 | 2801,5 | 1820,6 | 2,5918 | 6,2246 |
| 229 | 2747,0 | 0,0012068 | 0,07275 | 985,6 | 2801,6 | 1816,0 | 2,6010 | 6,2175 |
| 230 | 2797,9 | 0,0012087 | 0,07143 | 990,3 | 2801,7 | 1811,4 | 2,6102 | 6,2104 |
| 231 | 2849,5 | 0,0012107 | 0,07014 | 995,0 | 2801,8 | 1806,8 | 2,6194 | 6,2033 |
| 232 | 2901,9 | 0,0012127 | 0,06887 | 999,7 | 2801,8 | 1802,1 | 2,6286 | 6,1962 |
| 233 | 2955,0 | 0,0012147 | 0,06764 | 1004,4 | 2801,9 | 1797,5 | 2,6378 | 6,1891 |
| 234 | 3008,9 | 0,0012167 | 0,06642 | 1009,1 | 2801,9 | 1792,8 | 2,6470 | 6,1820 |
| 235 | 3063,5 | 0,0012186 | 0,06523 | 1013,9 | 2801,9 | 1788,0 | 2,6562 | 6,1749 |
| 236 | 3118,9 | 0,0012207 | 0,06407 | 1018,6 | 2801,9 | 1783,3 | 2,6654 | 6,1679 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 237 | 3175,0 | 0,0012228 | 0,06293 | 1023,4 | 2801,9 | 1778,5 | 2,6746 | 6,1608 |
| 238 | 3231,9 | 0,0012249 | 0,06181 | 1028,1 | 2801,8 | 1773,7 | 2,6838 | 6,1537 |
| 239 | 3289,6 | 0,0012270 | 0,06071 | 1032,9 | 2801,7 | 1768,8 | 2,6929 | 6,1467 |
| 240 | 3348,0 | 0,0012291 | 0,05964 | 1037,6 | 2801,6 | 1764,0 | 2,7021 | 6,1397 |
| 241 | 3407,3 | 0,0012312 | 0,05859 | 1042,4 | 2801,5 | 1759,1 | 2,7113 | 6,1326 |
| 242 | 3467,4 | 0,0012334 | 0,05756 | 1047,2 | 2801,4 | 1754,2 | 2,7204 | 6,1256 |
| 243 | 3528,2 | 0,0012355 | 0,05655 | 1052,0 | 2801,2 | 1749,2 | 2,7296 | 6,1185 |
| 244 | 3589,9 | 0,0012377 | 0,05556 | 1056,8 | 2801,0 | 1744,2 | 2,7387 | 6,1115 |
| 245 | 3652,4 | 0,0012399 | 0,05459 | 1061,6 | 2800,8 | 1739,2 | 2,7479 | 6,1045 |
| 246 | 3715,8 | 0,0012422 | 0,05364 | 1066,5 | 2800,6 | 1734,1 | 2,7570 | 6,0974 |
| 247 | 3780,0 | 0,0012444 | 0,05271 | 1071,3 | 2800,4 | 1729,1 | 2,7662 | 6,0904 |
| 248 | 3845,0 | 0,0012467 | 0,05180 | 1076,1 | 2800,1 | 1724,0 | 2,7753 | 6,0834 |
| 249 | 3910,9 | 0,0012490 | 0,05090 | 1081,0 | 2799,8 | 1718,8 | 2,7845 | 6,0763 |
| 250 | 3977,6 | 0,0012513 | 0,05002 | 1085,8 | 2799,5 | 1713,7 | 2,7936 | 6,0693 |
| 251 | 4045,2 | 0;0012536 | 0,04916 | 1090,7 | 2799,2 | 1708,5 | 2,8028 | 6.0623 |
| 252 | 4113,7 | 0,0012560 | 0,04832 | 1095,6 | 2798,9 | 1703,3 | 2,8119 | 6,0552 |
| 253 | 4183,0 | 0,0012584 | 0,04749 | 1100,5 | 2798,5 | 1698,0 | 2,8210 | 6,0482 |
| 254 | 4253,3 | 0,0012608 | 0,04668 | 1105,4 | 2798,1 | 1692,7 | 2,8302 | 6,0412 |
| 255 | 4324,5 | 0,0012632 | 0,04588 | 1110,3 | 2797,7 | 1687,4 | 2,8393 | 6,0341 |
| 256 | 4396,5 | 0,0012656 | 0,04510 | 1115,2 | 2797,2 | 1682,0 | 2,8485 | 6,0271 |
| 257 | 4469,5 | 0,0012681 | 0,04434 | 1120,2 | 2796,8 | 1676,6 | 2,8576 | 6,0201 |
| 258 | 4543,4 | 0,0012706 | 0,04358 | 1125,1 | 2796,3 | 1671,2 | 2,8668 | 6,0130 |
| 259 | 4618,2 | 0,0012731 | 0,04284 | 1130,1 | 2795,7 | 1665,6 | 2,8759 | 6,0060 |
| 260 | 4694,0 | 0,0012756 | 0,04212 | 1135,0 | 2795,2 | 1660,2 | 2,8850 | 5,9989 |
| 261 | 4770,7 | 0,0012782 | 0,04141 | 1140,0 | 2794,6 | 1654,6 | 2,8942 | 5,9918 |
| 262 | 4848,4 | 0,0012808 | 0,04071 | 1145,0 | 2794,0 | 1649,0 | 2,9033 | 5,9847 |
| 263 | 4927,0 | 0,0012834 | 0,04003 | 1150,0 | 2793,4 | 1643,4 | 2,9125 | 5,9777 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 264 | 5006,6 | 0,0012861 | 0,03936 | 1155,0 | 2792,8 | 1637,8 | 2,9216 | 5,9706 |
| 265 | 5087,2 | 0,0012887 | 0,03870 | 1160,0 | 2792,1 | 1632,1 | 2,9308 | 5,9635 |
| 266 | 5168,8 | 0,0012914 | 0,03805 | 1165,1 | 2791,4 | 1626,3 | 2,9399 | 5,9564 |
| 267 | 5251,4 | 0,0012942 | 0,03741 | 1170,1 | 2790,7 | 1620,6 | 2,9491 | 5,9492 |
| 268 | 5334,9 | 0,0012969 | 0,03679 | 1175,2 | 2789,9 | 1614,7 | 2,9583 | 5,9421 |
| 269 | 5419,5 | 0,0012997 | 0,03617 | 1180,3 | 2789,1 | 1608,8 | 2,9675 | 5,9350 |
| 270 | 5505,1 | 0,0013025 | 0,03557 | 1185,4 | 2788,3 | 1602,9 | 2,9766 | 5,9278 |
| 271 | 5591,7 | 0,0013053 | 0,03498 | 1190,5 | 2787,5 | 1597,0 | 2,9858 | 5,9206 |
| 272 | 5679,4 | 0,0013082 | 0,03440 | 1195,6 | 2786,6 | 1591,0 | 2,9950 | 5,9135 |
| 273 | 5768,1 | 0,0013111 | 0,03383 | 1200,7 | 2785,7 | 1585,0 | 3.0042 | 5,9063 |
| 274 | 5857,9 | 0,0013141 | 0,03327 | 1205,9 | 2784,8 | 1578,9 | 3,0134 | 5,8991 |
| 275 | 5948,7 | 0,0013170 | 0,03272 | 1211,0 | 2783,8 | 1572,8 | 3,0226 | 5,8918 |
| 276 | 6040,6 | 0,0013200 | 0,03218 | 1216,2 | 2782,8 | 1566,6 | 3,0318 | 5,8846 |
| 277 | 6133,6 | 0,0013231 | 0,03164 | 1221,4 | 2781,8 | 1560,4 | 3,0410 | 5,8773 |
| 278 | 6227,7 | 0,0013261 | 0,03112 | 1226,6 | 2780,8 | 1554,2 | 3,0502 | 5,8701 |
| 279 | 6322,8 | 0,0013292 | 0,03061 | 1231,8 | 2779,7 | 1547,9 | 3,0594 | 5,8628 |
| 280 | 6419,1 | 0,0013324 | 0,03010 | 1237,0 | 2778,6 | 1541,6 | 3,0687 | 5,8555 |
| 281 | 6516,5 | 0,0013356 | 0,02961 | 1242,3 | 2777,4 | 1535,1 | 3,0779 | 5,8481 |
| 282 | 6615,0 | 0,0013388 | 0,02912 | 1247,6 | 2776,2 | 1528,6 | 3,0872 | 5,8408 |
| 283 | 6714,7 | 0,0013420 | 0,02864 | 1252,8 | 2775,0 | 1522,2 | 3,0964 | 5,8334 |
| 284 | 6815,5 | 0,0013453 | 0,02817 | 1258,1 | 2773,7 | 1515,6 | 3,1057 | 5,8260 |
| 285 | 6917,4 | 0,0013487 | 0,02771 | 1263,4 | 2772,4 | 1509,0 | 3,1150 | 5,8186 |
| 286 | 7020,6 | 0,0013520 | 0,02725 | 1268,8 | 2771,1 | 1502,3 | 3,1243 | 5,8111 |
| 287 | 7124,9 | 0,0013554 | 0,02681 | 1274,1 | 2769,8 | 1495,7 | 3,1336 | 5,8036 |
| 288 | 7230,3 | 0,0013589 | 0,02637 | 1279,5 | 2768,4 | 1488,9 | 3,1429 | 5,7961 |
| 289 | 7337,0 | 0,0013624 | 0,02593 | 1284,9 | 2766,9 | 1482,0 | 3,1523 | 5,7886 |
| 290 | 7444,8 | 0,0013659 | 0,02551 | 1290,3 | 2765,4 | 1475,1 | 3,1616 | 5,7811 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 291 | 7553,9 | 0,0013695 | 0,02509 | 1295,7 | 2763,9 | 1468,2 | 3,1710 | 5,7735 |
| 292 | 7664,2 | 0,0013732 | 0,02467 | 1301,2 | 2762,3 | 1461,1 | 3,1803 | 5,7658 |
| 293 | 7775,7 | 0,0013769 | 0,02427 | 1306,6 | 2760,8 | 1454,1 | 3,1897 | 5,7582 |
| 294 | 7888,5 | 0,0013806 | 0,02387 | 1312,1 | 2759,1 | 1447,0 | 3,1991 | 5,7506 |
| 295 | 8002,5 | 0,0013844 | 0,02348 | 1317,6 | 2757,5 | 1439,9 | 3,2085 | 5,7428 |
| 296 | 8117,8 | 0,0013882 | 0,02310 | 1323,1 | 2755,7 | 1432,6 | 3,2180 | 5,7351 |
| 297 | 8234,3 | 0,0013921 | 0,02272 | 1328,7 | 2754,0 | 1425,3 | 3,2274 | 5,7273 |
| 298 | 8352,1 | 0,0013960 | 0,02234 | 1334,2 | 2752,2 | 1418,0 | 3,2369 | 5,7195 |
| 299 | 8471,2 | 0,0014000 | 0,02198 | 1339,8 | 2750,3 | 1410,5 | 3,2464 | 5,7117 |
| 300 | 8591,7 | 0,0014041 | 0,02162 | 1345,4 | 2748,4 | 1403,0 | 3,2559 | 5,7037 |
| 301 | 8713,4 | 0,0014082 | 0,02126 | 1351,1 | 2746,5 | 1395,4 | 3,2654 | 5,6958 |
| 302 | 88364 | 0,0014123 | 0,02091 | 1356,7 | 2744,5 | 1387,8 | 3,2750 | 5,6879 |
| 303 | 8960,8 | 0,0014166 | 0,02056 | 1362,4 | 2742,5 | 1380,1 | 3,2845 | 5,6798 |
| 304 | 9086,5 | 0,0014208 | 0,02022 | 1368,1 | 2740,4 | 1372,3 | 3,2941 | 5,6718 |
| 305 | 9213,6 | 0,0014252 | 0,01989 | 1373,9 | 2738,3 | 1364,4 | 3,3037 | 5,6637 |
| 306 | 9342,0 | 0,0014296 | 0,01956 | 1379,6 | 2736,1 | 1356,5 | 3,3134 | 5,6555 |
| 307 | 9471,9 | 0,0014341 | 0,01924 | 1385,4 | 2733,8 | 1348,4 | 3,3230 | 5,6473 |
| 308 | 9603,1 | 0,0014386 | 0,01892 | 1391,2 | 2731,5 | 1340,3 | 3,3327 | 5,6390 |
| 309 | 9735,7 | 0,0014433 | 0,01860 | 1397,1 | 2729,2 | 1332,1 | 3,3424 | 5,6307 |
| 310 | 9869,7 | 0,0014480 | 0,01829 | 1402,9 | 2726,8 | 1323,9 | 3,3522 | 5,6224 |
| 311 | 10005 | 0,0014527 | 0,01799 | 1408,8 | 2724,4 | 1315,6 | 3,3619 | 5,6140 |
| 312 | 10142 | 0,0014576 | 0,01769 | 1414,8 | 2721,8 | 1307,0 | 3,3717 | 5,6055 |
| 313 | 10280 | 0,0014625 | 0,01739 | 1420,7 | 2719,3 | 1298,6 | 3,3816 | 5,5970 |
| 314 | 10420 | 0,0014675 | 0,01710 | 1426,7 | 2716,7 | 1290,0 | 3,3914 | 5,5884 |
| 315 | 10561 | 0,0014726 | 0,01681 | 1432,7 | 2714,0 | 1281,3 | 3,4013 | 5,5798 |
| 316 | 10704 | 0,0014778 | 0,01653 | 1438,8 | 2711,2 | 1272,4 | 3,4112 | 5,5711 |
| 317 | 10848 | 0,0014831 | 0,01625 | 1444,9 | 2708,4 | 1263,5 | 3,4212 | 5,5623 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 318 | 10994 | 0,0014885 | 0,01598 | 1451,0 | 2705,6 | 1254,6 | 3,4312 | 5,5535 |
| 319 | 11141 | 0,0014939 | 0,01571 | 1457,2 | 2702,6 | 1245,4 | 3,4412 | 5,5446 |
| 320 | 11290 | 0,0014995 | 0,01544 | 1463,4 | 2699,6 | 1236,2 | 3,4513 | 5,5356 |
| 321 | 11440 | 0,0015051 | 0,01518 | 1469,6 | 2696,6 | 1227,0 | 3,4614 | 5,5266 |
| 322 | 11592 | 0,0015109 | 0,01492 | 1475,9 | 2693,4 | 1217,5 | 3,4716 | 5,5174 |
| 323 | 11746 | 0,0015168 | 0,01466 | 1482,2 | 2690,2 | 1208,0 | 3,4818 | 5,5081 |
| 324 | 11900 | 0,0015228 | 0,01441 | 1488,5 | 2686,9 | 1198,4 | 3,4920 | 5,4989 |
| 325 | 12057 | 0,0015289 | 0,01416 | 1494,9 | 2683,6 | 1188,7 | 3,5023 | 5,4896 |
| 326 | 12215 | 0,0015351 | 0,01391 | 1501,3 | 2680,1 | 1178,8 | 3,5127 | 5,4802 |
| 327 | 12375 | 0,0015415 | 0,01367 | 1507,8 | 2676,6 | 1168,8 | 3,5231 | 5,4706 |
| 328 | 12537 | 0,0015480 | 0,01343 | 1514,3 | 2673,0 | 1158,7 | 3,5335 | 5,4609 |
| 329 | 12700 | 0,0015546 | 0,01320 | 1520,9 | 2669,3 | 1148,4 | 3,5440 | 5,4512 |
| 330 | 12865 | 0,0015614 | 0,01296 | 1527,5 | 2665,5 | 1138,0 | 3,5546 | 5,4414 |
| 331 | 13031 | 0,0015683 | 0,01273 | 1534,2 | 2661,7 | 1127,5 | 3,5652 | 5,4315 |
| 332 | 13199 | 0,0015754 | 0,01251 | 1540,9 | 2657,8 | 1116,9 | 3,5759 | 5,4215 |
| 333 | 13369 | 0,0015827 | 0,01228 | 1547,7 | 2653,8 | 1106,1 | 3,5867 | 5,4114 |
| 334 | 13541 | 0,0015901 | 0,01206 | 1554,6 | 2649,6 | 1095,0 | 3,5975 | 5,4011 |
| 335 | 13714 | 0,0015977 | 0,01184 | 1561,4 | 2645,4 | 1084,0 | 3,6084 | 5,3908 |
| 336 | 13889 | 0,0016055 | 0,01163 | 1568,4 | 2641,1 | 1072,7 | 3,6193 | 5,3803 |
| 337 | 14066 | 0,0016134 | 0,01141 | 1575,4 | 2636,6 | 1061,2 | 3,6304 | 5,3697 |
| 338 | 14245 | 0,0016216 | 0,01120 | 1582,5 | 2632,1 | 1049,6 | 3,6415 | 5,3589 |
| 339 | 14426 | 0,0016300 | 0,01099 | 1589,6 | 2627,4 | 1037,8 | 3,6527 | 5,3479 |
| 340 | 14608 | 0,0016390 | 0,01078 | 1596,8 | 2622,3 | 1025,5 | 3,6638 | 5,3363 |
| 341 | 14792 | 0,0016479 | 0.0Т058 | 1604,0 | 2617,3 | 1013,3 | 3,6750 | 6.3250 |
| 342 | 14978 | 0,0016570 | 0,01038 | 1611,3 | 2612,2 | 1000,9 | 3,6864 | 5,3336 |
| 343 | 15166 | 0,0016663 | 0,01017 | 1618,7 | 2607,0 | 988,3 | 3,6978 | 5,3020 |
| 344 | 15356 | 0,0016760 | 0,009975 | 1626,1 | 2601,7 | 975,6 | 3,7094 | 5,2902 |
| tS | р | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 345 | 15548 | 0,0016859 | 0,009779 | 1633,7 | 2596,2 | 962,5 | 3,7211 | 5,2782 |
| 346 | 15742 | 0,0016961 | 0,009584 | 1641,3 | 2590,5 | 949,2 | 3,7329 | 5,2660 |
| 347 | 15937 | 0,0017067 | 0,009391 | 1649,0 | 2584,6 | 935,6 | 3,7448 | 5,2536 |
| 348 | 16135 | 0,0017176 | 0,009200 | 1656,9 | 2578,6 | 921,7 | 3,7569 | 5,2410 |
| 349 | 16335 | 0,0017290 | 0,009010 | 1664,8 | 2572,5 | 907,7 | 3,7692 | 5,2281 |
| 350 | 16537 | 0,0017407 | 0,00882 | 1672,9 | 2566,1 | 893,2 | 3,7816 | 5,2149 |
| 351 | 16741 | 0,0017529 | 0,008635 | 1681,1 | 2559,1 | 878,4 | 3,7942 | 5,2015 |
| 352 | 16947 | 0,0017656 | 0,008449 | 1689,5 | 2552,6 | 863,1 | 3,8070 | 5,1877 |
| 353 | 77155 | 0,0017789 | 0,008264 | 1698,0 | 2545,5 | 847,5 | 3,8200 | 5,1736 |
| 354 | 17365 | 0,0017928 | 0,008079 | 1706,7 | 2538,2 | 831.5 | 3,8332 | 5,1591 |
| 355 | 17577 | 0,0018073 | 0,007895 | 1715,5 | 2530,5 | 815,0 | 3,8467 | 5,1442 |
| 356 | 17792 | 0,0018226 | 0,007711 | 1724,5 | 2522,5 | 798,0 | 3,8604 | 5,1288 |
| 357 | 18009 | 0,0018387 | 0,007527 | 1733,8 | 2514,0 | 780,2 | 3,8745 | 5,1128 |
| 358 | 18228 | 0,0018557 | 0,007342 | 1743,3 | 2505,2 | 761,9 | 3,8889 | 5,0961 |
| 359 | 18450 | 0,0018737 | 0,007157 | 1753,0 | 2495,7 | 742,7 | 3,9037 | 5,0786 |
| 360 | 18674 | 0,0018930 | 0,006970 | 1763,1 | 2485,7 | 722,6 | 3,9189 | 5,0603 |
| 361 | 18900 | 0,0019136 | 0,006782 | 1773,5 | 2475,0 | 701,5 | 3,9346 | 5,0409 |
| 362 | 19129 | 0,0019357 | 0,006593 | 1784,3 | 2463,5 | 679,2 | 3,9509 | 5,0204 |
| 363 | 19360 | 0,0019598 | 0,006402 | 1795,5 | 2451,2 | 655,7 | 3,9678 | 4,9987 |
| 364 | 19594 | 0,0019861 | 0,006209 | 1807,2 | 2438,1 | 630,9 | 3,9856 | 4,9758 |
| 365 | 19830 | 0,002015 | 0,006013 | 1819,5 | 2424,2 | 604,7 | 4,0041 | 4,9517 |
| 370 | 21О53 | 0,002231 | 0,004958 | 1896,2 | 2335,7 | 439,5 | 4,1198 | 4,8031 |
| 374,12 | 22115 | 0,003147 | 0,003147 | 2095,2 | 2095,2 | 0 | 4,4237 | 4,4237 |

# Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлению) [1]

Таблица 2

| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кПа | °С | м3/кг | м3/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | кДж/(кг·К) |
| 1 | 13,034 | 0,0010006 | 87,982 | 54,71 | 2525,0 | 2470,3 | 0,1956 | 8,8278 |
| 1,5 | 17,511 | 0,0010012 | 67,006 | 73,45 | 2533,2 | 2459,8 | 0,2606 | 8,7236 |
| 2,0 | 19,029 | 0,0010015 | 61,229 | 79,80 | 2535,9 | 2456,1 | 0,2824 | 8,6892 |
| 2,2 | 20,431 | 0,0010018 | 56,392 | 85,67 | 2538,5 | 2452,8 | 0,3024 | 8,6578 |
| 2,4 | 21,094 | 0,0010020 | 54,256 | 88,44 | 2539,7 | 2451,3 | 0,3119 | 8,6431 |
| 2,5 | 21,735 | 0,0010021 | 52,282 | 91,12 | 2540,9 | 2449,8 | 0,3210 | 8,6290 |
| 2,6 | 22,953 | 0,0010024 | 48,745 | 96,21 | 2543,1 | 2446,9 | 0,3382 | 8,6024 |
| 2,8 | 24,098 | 0,0010027 | 45,668 | 101,00 | 2545,2 | 2444,2 | 0,3543 | 8,5776 |
| 3,0 | 25,178 | 0,0010029 | 42,967 | 105,51 | 2547,2 | 2441,7 | 0,3695 | 8,5545 |
| 3,2 | 26,200 | 0,0010032 | 40,575 | 109,78 | 2549,0 | 2439,2 | 0,3838 | 8,5327 |
| 3,4 | 26,692 | 0,0010033 | 39,480 | 111,84 | 2549,9 | 2438,1 | 0,3907 | 8,5224 |
| 3,5 | 27,172 | 0,0010035 | 38,443 | 113,84 | 2550,8 | 2437,0 | 0,3973 | 8,5123 |
| 3,6 | 28,097 | 0,0010037 | 36,530 | 117,71 | 2552,5 | 2434,8 | 0,4102 | 8,4930 |
| 3,8 | 28,981 | 0,0010040 | 34,803 | 121,41 | 2554,1 | 2432,7 | 0,4224 | 8,4747 |
| 4,0 | 29,828 | 0,0010043 | 33,237 | 124,94 | 2555,6 | 2430,7 | 0,4341 | 8,4573 |
| 4,2 | 30,640 | 0,0010045 | 31,810 | 128,34 | 2557,1 | 2428,8 | 0,4453 | 8,4407 |
| 4,4 | 31,034 | 0,0010046 | 31,142 | 129,98 | 2557,8 | 2427,8 | 0,4507 | 8,4327 |
| 4,5 | 31,420 | 0,0010048 | 30,503 | 131,60 | 2558,5 | 2426,9 | 0,4560 | 8,4249 |
| 4,6 | 32,172 | 0,0010050 | 29,303 | 134,74 | 2559,9 | 2425,2 | 0,4663 | 8,4097 |
| 4,8 | 32,90 | 0,0010052 | 28,196 | 137,77 | 2561,2 | 2423,4 | 0,4762 | 8,3952 |
| 5,0 | 33,60 | 0,0010055 | 27,172 | 140,70 | 2562,4 | 2421,7 | 0,4858 | 8,3813 |
| 5,2 | 34,27 | 0,0010057 | 26,222 | 143,52 | 2563,6 | 2420,1 | 0,4950 | 8,3678 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 5,4 | 34,60 | 0,0010058 | 25,772 | 144,91 | 2564,2 | 2419,3 | 0,4995 | 8,3613 |
| 5,5 | 34,93 | 0,0010059 | 25,338 | 146,27 | 2564,8 | 2418,5 | 0,5039 | 8,3550 |
| 5,6 | 35,57 | 0,0010062 | 24,514 | 148,92 | 2566,0 | 2417,1 | 0,5125 | 8,3426 |
| 5,8 | 36,18 | 0,0010064 | 23,742 | 151,50 | 2567,1 | 2415,6 | 0,5209 | 8,3305 |
| 6,0 | 36,78 | 0,0010066 | 23,020 | 154,01 | 2568,2 | 2414,2 | 0,5290 | 8,3189 |
| 6,2 | 37,37 | 0,0010068 | 22,342 | 156,44 | 2569,2 | 2412,8 | 0,5368 | 8,3077 |
| 6,4 | 37,65 | 0,0010069 | 22,017 | 157,64 | 2569,7 | 2412,1 | 0,5401 | 8,3022 |
| 6,5 | 37,93 | 0,0010070 | 21,703 | 158,81 | 2570,3 | 2411,5 | 0,5444 | 8,2968 |
| 7,0 | 38,49 | 0,0010072 | 21,101 | 161,12 | 2571,3 | 2410,2 | 0,5519 | 8,2863 |
| 7,5 | 39,02 | 0,0010074 | 20,532 | 163,38 | 2572,2 | 2408,8 | 0,5591 | 8,2760 |
| 8,0 | 40,32 | 0,0010079 | 19,241 | 168,77 | 2574,5 | 2405,7 | 0,5763 | 8,2517 |
| 8,5 | 41,53 | 0,0010084 | 18,106 | 173,87 | 2576,7 | 2402,8 | 0,5926 | 8,2289 |
| 9,0 | 42,69 | 0,0010089 | 17,102 | 178,69 | 2578,8 | 2400,1 | 0,6079 | 8,2076 |
| 9,5 | 43,79 | 0,0010094 | 16,206 | 183,28 | 2580,8 | 2397,5 | 0,6224 | 8,1875 |
| 10 | 44,83 | 0,0010098 | 15,402 | 187,66 | 25&2,6 | 2394,9 | 0,6361 | 8,1685 |
| 11 | 45,83 | 0,0010102 | 14,676 | 191,84 | 2584,4 | 2392,6 | 0,6493 | 8,1505 |
| 12 | 47,71 | 0,0010111 | 13,418 | 199,68 | 2587,8 | 2388,1 | 0,6738 | 8,1171 |
| 13 | 49,45 | 0,0010119 | 12,364 | 206,94 | 2590,9 | 2384,0 | 0,6963 | 8,0867 |
| 14 | 51,06 | 0,0010126 | 11,467 | 213,70 | 2593,7 | 2380,0 | 0,7172 | 8,0588 |
| 15 | 52,58 | 0,0010133 | 10,696 | 220,03 | 2596,4 | 2376,4 | 0,7367 | 8,0330 |
| 16 | 54,00 | 0,0010140 | 10,025 | 225,98 | 2598,9 | 2372,9 | 0,7549 | 8,0089 |
| 17 | 55,34 | 0,0010147 | 9,4348 | 231,60 | 2601,3 | 2369,7 | 0,7721 | 7,9865 |
| 18 | 56,62 | 0,0010154 | 8,9128 | 236,93 | 2603,5 | 2366,6 | 0,7883 | 7,9655 |
| 19 | 57,83 | 0,0010160 | 8,4470 | 242,00 | 2605,7 | 2363,7 | 0,8036 | 7,9456 |
| 20 | 58,98 | 0,0010166 | 8,0288 | 246,83 | 2607,7 | 2360,9 | 0,8182 | 7,9269 |
| 21 | 60,09 | 0,0010172 | 7,6515 | 251,46 | 2600,6 | 2358,1 | 0,8321 | 7,9092 |
| 22 | 61,15 | 0,0010178 | 7,3091 | 255,89 | 2611,5 | 2355,6 | 0,8454 | 7,8923 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 23 | 62,16 | 0,0010183 | 6,9967 | 260,14 | 2613,2 | 2353,1 | 0,8581 | 7,8762 |
| 24 | 63,14 | 0,0010189 | 6,7110 | 264,24 | 2614,9 | 2350,7 | 0,8703 | 7,8609 |
| 25 | 64,08 | 0,0010194 | 6,4483 | 268,18 | 2616,6 | 2348,4 | 0,8820 | 7,8462 |
| 26 | 64,99 | 0,0010199 | 6,2060 | 271,99 | 2618,1 | 2346,1 | 0,8932 | 7,8321 |
| 27 | 65,87 | 0,0010204 | 5,9819 | 275,68 | 2619,7 | 2344,0 | 0,9041 | 7,8186 |
| 28 | 66,72 | 0,0010209 | 5,7739 | 279,24 | 2621,1 | 2341,9 | 0,9146 | 7,8057 |
| 29 | 67,55 | 0,0010214 | 5,5804 | 282,70 | 2622,6 | 2339,9 | 0,9248 | 7,7932 |
| 30 | 68,35 | 0,0010219 | 5,3998 | 286,05 | 2624,0 | 2337,9 | 0,9346 | 7,7811 |
| 32 | 70,62 | 0,0010232 | 4,9238 | 295,55 | 2627,8 | 2332,2 | 0,9623 | 7,7474 |
| 34 | 72,03 | 0,0010241 | 4,6518 | 301,48 | 2630,3 | 2328,8 | 0,9795 | 7,7266 |
| 36 | 73,37 | 0,0010249 | 4,4092 | 307,12 | 2632,5 | 2325,4 | 0,9958 | 7,7070 |
| 40 | 75,89 | 0,0010265 | 3,9949 | 317,65 | 2636,8 | 2319,2 | 1,0261 | 7,6711 |
| 42 | 77,06 | 0,0010272 | 3,8165 | 322,60 | 2638,8 | 2316,2 | 1,0403 | 7,6544 |
| 44 | 78,19 | 0,0010280 | 3,6537 | 327,36 | 2640,7 | 2313,3 | 1,0539 | 7,6386 |
| 46 | 79,28 | 0,0010287 | 3,5047 | 331,95 | 2642,5 | 2310,5 | 1,0669 | 7,6234 |
| 48 | 80,33 | 0,0010294 | 3,3678 | 335,35 | 2644,3 | 2308,9 | 1,0794 | 7,6090 |
| 50 | 81,35 | 0,0010301 | 3,2415 | 340,57 | 2646,0 | 2305,4 | 1,0912 | 7,5951 |
| 55 | 83,74 | 0,0010317 | 2,9648 | 350,61 | 2650,0 | 2299,4 | 1,1194 | 7,5627 |
| 60 | 85,95 | 0,0010333 | 2,7329 | 359,93 | 2653,6 | 2293,7 | 1,1454 | 7,5332 |
| 65 | 88,02 | 0,0010347 | 2,5357 | 368,62 | 2657,0 | 2288,4 | 1,1696 | 7,5061 |
| 70 | 89,96 | 0,0010361 | 2,3658 | 376,77 | 2660,2 | 2283,4 | 1,1921 | 7,4811 |
| 75 | 91,78 | 0,0010375 | 2,2179 | 384,45 | 2663,2 | 2278,8 | 1,2132 | 7,4577 |
| 80 | 93,51 | 0,0010387 | 2,0879 | 391,72 | 2666,0 | 2274,3 | 1,2330 | 7,4360 |
| 85 | 95,14 | 0,0010400 | 1,9728 | 398,63 | 2668,6 | 2270,0 | 1,2518 | 7,4155 |
| 90 | 96,71 | 0,0010412 | 1,8701 | 405,21 | 2671,1 | 2265,9 | 1,2696 | 7,3963 |
| 95 | 98,20 | 0,0010423 | 1,7779 | 411,49 | 2673,5 | 2262,0 | 1,2865 | 7,3781 |
| 100 | 99,63 | 0,0010434 | 1,6946 | 417,51 | 2675,7 | 2258,2 | 1,3027 | 7,3608 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 110 | 102,32 | 0,0010455 | 1,5501 | 428,84 | 2680,0 | 2251,2 | 1,3330 | 7,3288 |
| 120 | 104,81 | 0,0010476 | 1,4289 | 439,36 | 2683,8 | 2244,4 | 1,3609 | 7,2996 |
| 130 | 107,13 | 0,0010495 | 1,3258 | 449,19 | 2687,4 | 2238,2 | 1,3868 | 7,2728 |
| 140 | 109,32 | 0,0010513 | 1,2370 | 458,42 | 2690,8 | 2232,4 | 1,4109 | 7,2480 |
| 150 | 111,37 | 0,0010530 | 1,1597 | 467,13 | 2693,9 | 2226,8 | 1,4336 | 7,2248 |
| 160 | 113,32 | 0,0010547 | 1,0917 | 475,38 | 2696,8 | 2221,4 | 1,4550 | 7,2032 |
| 170 | 115,17 | 0,0010563 | 1,0315 | 483,22 | 2699,5 | 2216,3 | 1,4752 | 7,1829 |
| 180 | 116,93 | 0,0010579 | 0,97775 | 490,70 | 2702,1 | 2211,4 | 1,4944 | 7,1638 |
| 190 | 118,62 | 0,0010594 | 0,92951 | 497,85 | 2704,6 | 2206,8 | 1,5127 | 7,1458 |
| 200 | 120,23 | 0,0010608 | 0,88592 | 504,7 | 2706,9 | 2202,2 | 1,5301 | 7,1286 |
| 210 | 121,78 | 0,0010623 | 0,84636 | 511,3 | 2709,2 | 2197,9 | 1,5468 | 7,1123 |
| 220 | 123,27 | 0,0010636 | 0,81027 | 517,6 | 2711,3 | 2193,7 | 1,5628 | 7,0967 |
| 230 | 124,71 | 0,0010650 | 0,77724 | 523,7 | 2713,3 | 2189,6 | 1,5781 | 7,0815 |
| 240 | 126,09 | 0,0010663 | 0,74684 | 529,6 | 2715,3 | 2185,7 | 1,5929 | 7,0676 |
| 250 | 127,43 | 0,0010675 | 0,71881 | 535,4 | 2717,2 | 2181,8 | 1,6072 | 7,0540 |
| 260 | 128,73 | 0,0010688 | 0,69288 | 540,9 | 2719,0 | 2178,1 | 1,6209 | 7,0409 |
| 270 | 129,98 | 0,0010700 | 0,66878 | 546,2 | 2720,7 | 2174,5 | 1,6342 | 7,0282 |
| 280 | 131,20 | 0,0010712 | 0,64636 | 551,4 | 2722,3 | 2170,9 | 1,6471 | 7,0161 |
| 290 | 132,39 | 0,0010724 | 0,62544 | 556,5 | 2723,9 | 2167,4 | 1,6596 | 7,0044 |
| 300 | 133,54 | 0,0010735 | 0,60586 | 561,4 | 2725,5 | 2164,1 | 1,6717 | 6,9930 |
| 310 | 134,66 | 0,0010746 | 0,58750 | 566,2 | 2727,0 | 2160,8 | 1,6834 | 6,9820 |
| 320 | 135,76 | 0,0010757 | 0,57027 | 570,9 | 2728,4 | 2157,5 | 1,6948 | 6,9714 |
| 330 | 136,82 | 0,0010768 | 0,55402 | 575,5 | 2729,8 | 2154,3 | 1,7059 | 6,9611 |
| 340 | 137,86 | 0,0010779 | 0,53871 | 579,9 | 2731,2 | 2151,3 | 1,7168 | 6,9511 |
| 350 | 138,88 | 0,0010789 | 0,52425 | 584,3 | 2632,5 | 2148,2 | 1,7273 | 6,6412 |
| 360 | 139,87 | 0,0010799 | 0,51056 | 588,5 | 2733,8 | 2145,3 | 1,7376 | 6,9320 |
| 370 | 140,84 | 0,0010809 | 0,49758 | 592,7 | 2735,0 | 2142,3 | 1,7476 | 6,9228 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 380 | 141,79 | 0,0010819 | 0,48527 | 596,8 | 2736,2 | 2139,4 | 1,7575 | 6,9138 |
| 390 | 142,72 | 0,0010829 | 0,47357 | 600,8 | 2737,4 | 2136,6 | 1,7670 | 6,9051 |
| 400 | 143,62 | 0,0010839 | 0,4624 | 604,7 | 2738,5 | 2133,8 | 1,7764 | 6,8966 |
| 410 | 144,52 | 0,0010848 | 0,45181 | 608,5 | 2739,7 | 2131,2 | 1,7856 | 6,8883 |
| 420 | 145,39 | 0,0010858 | 0,44168 | 612,3 | 2740,7 | 2128,4 | 1,7946 | 6,8802 |
| 430 | 146,25 | 0,0010867 | 0,43201 | 616,0 | 2741,8 | 2125,8 | 1,8034 | 6,8723 |
| 440 | 147,09 | 0,0010876 | 0,42276 | 619,6 | 2742,8 | 2123,2 | 1,8120 | 6,8645 |
| 450 | 147,92 | 0,0010885 | 0,4139 | 623,2 | 2743,8 | 2120,6 | 1,8204 | 6,8570 |
| 460 | 148,73 | 0,0010894 | 0,40544 | 626,7 | 2744,8 | 2118,1 | 1,8287 | 6,8496 |
| 470 | 149,53 | 0,0010903 | 0,39731 | 630,1 | 2745,8 | 2115,7 | 1,8368 | 6,8424 |
| 480 | 150,31 | 0,0010911 | 0,38950 | 633,5 | 2746,7 | 2113,2 | 1,8448 | 6,8352 |
| 490 | 151,09 | 0,0010920 | 0,38202 | 636,8 | 2747,6 | 2110,8 | 1,8527 | 6,8283 |
| 500 | 151,85 | 0,0010928 | 0,37481 | 640,1 | 2748,5 | 2108,4 | 1,8604 | 6,8215 |
| 520 | 153,33 | 0,0010945 | 0,36120 | 646,5 | 2750,2 | 2103,7 | 1,8754 | 6,8083 |
| 540 | 154,77 | 0,0010961 | 0,34857 | 652,8 | 2751,9 | 2099,1 | 1,8899 | 6,7955 |
| 550 | 155,47 | 0,0010969 | 0,34259 | 655,8 | 2752,7 | 2096,9 | 1.8970 | 6,7893 |
| 560 | 156,16 | 0,0010977 | 0,33681 | 658,8 | 2753,4 | 2094,6 | 1,9040 | 6,7832 |
| 580 | 157,52 | 0,0010993 | 0,32583 | 664,7 | 2755,0 | 2090,3 | 1,9176 | 6,7713 |
| 600 | 158,84 | 0,0011009 | 0,31566 | 670,4 | 2756,4 | 2086,0 | 1,9368 | 6,7598 |
| 620 | 160,12 | 0,0011024 | 6,30593 | 676,0 | 2757,8 | 2081,8 | 1,9437 | 6,7487 |
| 640 | 161,38 | 0,0011039 | 0,29689 | 681,5 | 2759,2 | 2077,7 | 1,9562 | 6,7379 |
| 650 | 161,99 | 0,0011046 | 0,29257 | 684,2 | 2759,9 | 2075,7 | 1,9623 | 6,7326 |
| 660 | 162,60 | 0,0011053 | 0,28837 | 686,8 | 2760,5 | 2073,7 | 1,9684 | 6,7274 |
| 680 | 163,79 | 0,0011068 | 0,28033 | 692,0 | 2761,7 | 2069,7 | 1,9803 | 6,7173 |
| 700 | 164,96 | 0,0011082 | 0,27274 | 697,1 | 2762,9 | 2065,8 | 1,9918 | 6,7074 |
| 720 | 166,10 | 0,0011096 | 0,26556 | 702,0 | 2764,1 | 2062,1 | 2,0031 | 6,6978 |
| 740 | 167,21 | 0,0011110 | 0,25875 | 706,9 | 2765,2 | 2058,3 | 2,0141 | 6,6884 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 750 | 167,76 | 0,0011117 | 0,25548 | 709,3 | 2765,8 | 2056,5 | 2,0195 | 6,6838 |
| 760 | 168,30 | 0,0011123 | 0,25228 | 711,7 | 2766,3 | 2054,6 | 2,0249 | 6,6793 |
| 780 | 169,37 | 0,0011137 | 0,24614 | 716,4 | 2767,4 | 2051,0 | 2,0354 | 6,6704 |
| 800 | 170,42 | 0,0011150 | 0,24030 | 720,9 | 2768,4 | 2047,5 | 2,0457 | 6,6618 |
| 820 | 171,44 | 0,0011163 | 0,23472 | 725,4 | 2769,3 | 2043,9 | 2,0558 | 6,6532 |
| 840 | 172,45 | 0,0011176 | 0,22941 | 729,8 | 2770,3 | 2040,5 | 2,0657 | 6,6450 |
| 850 | 172,95 | 0,0011182 | 0,22685 | 732,0 | 2770,8 | 2038,8 | 2,0705 | 6,6409 |
| 860 | 173,44 | 0,0011188 | 0,22434 | 734,2 | 2771,2 | 2037,0 | 2,0753 | 6,6369 |
| 880 | 174,40 | 0,0011201 | 0,21948 | 738,4 | 2772,1 | 2033,7 | 2,0848 | 6,6289 |
| 900 | 175,36 | 0,0011213 | 0,2148 | 742,6 | 2773,0 | 2030,4 | 2,0941 | 6,6212 |
| 920 | 176,29 | 0,0011226 | 0,21038 | 746,8 | 2773,8 | 2027,0 | 2,1033 | 6,6136 |
| 940 | 177,21 | 0,0011238 | 0,20612 | 750,8 | 2774,7 | 2023,9 | 2,1122 | 6,6062 |
| 950 | 177,67 | 0,0011244 | 0,20405 | 752,8 | 2775,1 | 2022,3 | 2,1166 | 6,6025 |
| 960 | 178,12 | 0,0011250 | 0,20202 | 754,8 | 2775,5 | 2020,7 | 2,1210 | 6,5989 |
| 980 | 179,01 | 0,0011262 | 0,19809 | 758,7 | 2776,2 | 2017,5 | 2,1297 | 6,5917 |
| 1000 | 179,88 | 0,0011274 | 0,19430 | 762,6 | 2777,0 | 2014,4 | 2,1382 | 6,5847 |
| 1050 | 182,01 | 0,0011303 | 0,18546 | 772,0 | 2778,7 | 2006,7 | 2,1588 | 6,5677 |
| 1100 | 184,06 | 0,0011331 | 0,17739 | 781,1 | 2780,4 | 1999,3 | 2,1786 | 6,5515 |
| 1150 | 186,04 | 0,0011359 | 0,17000 | 789,9 | 2782,0 | 1992,1 | 2,1976 | 6,5359 |
| 1200 | 187,96 | 0,0011386 | 0,1632 | 798,4 | 2783,4 | 1985,0 | 2,2160 | 6,5210 |
| 1250 | 189,81 | 0,0011412 | 0,15693 | 806,7 | 2784,8 | 1978,1 | 2,2338 | 6,5066 |
| 1300 | 191,60 | 0,0011438 | 0,15112 | 814,7 | 2786,0 | 1971,3 | 2,2509 | 6,4927 |
| 1350 | 193,35 | 0,0011464 | 0,14574 | 822,5 | 2787,3 | 1964,8 | 2,2675 | 6,4794 |
| 1400 | 195,04 | 0,0011489 | 0,1407 | 830,1 | 2788,4 | 1958,3 | 2,2836 | 6,4665 |
| 1450 | 196,68 | 0,0011514 | 0,13603 | 837,5 | 2789,4 | 1951,9 | 2,2992 | 6,4539 |
| 1500 | 198,28 | 0,0011538 | 0,13165 | 844,7 | 2790,4 | 1945,7 | 2,3144 | 6,4418 |
| 1550 | 199,84 | 0,0011562 | 0,12754 | 851,7 | 2791,3 | 1939,6 | 2,3292 | 6,4300 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 1600 | 201,37 | 0,0011586 | 0,12368 | 858,6 | 2792,2 | 1933,6 | 2,3436 | 6,4187 |
| 1650 | 202,85 | 0,0011610 | 0,12004 | 865,3 | 2793,0 | 1927,7 | 2,3576 | 6,4075 |
| 1700 | 204,30 | 0,0011633 | 0,11661 | 871,8 | 2793,8 | 1922,0 | 2,3712 | 6,3967 |
| 1750 | 205,72 | 0,0011656 | 0,11338 | 878,3 | 2794,5 | 1916,2 | 2,3846 | 6,3862 |
| 1800 | 207,10 | 0,0011678 | 0,11031 | 884,6 | 2795,1 | 1910,5 | 2,3976 | 6,3759 |
| 1900 | 209,79 | 0,0011722 | 0,10464 | 896,8 | 2796,4 | 1899,6 | 2,4227 | 6,3561 |
| 1950 | 211,09 | 0,0011744 | 0,10202 | 902,7 | 2796,9 | 1894,2 | 2,4349 | 6,3466 |
| 2000 | 212,37 | 0,0011766 | 0,09953 | 908,6 | 2797,4 | 1888,8 | 2,4468 | 6,3373 |
| 2050 | 213,62 | 0,0011787 | 0,09715 | 914,3 | 2797,9 | 1883,6 | 2,4585 | 6,3281 |
| 2100 | 214,85 | 0,0011808 | 0,09488 | 919,9 | 2798,3 | 1878,4 | 2,4699 | 6,3192 |
| 2150 | 216,05 | 0,0011830 | 0,09271 | 925,5 | 2798,7 | 1873,2 | 2,4812 | 6,3104 |
| 2200 | 217,24 | 0,0011850 | 0,09064 | 930,9 | 2799,1 | 1868,2 | 2,4922 | 6,3018 |
| 2250 | 218,40 | 0,0011871 | 0,08866 | 936,3 | 2799,5 | 1863,2 | 2,5030 | 6,2934 |
| 2300 | 219,54 | 0,0011891 | 0,08676 | 941,6 | 2799,8 | 1858,2 | 2,5136 | 6,2851 |
| 2350 | 220,67 | 0,0011912 | 0,08494 | 946,8 | 2800,1 | 1853,3 | 2,5240 | 6,2771 |
| 2400 | 221,78 | 0,0011932 | 0,08319 | 951,9 | 2800,4 | 1848,5 | 2,5343 | 6,2691 |
| 2450 | 222,86 | 0,0011952 | 0,08151 | 957,0 | 2800,6 | 1843,6 | 2,5444 | 6,2613 |
| 2500 | 223,94 | 0,0011972 | 0,07990 | 962,0 | 2800,8 | 1838,8 | 2,5543 | 6,2536 |
| 2550 | 224,99 | 0,0011991 | 0,07834 | 966,9 | 2801,0 | 1834,1 | 2,5640 | 6,2460 |
| 2600 | 226,03 | 0,0012011 | 0,07685 | 971,7 | 2801,2 | 1829,5 | 2,5736 | 6,2386 |
| 2650 | 227,06 | 0,0012030 | 0,07541 | 976,5 | 2801,4 | 1824,9 | 2,5831 | 6,2313 |
| 2700 | 228,06 | 0,0012050 | 0,07402 | 981,2 | 2801,5 | 1820,3 | 2,5924 | 6,2241 |
| 2750 | 229,06 | 0,0012069 | 0,07268 | 985,9 | 2801,6 | 1815,7 | 2,6016 | 6,2170 |
| 2800 | 230,04 | 0,0012088 | 0,07138 | 990,5 | 2801,7 | 1811,2 | 2,6106 | 6,2101 |
| 2850 | 231,01 | 0,0012107 | 0,07013 | 995,0 | 2801,8 | 1806,8 | 2,6195 | 6,2032 |
| 2900 | 231,96 | 0,0012126 | 0,06892 | 999,5 | 2801,8 | 1802,3 | 2,6283 | 6,1964 |
| 2950 | 232,91 | 0,0012145 | 0,06775 | 1004,0 | 2801,9 | 1797,9 | 2,6370 | 6,1898 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 3000 | 233,84 | 0,0012163 | 0,06662 | 1008,4 | 2801,9 | 1793,5 | 2,6455 | 6,1832 |
| 3100 | 235,66 | 0,0012200 | 0,06446 | 1017,0 | 2801,9 | 1784.9 | 2,6623 | 6,1703 |
| 3500 | 242,54 | 0,0012342 | 0,05702 | 1049,8 | 2801,3 | 1751,5 | 2,7253 | 6,1218 |
| 4000 | 250,33 | 0,0012521 | 0,04974 | 1087,5 | 2799,4 | 1711,9 | 2,7967 | 6,0670 |
| 4500 | 257,41 | 0,0012691 | 0,04402 | 1122,2 | 2796,5 | 1674,3 | 2,8614 | 6,0171 |
| 5000 | 263,92 | 0,0012858 | 0,03941 | 1154,6 | 2792,8 | 1638,2 | 2,9209 | 5,9712 |
| 6000 | 275,56 | 0,0013187 | 0,03241 | 1213,9 | 2783,3 | 1569,4 | 3,0277 | 5,8878 |
| 7000 | 285,80 | 0,0013514 | 0,02734 | 1267,7 | 2771,4 | 1503,7 | 3,1225 | 5,8126 |
| 8000 | 294,98 | 0,0013843 | 0,02349 | 1317,5 | 2757,5 | 1440,0 | 3,2083 | 5,7430 |
| 9000 | 303,31 | 0,0014179 | 0,02046 | 1364,2 | 2741,8 | 1377,6 | 3,2875 | 5,6773 |
| 9700 | 308,73 | 0,0014420 | 0,01869 | 1395,5 | 2729,8 | 1334,3 | 3,3398 | 5,6330 |
| 9800 | 309,48 | 0,0014455 | 0,01845 | 1399,9 | 2728,0 | 1328,1 | 3,3471 | 5,6267 |
| 9900 | 310,22 | 0,0014490 | 0,01822 | 1404,3 | 2726,2 | 1321,9 | 3,3544 | 5,6205 |
| 10000 | 310,96 | 0,0014526 | 0,01800 | 1408,6 | 2724,4 | 1315,8 | 3,3616 | 5,6143 |
| 10200 | 312,42 | 0,0014597 | 0,01756 | 1417,3 | 2720,8 | 1303,5 | 3,3759 | 5,6019 |
| 10400 | 313,86 | 0,0014668 | 0,01714 | 1425,8 | 2717,1 | 1291,3 | 3,3900 | 5,5897 |
| 10500 | 314,57 | 0,0014704 | 0,01694 | 1430,1 | 2715,2 | 1285,1 | 3,3970 | 5,5835 |
| 10600 | 315,27 | 0,0014740 | 0,01674 | 1434,4 | 2713,2 | 1278,8 | 3,4040 | 5,5774 |
| 10800 | 316,67 | 0,0014813 | 0,01635 | 1442,8 | 2709,4 | 1266,6 | 3,4179 | 5,5653 |
| 11000 | 318,04 | 0,0014887 | 0,01597 | 1451,2 | 2705,4 | 1254,2 | 3,4316 | 5,5531 |
| 11200 | 319,40 | 0,0014961 | 0,01560 | 1459,6 | 2701,5 | 1241,9 | 3,4452 | 5,5411 |
| 11400 | 320,73 | 0,0015036 | 0,01525 | 1467,9 | 2697,3 | 1229,4 | 3,4587 | 5,5289 |
| 11500 | 321,39 | 0,0015074 | 0,01507 | 1472,1 | 2695,3 | 1223,2 | 3,4654 | 5,5229 |
| 11600 | 322,05 | 0,0015112 | 0,01490 | 1476,2 | 2693,2 | 1217,0 | 3,4721 | 5,5169 |
| 11800 | 323,35 | 0,0015189 | 0,01457 | 1484,4 | 2689,0 | 1204,6 | 3,4854 | 5,5049 |
| 12000 | 324,64 | 0,0015267 | 0,01425 | 1492,6 | 2684,4 | 1192,2 | 3,4986 | 5,4930 |
| 12200 | 325,90 | 0,0015345 | 0,01394 | 1500,7 | 2680,4 | 1179,7 | 3,5117 | 5,4810 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 12400 | 327,15 | 0,0015425 | 0,01363 | 1508,8 | 2676,0 | 1167,2 | 3,5247 | 5,4690 |
| 12500 | 327,77 | 0,0015465 | 0,01348 | 1512,9 | 2673,8 | 1160,9 | 3,5312 | 5,4631 |
| 12600 | 328,39 | 0,0015506 | 0,01334 | 1516,9 | 2671,6 | 1154,7 | 3,5376 | 5,4572 |
| 12800 | 329,61 | 0,0015588 | 0,01305 | 1524,9 | 2667,0 | 1142,1 | 3,5505 | 5,4453 |
| 13000 | 330,81 | 0,0015670 | 0,01277 | 1533,0 | 2662,4 | 1129,4 | 3,5633 | 5,4333 |
| 13200 | 332,00 | 0,0015755 | 0,01250 | 1541,0 | 2657,7 | 1116,7 | 3,5760 | 5,4214 |
| 13400 | 333,18 | 0,0015840 | 0,01224 | 1548,9 | 2653,0 | 1104,1 | 3,5886 | 5,4095 |
| 13500 | 333,76 | 0,0015883 | 0,01211 | 1552,9 | 2650,6 | 1097,7 | 3,5949 | 5,4035 |
| 13600 | 334,34 | 0,0015927 | 0,01199 | 1556,9 | 2648,2 | 1091,3 | 3,6012 | 5,3975 |
| 13800 | 335,49 | 0,0016015 | 0,01174 | 1564,8 | 2643,3 | 1078,5 | 3,6137 | 5,3856 |
| 14000 | 336,63 | 0,0016104 | 0,01149 | 1572,8 | 2638,3 | 1065,5 | 3,6262 | 5,3737 |
| 14200 | 337,75 | 0,0016195 | 0,01126 | 1580,7 | 2633,2 | 1052,5 | 3,6387 | 5,3616 |
| 14400 | 338,86 | 0,0016288 | 0,01102 | 1588,6 | 2628,1 | 1039,5 | 3,6511 | 5,3495 |
| 14500 | 339,41 | 0,0016335 | 0,01091 | 1592,6 | 2625,5 | 1032,9 | 3,6573 | 5,3435 |
| 14600 | 339,96 | 0,0016382 | 0,01080 | 1596,5 | 2622,9 | 1026,4 | 3,6635 | 5,3375 |
| 14800 | 341,04 | 0,0016483 | 0,01057 | 1604,3 | 2617,1 | 1012,8 | 3,6755 | 5,3245 |
| 15000 | 342,12 | 0,0016580 | 0,01035 | 1612,2 | 2611,6 | 999,4 | 3,6877 | 5,3122 |
| 15100 | 342,65 | 0,0016630 | 0,01024 | 1616,1 | 2608,9 | 992,8 | 3,6938 | 5,3061 |
| 15200 | 343,18 | 0,0016680 | 0,01014 | 1620,0 | 2606,1 | 986,1 | 3,6999 | 5,2999 |
| 15300 | 343,70 | 0,0016731 | 0,01003 | 1623,9 | 2603,2 | 979,3 | 3,7060 | 5,2937 |
| 15400 | 344,23 | 0,0016782 | 0,009930 | 1627,9 | 2600,4 | 972,5 | 3,7121 | 5,2874 |
| 15500 | 344,75 | 0,0016834 | 0,009827 | 1631,8 | 2597,5 | 965,7 | 3,7181 | 5,2812 |
| 15600 | 345,27 | 0,0016886 | 0,009726 | 1635,7 | 2594,6 | 958,9 | 3,7242 | 5,2749 |
| 15700 | 345,78 | 0,0016939 | 0,009625 | 1639,7 | 2591,7 | 952,0 | 3,7303 | 5,2686 |
| 15800 | 346,30 | 0,0016992 | 0,009526 | 1643,6 | 2588,7 | 945,1 | 3,7364 | 5,2623 |
| 15900 | 346,81 | 0,0017046 | 0,009428 | 1647,6 | 2585,8 | 938,2 | 3,7425 | 5,2560 |
| 16000 | 347,32 | 0,0017101 | 0,009330 | 1651,5 | 2582,7 | 931,2 | 3,7486 | 5,2496 |
| р | tS | v′ | v″ | h′ | h″ | г | s′ | s″ |
| 16100 | 347,82 | 0,0017156 | 0,009234 | 1655,5 | 2579,7 | 924,2 | 3,7547 | 5,2432 |
| 16200 | 348,32 | 0,0017215 | 0,009138 | 1659,4 | 2576,6 | 917,2 | 3,7609 | 5,2368 |
| 16300 | 348,82 | 0,0017269 | 0,009043 | 1663,4 | 2573,5 | 910,1 | 3,7670 | 5,2303 |
| 16400 | 349,32 | 0,0017327 | 0,008949 | 1667,4 | 2570,4 | 903,0 | 3,7731 | 5,2238 |
| 16500 | 349,82 | 0,0017385 | 0,008856 | 1671,4 | 2567,2 | 895,8 | 3,7793 | 5,2173 |
| 16600 | 350,31 | 0,0017444 | 0,008763 | 1675,4 | 2564,0 | 888,6 | 3,7855 | 5,2108 |
| 16700 | 350,80 | 0,0017504 | 0,008672 | 1679,5 | 2560,8 | 881,3 | 3,7916 | 5,2042 |
| 16800 | 351,29 | 0.0017565 | 0,008581 | 1683,5 | 2557,5 | 874,0 | 3,7978 | 5,1975 |
| 16900 | 351,77 | 0,0017627 | 0,008490 | 1687,6 | 2554,2 | 866,6 | 3,8040 | 5,1908 |
| 17000 | 352,26 | 0,0017690 | 0,008401 | 1691,6 | 2550,8 | 859,2 | 3,8103 | 5,1841 |
| 18000 | 356,96 | 0,0018380 | 0,007534 | 1733,4 | 2514,4 | 781,0 | 3,8739 | 5,1135 |
| 19000 | 361,44 | 0,0019231 | 0,006700 | 1778,2 | 2470,1 | 691,9 | 3,9417 | 5,0321 |
| 20000 | 365,71 | 0,002038 | 0,005873 | 1828,8 | 2413,8 | 585,0 | 4,0181 | 4,9338 |
| 21000 | 369,79 | 0,002218 | 0,005006 | 1892,2 | 2340,2 | 448,0 | 4,1137 | 4,8106 |
| 22000 | 373,68 | 0,002675 | 0,003757 | 2007,7 | 2192,5 | 184,8 | 4,2891 | 4,5748 |

# Термодинамические свойства воды и перегретого пара [1]

Таблица 3

|  | p = 1кПа | p = 2 кПа | p = 3 кПа | p = 4 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| (С | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 0 | 0,00102 | 0,0 | -0,001 | 0,001 | 0,0 | -0,0010 | 0,001 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010 | 0,0 | -0,0001 |
| 10 | 130,60 | 2519,5 | 8,995 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 |
| 20 | 135,23 | 2538,1 | 9,060 | 67,58 | 2537,8 | 8,7396 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 |
| 30 | 139,85 | 2556,8 | 9,1230 | 69,90 | 2556,5 | 8,8024 | 46,58 | 2556,3 | 8,6145 | 34,92 | 2556,0 | 8,4810 |
| 40 | 144,47 | 2575,5 | 9,1837 | 72,21 | 2575,3 | 8,8632 | 48,13 | 2575,0 | 8,6755 | 36,08 | 2574,8 | 8,5421 |
| 50 | 149,09 | 2594,2 | 9,2426 | 74,53 | 2594,0 | 8,9222 | 49,67 | 2593,8 | 8,7345 | 37,24 | 2593,6 | 8,6012 |
| 60 | 153,71 | 2613,0 | 9,2997 | 76,84 | 2612,8 | 8,9794 | 51,21 | 2612,6 | 8,7918 | 38,40 | 2612,4 | 8,6586 |
| 70 | 158,33 | 2631,8 | 9,3553 | 79,15 | 2631,6 | 9,0350 | 52,76 | 2631,4 | 8,8475 | 39,56 | 2631,3 | 8,7145 |
| 80 | 162,95 | 2650,6 | 9,4093 | 81,46 | 2650,4 | 9,0891 | 54,30 | 2650,3 | 8,9016 | 40,72 | 2650,2 | 8,7685 |
| 90 | 167,57 | 2669,4 | 9,4619 | 83,77 | 2669,3 | 9,1418 | 55,84 | 2669,2 | 8,9544 | 41,87 | 2669,1 | 8,8213 |
| 100 | 172,19 | 2688,3 | 9,5132 | 86,08 | 2688,2 | 9,1931 | 57,38 | 2688,1 | 9,0057 | 43,03 | 2688,0 | 8,8727 |
| 110 | 176,80 | 2707,3 | 9,5633 | 88,39 | 2707,2 | 9,2432 | 58,92 | 2707,0 | 9,0559 | 44,18 | 2707,0 | 8,9229 |
| 120 | 181,42 | 2726,2 | 9,6122 | 90,70 | 2726,1 | 9,2921 | 60,46 | 2726,0 | 9,1048 | 45,34 | 2726,0 | 8,9718 |
| 130 | 186,04 | 2745,2 | 9,6599 | 93,01 | 2745,2 | 9,3399 | 62,00 | 2745,1 | 9,1526 | 46,50 | 2745,0 | 9,0197 |
| 140 | 190,66 | 2764,3 | 9,7066 | 95,32 | 2764,2 | 9,3866 | 63,54 | 2764,2 | 9,1993 | 47,65 | 2764,1 | 9,0664 |
| 150 | 195,27 | 2783,4 | 9,7523 | 97,63 | 2783,3 | 9,4323 | 65,08 | 2783,3 | 9,2451 | 48,81 | 2783,2 | 9,1122 |
| 160 | 199,89 | 2802,6 | 9,7971 | 99,94 | 2802,5 | 9,4771 | 66,62 | 2802,4 | 9,2898 | 49,96 | 2802,4 | 9,1570 |
| 170 | 204,5 | 2821,8 | 9,8409 | 102,24 | 2821,7 | 9,5209 | 68,16 | 2821,7 | 9,3337 | 51,12 | 2821,6 | 9,2008 |
| 180 | 209,1 | 2841,0 | 9,8839 | 104,55 | 2841,0 | 9,5639 | 69,70 | 2840,9 | 9,3767 | 52,27 | 2840,9 | 9,2438 |
| 190 | 213,7 | 2860,4 | 9,9261 | 106,86 | 2860,3 | 9,6061 | 71,24 | 2860,2 | 9,4189 | 53,42 | 2860,2 | 9,2860- |
| 200 | 218,3 | 2879,7 | 9,9674 | 109,17 | 2879,7 | 9,6475 | 72,78 | 2879,6 | 9,4603 | 54,58 | 2879,6 | 9,3274 |
| 210 | 223,0 | 2899,1 | 10,0080 | 111,48 | 2899,1 | 9,6881 | 74,32 | 2899,1 | 9,5009 | 55,73 | 2899,0 | 9,3681 |
| 220 | 227,6 | 2918,6 | 10,0480 | 113,79 | 2918,6 | 9,7280 | 75,86 | 2918,5 | 9,5408 | 56,89 | 2918,5 | 9,4080 |
| 230 | 232,2 | 2938,2 | 10,0872 | 116,10 | 2938,1 | 9,7672 | 77,39 | 2938,1 | 9,5800 | 58,04 | 2938,0 | 9,4472 |
| 240 | 236,8 | 2957,7 | 10,1257 | 118,40 | 2957,7 | 9,8058 | 78,93 | 2957,7 | 9,6186 | 59,20 | 2957,6 | 9,4858 |
| 250 | 241,4 | 2977,4 | 10,1636 | 120,71 | 2977,4 | 9,8437 | 80,47 | 2977,3 | 9,6565 | 60,35 | 2977,3 | 9,5237 |
| 260 | 246,0 | 2997,1 | 10,2010 | 123,02 | 2997,1 | 9,8810 | 82,01 | 2997,0 | 9,6939 | 61,51 | 2997,0 | 9,5610 |
| 270 | 250,7 | 3016,9 | 10,2377 | 125,33 | 3016,8 | 9,9178 | 83,55 | 3016,8 | 9,7306 | 62,66 | 3016,8 | 9,5978 |
| 280 | 255,3 | 3036,7 | 10,2739 | 127,64 | 3036,7 | 9,9539 | 85,09 | 3036,6 | 9,7668 | 63,81 | 3036,6 | 9,6340 |
| 290 | 259,9 | 3056,6 | 10,3095 | 129,94 | 3056,6 | 9,9896 | 86,63 | 3056,5 | 9,8024 | 64,97 | 3056,5 | 9,6696 |
| 300 | 264,5 | 3076,5 | 10,3446 | 132,25 | 3076,5 | 10,0247 | 88,16 | 3076,5 | 9,8375 | 66,12 | 3076,5 | 9,7047 |
| 310 | 269,1 | 3096,5 | 10,3792 | 134,56 | 3096,5 | 10,0593 | 89,70 | 3096,5 | 9,8722 | 67,28 | 3096,5 | 9,7394 |
| 320 | 273,7 | 3116,6 | 10,4134 | 136,87 | 3116,6 | 10,0934 | 91,24 | 3116,6 | 9,9063 | 68,43 | 3116,6 | 9,7735 |
| 330 | 278,4 | 3136,8 | 10,4470 | 139,17 | 3136,7 | 10,1271 | 92,78 | 3136,7 | 9,9400 | 69,58 | 3136,7 | 9,8072 |
| 340 | 283,0 | 3157,0 | 10,4802 | 141,48 | 3156,9 | 10,1603 | 94,32 | 3156,9 | 9,9732 | 70,74 | 3156,9 | 9,8404 |
| 350 | 287,6 | 3177,2 | 10,5130 | 143,79 | 3177,2 | 10,1931 | 95,86 | 3177,2 | 10,0060 | 71,89 | 3177,2 | 9,8732 |
| 360 | 292,2 | 3197,5 | 10,5454 | 146,10 | 3197,5 | 10,2255 | 97,40 | 3197,5 | 10,0383 | 73,05 | 3197,5 | 9,9055 |
| 370 | 296,8 | 3217,9 | 10,5773 | 148,40 | 3217,9 | 10,2574 | 98,94 | 3217,9 | 10,0703 | 74,20 | 3217,9 | 9,9375 |
| 380 | 301,4 | 3238,4 | 10,6089 | 150,71 | 3238,4 | 10,2890 | 100,47 | 3238,4 | 10,1018 | 75,35 | 3238,3 | 9,9690 |
| 390 | 306,0 | 3258,9 | 10,6401 | 153,02 | 3258,9 | 10,3202 | 102,01 | 3258,9 | 10,1330 | 76,51 | 3258,9 | 10,000 |
| 400 | 310,7 | 3279,5 | 10,6709 | 155,33 | 3279,5 | 10,351 | 103,55 | 3279,5 | 10,164 | 77,66 | 3279,5 | 10,001 |
| 410 | 315,3 | 3300,1 | 10,701 | 157,64 | 3300,1 | 10,381 | 105,09 | 3300,1 | 10,194 | 78,82 | 3300,1 | 10,061 |
| 420 | 319,9 | 3320,8 | 10,731 | 159,94 | 3320,8 | 10,411 | 106,63 | 3320,8 | 10,224 | 79,97 | 3320,8 | 10,091 |
| 430 | 324,5 | 3341,6 | 10,761 | 162,25 | 3341,6 | 10,441 | 108,17 | 3341,6 | 10,254 | 81,12 | 3341,6 | 10,121 |
| 440 | 329,1 | 3362,4 | 10,790 | 164,56 | 3362,4 | 10,470 | 109,70 | 3362,4 | 10,283 | 82,28 | 3362,4 | 10,150 |
| 450 | 333,7 | 3383,4 | 10,819 | 166,9 | 3383,4 | 10,499 | 111,24 | 3383,3 | 10,312 | 83,43 | 3383,3 | 10,179 |
| 460 | 338,4 | 3404,3 | 10,848 | 169,2 | 3404,3 | 10,528 | 112,78 | 3404,3 | 10,341 | 84,58 | 3404,3 | 10,208 |
| 470 | 343,0 | 3425,4 | 10,877 | 171,5 | 3425,4 | 10,557 | 114,32 | 3425,4 | 10,370 | 85,74 | 3425,4 | 10,237 |
| 480 | 347,6 | 3446,5 | 10,905 | 173,8 | 3446,5 | 10,585 | 115,86 | 3446,5 | 10,398 | 86,89 | 3446,5 | 10,265 |
| 490 | 352,2 | 3467,7 | 10,933 | 176,1 | 3467,7 | 10,613 | 117,40 | 3467,7 | 10,426 | 88,05 | 3467,7 | 10,293 |
| 500 | 356,8 | 3489,0 | 10,960 | 178,4 | 3488,9 | 10,641 | 118,94 | 3488,9 | 10,453 | 89,20 | 3488,9 | 10,321 |
| 510 | 361,4 | 3510,3 | 10,988 | 180,7 | 3510,3 | 10,668 | 120,47 | 3510,3 | 10,481 | 90,36 | 3510,2 | 10,348 |
| 520 | 366,0 | 3531,7 | 11,015 | 183,0 | 3531,7 | 10,695 | 122,01 | 3531,6 | 10,508 | 91,51 | 3531,6 | 10,375 |
| 530 | 370,6 | 3553,1 | 11,042 | 185,3 | 3553,1 | 10,722 | 123,55 | 3553,1 | 10,535 | 92,66 | 3553,1 | 10,402 |
| 540 | 375,3 | 3574,6 | 11,069 | 187,6 | 3574,6 | 10,749 | 125,09 | 3574,6 | 10,561 | 93,82 | 3574,6 | 10,429 |
| 550 | 379,9 | 3596,2 | 11,095 | 189,9 | 3596,2 | 10,775 | 126,63 | 3596,2 | 10,588 | 94,97 | 3596,2 | 10,455 |
| 560 | 384,50 | 3618,0 | 11,121 | 192,2 | 3617,9 | 10,802 | 128,17 | 3617,9 | 10,614 | 96,12 | 3617,9 | 10,482 |
| 570 | 389,12 | 3639,7 | 11,147 | 194,6 | 3639,7 | 10,828 | 129,70 | 3639,7 | 10,640 | 97,28 | 3639,7 | 10,508 |
| 580 | 393,73 | 3661,5 | 11,173 | 196,9 | 3661,5 | 10,853 | 131,24 | 3661,5 | 10,666 | 98,43 | 3661,5 | 10,533 |
| 590 | 398,35 | 3683,4 | 11,199 | 199,2 | 3683,4 | 10,879 | 132,78 | 3683,3 | 10,692 | 99,59 | 3683,3 | 10,559 |
| 600 | 402,96 | 3705,3 | 11,224 | 201,5 | 3705,3 | 10,904 | 134,32 | 3705,3 | 10,717 | 100,74 | 3705,3 | 10,584 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 5 кПа | p = 6 кПа | p = 7 кПа | p = 8 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 |
| 10 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 |
| 30 | 0,0010043 | 126,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 |
| 40 | 28,86 | 2574,6 | 8,4385 | 24,04 | 2574,3 | 8,3537 | 20,60 | 2574.1 | 8,2819 | 0,0010078 | 167,4 | 0,5721 |
| 50 | 29,78 | 2593,4 | 8,4977 | 24,81 | 2593,2 | 8,4130 | 21,26 | 2593,0 | 8,3414 | 18,60 | 2592,8 | 8,2792 |
| 60 | 30,71 | 2612,3 | 8,5552 | 25,59 | 2612,1 | 8,4706 | 21,93 | 2611,9 | 8,3990 | 19,18 | 2611,7 | 8,3369 |
| 70 | 31,64 | 2631,1 | 8,6110 | 26,36 | 2631,0 | 8,5265 | 22,59 | 2630,8 | 8,4550 | 19,76 | 2630,6 | 8,3929 |
| 80 | 32,57 | 2650,0 | 8,6652 | 27,13 | 2649,9 | 8,5808 | 23,25 | 2649,7 | 8,5093 | 20,34 | 2649,6 | 8,4474 |
| 90 | 33,49 | 2668,9 | 8.7180 | 27,91 | 2668,8 | 8,6336 | 23,92 | 2668,7 | 8,5622 | 20,92 | 2668,6 | 8,5003 |
| 100 | 34,42 | 2687,9 | 8,7695 | 28,68 | 2687,8 | 8,6851 | 24,58 | 2687,6 | 8,6137 | 21,50 | 2687,5 | 8,5519 |
| 110 | 35,34 | 2706,8 | 8,8197 | 29,45 | 2706,7 | 8,7353 | 25,24 | 2706,6 | 8,6640 | 22,08 | 2706,5 | 8,6022 |
| 120 | 36,27 | 2725,9 | 8,8687 | 30,22 | 2725,8 | 8,7843 | 25,90 | 2725,7 | 8,7130 | 22,66 | 2725,6 | 8,6512 |
| 130 | 37,19 | 2744,9 | 8,9165 | 30,99 | 2744,8 | 8,8322 | 26,56 | 2744,7 | 8,7609 | 23,24 | 2744,7 | 8,6991 |
| 140 | 38,12 | 2764,0 | 8,9633 | 31,76 | 2763,9 | 8,8790 | 27,22 | 2763,8 | 8,8077 | 23,82 | 2763,8 | 8,7460 |
| 150 | 39,04 | 2783,1 | 9,0091 | 32,53 | 2783,1 | 8,9248 | 27,88 | 2783,0 | 8,8535 | 24,40 | 2782,9 | 8,7918 |
| 160 | 39,97 | 2802,3 | 9,0539 | 33,30 | 2802,3 | 8,9696 | 28,54 | 2802,2 | 8,8984 | 24,97 | 2802,1 | 8,8366 |
| 170 | 40,89 | 2821,6 | 9,0978 | 34,07 | 2821,5 | 9,0135 | 29,20 | 2821,4 | 8,9423 | 25,55 | 2821,4 | 8,8805 |
| 180 | 41,81 | 2840,8 | 9,1408 | 34,84 | 2840,8 | 9,0565 | 29,86 | 2840,7 | 8,9853 | 26,13 | 2840,7 | 8,9236 |
| 190 | 42,74 | 2860,2 | 9.1830 | 35,61 | 2860,1 | 9,0987 | 30,52 | 2860,1 | 9.0275 | 26,71 | 2860,0 | 8,9658 |
| 200 | 43,66 | 2879,5 | 9,2244 | 36,38 | 2879,5 | 9,1402 | 31,18 | 2879,5 | 9,0689 | 27,28 | 2879,4 | 9,0072 |
| 210 | 44,58 | 2899,0 | 9,2650 | 37,15 | 2898,9 | 9,1808 | 31,84 | 2898,9 | 9,1096 | 27,86 | 2898,8 | 9,0479 |
| 220 | 45,51 | 2918,5 | 9,3049 | 37,92 | 2918,4 | 9,2207 | 32,50 | 2918,4 | 9,1495 | 28,44 | 2918,3 | 9,0878 |
| 230 | 46,43 | 2938,0 | 9,3442 | 38,69 | 2938,0 | 9,2600 | 33,16 | 2937,9 | 9,1888 | 29,02 | 2937,9 | 9,1271 |
| 240 | 47,36 | 2957,6 | 9,3828 | 39,46 | 2957,6 | 9,2986 | 33,82 | 2957,5 | 9,2274 | 29,59 | 2957,5 | 9,1657 |
| 250 | 48,28 | 2977,3 | 9,4207 | 40,23 | 2977,2 | 9,3365 | 34,48 | 2977,2 | 9,2653 | 30,17 | 2977,2 | 9,2036 |
| 260 | 49,20 | 2997,0 | 9,4580 | 41,00 | 2996,9 | 9,3738 | 35,14 | 2996,9 | 9,3027 | 30,75 | 2996,9 | 9,2410 |
| 270 | 50,13 | 3016,8 | 9,4948 | 41,77 | 3016,7 | 9,4106 | 35,80 | 3016,7 | 9,3394 | 31,33 | 3016,7 | 9,2777 |
| 280 | 51,05 | 3036,6 | 9,5310 | 42,54 | 3036,6 | 9,4468 | 36,46 | 3036,5 | 9,3756 | 31,90 | 3036,5 | 9,3139 |
| 290 | 51,97 | 3056,5 | 9,5666 | 43,31 | 3056,5 | 9,4824 | 37,12 | 3056,4 | 9,4112 | 32,48 | 3056,4 | 9,3496 |
| 300 | 52,90 | 3076,4 | 9,6017 | 44,08 | 3076,4 | 9,5175 | 37,78 | 3076,4 | 9,4464 | 33,06 | 3076,4 | 9,3847 |
| 310 | 53,82 | 3096,4 | 9,6363 | 44,85 | 3096,4 | 9,5522 | 38,44 | 3096,4 | 9,4810 | 33,64 | 3096,4 | 9,4193 |
| 320 | 54,74 | 3116,5 | 9,6705 | 45,62 | 3116,5 | 9,5863 | 39,10 | 3116,5 | 9,5151 | 34,21 | 3116,5 | 9,4535 |
| 330 | 55,67 | 3136,7 | 9,7042 | 46,39 | 3136,6 | 9,6200 | 39,76 | 3136,6 | 9,5488 | 34,79 | 3136,6 | 9,4872 |
| 340 | 56,59 | 3156,9 | 9,7374 | 47,16 | 3156,8 | 9,6532 | 40,42 | 3156,8 | 9,5820 | 35,37 | 3156,8 | 9,5204 |
| 350 | 57,51 | 3177,1 | 9,7702 | 47,93 | 3177,1 | 9,6860 | 41,08 | 3177,1 | 9,6148 | 35,94 | 3177,1 | 9,5532 |
| 360 | 58,44 | 3197,5 | 9,8025 | 48,70 | 3197,4 | 9,7184 | 41,74 | 3197,4 | 9,6472 | 36,52 | 3197,4 | 9,5855 |
| 370 | 59,36 | 3217,9 | 9,8345 | 49,46 | 3217,8 | 9,7503 | 42,40 | 3217,8 | 9,6792 | 37,10 | 3217,8 | 9,6175 |
| 380 | 60,28 | 3238,3 | 9,8660 | 50,23 | 3238,3 | 9,7819 | 43,06 | 3238,3 | 9,7107 | 37,68 | 3238,3 | 9,6491 |
| 390 | 61,21 | 3258,8 | 9,8972 | 51,00 | 3258,8 | 9,8131 | 43,72 | 3258,8 | 9,7419 | 38,25 | 3258,8 | 9,6803 |
| 400 | 62,13 | 3279,4 | 9,9280 | 51,77 | 3279,4 | 9,8439 | 44,38 | 3279,4 | 9,7727 | 38,83 | 3279,4 | 9,7111 |
| 410 | 63,05 | 3300,1 | 9,9585 | 52,54 | 3300,1 | 9,8743 | 45,04 | 3300,1 | 9,8032 | 39,41 | 3300,0 | 9,7415 |
| 420 | 63,98 | 3320,8 | 9,9886 | 53,31 | 3320,8 | 9,9044 | 45,70 | 3320,8 | 9,8333 | 39,98 | 3320,8 | 9,7716 |
| 430 | 64,90 | 3341,6 | 10,018 | 54,08 | 3341,6 | 9,9342 | 46,36 | 3341,6 | 9,8631 | 40,56 | 3341,6 | 9,8014 |
| 440 | 65,82 | 3362,4 | 10,048 | 54,85 | 3362,4 | 9,9637 | 47,01 | 3362,4 | 9,8925 | 41,14 | 3362,4 | 9,8309 |
| 450 | 66,74 | 3383,3 | 10,077 | 55,62 | 3383,3 | 9,9928 | 47,67 | 3383,3 | 9,9216 | 41,71 | 3383,3 | 9,8600 |
| 460 | 67,67 | 3404,3 | 10,106 | 56,39 | 3404,3 | 10,022 | 48,33 | 3404,3 | 9,9504 | 42,29 | 3404,3 | 9,8888 |
| 470 | 68,59 | 3425,4 | 10,134 | 57,16 | 3425,4 | 10,050 | 48,99 | 3425,4 | 9,9790 | 42,87 | 3425,4 | 9,9173 |
| 480 | 69,51 | 3446,5 | 10,162 | 57,93 | 3446,5 | 10,078 | 49,65 | 3446,5 | 10,007 | 43,44 | 3446,5 | 9,9456 |
| 490 | 70,44 | 3467,7 | 10,190 | 58,70 | 3467,7 | 10,106 | 50,31 | 3467,7 | 10,035 | 44,02 | 3467,7 | 9,9735 |
| 500 | 71,36 | 3489,0 | 10,218 | 59,47 | 3488,9 | 10,134 | 50,97 | 3488,9 | 10,063 | 44,60 | 3488,9 | 10,001 |
| 510 | 72,28 | 3510,3 | 10,245 | 60,24 | 3510,3 | 10,161 | 51,63 | 3510,2 | 10,090 | 45,18 | 3510,2 | 10,028 |
| 520 | 73,21 | 3531,7 | 10,273 | 61,00 | 3531,7 | 10,188 | 52,29 | 3531,6 | 10,117 | 45,75 | 3531,6 | 10,056 |
| 530 | 74,13 | 3553.1 | 10,300 | 61,77 | 3553,1 | 10,215 | 52,95 | 3553,1 | 10,144 | 46,33 | 3553,1 | 10,083 |
| 540 | 75,05 | 3574,6 | 10,326 | 62,54 | 3574,6 | 10,242 | 53,61 | 3574,6 | 10,171 | 46,91 | 3574,6 | 10,109 |
| 550 | 75,98 | 3596,2 | 10,352 | 63,31 | 3596,2 | 10,268 | 54,27 | 3596,2 | 10,197 | 47,48 | 3596,2 | 10,136 |
| 560 | 76,90 | 3617,9 | 10,379 | 64,08 | 3617,9 | 10,295 | 54,93 | 3617,9 | 10,223 | 48,06 | 3617,9 | 10,162 |
| 570 | 77,82 | 3639,7 | 10,405 | 64,85 | 3639,6 | 10,321 | 55,59 | 3639,6 | 10,249 | 48,64 | 3639,6 | 10,188 |
| 580 | 78,74 | 3661,5 | 10,430 | 65,62 | 3661,4 | 10,346 | 56,25 | 3661,4 | 10,275 | 49,22 | 3661,4 | 10,213 |
| 590 | 79,67 | 3683,3 | 10,456 | 66,39 | 3683,3 | 10,372 | 56,90 | 3683,3 | 10,301 | 49,79 | 3683,3 | 10,239 |
| 600 | 80,59 | 3705,3 | 10,481 | 67,16 | 3705,3 | 10,397 | 57,56 | 3705,3 | 10,326 | 50,37 | 3705,2 | 10,264 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 9 кПа | p = 10 кПа | p = 20 кПа | p = 30 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 |
| 10 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 |
| 30 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 |
| 40 | 0,0010078 | 167,4 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,4 | 0,5721 | 0,0010078 | 167.5 | 0.5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 |
| 50 | 16,53 | 2592,6 | 8,2243 | 14,87 | 2592,3 | 8,1752 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209.3 | 0,7035 |
| 60 | 17,05 | 2611,5 | 8,2821 | 15,34 | 2611,3 | 8,2331 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 |
| 70 | 17,56 | 2630,5 | 8,3382 | 15,80 | 2630,3 | 8,2892 | 7,884 | 2628,6 | 7,9654 | 5,245 | 2626,9 | 7,7744 |
| 80 | 18,08 | 2649,4 | 8,3927 | 16,27 | 2649,3 | 8,3437 | 8,119 | 2647,8 | 8,0205 | 5,402 | 2646,3 | 7,8301 |
| 90 | 18,59 | 2668,4 | 8,4457 | 16,73 | 2668,3 | 8,3968 | 8,352 | 2667,0 | 8,0740 | 5,559 | 2665,7 | 7,8841 |
| 100 | 19,11 | 2687,4 | 8,4973 | 17,20 | 2687,3 | 8,4484 | 8,586 | 2686,1 | 8,1261 | 5,716 | 2684,9 | 7,9365 |
| 110 | 19,62 | 2706,4 | 8,5476 | 17,66 | 2706,3 | 8,4988 | 8,819 | 2705,3 | 8,1767 | 5,872 | 2704,2 | 7,9875 |
| 120 | 20,14 | 2725,5 | 8,5967 | 18,12 | 2725,4 | 8,5479 | 9,052 | 2724,4 | 8,2261 | 6,027 | 2723,5 | 8,0371 |
| 130 | 20,65 | 2744,6 | 8,6446 | 18,59 | 2744,5 | 8,5958 | 9,284 | 2743,6 | 8,2743 | 6,183 | 2742,8 | 8,0855 |
| 140 | 21,17 | 2763,7 | 8,6915 | 19,05 | 2763,6 | 8,6427 | 9,516 | 2762,8 | 8,3213 | 6,338 | 2762,1 | 8,1328 |
| 150 | 21,68 | 2782,9 | 8,7373 | 19,51 | 2782,8 | 8,6885 | 9,748 | 2782,1 | 8,3674 | 6,494 | 2781,4 | 8,1790 |
| 160 | 22,20 | 2802,1 | 8,7822 | 19,98 | 2802,0 | 8,7334 | 9,980 | 2801,3 | 8,4124 | 6,649 | 2800,7 | 8,2241 |
| 170 | 22,71 | 2821,3 | 8,8261 | 20,44 | 2821,3 | 8,7774 | 10,212 | 2820,6 | 8,4564 | 6,804 | 2820,1 | 8,2683 |
| 180 | 23,22 | 2840,6 | 8,8692 | 20,90 | 2840,6 | 8,8204 | 10,444 | 2840,0 | 8,4996 | 6,958 | 2839,4 | 8,3116 |
| 190 | 23,74 | 2860,0 | 8,9114 | 21,36 | 2859,9 | 8,8627 | 10,676 | 2859,4 | 8,5419 | 7,113 | 2858,9 | 8,3540 |
| 200 | 24,25 | 2879,4 | 8,9528 | 21,82 | 2879,3 | 8,9041 | 10,907 | 2878,8 | 8,5834 | 7,268 | 2878,4 | 8,3956 |
| 210 | 24,76 | 2898,8 | 8,9935 | 22,29 | 2898,8 | 8,9448 | 11,138 | 2898,3 | 8,6242 | 7,422 | 2897,9 | 8,4364 |
| 220 | 25,28 | 2918,3 | 9,0334 | 22,75 | 2918,3 | 8,9848 | 11,370 | 2917,8 | 8,6642 | 7,577 | 2917,4 | 8,4765 |
| 230 | 25,79 | 2937,9 | 9,0727 | 23,21 | 2937,8 | 9,0240 | 11,601 | 2937,4 | 8,7035 | 7,731 | 2937,0 | 8,5158 |
| 240 | 26,30 | 2957,5 | 9,1113 | 23,67 | 2957,4 | 9,0626 | 11,832 | 2957,0 | 8,7422 | 7,885 | 2956,7 | 8,5545 |
| 250 | 26,82 | 2977,1 | 9,1492 | 24,14 | 2977 1 | 9,1006 | 12,064 | 2976,7 | 8,7802 | 8,040 | 2976,4 | 8,5926 |
| 260 | 27,33 | 2996,9 | 9,186 | 24,60 | 2996,8 | 9,1379 | 12,295 | 2996,5 | 8,8176 | 8,194 | 2996,2 | 8,6300 |
| 270 | 27,84 | 3016,6 | 9,2233 | 25,06 | 3016,6 | 9,1747 | 12,526 | 3016,3 | 8,8543 | 8,348 | 3016,0 | 8,6668 |
| 280 | 28,36 | 3036,5 | 9,2595 | 25,52 | 3036,5 | 9,2109 | 12,757 | 3036,1 | 8,8906 | 8,502 | 3035,9 | 8,7031 |
| 290 | 28,87 | 3056,4 | 9,2952 | 25,98 | 3056,4 | 9,2465 | 12,988 | 3056,1 | 8,9263 | 8,657 | 3055,8 | 8,7388 |
| 300 | 29,38 | 3076,3 | 9,3303 | 26,44 | 3076,3 | 9,2817 | 13,219 | 3076,0 | 8,9614 | 8,811 | 3075,8 | 8,7740 |
| 310 | 29,90 | 3096,4 | 9,365 | 26,91 | 3096,3 | 9,3163 | 13,450 | 3096,1 | 8,996 | 8,965 | 3095,8 | 8,8087 |
| 320 | 30,41 | 3116,4 | 9,3991 | 27,37 | 3116,4 | 9,3504 | 13,681 | 3116,2 | 9,0302 | 9,119 | 3115,9 | 8,8428 |
| 330 | 30,92 | 3136,6 | 9,4328 | 27,83 | 3136,6 | 9,3841 | 13,912 | 3136,3 | 9,0639 | 9,273 | 3136 1 | 8,8765 |
| 340 | 31,44 | 3156,8 | 9,4660 | 28,29 | 3156,8 | 9,4174 | 14,143 | 3156,5 | 9,0972 | 9,427 | 3156,3 | 8,9098 |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 32,46 | 3197,4 | 9,5312 | 29,22 | 3197,4 | 9,4825 | 14,605 | 3197,1 | 9,1624 | 9,735 | 3197,0 | 8,9750 |
| 370 | 32,98 | 3217,8 | 9,5631 | 29,68 | 3217,8 | 9,5145 | 14,836 | 3217,6 | 9,1943 | 9,889 | 3217,4 | 9,0070 |
| 380 | 33,49 | 3238,2 | 9,5947 | 30,14 | 3238,2 | 9,5461 | 15,067 | 3238,0 | 9,2259 | 10,043 | 3237,9 | 9,0386 |
| 390 | 34,00 | 3258,8 | 9,6259 | 30,60 | 3258,8 | 9,5772 | 15,298 | 3258,6 | 9,2571 | 10,197 | 3258,4 | 9,0698 |
| 400 | 34,51 | 3279,4 | 9,6567 | 31,06 | 3279,4 | 9,6081 | 15,529 | 3279,2 | 9,2880 | 10,351 | 3279,0 | 9,1007 |
| 410 | 35,03 | 3300,0 | 9,6872 | 31,52 | 3300,0 | 9,6385 | 15,760 | 3299,8 | 9,3184 | 10,505 | 3299,7 | 9,1311 |
| 420 | 35,54 | 3320,7 | 9,7173 | 31,99 | 3320,7 | 9,6686 | 15,991 | 3320,5 | 9,3485 | 10,659 | 3320,4 | 9,1613 |
| 430 | 36,05 | 3341,5 | 9,7471 | 32,45 | 3341,5 | 9,6984 | 16,222 | 3341,3 | 9,3783 | 10,813 | 3341,2 | 9,1911 |
| 440 | 36,57 | 3362,4 | 9,7765 | 32,91 | 3362,4 | 9,7279 | 16,45 | 3362,2 | 9,4078 | 10,967 | 3362,1 | 9,2205 |
| 450 | 37,08 | 3383,3 | 9,8056 | 33,37 | 3383,3 | 9,7570 | 16,68 | 3383,1 | 9,4369 | 11,121 | 3383,0 | 9,2497 |
| 460 | 37,59 | 3404,3 | 9,8344 | 33,83 | 3404,3 | 9,7858 | 16,91 | 3404,1 | 9,4657 | 11,275 | 3404,0 | 9,2785 |
| 470 | 38,10 | 3425,4 | 9,8630 | 34,29 | 3425,3 | 9,8143 | 17,14 | 3425,2 | 9,4943 | 11,429 | 3425,1 | 9,3070 |
| 480 | 38,62 | 3446,5 | 9,8912 | 34,76 | 3446,4 | 9,8426 | 17,38 | 3446,3 | 9,5225 | 11,583 | 3446,2 | 9,3353 |
| 490 | 39,13 | 3467,7 | 9,9191 | 35,22 | 3467,6 | 9,8705 | 17,61 | 3467,5 | 9,5505 | 11,737 | 3467,4 | 9,3632 |
| 500 | 39,64 | 3488,9 | 9,9468 | 35,68 | 3488,9 | 9,8982 | 17,84 | 3488,8 | 9,5781 | 11,891 | 3488,6 | 9,3909 |
| 510 | 40,16 | 3510,2 | 9,9742 | 36,14 | 3510,2 | 9,9256 | 18,07 | 3510,1 | 9,6055 | 12,045 | 3510,0 | 9,4183 |
| 520 | 40,67 | 3531,6 | 10,001 | 36,60 | 3531,6 | 9,9527 | 18,30 | 3531,5 | 9,6327 | 12,199 | 3531,4 | 9,4455 |
| 530 | 41,18 | 3553,1 | 10,028 | 37;06 | 3553,1 | 9,9796 | 18,53 | 3552,9 | 9,6596 | 12,353 | 3552,8 | 9,4724 |
| 540 | 41,70 | 3574,6 | 10,055 | 37,52 | 3574,6 | 10,006 | 18,76 | 3574,5 | 9,6862 | 12,507 | 3574,4 | 9,4990 |
| 550 | 42,21 | 3596,2 | 10,081 | 37,99 | 3596,2 | 10,033 | 18,99 | 3596,1 | 9,7126 | 12,661 | 3596,0 | 9,5254 |
| 560 | 42,72 | 3617,9 | 10,107 | 38,45 | 3617,9 | 10,059 | 19,22 | 3617,8 | 9,7388 | 12,81 | 3617,7 | 9,5516 |
| 570 | 43,23 | 3639,6 | 10,133 | 38,91 | 3639,6 | 10,085 | 19,45 | 3639,5 | 9,7648 | 12,97 | 3639,4 | 9,5776 |
| 580 | 43,75 | 3661,4 | 10,159 | 39,37 | 3661,4 | 10,110 | 19,68 | 3661,3 | 9,7905 | 13,12 | 3661,2 | 9,6033 |
| 590 | 44,26 | 3683,3 | 10,185 | 39,83 | 3683,3 | 10,136 | 19,92 | 3683,2 | 9,8160 | 13,28 | 3683,1 | 9,6288 |
| 600 | 44,77 | 3705,2 | 10,210 | 40,29 | 3705,2 | 10,161 | 20,15 | 3705,1 | 9,8413 | 13,43 | 3705,1 | 9,6541 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 40 кПа | p = 50 кПа | p = 60 кПа | p = 70 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 |
| 10 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,0 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,1 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 |
| 30 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 |
| 40 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 |
| 50 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 |
| 60 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 |
| 70 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 |
| 80 | 4,044 | 2644,9 | 7,6940 | 0,0010292 | 334,9 | 1,0752 | 0,0010292 | 334,9 | 1,0752 | 0,0010292 | 334,9 | 1,0752 |
| 90 | 4,162 | 2664,4 | 7,7485 | 3,324 | 2663,0 | 7.6425 | 2,765 | 2661,7 | 7,5554 | 2,366 | 2660,3 | 7,4813 |
| 100 | 4,280 | 2683,8 | 7,8013 | 3,419 | 2682,6 | 7,6958 | 2,845 | 2681,4 | 7,6091 | 2,435 | 2680,2 | 7,5354 |
| 110 | 4,398 | 2703,2 | 7,8526 | 3,514 | 2702,2 | 7,7475 | 2,924 | 2701,1 | 7,6611 | 2,503 | 2700,0 | 7,5878 |
| 120 | 4,515 | 2722,6 | 7,9025 | 3,608 | 2721,7 | 7,7977 | 3,003 | 2720,7 | 7,7116 | 2,571 | 27197 | 7,6386 |
| 130 | 4,632 | 2742,0 | 7,9512 | 3,702 | 2741,1 | 7,8466 | 3,082 | 2740,3 | 7,7608 | 2,639 | 2739 4 | 7,6879 |
| 140 | 4,749 | 2761,3 | 7,9986 | 3,796 | 2760,6 | 7,8942 | 3,160 | 2759,8 | 7,8086 | 2,706 | 2759,0 | 7,7360 |
| 150 | 4,866 | 2780,7 | 8,0450 | 3,890 | 2780,0 | 7,9407 | 3,239 | 2779,3 | 7,8553 | 2,774 | 2778,6 | 7,7828 |
| 160 | 4,983 | 2800,1 | 8,0903 | 3,983 | 2799,5 | 7,9862 | 3,317 | 2798,8 | 7,9009 | 2,841 | 2798,2 | 7,8286 |
| 170 | 5,099 | 2819,5 | 8,1346 | 4,077 | 2818,9 | 8,0306 | 3,395 | 2818,4 | 7,9454 | 2,908 | 2817,8 | 7,8733 |
| 180 | 5,216 | 2838,9 | 8,1780 | 4,170 | 2838,4 | 8,0741 | 3,473 | 2837,9 | 7,9890 | 2,975 | 2837 3 | 7,9170 |
| 190 | 5,332 | 2858,4 | 8,2205 | 4,263 | 2857,9 | 8,1167 | 3,550 | 2857,4 | 8,0317 | 3,042 | 2856,9 | 7,9598 |
| 200 | 5,448 | 2877,9 | 8,2621 | 4,356 | 2877,5 | 8,1584 | 3,628 | 2877,0 | 8,0735 | 3,108 | 2876,6 | 8,0017 |
| 210 | 5,564 | 2897,4 | 8,3030 | 4,449 | 2897,1 | 8,1994 | 3,706 | 2896,6 | 8,1146 | 3,175 | 2896,2 | 8,0428 |
| 220 | 5,680 | 2917,1 | 8,3432 | 4,542 | 2916,7 | 8,2396 | 3,783 | 2916,3 | 8,1548 | 3,242 | 2915^9 | 8,0831 |
| 230 | 5,796 | 2936,7 | 8,3826 | 4,635 | 2936,3 | 8,2790 | 3,861 | 2936,0 | 8,1944 | 3,308 | 293б'б | 8,1226 |
| 240 | 5,912 | 2956,4 | 8,4213 | 4,728 | 2956,1 | 8,3178 | 3,938 | 2955,7 | 8,2332 | 3,374 | 2955,4 | 8.l6I5 |
| 250 | 6,028 | 2976,1 | 8,4594 | 4,820 | 2975,8 | 8,3560 | 4,016 | 2975,5 | 8,2714 | 3,441 | 2975,2 | 8,1997 |
| 260 | 6,144 | 2995,9 | 8,4969 | 4,913 | 2995,6 | 8,3934 | 4,093 | 2995,3 | 8,3089 | 3,507 | 2995,0 | 8,2373 |
| 270 | 6,259 | 3015,8 | 8,5337 | 5,006 | 3015,5 | 8,4303 | 4,170 | 3015,2 | 8,3458 | 3,574 | 3014,9 | 8,2743 |
| 280 | 6,375 | 3035,6 | 8,5700 | 5,099 | 3035,4 | 8,4667 | 4,248 | 3035,1 | 8,3822 | 3,640 | 3034,8 | 8,3106 |
| 290 | 6,491 | 3055,6 | 8,6057 | 5,191 | 3055,3 | 8,5024 | 4,325 | 3055,1 | 8,4179 | 3,706 | 3054,8 | 8,3465 |
| 300 | 6,606 | 3075,6 | 8,6409 | 5,284 | 3075,3 | 8,5376 | 4,402 | 3075,1 | 8,4532 | 3,772 | 3074,9 | 8,3817 |
| 310 | 6,722 | 3095,6 | 8,6756 | 5,376 | 3095,4 | 8,5724 | 4,479 | 3095,2 | 8,4879 | 3,839 | З095,0 | 8,4165 |
| 320 | 6,838 | 3115,8 | 8,7098 | 5,469 | 3115,5 | 8,6066 | 4,557 | 3115,3 | 8,5222 | 3,905 | 3115,1 | 8,4508 |
| 330 | 6,953 | 3135,9 | 8,7436 | 5,562 | 3135,7 | 8,6403 | 4,634 | 3135,5 | 8,5559 | 3,971 | 31353 | 8,4845 |
| 340 | 7,069 | 3156,2 | 8,7768 | 5,654 | 3156,0 | 8,6736 | 4,711 | 3155,8 | 8,5892 | 4,037 | 3155,6 | 8,5178 |
| 350 | 7,185 | 3176,5 | 8,8097 | 5,747 |  | 8,7065 | 4,788 | 3176,1 | 8,6221 | 4,103 | 3175,9 | 8,5507 |
| 360 | 7,300 | 3196,8 | 8,8421 | 5,839 | 3196,6 | 8,7389 | 4,865 | 3196,5 | 8,6545 | 4,170 | 3196,3 | 8,5832 |
| 370 | 7,416 | 3217,3 | 8,8741 | 5,932 | 3217,1 | 8,7709 | 4,942 | 3216,9 | 8,6866 | 4,236 | 3216,7 | 8,6152 |
| 380 | 7,531 | 3237,7 | 8,9057 | 6,024 | 3237,6 | 8,8025 | 5,020 | 3237,4 | 8,7182 | 4,302 | 3237,2 | 8,6469 |
| 390 | 7,647 | 3258,3 | 8,9369 | 6,117 | 3258,1 | 8,8338 | 5,097 | 3258,0 | 8,7494 | 4,368 | 3257,8 | 8,6781 |
| 400 | 7,763 | 3258,9 | 8,9678 | 6,209 | 3278,7 | 8,8646 | 5,174 | 3278,6 | 8,7803 | 4,434 | 3278,4 | 8,7090 |
| 410 | 7,878 | 3299,6 | 8,9983 | 6,302 | 3299,4 | 8,8951 | 5,251 | 3299,3 | 8,8108 | 4,500 | 3299,1 | 8,7395 |
| 420 | 7,994 | 3320,3 | 9,0284 | 6,394 | 3320,2 | 8,9253 | 5,328 | 3320,0 | 8,8410 | 4,566 | 3319,9 | 8,7697 |
| 430 | 8,109 | 3341,1 | 9,0582 | 6,487 | 3341,0 | 8,9551 | 5,405 | 3340,8 | 8,8708 | 4,632 | 3340,7 | 8,7995 |
| 440 | 8,225 | 3362,0 | 9,0877 | 6,579 | 3361,9 | 8,9845 | 5,482 | 3361,7 | 8,9003 | 4,698 | 3361,6 | 8,8290 |
| 450 | 8,340 | 3382,9 | 9,1168 | 6,671 | 3382,8 | 9,0137 | 5,559 | 3382,7 | 8,9294 | 4,764 | 3382,5 | 8,8582 |
| 460 | 8,456 | 3403,9 | 9,1457 | 6,764 | 3403,8 | 9,0425 | 5,636 | 3403,7 | 8,9583 | 4,830 | 3403,6 | 8,8870 |
| 470 | 8,571 | 3425,0 | 9,1742 | 6,856 | 3424,9 | 9,0711 | 5,713 | 3424,8 | 8,9868 | 4,896 | 3424,6 | 8,9156 |
| 480 | 8,687 | 3446,1 | 9,2024 | 6,949 | 3446,0 | 9,0993 | 5,790 | 3445,9 | 9,0151 | 4,962 | 3445,8 | 8,9438 |
| 490 | 8,802 | 3467,3 | 9,2304 | 7,041 | 3467,2 | 9,1273 | 5,867 | 3467,1 | 9,0431 | 5,029 | 3467,0 | 8,9718 |
| 500 | 8,918 | 3488,6 | 9,2581 | 7,134 | 3488,5 | 9,1550 | 5,944 | 3488,4 | 9,0708 | 5,095 | 3488,3 | 8,9995 |
| 510 | 9,033 | 3509,9 | 9,2855 | 7,226 | 3509,8 | 9,1824 | 6,021 | 3509,7 | 9,0982 | 5,161 | 3509,6 | 9,0269 |
| 520 | 9,149 | 3531,3 | 9,3127 | 7,318 | 3531,2 | 9,2096 | 6,098 | 3531,1 | 9,1254 | 5,227 | 3531,0 | 9,0541 |
| 530 | 9,264 | 3552,8 | 9,3396 | 7,411 | 3552,7 | 9,2365 | 6,175 | 3552,6 | 9,1523 | 5,293 | 3552,5 | 9,0810 |
| 540 | 9,380 | 3574,3 | 9,3662 | 7,503 | 3574,2 | 9,2631 | 6,252 | 3574,1 | 9,1789 | 5,359 | 3574,0 | 9,1077 |
| 550 | 9,495 | 3595,9 | 9,3926 | 7,595 | 3595,8 | 9,2896 | 6,329 | 3595,8 | 9,2053 | 5,425 | 3595,7 | 9,1341 |
| 560 | 9,610 | 3617,6 | 9,4188 | 7,688 | 3617,5 | 9,3157 | 6,406 | 3617,4 | 9,2315 | 5,491 | 3617,3 | 9,1603 |
| 570 | 9,726 | 3639,4 | 9,4447 | 7,780 | 3639,3 | 9,3417 | 6,483 | 3639,2 | 9,2575 | 5,557 | 3639,1 | 9,1862 |
| 580 | 9,841 | 3661,2 | 9,4704 | 7,873 | 3661,1 | 9,3674 | 6,560 | 3661,0 | 9,2832 | 5,623 | 3660,9 | 9,2120 |
| 590 | 9,957 | 3683,0 | 9,4959 | 7,965 | 3683,0 | 9,3929 | 6,637 | 3682,9 | 9,3087 | 5,689 | 3682,8 | 9,2375 |
| 600 | 10,07 | 3705,0 | 9,5212 | 8,057 | 3704,9 | 9,4182 | 6,714 | 3704,8 | 9,3340 | 5,755 | 3704,8 | 9,2628 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 80 кПа | p = 90 кПа | p = 100 кПа | p = 200 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| (С | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) | м3/кг | кДж/кг | кДж/(кг·К) |
| 0 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010002 | 0,0 | -0,0001 | 0,0010001 | 0,2 | -0,0001 |
| 10 | 0,0010002 | 42,1 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,1 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,1 | 0,1510 | 0,0010002 | 42,2 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 83,9 | 0,2963 | 0,0010017 | 84,0 | 0,2963 | 0,0010016 | 84,0 | 0,2963 |
| 30 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,7 | 0,4365 | 0,0010043 | 125,8 | 0,4365 | 0,0010042 | 125,8 | 0,4364 |
| 40 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010078 | 167,5 | 0,5721 | 0,0010077 | 167,6 | 0,5720 |
| 50 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010121 | 209,3 | 0,7035 | 0,0010120 | 209,4 | 0,7034 |
| 60 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8310 | 0,0010171 | 251,1 | 0,8309 | 0,0010171 | 251,2 | 0,8309 | 0,0010171 | 251,2 | 0,8309 |
| 70 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,0 | 0,9548 | 0,0010228 | 293,1 | 0,9547 |
| 80 | 0,0010292 | 334,9 . | 1,0752 | 0,0010292 | 335,0 | 1,0752 | 0,0010292 | 335,0 | 1,0752 | 0,0010291 | 335,0 | 1,0752 |
| 90 | 0,0010361 | 376,9 | 1,1925 | 0,0010361 | 377,0 | 1.1925 | 0,0010361 | 377,0 | 1,1925 | 0,0010361 | 377,0 | 1,1924 |
| 100 | 2,127 | 2679,0 | 7,4712 | 1,888 | 2677,8 | 7,4142 | 1,696 | 2676,5 | 7,3628 | 0,0010437 | 419,1 | 1,3068 |
| 110 | 2,187 | 2698,9 | 7,5239 | 1,942 | 2697,8 | 7,4673 | 1,745 | 2696,7 | 7,4164 | 0,0010518 | 461,4 | 1,4184 |
| 120 | 2,247 | 2718,8 | 7,5750 | 1,995 | 2717,8 | 7,5187 | 1,793 | 2716,8 | 7,4681 | 0,0010606 | 503,7 | 1,5276 |
| 130 | 2,307 | 2738,5 | 7,6246 | 2,048 | 2737,6 | 7,5686 | 1,841 | 2736,8 | 7,5182 | 0,9104 | 2727,5 | 7,1803 |
| 140 | 2,366 | 2758.2 | 7,6729 | 2,101 | 2757,4 | 7,6170 | 1,889 | 2756,6 | 7,5669 | 0,9352 | 2748,4 | 7,2314 |
| 150 | 2,425 | 2777,9 | 7,7199 | 2,154 | 2777,2 | 7,6643 | 1,937 | 2776,4 | 7,6143 | 0,9598 | 2769,0 | 7,2807 |
| 160 | 2,484 | 2797,5 | 7,7658 | 2,206 | 2796,9 | 7,7103 | 1,984 | 2796.2 | 7,6605 | 0,9842 | 2789,5 | 7,3285 |
| 170 | 2,543 | 2817,2 | 7,8106 | 2,259 | 2816,6 | 7,7552 | 2,031 | 2816,0 | 7,7056 | 1,008 | 2809,8 | 7,3750 |
| 180 | 2,601 | 2836,8 | 7,8544 | 2,311 | 2836,2 | 7,7992 | 2,078 | 2835,7 | 7,7496 | 1,032 | 2830,1 | 7,4202 |
| 190 | 2,660 | 2856,4 | 7,8973 | 2,363 | 2855,9 | 7,8421 | 2,125 | 2855,4 | 7,7927 | 1,056 | 2850,3 | 7,4643 |
| 200 | 2,718 | 2876,1 | 7,9393 | 2,415 | 2875,6 | 7,8842 | 2,172 | 2875,2 | 7,8348 | 1,080 | 2870,4 | 7,5073 |
| 210 | 2,777 | 2895,8 | 7,9805 | 2,467 | 2895,4 | 7,9254 | 2,219 | 2894,9 | 7,8761 | 1,104 | 2890,5 | 7,5494 |
| 220 | 2,835 | 2915,5 | 8,0208 | 2,519 | 2915,1 | 7,9659 | 2,266 | 2914,7 | 7,9166 | 1,128 | 2910,6 | 7,5905 |
| 230 | 2,893 | 2935,2 | 8,0605 | 2,571 | 2934,9 | 8,0056 | 2,313 | 2934,5 | 7,9564 | 1,152 | 2930,7 | 7,6308 |
| 240 | 2,952 | 2955,0 | 8,0994 | 2,623 | 2954,7 | 8,0445 | 2,359 | 2954,3 | 7,9954 | 1,175 | 2950,8 | 7,6703 |
| 250 | 3,010 | 2974,8 | 8,1376 | 2,674 | 2974,5 | 8,0828 | 2,406 | 2974,2 | 8,0337 | 1,199 | 2970,8 | 7,7091 |
| 260 | 3,068 | 2994,7 | 8,1753 | 2,726 | 2994,4 | 8,1205 | 2,453 | 2994,1 | 8,0714 | 1,'222 | 2990,9 | 7,7472 |
| 270 | 3,126 | 3014,6 | 8,2122 | 2,778 | 3014,3 | 8,1575 | 2,499 | 3014,0 | 8,1085 | 1,246 | 3011,1 | 7,7846 |
| 280 | 3,184 | 3034,6 | 8,2486 | 2,829 | 3034,3 | 8,1939 | 2,546 | 3034,0 | 8,1449 | 1,269 | 3031,2 | 7,8213 |
| 290 | 3,242 | 3054,6 | 8,2845 | 2,881 | 3054,3 | 8,2298 | 2,592 | 3054,0 | 8,1808 | 1,293 | 3051,4 | 7,8575 |
| 300 | 3,300 | 3074,6 | 8,3198 | 2,933 | 3074,4 | 8,2651 | 2,639 | 3074,1 | 8,2162 | 1,316 | 3071,6 | 7,8931 |
| 310 | 3,358 | 3094,7 | 8,3546 | 2,984 | 3094,5 | 8.2999 | 2,685 | 3094,3 | 8,2510 | 1,340 | 3091,9 | 7,9281 |
| 320 | 3,416 | 3114,9 | 8,3888 | 3,036 | 3114,7 | 8,3342 | 2,732 | 3114,4 | 8,2853 | 1,363 | 3112,2 | 7,9626 |
| 330 | 3,474 | 3135,1 | 8,4226 | 3,087 | 3134,9 | 8,3680 | 2,778 | 3134,7 | 8,3192 | 1,386 | 3132,5 | 7,9966 |
| 340 | 3,532 | 3155,4 | 8,4560 | 3,139 | 3155,2 | 8,4014 | 2,824 | 3155,1 | 8,3525 | 1,410 | 3152,9 | 8,0302 |
| 350 | 3,590 | 3175,7 | 8,4889 | 3,190 | 3175,5 | 8,4343 | 2,871 | 3175,3 | 8,3854 | 1,433 | 3173,3 | 8,0632 |
| 360 | 3,648 | 3196,1 | 8,5213 | 3,242 | 3195,9 | 8,4668 | 2,917 | 3195,7 | 8,4179 | 1,456 | 3193,8 | 8,0958 |
| 370 | 3,706 | 3216,6 | 8,5533 | 3,293 | 3216,4 | 8,4988 | 2,964 | 3216,2 | 8,4500 | 1,479 | 3214,4 | 8,1281 |
| 380 | 3,764 | 3237,1 | 8,5851 | 3,345 | 3236,9 | 8,5305 | 3,010 | 3236,7 | 8,4817 | 1,503 | 3235,0 | 8,1599 |
| 390 | 3,821 | 3257,7 | 8,6163 | 3,396 | 3257,5 | 8,5618 | 3,056 | 3257,3 | 8,5130 | 1,526 | 3255,7 | 8,1913 |
| 400 | 3,879 | 3278,3 | 8,6472 | 3,448 | 3278,1 | 8,5927 | 3,103 | 3278,0 | 8,5439 | 1,549 | 3276,4 | 8,2223 |
| 410 | 3,937 | 3299,0 | 8,6777 | 3,499 | 3298,8 | 8,6232 | 3,149 | 3298,7 | 8,5744 | 1,572 | 3297,2 | 8,2529 |
| 420 | 3,995 | 3319,8 | 8,7079 | 3,551 | 3319,6 | 8,6534 | 3,195 | 3319,5 | 8,6046 | 1,596 | 3318,0 | 8,2832 |
| 430 | 4,053 | 3340,6 | 8,7377 | 3,602 | 3340,4 | 8,6832 | 3,242 | 3340,3 | 8,6345 | 1,619 | 3338,9 | 8,3131 |
| 440 | 4,111 | 3361,5 | 8,7672 | 3,653 | 3361,3 | 8,7127 | 3,288 | 3361,2 | 8,6640 | 1,642 | 3359,8 | 8,3427 |
| 450 | 4,168 | 3382,4 | 8,7964 | 3,705 | 3382,3 | 8,7419 | 3,334 | 3382,2 | 8,6932 | 1,665 | 3380,8 | 8,3719 |
| 460 | 4,226 | 3403,4 | 8,8253 | 3,756 | 3403,3 | 8,7708 | 3,380 | 3403,2 | 8,7220 | 1,688 | 3401,9 | 8,4009 |
| 470 | 4,284 | 3424,5 | 8,8538 | 3,808 | 3424,4 | 8,7994 | 3,427 | 3424,3 | 8,7506 | 1,712 | 3423,1 | 8,4295 |
| 480 | 4,342 | 3445,7 | 8,8821 | 3,859 | 3445,6 | 8,8276 | 3,473 | 3445,4 | 8,7789 | 1,735 | 3444,3 | 8,4578 |
| 490 | 4,400 | 3466,9 | 8,9101 | 3,910 | 3466,8 | 8,8556 | 3,519 | 3466,6 | 8,8069 | 1,758 | 3465,5 | 8,4859 |
| 500 | 4,457 | 3488,2 | 8,9378 | 3,962 | 3488,0 | 8,8833 | 3,565 | 3487,9 | 8,8346 | 1,781 | 3486,8 | 8,5136 |
| 510 | 4,515 | 3509,5 | 8,9652 | 4,013 | 3509,4 | 8,9108 | 3,612 | 3509,3 | 8,8620 | 1,804 | 3508,2 | 8,5411 |
| 520 | 4,573 | 3530,9 | 8,9924 | 4,065 | 3530,8 | 8,9379 | 3,658 | 3530,7 | 8,8892 | 1,828 | 3529,7 | 8,5683 |
| 530 | 4,631 | 3552,4 | 9,0193 | 4,116 | 3552,3 | 8,9649 | 3,704 | 3552,2 | 8,9162 | 1,851 | 3551,2 | 8,5953 |
| 540 | 4,689 | 3574,0 | 9,0460 | 4,167 | 3573,9 | 8,9915 | 3,750 | 3573,8 | 8,9428 | 1,874 | 3572,8 | 8,6220 |
| 550 | 4,746 | 3595,6 | 9,0724 | 4,219 | 3595,5 | 9,0180 | 3,797 | 3595,4 | 8,9692 | 1,897 | 3594,4 | 8,6485 |
| 560 | 4,804 | 3617,3 | 9,0986 | 4,270 | 3617,2 | 9,0441 | 3,843 | 3617,1 | 8,9954 | 1,920 | 3616,2 | 8,6748 |
| 570 | 4,862 | 3639,0 | 9,1245 | 4,321 | 3638,9 | 9,0701 | 3,889 | 3638,8 | 9,0214 | 1,943 | 3638,0 | 8,7008 |
| 580 | 4,920 | 3660,8 | 9,1503 | 4,373 | 3660,7 | 9,0958 | 3,935 | 3660,7 | 9,0471 | 1,967 | 3659,8 | 8,7265 |
| 590 | 4,977 | 3682,7 | 9,1758 | 4,424 | 3682,6 | 9,1213 | 3,982 | 3682,6 | 9,0726 | 1,990 | 3681,8 | 8,7521 |
| 600 | 5,035 | 3704,7 | 9,2011 | 4,475 | 3704,6 | 9,1466 | 4,028 | 3704,5 | 9,0979 | 2,013 | 3703,7 | 8,7774 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 300 кПа | p = 400 кПа | p = 500 кПа | p = 1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 10 20 30 40 | 0,0010001 0,0010001 0,0010016 0,0010042 0,0010077 | 0,3 42,3 84,1 125,9 167,7 | -0,0001 0,1510 0,2962 0,4364 0,5720 | 0,0010000 0,0010001 0,0010015 0,0010041 0,0010076 | 0,4 42,4 84,2 126,0 167,8 | 0,0001 0,1510 0,2962 0,4364 0,5720 | 0,0010000 0,0010000 0,0010015 0,0010041 0,0010076 | 0,5 42,5 84,3 126,1 167,9 | -0,0001 0,1509 0,2962 0,4364 0,5719 | 0,0009997 0,0009998 0,0010013 0,0010039 0,0010074 | 1,0 43,0 84,8 126,6 168,3 | -0,0001 0,1509 0,2961 0,4362 0,5717 |
| 50 60 70 80 90 | 0,0010120 0,0010170 0,0010227 0,0010291 0,0010360 | 209,5 251,3 293,2 335,1 377,1 | 0,7034 0,8308 0,9546 1,0751 1,1924 | 0,0010119 0,0010170 0,0010227 0,0010290 0,0010360 | 209,6 251,4 293,3 335,2 377,2 | 0,7033 0,8308 0,9546 1,0750 1,1923 | 0,0010119 0,0010169 0,0010226 0,0010390 0,001035 | 209,7 251,5 293,4 335,3 377,3 | 0,7033 0,8307 0,9545 1,0750 1,1922 | 0,0010117 0,0010167 0,0010224 0,0010287 0,0010357 | 210,1 251,9 293,8 335,7 377,7 | 0,7030 0,8305 0,9542 1,0746 1,1918 |
| 100 110 120 130 | 0,0010436 0,0010518 0,0010606 0,0010700 | 419,2 461,4 503,8 546,3 | 1,3067 1,4184 1,5275 1,6343 | 0,0010436 0,0010517 0,0010605 0,0010699 | 419,3 461,5 503,9 546,4 | 1,3066 1,4183 1,5274 1,6342 | 0,0010435 0,0010517 0,0010605 0,0010699 | 419,4 461,6 503,9 546,5 | 1,3066 1,4182 1,5273 1,6341 | 0,0010432 0,0010514 0,0010602 0,0010696 | 419,7 461,9 504,3 546,8 | 1,3062 1,4178 1,5269 1,6336 |
| 140 | 0,6170 | 2739,6 | 7,0274 | 0,0010800 | 589,1 | 1,7389 | 0,0010800 | 589,2 | 1,7388 | 0,0010796 | 589,5 | 1,7383 |
| 150 | 0,6340 | 2761,2 | 7,0790 | 0,4708 | 2752,9 | 6,9308 | 0,0010908 | 632,2 | 1,8416 | 0,0010904 | 632,5 | 1,8410 |
| 160 170 | 0,6508 0,6674 | 2782,4 2803,4 | 7,1287 7,1767 | 0,4839 0,4967 | 2775,0 2796,8 | 6,9825 7,0322 | 0,3836 0,3942 | 2767,4 2789,9 | 6,8653 6,9169 | 0,0011019 0,0011143 | 675,7 719,2 | 1,9420 2,0414 |
| 180 190 | 0,6838 0,7002 | 2824,3 2845,0 | 7,2232 7,2684 | 0,5094 0,5219 | 2818,3 2839,5 | 7,0802 7,1265 | 0,4046 0,4148 | 2812,1 2833,9 | 6,9664 7,0141 | 0,1944 0,2002 | 2777,3 2802,9 | 6,5854 6,6413 |
| 200 210 220 230 240 | 0,7164 0,7325 0,7486 0,7646 0,7805 | 2865,6 2886,1 2906,5 2926,9 2947,2 | 7,3123 7,3552 7,3970 7,4379 7,4780 | 0,5343 0,5466 0,5588 0,5710 0,5831 | 2860,6 2881,5 2902,2 2922,9 2943,5 | 7,1715 7,2152 7,2577 7,2993 7,3398 | 0,4249 0,4349 0,4449 0,4548 0,4646 | 2855,4 2876,8 2897,9 2918,9 2939,9 | 7,0603 7,1047 7,1481 7,1903 7,2314 | 0,2059 0,2115 0,2169 0,2223 0,2275 | 2827,5 2851,5 2874,9 2897,9 2920,5 | 6,6940 6,7442 6,7921 6,8382 6,8826 |
| 250 260 270 280 290 | 0,7964 0,8123 0,8281 0,8438 0,8596 | 2967,5 2987,8 3008,1 3028,5 3048,8 | 7,5172 7,5556 7,5934 7,6305 7,6669 | 0,5952 0,6071 0,6191 0,6311 0,6430 | 2964,1 2984,6 3005,2 3025,7 3046,2 | 7,3795 7,4184 7,4565 7,4939 7,5307 | 0,4744 0,4841 0,4938 0,5034 0,5130 | 2960,7 2981,4 3002,1 3022,8 3043,5 | 7,2716 7,3109 7,3494 7,3871 7,4242 | 0,2327 0,2378 0,2429 0,2480 0,2530 | 2942,8 2964,8 2986,7 3008,3 3029,9 | 6,9256 6,9674 7,0080 7,0475 7,0862 |
| 300 310 320 330 340 | 0,8753 0,8910 0,9067 0,9223 0,9380 | 3069,2 3089,6 3110,0 3130,4 3150,9 | 7,7028 7,7380 7,7727 7,8069 7,8406 | 0,6548 0,6667 0,6785 0,6903 0,7021 | 3066,7 3087,2 3107,7 3228,3 3148,9 | 7,5668 7,6022 7,6372 7,6715 7,7054 | 0,5226 0,5321 0,5416 0,5511 0,5606 | 3064,2 3084,8 3105,5 3126,1 3146,8 | 7,4605 7,4962 7,5314 7,5659 7,5999 | 0,2580 0,2629 0,2678 0,2727 0,2776 | 3051,3 3072,7 3094,0 3115,3 3136,5 | 7,1239 7,1609 7,1971 7,2326 7,2675 |
| 350 360 370 380 390 | 0,9536 0,9692 0,9848 1,000 1,016 | 3171,4 3192,0 3212,7 3233,4 3254,1 | 7,8738 7,9065 7,9389 7,9709 8,0024 | 0,7139 0,7257 0,7374 0,7492 0,7609 | 3169,5 3190,1 3210,9 3231,7 3252,5 | 7,7387 7,7716 7,8042 7,8362 7,8678 | 0,5701 0,5796 0,5890 0,5984 0,6078 | 3167,5 3183,3 3209,1 3230,0 3250,9 | 7,6334 7,6664 7,6991 7,7313 7,7631 | 0,2825 0,2873 0,2921 0,2970 0,3018 | 3157,7 3178,9 3200,2 3221,5 3242,8 | 7,3018 7,3356 7,3690 7,4019 7,4342 |
| 400 410 420 430 440 | 1,031 1,047 1,062 1,078 1,094 | 3274,9 3295,7 3336,6 3337,5 3358,5 | 8,0335 8,0642 8,0946 8,1245 8,1542 | 0,7726 0,7843 0,7960 0,8077 0,8193 | 3273,3 3294,2 3315,2 3336,2 3357,2 | 7,8990 7,9298 7,9603 7,9903 8,0201 | 0,6172 0,6266 0,6360 0,6454 0,6548 | 3271,8 3292,1 3313,7 3334,8 3355,9 | 7,7944 7,8253 7,8558 7,8859 7,9157 | 0,3066 0,3113 0,3161 0,3209 0,3256 | 3264,0 3285,3 3306,6 3327,9 3349,3 | 7,4606 7,4974 7,5283 7,5588 7,5890 |
| 450 460 470 480 490 | 1,109 1,125 1,140 1,156 1,171 | 3379,6 3400,7 3421,9 3443,1 3464,4 | 8,1835 8,2125 8,2412 8,2696 8,2977 | 0,8310 0,8427 0,8544 0,8660 0,8776 | 3378,3 3399,5 3420,7 3442,0 3463,3 | 8,0495 8,0785 8,1073 8,1357 8,3638 | 0,6641 0,6735 0,6828 0,6922 0,7015 | 3377,0 3398,2 3419,5 3440,8 3462,2 | 7,9452 7,9743 8,0031 8,0316 8,0598 | 0,3304 0,3351 0,3399 0,3446 0,3493 | 3370,7 3392,1 3413,6 3435,1 3456,7 | 7,6188 7,6482 7,6773 7.7061 7,7545 |
| 500 510 520 530 540 | 1,187 1,202 1,218 1,2.23 1,248 | 3485,8 3507,2 3528,? 3550,2 3571,8 | 8,3255 8,3530 8,3803 8,4073 8,4340 | 0,8893 0,9009 0,9126 0,9242 0,9358 | 3484,7 3506,2 3527,7 3549,3 3570,9 | 8,1917 8,2193 8,2466 8,2736 8,3004 | 0,7109 0,7202 0,7295 0,7388 0,7482 | 3483,6 3505,1 3526,7 3548,3 3570,0 | 8,0877 8,1153 8,1427 8,1698 8,1966 | 0,3540 0,3588 0,3635 0,3682 0,3729 | 3478,3 3500,0 3521,7 3543,5 3565,3 | 7,7627 7,7905 7,8181 7,8454 7,8724 |
| 550 560 570 580 590 | 1,264 1,279 1,295 1,310 1,326 | 3593,5 3615,3 3637,1 3659,0 3680,9 | 8,4605 8,4868 8,5129 8,5387 8,5642 | 0,9474 0,9590 0,9706 0,9823 0,9939 | 3592,6 3614,4 3636,3 3658,2 3680,1 | 8,3269 8,3533 8,3793 8,4052 8,4308 | 0,7575 0,7668 0,7761 0,7854 0,7947 | 3591,7 3613,5 3635,4 3657,3 3679,3 | 8,2231 8,2495 8,2756 8,3014 8,3271 | 0,3776 0,3823 0,3870 0,3916 0,3963 | 3587,2 3609,1 3631,1 3653,2 3675,3 | 7,8991 7,9256 7,9519 7,9779 8,0036 |
| 600 | 1,341 | 3702,9 | 8,5896 | 1,0055 | 3702,2 | 8,4561 | 0,8040 | 3701,4 | 8,3525 | 0,4010 | 3697,4 | 8,0545 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 1,5 МПа | p = 2 МПа | p = 2,5 МПа | p = 3 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0009995 | 1,5 | 0,0000 | 0,0009992 | 2,0 | 0,0000 | 0,0009990 | 2,5 | 0,00004 | 0,0009987 | 3,0 | 0,0001 |
| 10 | 0,0009995 | 43,5 | 0,1509 | 0,0009993 | 43,9 | 0,1508 | 0,0009991 | 44,4 | 0,1508 | 0,0009988 | 44,9 | 0,1507 |
| 20 | 0,0010010 | 85,3 | 0,2960 | 0,0010008 | 85,7 | 0,2959 | 0,0010006 | 86,2 | 0,2958 | 0,0010004 | 86,7 | 0,2957 |
| 30 | 0,0010036 | 127,0 | 0,4360 | 0,0010034 | 127,5 | 0,4359 | 0,0010032 | 127,9 | 0,4357 | 0,0010030 | 128,4 | 0,4356 |
| 40 | 0,0010071 | 168,8 | 0,5715 | 0,0010069 | 169,2 | 0,5713 | 0,0010067 | 169,7 | 0,5711 | 0,0010065 | 170,1 | 0,5709 |
| 50 | 0,0010114 | 210,6 | 0,7028 | 0,0010112 | 211,0 | 0,7026 | 0,0010110 | 211,4 | 0,7023 | 0,0010108 | 211,8 | 0,7021 |
| 60 | 0,0010165 | 252,3 | 0,8302 | 0,0010162 | 252,7 | 0,8299 | 0,0010160 | 253,2 | 0,8297 | 0,0010158 | 253,6 | 0,8294 |
| 70 | 0,0010222 | 294,2 | 0,9539 | 0,0010219 | 294,6 | 0,9536 | 0,0010217 | 295,0 | 0,9533 | 0,0010215 | 295,4 | 0,9530 |
| 80 | 0,0010285 | 336,1 | 1,0743 | 0,0010282 | 336,5 | 1,0740 | 0,0010280 | 336,9 | 1,0736 | 0,0010278 | 337,3 | 1,0733 |
| 90 | 0,0010354 | 378,0 | 1,1915 | 0,0010352 | 378,4 | 1,1911 | 0,0010349 | 378,8 | 1,1908 | 0,0010347 | 379,2 | 1,1904 |
| 100 | 0,0010430 | 420,1 | 1,3058 | 0,0010427 | 420,5 | 1,3054 | 0,0010424 | 420,9 | 1,3050 | 0,0010422 | 421,2 | 1,3046 |
| 110 | 0,0010511 | 462,3 | 1,4173 | 0,0010508 | 462,7 | 1,4169 | 0,0010506 | 463,0 | 1,4165 | 0,0010503 | 463,4 | 1,4161 |
| 120 | 0,0010599 | 504,6 | 1,5264 | 0,0010596 | 505,0 | 1,5260 | 0,0010593 | 505,3 | 1,5255 | 0,0010590 | 505,7 | 1,5250 |
| 130 | 0,0010693 | 547,1 | 1,6332 | 0,0010690 | 547,5 | 1,6327 | 0,0010687 | 547,8 | 1,6322 | 0,0010684 | 548,2 | 1,6317 |
| 140 | 0,0010793 | 589,8 | 1,7378 | 0,0010790 | 590,2 | 1,7373 | 0,0010787 | 590,5 | 1,7368 | 0,0010783 | 590,8 | 1,7362 |
| 150 | 0,0010901 | 632,8 | 1,8405 | 0,0010897 | 633,1 | 1,8399 | 0,0010894 | 633,4 | 1,8394 | 0,0010890 | 633,7 | 1,8388 |
| 160 | 0,0011016 | 676,0 | 1,9414 | 0,0011012 | 676,3 | 1,9408 | 0,0011008 | 676,6 | 1,9402 | 0,0011005 | 676,9 | 1,9396 |
| 170 | 0,0011139 | 719,5 | 2,0407 | 0,0011135 | 719,8 | 2,0401 | 0,0011131 | 720,1 | 2,0395 | 0,0011127 | 720,3 | 2,0388 |
| 180 | 0,0011271 | 763,4 | 2,1386 | 0,0011266 | 763,6 | 2,1379 | 0,0011262 | 763,9 | 2,1372 | 0,0011258 | 764,1 | 2,1366 |
| 190 | 0,0011413 | 807,6 | 2,2352 | 0,0011408 | 807,9 | 2,2345 | 0,0011403 | 808,1 | 2,2338 | 0,0011399 | 808,3 | 2,2330 |
| 200 | 0,1324 | 2795,3 | 6,4522 | 0,0011560 | 852,6 | 2,3300 | 0,0011555 | 852,8 | 2,3292 | 0,0011550 | 853,0 | 2,3284 |
| 210 | 0,1366 | 2822,9 | 6,5099 | 0,0011725 | 897,8 | 2,4245 | 0,0011719 | 898,0 | 2,4237 | 0,0011714 | 898,1 | 2,4228 |
| 220 | 0,1406 | 2849,2 | 6,5639 | 0,1021 | 2820,4 | 6,3842 | 0,0011897 | 943,7 | 2,5175 | 0,0011891 | 943,9 | 2,5166 |
| 230 | 0,1445 | 2874,7 | 6,6150 | 0,1053 | 2849,0 | 6,4416 | 0,08164 | 2820,4 | 6,2927 | 0,0012084 | 990,3 | 2,6098 |
| 240 | 0,1483 | 2899,3 | 6,6635 | 0,1084 | 2876,3 | 6,4953 | 0,08439 | 2851,0 | 6,3529 | 0,06818 | 2823,0 | 6,2245 |
| 250 | 0,1520 | 2923,4 | 6,7100 | 0,1115 | 2902,5 | 6,5460 | 0,08701 | 2879,9 | 6,4087 | 0,07058 | 2855,2 | 6,2867 |
| 260 | 0,1556 | 2947,0 | 6,7546 | 0,1144 | 2927,9 | 6,5941 | 0,08953 | 2907,5 | 6,4610 | 0,07286 | 2885,5 | 6,3440 |
| 270 | 0,1592 | 2970,2 | 6,7977 | 0,1172 | 2952,7 | 6,6401 | 0,09197 | 2934,1 | 6,5104 | 0,07504 | 2914,2 | 6,3974 |
| 280 | 0,1627 | 2993,0 | 6,8394 | 0,1200 | 2976,9 | 6,6842 | 0,09434 | 2959,8 | 6,5573 | 0,07714 | 2941,8 | 6,4477 |
| 290 | 0,1662 | 3015,6 | 6,8798 | 0,1228 | 3000,6 | 6,7268 | 0,09665 | 2984,9 | 6,6023 | 0,07918 | 2968,4 | 6,4953 |
| 300 | 0,1697 | 3037,9 | 6,9192 | 0,1255 | 3024,0 | 6,7679 | 0,09892 | 3009,0 | 6,6454 | 0,08116 | 2994,2 | 6,5408 |
| 310 | 0,1731 | 3060,1 | 6,9575 | 0,1282 | 3047,0 | 6,8078 | 0,10114 | 3033,4 | 6,6870 | 0,08310 | 3019,3 | 6,5643 |
| 320 | 0,1765 | 3082,1 | 6,9949 | 0,1308 | 3069,8 | 6,8466 | 0,10334 | 3057,1 | 6,7273 | 0,08500 | 3044,0 | 6,6262 |
| 330 | 0,1799 | 3104,0 | 7,0315 | 0,1334 | 3092,4 | 6,8843 | 0,1055 | 3080,5 | 6,7664 | 0,08687 | 3068,2 | 6,6667 |
| 340 | 0,1832 | 3125,8 | 7,0674 | 0,1360 | 3114,9 | 6,9212 | 0,1076 | 3103,6 | 6,8044 | 0,08871 | 3092,1 | 6,7060 |
| 350 | 0,1866 | 3147,6 | 7,1026 | 0,1386 | 3137,2 | 6,9574 | 0,1098 | 3126,6 | 6,8415 | 0,09055 | 3115,7 | 6,7443 |
| 360 | 0,1899 | 3169,3 | 71372 | 0,1411 | 3159,5 | 6,9929 | 0,1119 | 3149,6 | 6,8781 | 0,09232 | 3139,3 | 6,7818 |
| 370 | 0,1932 | 3191,13212,8 | 71713 | 0,1436 | 3181,8 | 7,0278 | 0,1139 | 3172,4 | 6,9138 | 0,09410 | 3162,7 | 6,8184 |
| 380 | 0,1964 | 3212,8 | 72049 | 0,1462 | 3204,0 | 7,0621 | 0,1160 | 3195,0 | 6,9488 | 0,09586 | 3185,8 | 6,8541 |
| 390 | 0,1997 | 3234,5 | 7,2378 | 0,1487 | 3226,1 | 7,0956 | 0,1180 | 3217,5 | 6,9830 | 0,09760 | 3208,8 | 6,8890 |
| 400 | 0.2030 | 3256,1 | 7,2701 | 0,1512 | 3248,1 | 7,1285 | 0,1201 | 3239,9 | 7,0165 | 0,09933 | 3231,6 | 6,9231 |
| 410 | 0,2062 | 3277,7 | 7,3020 | 0,1536 | 3270,0 | 7,1609 | 0,1221 | 3262,2 | 7,0494 | 0,10105 | 3254,3 | 6,9566 |
| 420 | 0,2095 | 3299,3 | 7,3334 | 0,1561 | 3291,9 | 7,1927 | 0,1241 | 3284,5 | 7,0817 | 0,10276 | 3276,9 | 6,9894 |
| 430 | 02127 | 3320,9 | 7,3644 | 0,1586 | 3313,8 | 7,2241 | 0,1261 | 3306,7 | 7,1135 | 0,1045 | 3299,4 | 7,0217 |
| 440 | 0,2159 | 3342,6 | 7,3949 | 0,1610 | 3335,8 | 7,2550 | 0,1281 | 3328,9 | 7,1449 | 0,1061 | 3321,9 | 7,0535 |
| 450 | 0,2191 | 3364,2 | 7,4250 | 0,1635 | 3357,7 | 7,2855 | 0,1301 | 3351,0 | 7,1758 | 0,1078 | 3344,4 | 7,0847 |
| 460 | 0,2223 | 3385,9 | 7,4548 | 0,1659 | 3379,6 | 7,3156 | 0,1321 | 3373,2 | 7,2062 | 0,1095 | 3366,8 | 7,1155 |
| 470 | 0,2255 | 3407,6 | 7,4842 | 0,1684 | 3401,5 | 7,3454 | 0,1340 | 3395,4 | 7,2362 | 0,1112 | 3389,2 | 7,1459 |
| 480 | 02287 | 3429,3 | 7,5132 | 0,1708 | 3423,5 | 7,3747 | 0,1360 | 3417,5 | 7,2659 | 0,1128 | 3411,6 | 7,1758 |
| 490 | 0,2319 | 3451,1 | 7,5420 | 0,1732 | 3445,4 | 7,4037 | 0,1380 | 3439,7 | 7,2951 | 0,1145 | 3434,0 | 7,2054 |
| 500 | 0,2351 | 3472,9 | 7,5703 | 0,1756 | 3467,4 | 7,4323 | 0,1399 | 3461,9 | 7,3240 | 0,1161 | 3456,4 | 7,2345 |
| 510 | 0,2383 | 3494,7 | 7,5984 | 0,1780 | 3489,5 | 7,4606 | 0,1419 | 3484,1 | 7,3526 | 0,1178 | 3478,8 | 7,2633 |
| 520 | 0,2414 | 3516,6 | 7,6262 | 0,1804 | 3511,5 | 7,4886 | 0,1438 | 3506,4 | 7,3808 | 0,1194 | 3501,2 | 7,2918 |
| 530 | 0,2446 | 3538,6 | 7,6537 | 0,1828 | 3533,6 | 7,5163 | 0,1458 | 3528,7 | 7,4087 | 0,1210 | 3523,7 | 7,3199 |
| 540 | 0,2478 | 3560,5 | 7,6809 | 0,1852 | 3555,8 | 7,5437 | 0,1477 | 3551,0 | 7,4363 | 0,1227 | 3546,1 | 7,3477 |
| 550 | 0,2509 | 3582,5 | 7,7078 | 0,1876 | 3578,0 | 7,5708 | 0,1496 | 3573,3 | 7,4636 | 0,1243 | 3568,6 | 7,3752 |
| 560 | 0,2541 | 3604,6 | 7,7345 | 0,1900 | 3600,2 | 7,5977 | 0,1516 | 3595,7 | 7,4906 | 0,1259 | 3591,1 | 7,4024 |
| 570 | 0,2572 | 3626,8 | 7,7609 | 0,1924 | 3622,5 | 7,6243 | 0,1535 | 3618,1 | 7,5174 | 0,1275 | 3613,7 | 7,4293 |
| 580 | 0,2604 | 3649,0 | 7,7871 | 0,1948 | 3644,8 | 7,6506 | 0,1554 | 3640,5 | 7,5438 | 0,1292 | 3636,3 | 7,4560 |
| 590 | 0,2636 | 3671,2 | 7,8130 | 0,1972 | 3667,1 | 7,6766 | 0,1573 | 3663,0 | 7,5700 | 0,1308 | 3658,9 | 7,4823 |
| 600 | 0,2667 | 3693,5 | 7,8386 | 0,1995 | 3689,5 | 7,7024 | 0,1592 | 3685,5 | 7,5960 | 0,1324 | 3681,5 | 7,5084 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 3,5 МПа | p = 4 МПа | p = 4,5 МПа | p = 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0009985 | 3,5 | 0,0001 | 0,0009982 | 4,0 | 0,0002 | 0,0009980 | 4,5 | 0,0002 | 0,0009977 | 5,1 | 0,0002 |
| 10 | 0,0009986 | 45,4 | 0,1507 | 0,0009984 | 45,9 | 0,1506 | 0,0009981 | 46,4 | 0,1506 | 0,0009979 | 46,9 | 0,1505 |
| 20 | 0,0010001 | 87,1 | 0,2956 | 0,0009999 | 87,6 | 0,2955 | 0,0009997 | 88,1 | 0,2954 | 0,0009995 | 88,6 | 0,2952 |
| 30 | 0,0010028 | 128,8 | 0,4354 | 0,0010025 | 129,3 | 0,4353 | 0,0010023 | 129,8 | 0,4351 | 0,0010021 | 130,2 | 0,4350 |
| 40 | 0,0010063 | 170,5 | 0,5708 | 0,0010060 | 171,0 | 0,5706 | 0,0010058 | 171,4 | 0,5704 | 0,0010056 | 171,9 | 0,5702 |
| 50 | 0,0010106 | 212,3 | 0,7019 | 0,0010103 | 212,7 | 0,7016 | 0,0010101 | 213,1 | 0,7014 | 0,0010099 | 213,6 | 0,7012 |
| 60 | 0,0010156 | 254,0 | 0,8291 | 0,0010153 | 254,4 | 0,8288 | 0,0010151 | 254,8 | 0,8286 | 0,0010149 | 255,3 | 0,8283 |
| 70 | 0,0010212 | 295,8 | 0,9527 | 0,0010210 | 296,2 | 0,9524 | 0,0010208 | 296,6 | 0,9521 | 0,0010205 | 297,0 | 0,9518 |
| 80 | 0,0010275 | 337,7 | 1,0730 | 0,0010273 | 338,1 | 1,0726 | 0,0010270 | 338,4 | 1,0723 | 0,0010268 | 338,8 | 1,0720" |
| 90 | 0,0010344 | 379,6 | 1,1900 | 0,0010342 | 380,0 | 1,1897 | 0,0010339 | 380,4 | 1,1893 | 0,0010337 | 380,7 | 1,1890 |
| 100 | 0,0010419 | 421,6 | 1,3042 | 0,0010417 | 422,0 | 1,3038 | 0,0010414 | 422,4 | 1,3034 | 0,0010412 | 422,7 | 1,3030 |
| 110 | 0,0010500 | 463,8 | 1,4157 | 0,0010498 | 464,1 | 1,4152 | 0,0010495 | 464,5 | 1,4148 | 0,0010492 | 464,8 | 1,4144 |
| 120 | 0,0010587 | 506,0 | 1,5244 | 0,0010584 | 506,4 | 1,5242 | 0,0010582 | 506,7 | 1,5237 | 0,0010579 | 507,1 | 1,5232 |
| 130 | 0,0010680 | 548,5 | 1,6312 | 0,0010677 | 548,8 | 1,6307 | 0,0010674 | 549,2 | 1,6303 | 0,0010671 | 549,5 | 1,6298 |
| 140 | 0,0010780 | 591,1 | 1,7357 | 0,0010777 | 591,5 | 1,7352 | 0,0010774 | 591,8 | 1,7347 | 0,0010771 | 592,1 | 1,7342 |
| 150 | 0,0010887 | 634,0 | 1,8383 | 0,0010883 | 634,3 | 1,8377 | 0,0010880 | 634,6 | 1,8372 | 0,0010877 | 635,0 | 1,8366 |
| 160 | 0,0011001 | 677,2 | 1,9390 | 0,0010997 | 677,5 | 1,9385 | 0,0010993 | 677,8 | 1,9379 | 0,0010990 | 678,0 | 1,9373 |
| 170 | 0,0011123 | 720,6 | 2,0382 | 0,0011119 | 720,9 | 2,0376 | 0,0011115 | 721,2 | 2,0369 | 0,0011111 | 721,4 | 2,0363 |
| 180 | 0,0011254 | 764,4 | 2,1359 | 0,0011249 | 764,6 | 2,1352 | 0,0011245 | 764,9 | 2,1345 | 0,0011241 | 765,2 | 2,1339 |
| 190 | 0,0011394 | 808,6 | 2,2323 | 0,0011389 | 808,8 | 2,2316 | 0,0011385 | 809,0 | 2,2308 | 0,0011380 | 809,3 | 2,2301 |
| 200 | 0,0011545 | 853,2 | 2,3276 | 0,0011540 | 853,4 | 2,3268 | 0,0011534 | 853,6 | 2,3260 | 0,0011530 | 853,8 | 2,3253 |
| 210 | 0,0011708 | 898,3 | 2,4220 | 0,0011702 | 898,5 | 2,4211 | 0,0011697 | 898,7 | 2,4203 | 0,0011691 | 898,8 | 2,4195 |
| 220 | 0,0011885 | 944,0 | 2,5156 | 0,0011878 | 944,2 | 2,5147 | 0,0011872 | 944,3 | 2,5138 | 0,0011866 | 944,4 | 2,5129 |
| 230 | 0,0012077 | 990,4 | 2,6088 | 0,0012070 | 990,5 | 2,6078 | 0,0012063 | 990,6 | 2,6068 | 0,0012056 | 990,7 | 2,6058 |
| 240 | 0,0012288 | 1037,7 | 2,7018 | 0,0012280 | 1037,7 | 2,7007 | 0,0012272 | 1037,8 | 2,6996 | 0,0012264 | 1037,8 | 2,6985 |
| 250 | 0,05871 | 2828,1 | 6,1734 | 0,0012512 | 1085,8 | 2,7936 | 0,0012503 | 1085,8 | 2,7923 | 0,0012494 | 1085,8 | 2,7911 |
| 260 | 0,06085 | 2861,6 | 6,2369 | 0,5174 | 2835,6 | 6,1355 | 0,04454 | 2807,1 | 6,0370 | 0,0012750 | 1135,0 | 2,8842 |
| 270 | 0,06287 | 2892,9 | 6,2951 | 0,05366 | 2870,1 | 6,1995 | 0,04641 | 2845,3 | 6,1080 | 0,04053 | 2818,4 | 6,0184 |
| 280 | 0,06479 | 2922,6 | 6,3492 | 0,05547 | 2902,2 | 6,2581 | 0,04816 | 2880,4 | 6,1720 | 0,04224 | 2857,0 | 6,0889 |
| 290 | 0,06664 | 2950,9 | 6,4000 | 0,05719 | 2932,5 | 6,3125 | 0,04989 | 2913,1 | 6,2306 | 0,04383 | 2892,4 | 6,1523 |
| 300 | 0,06843 | 2978,2 | 6,4480 | 0,05885 | 2961,5 | 6,3634 | 0,05136 | 2943.S | 6,2848 | 0,04532 | 2925,4 | 6,2104 |
| 310 | 0,07017 | 3004,6 | 6,4937 | 0,06045 | 2989,2 | 6,4116 | 0,05285 | 2973,3 | 6,3356 | 0,04675 | 2956,5 | 6,2643 |
| 320 | 0,07187 | 3030,3 | 6,5374 | 0,06200 | 3016,2 | 6,4573 | 0,05430 | 3001,5 | 6,3836 | 0,04811 | 2986,2 | 6,3147 |
| 330 | 0,07354 | 3055,5 | 6,5794 | 0,06351 | 3042,3 | 6,5010 | 0,05570 | 3028,7 | 6,4291 | 0,04942 | 3014,6 | 6,3623' |
| 340 | 0,07517 | 3080,2 | 6.6200 | 0,06499 | 3067,9 | 6,5430 | 0,05706 | 3055,3 | 6,4728 | 0,05070 | 3042,2 | 6,4077 |
| 350 360 370 380 390 | 0,07678 0,07836 0,07992 0,08146 0,08300 | 3104,6 3128,9 3152,8 3176,4 3199,9 | 6,6595 6,6982 6,7356 6,7722 6,8078 | 0,06645 0,06787 0,06928 0,07066 0,07203 | 3093,1 3118,2 3142,7 3166,9 3190,8 | 6,5838 6,6237 6,6621 6,6995 6,7359 | 0,05840 0,05971 0,06099 0,06225 0,06350 | 3081,3 3107,2 3132,3 3157,1 3181,6 | 6,5149 6,5561 6,5955 6,6338 6,6710 | 0,05194 0,05316 0,05435 0,05551 0,05666 | 3069,2 3095,9 3121,8 3147,2 3172,2 | 6,4513 6,4939 6,5343 6,5736 6,6116 |
| 400 410 420 430 440 | 0,08451 0,08602 0,08751 0,08899 0,09046 | 3223,1 3246,2 3269,2 3292,0 3314,8 | 6,8426 6,8766 6,9100 6,9427 6,9749 | 0,07339 0,07473 0,07606 0,07738 0,07869 | 3214,5 3238,0 3261,4 3284,6 3307,7 | 6,7713 6,8060 6,8399 6,8732 6,9058 | 0,06473 0,06595 0,06715 0,06834 0,06953 | 3205,8 3229,7 3253,5 3277,0 3300,5 | 6,7071 6,7425 6,7770 6,8107 6,8438 | 0,05780 0,05891 0,06002 0,06111 0,06220 | 3196,9 3221,3 3245,4 3269,4 3293,2 | 6,6486 6,6845 6,7196 6,7539 6,7875 |
| 450 460 470 480 490 | 0,09192 0,09338 0,09483 0,09627 0,09770 | 3337,6 3360,3 3382,9 3405,6 3428,2 | 7,0066 7,0378 7,0684 7,0987 7,1285 | 0,07999 0,08128 0,08257 0,08384 0,08512 | 3330,7 3353,7 3376,6 3399,5 3422,3 | 6,9379 6,9694 7,0005 7,0310 7,0612 | 0,07070 0,07187 0,07303 0,07418 0,07532 | 3323,8 3347,1 3370,3 3393,4 3416,5 | 6,8763 6,9083 6,9397 6,9706 7,0010 | 0,06327 0,06434 0,06539 0,06644 0,06749 | 3316,8 3340,4 3363,8 3387,2 3410,5 | 6,8204 6,8528 6,8846 6,9158 6,9465 |
| 500 510 520 530 540 | 0,09913 0,10056 0,10198 0,1034 0,1048 | 3450,8 3473,4 3496,0 3518,6 3541,3 | 7,1580 7,1870 7,2157 7,2440 7,2720 | 0,08638 0,08764 0,08890 0,09015 0,09140 | 3445,2 3468,0 3490,8 3513,6 3536,4 | 7,0909 7,1202 7,1491 7,1777 7,2059 | 0,07646 0,07760 0,07872 0,07985 0,08097 | 3439,5 3462,5 3485,5 3508,5 3531,4 | 7,0310 7,0606 7,0898 7,1186 7,1470 | 0,06853 0,06956 0,07058 0,07161 0,07262 | 3433,8 3457,0 3480,2 3503,4 3526,5 | 6,9768 7,0067 7,0361 7,0651 7,0938 |
| 550 560 570 580 590 | 0,1062 0,1076 0,1090 0,1104 0,1118 | 3563,9 3586,6 3609,3 3632,0 3654,7 | 7,2998 7,3272 7,3543 7,3810 7,4075 | 0,09264 0,09387 0,09510 0,09634 0,09756 | 3559,2 3582,0 3604,9 3627,7 3650,6 | 7,2338 7,2614 7,2887 7,3156 7,3423 | 0,08208 0,08319 0,08429 0,08540 0,08650 | 3554,4 3577,4 3600,4 3623,4 3646,4 | 7,1751 7,2029 7,2303 7,2574 7,2842 | 0,07363 0,07464 0,07564 0,07665 0,07764 | 3549,6 3572,8 3596,0 3619,1 3642,2 | 7,1221 7,1501 7,1777 7,2050 7,2319 |
| 600 | 0,1132 | 3677,5 | 7,4337 | 0,09879 | 3673,4 | 7,3686 | 0,08760 | 3669,4 | 7,3107 | 0,07864 | 3665,4 | 7,2586 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 6,0 МПа | p = 7,0 МПа | p = 8,0 МПа | p = 9,0 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0009972 | 6,1 | 0,0003 | 0,0009967 | 7,1 | 0,0004 | 0,0009962 | 8,1 | 0,0004 | 0,0009958 | 9,1 | 0,0005 |
| 10 | 0,0009974 | 47,8 | 0,1505 | 0,0009970 | 48,8 | 0,1504 | 0,0009965 | 49,8 | 0,1503 | 0,0009960 | 50,7 | 0,1502 |
| 20 | 0,0009990 | 89,5 | 0,2951 | 0,0009986 | 90,4 | 0,2948 | 0,0009981 | 91,4 | 0,2946 | 0,0009977 | 92,3 | 0,2944 |
| 30 | 0,0010016 | 131,1 | 0,4347 | 0,0010012 | 132,0 | 0,4344 | 0,0010008 | 132,9 | 0,4340 | 0,0010003 | 133,8 | 0,4337 |
| 40 | 0,0010051 | 172,7 | 0,5698 | 0,0010047 | 173,6 | 0,5694 | 0,0010043 | 174,5 | 0,5690 | 0,0010038 | 175,4 | 0,5686 |
| 50 | 0,0010094 | 214,4 | 0,7007 | 0,0010090 | 215,3 | 0,7003 | 0,0010086 | 216,1 | 0,6998 | 0,0010081 | 217,0 | 0,6993 |
| 60 | 0,0010144 | 256,1 | 0,8278 | 0,0010140 | 256,9 | 0,8273 | 0,0010135 | 257,8 | 0,8267 | 0,0010131 | 258,6 | 0,8262 |
| 70 | 0,0010201 | 297,8 | 0,9512 | 0,0010196 | 298,7 | 0,9506 | 0,0010192 | 299,5 | 0,9500 | 0,0010187 | 300,3 | 0,9494 |
| 80 | 0,0010263 | 339,6 | 1,0713 | 0,0010259 | 340,4 | 1,0707 | 0,0010254 | 341,2 | 1,0700 | 0,0010249 | 342,0 | 1,0694 |
| 90 | 0,0010332 | 381,5 | 1,1882 | 0,0010327 | 382,3 | 1,1875 | 0,0010322 | 383,1 | 1,1868 | 0,0010317 | 383,8 | 1,1861 |
| 100 | 0,0010406 | 423,5 | 1,3023 | 0,0010401 | 424,2 | 1,3015 | 0,0010396 | 425,0 | 1,3007 | 0,0010391 | 425,8 | 1,3000 |
| 110 | 0,0010487 | 465,6 | 1,4136 | 0,0010481 | 466,3 | 1,4127 | 0,0010476 | 467,0 | 1,4119 | 0,0010471 | 467,8 | 1,4111 |
| 120 | 0,0010573 | 507,8 | 1,5224 | 0,0010567 | 508,5 | 1,5215 | 0,0010562 | 509,2 | 1,5206 | 0,0010556 | 509,9 | 1,5197 |
| 130 | 0,0010665 | 550,2 | 1,6288 | 0,0010660 | 550,9 | 1,6279 | 0,0010654 | 551,6 | 1,6269 | 0,0010648 | 552,2 | 1,6260 |
| 140 | 0,0010764 | 592,8 | 1,7332 | 0,0010758 | 593,4 | 1,7321 | 0,0010752 | 594,1 | 1,7311 | 0,0010745 | 594,7 | 1,7301 |
| 150 | 0,0010870 | 635,6 | 1,8355 | 0,0010863 | 636,2 | 1,8344 | 0,0010856 | 636,8 | 1,8334 | 0,0010850 | 637,5 | 1,8323 |
| 160 | 0,0010983 | 6-78,6 | 1,9361 | 0,0010976 | 679,2 | 1,9350 | 0,0010968 | 679,8 | 1,9338 | 0,0010961 | 680,4 | 1,9326 |
| 170 | 0,0011103 | 722,0 | 2,0351 | 0,0011096 | 722,6 | 2,0338 | 0,0011088 | 723,1 | 2,0326 | 0,0011080 | 723,7 | 2,0313 |
| 180 | 0,0011232 | 765,7 | 2,1325 | 0,0011224 | 766,2 | 2,1312 | 0,0011216 | 766,7 | 2,1299 | 0,0011207 | 767,2 | 2,1286 |
| 190 | 0,0011371 | 809,7 | 2,2287 | 0,0011362 | 810,2 | 2,2273 | 0,0011353 | 810,7 | 2,2258 | 0,0011344 | 811,2 | 2,2244 |
| 200 | 0,0011519 | 854,2 | 2,3237 | 0,0011510 | 854,6 | 2,3222 | 0,0011500 | 855,1 | 2,3207 | 0,0011490 | 855,5 | 2,3191 |
| 210 | 0,0011680 | 899,2 | 2,4178 | 0,0011669 | 899,6 | 2,4161 | 0,0011658 | 899,9 | 2,4145 | 0,0011647 | 900,3 | 2,4128 |
| 220 | 0,0011853 | 944,7 | 2,5111 | 0,0011841 | 945,0 | 2,5093 | 0,0011829 | 945,3 | 2,5075 | 0,0011817 | 945,6 | 2,5057 |
| 230 | 0,0012042 | 990,9 | 2,6038 | 0,0012028 | 991,2 | 2,6019 | 0,0012015 | 991,4 | 2.5999 | 0,0012001 | 991,6 | 2,5980 |
| 240 | 0,0012249 | 1037,9 | 2,6963 | 0,0012233 | 1038,0 | 2,6941 | 0,0012218 | 1038,2 | 2,6920 | 0,0012202 | 1038,3 | 2,6899 |
| 250 | 0,0012476 | 1085,8 | 2,7887 | 0,0012458 | 1085,8 | 2,7864 | 0,0012440 | 1085,8 | 2,7840 | 0,0012423 | 1085,9 | 2,7817 |
| 260 | 0,0012729 | 1134,8 | 2,8815 | 0,0012708 | 1134,7 | 2,8789 | 0,0012687 | 1134,6 | 2,8762 | 0,0012667 | 1134,4 | 2,8737 |
| 270 | 0,0013013 | 1185,2 | 2,9751 | 0,0012988 | 1184,9 | 2,9721 | 0,0012964 | 1184,6 | 2,9691 | 0,0012940 | 1184,3 | 2,9663 |
| 280 | 0,03317 | 2804,0 | 5,9253 | 0,0013307 | 1236,7 | 3,0667 | 0,0013277 | 1236,2 | 3,0633 | 0,0013249 | 1235,6 | 3,0600 |
| 290 | 0,03473 | 2846,5 | 6,0016 | 0,02801 | 2792,9 | 5,8509 | 0,0013639 | 1289,8 | 3,1594 | 0,0013604 | 1289,0 | 3,1555 |
| 300 | 0,03616 | 2885,0 | 6,0693 | 0,02946 | 2839,2 | 5,9322 | 0,02425 | 2785,4 | 5,7918 | 0,0014022 | 1344,9 | 3,2539 |
| 310 | 0,03750 | 2920,4 | 6,1306 | 0,03078 | 2880,2 | 6,0034 | 0,02560 | 2834,7 | 5,8771 | 0,02142 | 2781,8 | 5,746» |
| 320 | 0,03876 | 2953,5 | 6,1869 | 0,03199 | 2917,8 | 6,0672 | 0,02682 | 2878,1 | 5,9510 | 0,02268 | 2833,5 | 5,8341 |
| 330 | 0,03996 | 2984,9 | 6,2393 | 0,03313 | 2952,6 | 6,1256 | 0,02793 | 2917,5 | 6,0169 | 0,02381 | 2878,7 | 5,9098 |
| 340 | 0,04111 | 3014,8 | 6,2886 | 0,03421 | 2985,5 | 6,1797 | 0,02897 | 2953,9 | 6,0768 | 0,02484 | 2919,6 | 5,9771 |
| 350 | 0,04223 | 3043,9 | 6,3356 | 0,03524 | 3017,0 | 6,2306 | 0,02995 | 2988,3 | 6,1324 | 0,02579 | 2957,5 | 6,0383 |
| 360 | 0,04331 | 3072,4 | 6,3811 | 0,03623 | 3047,6 | 6,2793 | 0,03089 | 3021,3 | 6,1849 | 0,02669 | 2993,2 | 6,0953 |
| 370 | 0,04436 | 3099,8 | 6,4240 | 0,03719 | 3076,8 | 6,3251 | 0,03179 | 3052,6 | 6,2339 | 0,02755 | 3027,0 | 6,1481 |
| 380 | 0,04538 | 3126,6 | 6,46536 | 0,03812 | 3105,2 | 6,3688 | 0,03265 | 3082,7 | 6,2804 | 0,02837 | 3059,1 | 6,1977 |
| 390 | 0,04639 | 3152,9 | 6,5052 | 0,03903 | 3132,8 | 6,4108 | 0,03349 | 3111,8 | 6,3247 | 0,02916 | 3090,0 | 6,2446 |
| 400 | 0,04738 | 3178,6 | 6,5438 | 0,03992 | 3159,7 | 6,4511 | 0,03431 | 3140,1 | 6,3670 | 0,02993 | 3119,7 | 6,2891 |
| 410 | 0,04835 | 3204,0 | 6,5812 | 0,04079 | 3186,1 | 6,4900 | 0,03511 | 3167,7 | 6,4076 | 0,03067 | 3148,5 | 6,3316 |
| 420 | 0,04931 | 3229,0 | 6,6175 | 0,04165 | 3212,1 | 6,5278 | 0,03589 | 3194,7 | 6,4469 | 0,03139 | 3176,7 | 6,3725 |
| 430 | 0,05026 | 3253,8 | 6,6530 | 0,04249 | 3237,7 | 6,5644 | 0,03665 | 3221,2 | 6,4849 | 0,03210 | 3204,2 | 6,4120 |
| 440 | 0,05119 | 3278,3 | 6,6876 | 0,04332 | 3263,0 | 6,6002 | 0,03741 | 3247,3 | 6,5218 | 0,03280 | 3231,2 | 6,4502 |
| 450 | 0,05212 | 3302,6 | 6,7214 | 0,04414 | 3288,0 | 6,6350 | 0,03815 | 3273,1 | 6,5577 | 0,03348 | 3257,9 | 6,4872 |
| 460 | 0,05303 | 3326,8 | 6,7546 | 0,04495 | 3312,8 | 6,6691 | 0,03888 | 3298,6 | 6,5928 | 0,03415 | 3284.1 | 6,5233 |
| 470 | 0,05394 | 3350,8 | 6,7872 | 0,04575 | 3337,5 | 6,7025 | 0,03960 | 3323,9 | 6,6270 | 0,03481 | 3310,1 | 6,5584 |
| 480 | 0,05484 | 3374,7 | 6,8191 | 0,04654 | 3361,9 | 6,7352 | 0,04031 | 3349,0 | 6,6605 | 0,03546 | 3335,7 | 6,5927 |
| 490 | 0,05573 | 3398,5 | 6,8505 | 0,04732 | 3386,3 | 6,7673 | 0,04102 | 3373,8 | 6,6933 | 0,03611 | 3361,2 | 6,6263 |
| 500 | 0,05662 | 3422,2 | 6,8814 | 0,04810 | 3410,5 | 6,7988 | 0,04172 | 3398,5 | 6,7254 | 0,03675 | 3386,4 | 6,6592 |
| 510 | 0,05750 | 3445,9 | 6,9118 | 0,04888 | 3434,6 | 6,8298 | 0,04241 | 3423,1 | 6,7570 | 0,03738 | 3411,5 | 6,6914 |
| 520 | 0,05837 | 3469,5 | 6,9417 | 0,04964 | 3458,6 | 6,8602 | 0,04309 | 3447,6 | 6,7881 | 0,03800 | 3436,4 | 6,7230 |
| 530 | 0,05924 | 3493,0 | 6,9712 | 0,05040 | 3482,5 | 6,8902 | 0,04377 | 3471,9 | 6,8186 | 0,03862 | 3461,2 | 6,7541 |
| 540 | 0,06010 | 3516,5 | 7,0003 | 0,05116 | 3506,4 | 6,9198 | 0,04445 | 3496,2 | 6,8486 | 0,03923 | 3485,9 | 6,7846 |
| 550 | 0,06096 | 3540,0 | 7,0291 | 0,05191 | 3530,2 | 6,9490 | 0,04512 | 3520,4 | 6,8783 | 0,03984 | 3510,5 | 6,8147 |
| 560 | 0,06182 | 3563,5 | 7,0575 | 0,05266 | 3554,1 | 6,9778 | 0,04578 | 3544,6 | 6,9075 | 0,04044 | 3535,0 | 6,8444 |
| 570 | 0,06267 | 3587,0 | 7,0855 | 0,05340 | 3577,9 | 7,0062 | 0,04645 | 3568,7 | 6,9363 | 0,04104 | 3559,5 | 6,8736 |
| 580 | 0,06352 | 3610,4 | 7,1131 | 0,05414 | 3601,6 | 7,0342 | 0,04710 | 3592,8 | 6,9646 | 0,04163 | 3583,9 | 6,9023 |
| 590 | 0,06436 | 3633,8 | 7,1404 | 0,05488 | 3625,3 | 7,0618 | 0,04776 | 3616,8 | 6,9926 | 0,04222 | 3608,2 | 6,9306 |
| 600 | 0,06521 | 3657,2 | 7,1673 | 0,05561 | 3649,0 | 7,0890 | 0,04841 | 3640,7 | 7,0201 | 0,04281 | 3632,4 | 6,9585 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 10 МПа | p = 11 МПа | p = 12 МПа | p = 13 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 10 20 30 40 | 0,0009953 0,0009956 0,0009972 0,0009999 0,0010034 | 10,1 51,7 93,2 134,7 176,3 | 0,0005 0,1500 0,2942 0,4334 0,5682 | 0,0009948 0,0009951 0,0009968 0,0009995 0,0010030 | 11,1 52,7 94,2 135,7 177,2 | 0,0006 0,1499 0,2939 0,4331 0,5678 | 0,0009943 0,0009947 0,0009964 0,0009991 0,0010026 | 12,1 53,6 95,1 136,6 178,1 | 0,0006 0,1498 0,2937 0,4328 0,5674 | 0,0009938 0,0009942 0,0009959 0,0009986 0,0010021 | 13,1 54,6 96,0 137,4 178,9 | 0,0006 0,1497 0,2935 0,4325 0,5670 |
| 50 60 70 80 90 | 0,0010077 0,0010126 0,0010182 0,0010244 0,0010312 | 217,8 259,4 301,1 342,8 384,6 | 0,6989 0,8257 0,9489 1,0687 1,1854 | 0,0010073 0,0010122 0,0010178 0,0010240 0,0010308 | 218,7 260,3 301,9 343,6 385,4 | 0,6984 0,8251 0,9483 1,0680 1,1847 | 0,0010068 0,0010118 0,0010174 0,0010235 0,0010303 | 219,6 261,1 302,7 344,4 386,2 | 0,6979 0,8246 0,9477 1,0674 1,1840 | 0,0010064 0,0010113 0,0010169 0,0010231 0,0010298 | 220,4 262,0 303,6 345,2 386,9 | 0,6975 0,8241 0,9471 1,0668 1,1833 |
| 100 110 120 130 140 | 0,0010386 0,0010465 0,0010551 0,0010642 0,0010739 | 426,5 468,5 510,6 552,9 595,4 | 1,2992 1,4102 1,5188 1,6250 1,7291 | 0,0010381 0,0010460 0,0010545 0,0010636 0,0010733 | 427,2 469,2 511,3 553,6 596,1 | 1,2984 1,4094 1,5179 1,6241 1,7281 | 0,0010376 0,0010455 0,0010540 0,0010630 0,0010727 | 428,0 470,0 512,0 554,3 596,7 | 1,2977 1,4086 1,5170 1,6232 1,7271 | 0,0010371 0,0010450 0,0010534 0,0010624 0,0010721 | 428,8 470,7 512,8 555,0 597,4 | 1,2969 1,4078 1,5162 1,6222 1,7261 |
| 150 160 170 180 190 | 0,0010843 0,0010954 0,0011072 0,0011199 0,0011335 | 638,1 681,0 724,2 767,8 811,6 | 1,8312 1,9315 2,0301 2,1272 2,2230 | 0,0010837 0,0010947 0,0011065 0,0011191 0,0011326 | 638,7 681,6 724,8 768,3 812,1 | 1,8301 1,9304 2,0289 2,1259 2,2216 | 0,0010830 0,0010940 0,0011058 0,0011183 0,0011317 | 639,3 682,2 725,4 768,8 812,6 | 1,8291 1,9292 2,0277 2,1246 2,2202 | 0,0010824 0,0010933 0,0011050 0,0011175 0,0011308 | 640,0 682,8 725,9 769,4 813,1 | 1,8280 1,9281 2,0265 2,1233 2,2188 |
| 200 210 220 230 240 | 0,0011480 0,0011636 0,0011805 0,0011988 0,0012188 | 855,9 900,7 946,0 991,8 1038 | 2,3176 2,4112 2,5040 2,5961 2,6878 | 0,0011470 0,0011626 0,0011793 0,0011975 0,0012173 | 856,4 901,1 946,3 992,1 1038,6 | 2,3161 2,4096 2,5022 2,5942 2,6857 | 0,0011461 0,0011615 0,0011782 0,0011962 0,0012158 | 856,8 901,4 946,6 992,3 1038,8 | 2,315 2,408 2,501 2,592 2,684 | 0,0011451 0,0011605 0,0011770 0,0011949 0,0012144 | 857,2 901,8 946,9 992,6 1038,9 | 2,313 2,406 2,499 2,590 2,682 |
| 250 260 270 280 290 | 0,0012406 0,0012648 0,0012917 0,0013221 0,0013570 | 1086 1134 1184 1235 1288 | 2,7794 2,8711 2,9634 3,0567 3,1517 | 0,0012389 0,0012628 0,0012894 0,0013194 0,0013536 | 1085,9 1134,3 1183,8 1234,7 1287,5 | 2,7771 2,8686 2,9605 3,0535 3,1480 | 0,0012373 0,0012609 0,0012872 0,0013167 0,0013504 | 1086,0 1134,2 1183,5 1234,3 1286,8 | 2,775 2,866 2,958 3,050 3,144 | 0,0012356 0,0012590 0,0012850 0,0013141 0,0013472 | 1086,1 1134,1 1183,3 1233,9 1286,1 | 2,773 2,864 2,955 3,047 3,141 |
| 300 310 | 0,0013978 0,0014472 | 1343,7 1402,6 | 3,2494 3,3513 | 0,0013936 0,0014416 | 1342,6 1400,9 | 3,2450 3,3459 | 0,0013895 0,0014362 | 1341,5 1399,3 | 3,2407 3,3407 | 0,0013855 0,0014310 | 1340,5 1397,8 | 3,2365 3,3356 |
| 320 | 0,01924 | 2782,0 | 5,7120 | 0,01625 | 2720,3 | 5,5782 | 0,0014941 | 1461,5 | 3,4464 | 0,0014869 | 1459,2 | 3,4400 |
| 330 | 0,02042 | 2835,4 | 5,8014 | 0,01754 | 2785,9 | 5,6880 | 0,01501 | 2727,6 | 5,5643 | 0,0015600 | 1526,9 | 3,5532 |
| 340 | 0,02147 | 2882,1 | 5,8782 | 0,01864 | 2840,4 | 5,7776 | 0,01620 | 2793,4 | 5,6725 | 0,01402 | 2738,8 | 5,5589 |
| 350 360 370 380 390 | 0,02242 0,02330 0,02414 0,02492 0,02568 | 2924,2 2963,3 2999,9 3034,4 3067,1 | 5,9464 6,0086 6,0659 6,1191 6,1689 | 0,01961 0,02049 0,02131 0,02208 0,02281 | 2888,1 2931,2 2971,1 3008,3 3043,2 | 5,8547 5,9234 5,9859 6,0432 6,0963 | 0,01721 0,01810 0,01893 0,01969 0,02040 | 2848,4 2896,6 2940,4 2980,7 3018,1 | 5,7615 5,8383 5,9070 5,9691 6,0259 | 0,01511 0,01604 0,01688 0,01764 0,01834 | 2804,0 2858,9 2907,5 2951,4 2991,7 | 5,6644 5,7518 5,8280 5,8957 5,9569 |
| 400 410 420 430 440 | 0,02641 0,02711 0,02779 0,02845 0,02910 | 3098,5 3128,7 3158,1 3186,7 3214,8 | 6,2158 6,2605 6,3031 6,3442 6,3837 | 0,02351 0,02418 0,02483 0,02546 0,02607 | 3076,4 3108,2 3138,9 3168,8 3197,8 | 6,1460 6,1929 6,2376 6,2803 6,3214 | 0,02108 0,02173 0,02235 0,02296 0,02354 | 3053,3 3086,9 3119,1 3150,2 3180,4 | 6,0787 6,1282 6,1750 6,2196 6,2622 | 0,01901 0,01964 0,02025 0,02083 0,02139 | 3029,3 3064,8 3098,6 3131,1 3162,6 | 6,0132 6,0655 6,1147 6,1613 6,2057 |
| 450 460 470 480 490 | 0,02974 0,03036 0,03098 0,03158 0,03218 | 3242,2 3269,3 3296,0 3322,3 3348,3 | 6,4220 6,4591 6,4953 6,5305 6,5648 | 0,02667 0,02726 0,02784 0,02840 0,02896 | 3226,2 3254,1 3281,6 3308,6 3335,3 | 6,3609 6,3992 6,4364 6,4725 6,5077 | 0,02411 0,02467 0,02521 0,02575 0,02627 | 3209,9 3238,6 3266,9 3294,6 3322,0 | 6,3032 6,3427 6,3810 6,4181 6,4542 | 0,02194 0,02247 0,02299 0,02350 0,02400 | 3193,1 3222,8 3251,9 3280,4 3308,5 | 6,2482 6,2890 6,3284 6,3666 6,4036 |
| 500 510 520 530 540 | 0,03277 0,03335 0,03392 0,03449 0,03505 | 3374,1 3399,7 3425,1 3450,3 3475,4 | 6,5984 6,6313 6,6635 6,6951 6,7262 | 0,02951 0,03005 0,03058 0,03111 0,03163 | 3361,6 3387,8 3413,7 3439,4 3464,9 | 6,5420 6,5756 6,6085 6,6407 6,6723 | 0,02679 0,02730 0,02780 0,02829 0,02878 | 3349,0 3375,6 3402,1 3428,2 3454,2 | 6,4893 6,5236 6,5571 6,5899 6,6220 | 0,02448 0,02496 0,02544 0,02590 0,02637 | 3336,1 3363,4 3390,3 3417,0 3443,4 | 6,4395 6,4746 6,5088 6,5422 6,5749 |
| 550 560 570 580 590 | 0,03561 0,03616 0,03671 0,03726 0,03780 | 3500,4 3525,4 3550,2 3574,9 3599,5 | 6,7568 6,7869 6,8165 6,8456 6,8743 | 0,03215 0,03266 0,03317 0,03367 0,03417 | 3490,3 3515,6 3540,8 3565,8 3590,7 | 6,7034 6,7340 6,7640 6,7935 6,8225 | 0,02926 0,02974 0,03022 0,03068 0,03115 | 3480,0 3505,7 3531,3 3556,7 3581,9 | 6,6536 6,6847 6,7152 6,7451 6,7745 | 0,02682 0,02727 0,02772 0,02816 0,02859 | 3469,7 3495,8 3521,7 3547,5 3573,0 | 6,6071 6,6386 6,6695 6,6999 6.7297 |
| 600 | 0,0383 | 3624,0 | 6,9025 | 0,0347 | 3615,5 | 6,8511 | 0,0316 | 3607,0 | 6,8034 | 0,0290 | 3598,4 | 6,7590 |

Продолжение таблицы 3

|  | p = 14 МПа | p = 15 МПа | p = 16 МПа | p = 17 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | v | h | s | v | h | s | v | h | s | v | h | s |
| 0 | 0,0009933 | 14,1 | 0,0007 | 0,0009928 | 15,1 | 0,0007 | 0,0009924 | 16,1 | 0,0008 | 0,0009919 | 17,1 | 0,0008 |
| 10 | 0,0009938 | 55,6 | 0,1496 | 0,0009933 | 56,5 | 0,1495 | 0,0009928 | 57,5 | 0,1494 | 0,0009924 | 58,4 | 0,1493 |
| 20 | 0,0009955 | 97,0 | 0,2933 | 0,0009950 | 97,9 | 0,2930 | 0,0009946 | 98,8 | 0,2928 | 0,0009942 | 99,7 | 0,2926 |
| 30 | 0,0009982 | 138,4 | 0,4322 | 0,0009978 | 139,3 | 0,4318 | 0,0009973 | 140,2 | 0,4315 | 0,0009969 | 141,1 | 0,4312 |
| 40 | 0,0010017 | 179,8 | 0,5666 | 0,0010013 | 180,7 | 0,5662 | 0,0010008 | 181,6 | 0,5659 | 0,0010004 | 182,4 | 0,5655 |
| 50 | 0,0010060 | 221,3 | 0,6970 | 0,0010055 | 222,1 | 0,6966 | 0,0010051 | 223,0 | 0,6961 | 0,0010047 | 223,8 | 0,6956 |
| 60 | 0,0010109 | 262,8 | 0,8236 | 0,0010105 | 263,6 | 0,8230 | 0,0010100 | 264,5 | 0,8225 | 0,0010096 | 265,3 | 0,8220 |
| 70 | 0,0010164 | 304,4 | 0,9465 | 0,0010160 | 305,2 | 0,9459 | 0,0010156 | 306,0 | 0,9453 | 0,0010151 | 306,8 | 0,9448 |
| 80 | 0,0010226 | 346,0 | 1,0661 | 0,001021 | 346,8 | 1,0655 | 0,0010217 | 347,6 | 1,0648 | 0,0010212 | 348,4 | 1,0642 |
| 90 | 0,0010298 | 387,7 | 1,1826 | 0,0010289 | 388,5 | 1,1819 | 0,0010284 | 389,3 | 1,1812 | 0,0010279 | 390,0 | 1,1805 |
| 100 | 0,0010366 | 429,5 | 1,2961 | 0,0010361 | 430,3 | 1,2954 | 0,0010356 | 431,0 | 1,2946 | 0,0010351 | 431,8 | 1,2939 |
| 110 | 0,0010444 | 471,4 | 1,4070 | 0,0010439 | 472,2 | 1,4062 | 0,0010434 | 472,9 | 1,4054 | 0,0010429 | 473,6 | 1,4046 |
| 120 | 0,0010529 | 513,5 | 1,5153 | 0,0010523 | 514,2 | 1,5144 | 0,0010518 | 514,9 | 1,5136 | 0,0010512 | 515,6 | 1,5127 |
| 130 | 0,0010619 | 555,7 | 1,6213 | 0,0010613 | 556,4 | 1,6204 | 0,0010607 | 557,0 | 1,6194 | 0,0010602 | 557,7 | 1,6185 |
| 140 | 0,0010715 | 598,0 | 1,7251 | 0,0010709 | 598,7 | 1,7241 | 0,0010703 | 599,4 | 1,7231 | 0,0010697 | 600,0 | 1,7222 |
| 150 | 0,0010817 | 640,6 | 1,8269 | 0,0010811 | 641,3 | 1,8259 | 0,0010804 | 641,9 | 1,8248 | 0,0010798 | 642,5 | 1,8238 |
| 160 | 0,0010926 | 683,4 | 1,9269 | 0,0010919 | 684,0 | 1,9258 | 0,0010912 | 684,6 | 1,9247 | 0,0010906 | 685,2 | 1,9236 |
| 170 | 0,0011043 | 726,5 | 2,0253 | 0,0011035 | 727,1 | 2,0241 | 0,0011028 | 727,7 | 2,0229 | 0,001102 | 728,2 | 2,0217 |
| 180 | 0,0011167 | 769,9 | 2,1220 | 0,0011159 | 770,4 | 2,1208 | 0,0011151 | 771,0 | 2,1195 | 0,0011143 | 771,5 | 2,1182 |
| 190 | 0,0011300 | 813,6 | 2,2175 | 0,0011291 | 814,1 | 2,2161 | 0,0011282 | 814,6 | 2,2147 | 0,0011274 | 815,1 | 2,2134 |
| 200 | 0,0011442 | 857,7 | 2,3117 | 0,0011432 | 858,1 | 2,3102 | 0,0011423 | 858,6 | 2,3087 | 0,0011414 | 859,0 | 2,3073 |
| 210 | 0,0011594 | 902,2 | 2,4048 | 0,0011584 | 902,6 | 2,4032 | 0,0011574 | 903,0 | 2,4016 | 0,0011564 | 903,4 | 2,4001 |
| 220 | 0,0011759 | 947,2 | 2,4970 | 0,0011748 | 947,6 | 2,4953 | 0,0011736 | 947,9 | 2,4936 | 0,0011725 | 948,3 | 2,4920 |
| 230 | 0,0011936 | 992,8 | 2,5886 | 0,0011924 | 993,1 | 2,5867 | 0,0011912 | 993,4 | 2,5849 | 0,0011899 | 993,7 | 2,5831 |
| 240 | 0,0012129 | 1039,1 | 2,6796 | 0,0012115 | 1039,3 | 2,6776 | 0,0012101 | 1039,5 | 2,6756 | 0,0012088 | 1039,7 | 2,6736 |
| 250 | 0,0012340 | 1086,1 | 2,7704 | 0,0012324 | 1086,2 | 2,7682 | 0,0012308 | 1086,3 | 2,7660 | 0,0012293 | 1086,4 | 2,7639 |
| 260 | 0,0012572 f\ Л /*\ 1 f\ Л f\ f% | 1134,1 | 2,8612 | 0,0012553 | 1134,0 | 2,8587 | 0,0012535 | 1134,0 | 2,8563 | 0,0012517 | 1134,0 | 2,8540 |
| 270 | 0,0012828 | 1183,1 | 2,9523 | 0,0012807 | 1182,9 | 2,9496 | 0,0012786 | 1182,8 | 2,9469 | 0,0012765 | 1182,6 | 2,9443 |
| 280 | 0,0013115 | 1233,5 | 3,0441 | 0,0013090 | 1233,1 | 3,0411 | 0,0013065 | 1232,8 | 3,0381 | 0,0013041 | 1232,4 | 3,0352 |
| 290 | 0,0013441 | 1285,5 | 3,1373 | 0,0013410 | 1284,9 | 3,1338 | 0,0013381 | 1284,3 | 3,1304 | 0,0013352 | 1283,8 | 3,1271 |
| 300 | 0,0013816 | 1339,5 | 3,2324 | 0,0013779 | 1338,6 | 3,2284 | 0,0013742 | 1337,7 | 3,2245 | 0,0013707 | 1336,9 | 3,2206 |
| 310 | 0,0014260 | 1396,4 | 3,3307 | 0,0014212 | 1395,0 | 3,3259 | 0,0014165 | 1393,7 | 3,3213 | 0,0014120 | 1392,4 | 3,3167 |
| 320 | 0,0014801 | 1457,0 | 3,4338 | 0,0014736 | 1455,0 | 3,4279 | 0,0014674 | 1453,0 | 3,4222 | 0,0014615 | 1451,2 | 3,4166 |
| 330 | 0,0015497 | 1523,5 | 3,5449 | 0,0015402 | 1520,3 | 3,5371 | 0,0015312 | 1517,3 | 3,5296 | 0,0015229 | 1514,6 | 35225 |
| 340 | 0,01201 | 2672,6 | 5,4297 | 0,0016323 | 1594,6 | 3,6592 | 0,0016175 | 1589,6 | 3,6484 | 0,0016042 | 1585,9 | 3,6384 |
| 350 | 0,01323 | 2753,5 | 5,5606 | 0,01148 | 2693,8 | 5,4450 | 0,009782 | 2618,5 | 5,3071 | 0,001728 | 1668,7 | 3,7736 |
| 360 | 0,01422 | 2817,4 | 5,6624 | 0,01258 | 2771,3 | 5,5685 | 0,01107 | 2717,8 | 5,4653 | 0,009616 | 2653,6 | 5,3475 |
| 370 | 0,01508 | 2871,9 | 5,7479 | 0,01349 | 2833,3 | 5,6656 | 0,01205 | 2790,5 | 5,5792 | 0,01072 | 2742,3 | 5,4867 |
| 380 | 0,01585 | 2920,2 | 5,8223 | 0,01428 | 2886,? | 5,7480 | 0,01287 | 2850,6 | 5,6719 | 0,01160 | 2811,2 | 5,5930 |
| 390 | 0,01656 | 2963,8 | 5,8886 | 0,01500 | 2934,3 | 5,8203 | 0,01360 | 2902,9 | 5,7514 | 0,01235 | 2869,3 | 5,6812 |
| 400 | 0,01722 | 3004,0 | 5,9488 | 0,01566 | 2977,6 | 5,8851 | 0,01427 | 2949,7 | 5,8215 | 0,01303 | 2920,2 | 5,7575 |
| 410 | 0,01784 | 3041,7 | 6,0044 | 0,01627 | 3017,7 | 5,9442 | 0,01488 | 2992,5 | 5,8847 | 0,01365 | 2966,3 | 5,8253 |
| 420 | 0,01844 | 3077,4 | 6,0562 | 0,01685 | 3055,3 | 5,9990 | 0,01546 | 3032,5 | 5,9427 | 0,01422 | 3008,6 | 5,8870 |
| 430 | 0,01900 | 3111,4 | 6,1050 | 0,01741 | 3091,1 | 6,0502 | 0,01600 | 3070,0 | 5,9965 | 0,01476 | 3048,3 | 5,9437 |
| 440 | 0,01954 | 3144,2 | 6,1512 | 0,01794 | 3125,2 | 6,0984 | 0,01652 | 3105,8 | 6,0470 | 0,01527 | 3085,7 | 5,9966 |
| 450 | 0,02007 | 3175,8 | 6,1953 | 0,01845 | 3158,2 | 6,1443 | 0,01702 | 3140,0 | 6,0947 | 0,01576 | 3121,4 | 6,0463 |
| 460 | 0,02058 | 3206,6 | 6,2376 | 0,01894 | 3190,0 | 6,1880 | 0,01750 | 3173,0 | 6,1400 | 0,01623 | 3155,7 | 6,0934 |
| 470 | 0,02108 | 3236,6 | 6,2782 | 0,01942 | 3221,0 | 6,2300 | 0,01797 | 3205,0 | 6,1834 | 0,01668 | 3188,8 | 6,1382 |
| 480 | 0,02157 | 3265,9 | 6,3174 | 0,01989 | 3251,2 | 6,2704 | 0,01842 | 3236,2 | 6,2250 | 0,01712 | 3220,8 | 6,1811 |
| 490 | 0,02204 | 3294,7 | 6,3554 | 0,02035 | 3280,7 | 6,3093 | 0,01886 | 3266,5 | 6,2650 | 0,01755 | 3252,1 | 6,2222 |
| 500 | 0,02251 | 3323,0 | 6,3922 | 0,02079 | 3309,7 | 6,3471 | 0,01929 | 3296,3 | 6,3038 | 0,01797 | 3282,6 | 6,2620 |
| 510 | 0,02297 | 3350,9 | 6,4281 | 0,02123 | 3338,3 | 6,3838 | 0,01971 | 3325,4 | 6,3413 | 0,01837 | 3312,4 | 6,3004 |
| 520 | 0,02342 | 3378,4 | 6,4630 | 0,02166 | 3366,4 | 6,4194 | 0,02013 | 3354,2 | 6,3777 | 0,01877 | 3341,8 | 6,3376 |
| 530 | 0,02386 | 3405,6 | 6,4971 | 0,02208 | 3394,1 | 6,4542 | 0,02053 | 3382,4 | 6,4131 | 0,01916 | 3370,6 | 6,3738 |
| 540 | 0,02430 | 3432,5 | 6,5304 | 0,02250 | 3421,5 | 6,4881 | 0,02093 | 3410,4 | 6,4477 | 0,01954 | 3399,1 | 6,4090 |
| 550 | 0,02473 | 3459,2 | 6,5631 | 0,02291 | 3448,7 | 6,5214 | 0,02132 | 3438,0 | 6,4816 | 0,01992 | 3427,2 | 6,4434 |
| 560 | 0,02515 | 3485,8 | 6,5951 | 0,02332 | 3475,6 | 6,5539 | 0,02171 | 3465,4 | 6,5146 | 0,02029 | 3455,1 | 6,4770 |
| 570 | 0,02557 | 3512,1 | 6,6265 | 0,02372 | 3502,3 | 6,5858 | 0,02209 | 3492,5 | 6,5470 | 0,02066 | 3482,6 | 6,5099 |
| 580 | 0,02599 | 3538,2 | 6,6573 | 0,02411 | 3528,8 | 6,6170 | 0,02247 | 3519,4 | 6,5787 | 0,02102 | 3509,9 | 6,5421 |
| 590 | 0,02640 | 3564,1 | 6,6875 | 0,02450 | 3555,1 | 6,6476 | 0,02284 | 3546,0 | 6,6097 | 0,02137 | 3536,9 | 6,5735 |
| 600 | 0,02681 | 3589,8 | 6,7172 | 0,02489 | 3581,2 | 6,6776 | 0,02321 | 3572,4 | 6,6401 | 0,02173 | 3563,6 | 6,6043 |