Лабораторная работа 2.

Элементы и простые цепи переменного тока.

Цель работы: Целью работы является анализ соотношений между током и напряжением в резисторе, конденсаторе и катушке индуктивности при гармоническом воздействии, анализ таких же соотношений при последовательном  и параллельном соединениях активного  и реактивных сопротивлений, определение мгновенной, полной активной и реактивной мощностей, анализ фазовых соотношений в элементах и простейших цепях.

Задание на выполнение работы

1. В цепях состоящих из отдельных элементов (R,L,C) рассчитать и измерить:

1.1. Действующие значения токов.

1.2  Фазовые сдвиги токов относительно приложенных напряжений.

1.3   Активную, реактивную и полную мощности.

2. Для RL и RC цепей рассчитать и измерить:

2.1 Действующие значения тока и напряжения на элементах цепи.

2.2 Фазовый сдвиг напряжения сети относительно тока.

2.3 Активную, реактивную и полную мощности цепи.

2.4 Построить векторную диаграмму для цепи.

2.5 Для цепи, состоящей из параллельного соединения RLC рассчитать и               экспериментально проверить токи ветвей, активную, реактивную и полную мощности, построить векторную диаграмму для токов.

Порядок выполнения работы.

1. В среде Electronics Workbench собрать схему рис.1. Амперметр установить в режим измерения переменного тока, а вольтметр, подключенный на выходе  устройства перемножения на измерение постоянной составляющей напряжения. Масштабный коэффициент устройства перемножения установить равным 0.1 тогда среднее значение напряжения, измеренное вольтметром  в mV будет равно активной мощности.

2. Параметры схемы установить согласно заданному варианту таблицы 1.

Рис. 1.

Таблица 1.

3. Манипулируя переключателями создать режимы согласно пунктов задания 1.1-2.4 и результаты занести в таблицы 2 и 3.

Таблица 2.

Таблица 3.

4. Собрать схему  согласно рисунка 2.

Рис.2

Параметры схемы установить согласно своего варианта. Выполнить пункт задания 2.5 и результаты занести в таблицу 4.

Таблица 4.

Содержание отчета.

В отчете привести задание на выполнение работы, принципиальные схемы исследуемых цепей, уравнения для расчета определяемых величин, таблица с расчетными и экспериментальными результатами, заданные векторные диаграммы.