ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Среднетехнический факультет

|  | Утверждаю: Зам. декана по ЗО ___________ Н.В. Львова ____ __________ 2008г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине Метрология, стандартизация, сертификация

для специальности 260303 «Технология молока и молочных продуктов»

Составил: преподаватель

Кафедры «ТММП и ПОП»

__________ О.А. Шейфель

Рассмотрено на заседании

кафедры «ТММП и ПОП»

Протокол № ___ от __________

Зав. кафедрой

_____________ Л.А. Цибулько

Кемерово 2008 г.

Содержание

стр.

| Введение …………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1. Программа учебной дисциплины с методическими указаниями по изучению каждой темы программы и вопросы для самоконтроля …….. | 4 |
| 1.1 Основы метрологии …………………………………………………… | 4 |
| 1.2 Основы стандартизации ………………………………………………. | 8 |
| 1.3 Основы сертификации ………………………………………………… | 13 |
| 1.4 Управление качеством ………………………………………………... | 18 |
| 2. Задания для домашней контрольной работы …………………………. | 23 |
| 3. Перечень практических работ …………………………………………. | 24 |
| 4. Экзаменационные вопросы …………………………………………….. | 24 |
| Перечень рекомендуемой литературы …………………………………… | 25 |

Введение

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» является общепрофессиональной дисциплиной.

Целью преподавания этой дисциплины является изучение основ государственной системы стандартизации, метрологии и сертификации; формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для производственно-технологической, исследовательской деятельности; работ по управлению безопасностью и качеством выпускаемой молочной продукции.

Основные задачи дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация»:

- Обоснование необходимости изучения и широкого использования в практической деятельности знаний по метрологии, стандартизации и сертификации, как инструмента обеспечения качества молочных продуктов и их конкурентоспособности;

- Усвоение основных положений теоретической и практической метрологии, как инструмента практических и научных исследований;

- Знакомство будущих специалистов с фондом нормативных документов, правилами, нормами и методиками проведения работ по стандартизации и сертификации;

- Приобретение знаний в области оптимизации условий производства и управления качеством.

В ходе изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» выпускник должен:

иметь представление:

- о путях развития метрологии, стандартизации и сертификации РФ и за рубежом;

- о роли общепрофессиональных знаний в профессиональной деятельности.

знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- основные положения Государственной системы стандартизации РФ и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- порядок разработки и утверждения стандартов, виды стандартов;

- правила обеспечения единства и достоверности измерений показателей;

- системы и схемы сертификации молочных продуктов;

- порядок проведения сертификации.

уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

- применять основные правила и документы системы сертификации РФ;

- применять документацию систем качества;

- разрабатывать стандарты;

- осуществлять контроль за периодичностью и правильностью проведения проверок средств измерений и соблюдением стандартов и другой НД;

- организовывать работу по подготовке и обеспечению сертификации продукции, производства и систем качества.

Объем курса «Метрология, стандартизация, сертификация» предполагает 10 часов – лекционных занятий, 8 часов – практических занятий  и 60 часов – самостоятельная работа студента. Контроль знаний студентов осуществляется:

- поверка домашней контрольной работы – 7 семестр;

- зачет в объеме выполненных практических работ – 7 семестр;

- экзамен – 7 семестр.

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» включает 4 основные темы:

  - Основы метрологии;

  - Основы стандартизации;

  - Основы сертификации;

  - Управление качеством.

Работа студентов заочной формы обучения по данной дисциплине состоит из самостоятельной работы с литературой и данными методическими указаниями, работы на очной сессии при кафедре «Технология молока, молочных продуктов и продукции общественного питания».

Самостоятельную работу по курсу рекомендуется проводить следующим образом: в начале следует внимательно ознакомиться с программой всего курса и рекомендуемой литературой, чтобы иметь общее представление о курсе, затем можно приступать к последовательной проработке основных тем курса, используя рекомендованную литературу.

Проработав материал. Следует приступить к повторению его по каждому вопросу согласно программе, не используясь литературными источниками. необходим сосредоточить внимание на наиболее важных моментах изучаемой темы и убедиться в эффективности усвоения материала. В случае затруднения следует обратиться за консультацией к преподавателю кафедры «Технология молока, молочных продуктов и продукции общественного питания».

1. Программа учебной дисциплины с методическими указаниями по изучению каждой темы программы и вопросы для самоконтроля

  - Основы метрологии

Понятие о дисциплине

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» является, универсальны и уникальным симбиозом 4 самостоятельных наук метрологии, стандартологии и сертификалогии и кибернетики.

Термин «метрология»  происходит от 2 греческих слов: metreo – измеряю, logos  - учение и, соответственно обозначает «наука об измерениях».

Термин «стандартизация» происходит от английского слова standard – образец, мерило, эталон и, соответственно понимается как «государственное установление единых норм и требований к различным объектам во всех сферах социальной деятельности путем принятия нормативно-правовых актов».

Термин «сертификация» происходит от 2 латинских слов: certum – верно, facere – делать и, соответственно обозначает «испытание какого- либо объекта на соответствие государственным нормам и требованиям».

На основе метрологии, стандартизации, сертификации и кибернетики (от греческого слова kyber nefike – искусство управления) формируется  система по управлению качеством, т.е. разрабатывается комплекс мероприятий, методов и средств, направленных на установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, изготовлении, обращении, эксплуатации или потреблении.

Так на их основе для оценки качества пищевых продуктов разработаны 4 критерия:

- Удовлетворенность потребителя во вкусовых ощущениях.

- Сервис, т.е. разнообразие выбора, способ транспортировки и хранения, удобство приготовления.

- Польза для здоровья.

- Безопасность для потребителя.

При этом первые 2 критерия оцениваются потребителем, а 2 последних – с помощью экспертизы. Причем эксперты не только контролируют качество готовой продукции, но и с помощью средств активного контроля обеспечивают необходимые значения показателей качества в самом технологическом процессе.

Научные направления метрологии

Метрология – наука об измерения, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности.

Метрология содержит 5 научных направлений: теоретическое, практическое, прикладное законодательное и квалиметрическое.

Теоретическая метрология изучает общенаучные основы всех элементов измерения.

Практическая метрология рассматривает вопросы связанные с применением результатов метрологических исследований в практической деятельности.

Прикладная метрология разрабатывает специальные вопросы измерений в специфических сферах метрологической деятельности, т.е. в подводном мире, космосе, спорте и т.д.

Законодательная метрология представляет собой комплекс взаимосвязанных общих правил, требований и норм, регламентируемых и контролируемых государством с целью обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений.

Квалиметрия  (от 2 греческих слов: gualis – какой по качеству и metreo – измеряю) исследует и характеризует обширную и значимую область измерений показателей качества, в т.ч. пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Этапы развития метрологии

В истории развития метрологии выделяют 4 последовательных этапа: стихийный, научный, нормативный и стандартизационный.

Стихийный этап развития метрологии – самый продолжительный, он растянут от ее зарождения на заре цивилизации до 1891 года, и характеризуется хаотичной, неупорядоченной метрологической деятельностью и накоплением информации.

О древнейшем происхождении метрологии свидетельствуют дошедшие до нас подручные, естественные и вещественные меры.

Качественные сдвиги, подготовившие переход метрологии во 2 этап развития, происходят на протяжении IVIII и IIX веков:

- в 1725 г. основана Петербургская академия наук, которая воспроизвела единицы времени, температуры и получила копии туаза и фунта;

- в 1840 г. введена в действие во Франции метрическая система мер: в ее основе лежит единственная единица – метр, равный 1/40 000 000 части земного меридиана, проходящего через Париж;

- в 1842 г. на территории Петропавловской крепости в специально построенном здании открыто первое централизованное учреждении России – Депо образцовых мер и весов, призванное хранить отечественные и иностранные эталоны и их копии, изготавливать и сличать новые эталоны;

- в 1849 г. опубликован первый на русском языке учебник Ф.И. Петрушевского «Общая метрология», обобщивший все накопленные к тому времени сведения в области метрологической деятельности.

Научный этап развития метрологии длился с 1892 по 1917 гг. и в этот период метрология становится в число точных естественно-научных дисциплин. В связи с большой работой проделанной Д.И. Менделеевым для развития метрологической деятельности этот этап также называют «менделеевским».

Нормативный этап развития метрологии существовал с 1918 по 1945 гг. и проявился метрологической деятельностью, основной на нормативной документации различного уровня.

Стандартизационный этап развития метрологии начинается в 1946 г. и продолжается по настоящее время. Он характеризуется повсеместным внедрением стандартизации, как главной организационно-правовой формы обеспечения единства измерений.

27 апреля 1993 г. принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» в котором управление метрологической деятельностью переходит от административного к законодательному и адаптируется Российская система измерений к мировой системе измерений.

Классификация средств измерений

Средство измерения – техническое средство или комплекс технических средств, предназначенные для измерения, имеющие нормированные метрологические характеристики и воспроизводящие или хранящие одну или несколько единиц физических величин.

Средства измерения классифицируются с учетом 2 признаков:

- конструктивного решения;

- практического назначения.

По конструктивному решению средства измерения разделяются на: вещественные меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы.

По практическому назначению различают рабочие и метрологические средства измерения.

Обязательные критерии измерения

Согласно определению метрологии, измерения должны выполнятся при соблюдении 3 обязательных критериев: единства, точности и своевременности.

Единство – состояние измерений, при котором их результаты выражаются в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.

Единство измерений формируется из 3 элементов:

- необходимость представления результатов измерений в узаконенных единицах, с этой целью приняты и функционируют международная и некоторые другие системы единиц;

- необходимость известности погрешностей измерения обычно погрешности измерения известны и так как основное отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины вносят средства измерения, то их погрешности указываются в технической документации;

- необходимость невыхождения погрешностей измерений с заданной вероятность за установленные пределы для этого применяются статистические методы обработки результатов измерений.

Точность – состояние измерений, при котором их результаты близки к истинному значению измеряемой величины, или погрешности измерений близки к нулю. Следовательно, чем меньше погрешность, тем выше результат измерения.

Своевременность – состояние измерений, при котором они выполняются в установленные временные рамки. Своевременность измерений особенно важна в области высоких технологий, где самые точные измерения должны производиться за десятые или даже сотые доли секунды и в строго определенные моменты времени.

Элементы измерения

Измерение формируется из 10 составляющих элементов:

- объекта измерения,

- измеряемой величины,

- единицы измерения,

- средства измерения,

- принципа измерения,

- метода измерения,

- методики измерения,

- условий измерения,

- результата измерения,

- погрешности измерения

Вопросы для самоконтроля

1. Основные научные направления метрологии.

2. Практическая значимость метрологической деятельности.

3. Основные этапы развития метрологии.

4. Дайте определение термину «измерение».

5. Классификация средств измерений по конструктивному решению.

6. Классификация средств измерений по практическому назначению.

7. Обязательные критерии измерения.

8. Перечислите основные элементы измерения.

9. Инструментальные методы измерения.

10. Неинструментальные методы измерения.

11. Условия измерения.

12. Государственные метрологические органы Российской Федерации.

13. Международные метрологические органы.

  - Основы стандартизации

Цели и задачи стандартизации

В практической деятельности, а именно в сфере материально производства, науке, экономике, специалистам приходится решать систематически повторяющиеся задачи, например, составление технической документации, измерение параметров технологической обработки сырья, разработку методов контроля качества готовой продукции и др. и варианты их решения могут быть различными.

Цель стандартизации  сводится к выявлению наиболее правильного, рационального, безопасного и эффективного варианта решения. Такой вариант считается оптимальным, поэтому его следует рекомендовать ко всеобщему использованию при решении определенной типовой задачи.

Стандартизация основывается на достижениях науки, техники и передового опыта и определяет основу настоящего качества продукции и будущего уровня развития. Отсюда основными целями стандартизации являются:

- защита интересов потребителей и государства в вопросах номенклатуры и качества продукции;

- повышение качества продукции в соответствии с развитием науки, техники и потребностями населения;

- обеспечение взаимозаменяемости и совместимости продукции;

- содействие экономии материальных, людских и энергетических ресурсов,

- устранение технических барьеров в производстве, торговле, обеспечение конкурентоспособности продукции.

Основные задачи, способствующие достижению названных целей:

- установление рациональной номенклатуры выпускаемой продукции;

- установление единых требований к качеству продукции, методам и средствам контроля и испытаний, а также уровню безопасности изделий для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

- согласование требований к качеству продукции с требованиями к качеству комплектующих элементов, сырья, полуфабрикатов;

- нормативное обеспечение контроля качества, сертификации продукции, процедуры выполнения контроля и оценки уровня качества;

- установление требований к технологическим процессам;

- создание единичной системы классификации и кодирования технико-экономической информации;

- создание системы каталогизации продукции для информации населения о номенклатуре и качестве выпускаемой продукции.

Основные понятия стандартизации

Объект стандартизации – предмет (продукция, процесс или услуга), подлежащий или подвергшийся стандартизации.

Нормативный документ – документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики, которые относятся к определенному виду деятельности или результатам, и доступны широкому кругу пользователей (потребителей).

Стандарт – нормативный документ по стандартизации, разработанный при участии всех заинтересованных сторон (разработчиков, потребителей и пользователей) на основе их согласия. Стандарт является нормативно-правовым актом обязательным к исполнению, и несоблюдение стандартов преследуется по закону.

Национальный стандарт – стандарт, принятый национальным органом по стандартизации одной страны.

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональной международной организацией по стандартизации.

Международный стандарт – стандарт, принятый международной организацией по стандартизации.

Комплекс стандартов – совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.

Пользователь стандартов – юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей производственной, научно-исследовательской и других видов деятельности.

Дата ведения стандарта – дата, с которой стандарт приобретает юридическую силу.

Применение стандарта – использование стандарта их пользователями с выполнением требований, установленных в стандартах, в соответствии с областью их распространения, а также использование стандартов в справочно-информационных целях.

Применение международного стандарта – использование путем полного или частичного включения его содержания в отечественный нормативный документ по стандартизации.

Основные методы и принципы стандартизации

Основными методами в работе по стандартизации продукции являются: систематизация, селекция, симплификация, типизация, оптимизация, унификация, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.

Основные принципы стандартизации:

1. Разработка стандартов должна выполняться с учетом согласованности мнений всех заинтересованных сторон (разработчиков, производителей, потребителей) по вопросам номенклатуры продукции, услуг, требований к их качеству, совместимости и взаимозаменяемости продукции.

2. При разработке стандарта должна быть обоснована его целесообразность, которая оценивается с точки зрения социальной, технической и экономической. В первую очередь должны разрабатываться стандарты, которые способствуют обеспечению безопасности для жизни, здоровья людей, имущества и охране окружающей среды.

3. Разработка стандартов должна выполняться в комплексе, что предполагает создание документов на все комплектующие элементы объекта стандартизации, в том числе метрологическое обеспечение.

4.  Все стандарты должны соответствовать законодательным актам страны, а также правилам, установленным государственными органами по надзору за стандартами.

5. Стандарты должны содержать оптимальное количество требований качеству продукции, таких, которые могут быть объективно проверены, включая требования по безопасности, маркировке и методам контроля.

6. В стандартах необходимо проводить своевременную замену старевших требований к качеству.

Категории стандартов

Различают стандарты следующих категорий: межгосударственный стандарт (ГОСТ), государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р), стандарты отраслей (ОСТ),  стандарты предприятий (СТП), стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений (СТО).

Виды стандартов

В зависимости от назначения и содержания стандарты делятся следующие виды: стандарты основополагающие, стандарты на продукцию и услуги, стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа), стандарты на процессы.

Кодирование и поиск нормативных документов

В соответствии с Общероссийским классификатором стандартов (ОКС системы ЕСКК) государственные и отраслевые стандарты подразделяются на разделы, классы и группы.

Раздел объединяет стандарты, относящиеся к определенной области, например, горное дело и полезные ископаемые и т.д. Каждый раздел обозначается буквой русского алфавита от А до Я. Например: Д – «Транспортные средства и тара», Н – «Пищевые и вкусовые продукты».

Внутри раздела стандарты подразделяются на 10 классов. Класс 0 содержит стандарты по общим положениям (термины, определения и так далее),  классы с 1-ого по 9-ый - различные виды продукции по этой области.

Каждый класс подразделяется на 10 групп от 0 до 9.

Группа 0 содержит стандарты общего применения;
          Группы от 1 до 8 - стандарты на отдельные группы товаров данного класса;

Группа 9 - методы испытаний продукции данного класса, упаковку, маркировку.

Рассмотрим структуру кодирования стандартов на примере стандартов на пищевые продукты. Они объединены в разделе Н «Пищевые и вкусовые продукты». Раздел Н включает 1 0 классов, а именно:

- 0 - общие правила и нормы по пищевой промышленности;

- 1 - мясные и молочные продукты;

- 2 - рыба и рыбные продукты;

- 3 - мукомольно-крупяная продукция и хлебопекарные изделия;

- 4 - сахар, кондитерские изделия и крахмало-паточные продукты;

- 5 - плодовоовощные продукты;

- 6 - маслобойные и жировые продукты;

- 7 -вина и напитки;

- 8 - табачные изделия;

- 9 - вкусовые, консервирующие и склеивающие вещества.

Перечень групп товаров, входящих в класс I (мясные и молочные продукты) следующий:

Н 11 - мясо, мясные продукты и кулинарные изделия;

Н 12 - жиры животные и субпродукты;

Н 13 - консервы мясные, мясорастительные и концентраты;

Н 14 - кишечные продукты;

Н 15 - эндокринно-ферментное сырье;

Н 16 -  мясо птицы, яйца и продукты их переработки;

Н 17 - молоко и молочные продукты;

Н 18 - прочие пищевые и технические продукты мясной и молочной промышленности.

В целом структура кода:

Н   17

|      ﺍ ﺍ__   группа (молоко и молочные продукты);

|      |___    класс (мясные и молочные продукты);

|_____    раздел (пищевые и вкусовые продукты).

Работа по систематической централизации информации о состоянии фонда стандартов была начата в 1940 году, когда был основан ежегодный указатель "Государственные стандарты" и ежемесячный информационный указатель государственных стандартов (ИУС). Эти издания позволяют выполнять поиск необходимых стандартов. В указателе Государственных стандартов все стандарты располагаются по разделам, классам и группам в соответствии с классификатором.

Порядок разработки стандартов в России

Государственные стандарты не являются объектом авторского права. Они разрабатываются коллегиально. Разработчиками ГОСТ Р являются технические комитеты по стандартизации при Госстандарте России, закрепленные по объектам стандартизации. В их составе на добровольной основе работают:

- полномочные представители всех предприятий и организаций, заинтересованных в разработке стандартов (разработчики, изготовители и потребители продукции);

- ведущие ученые и специалисты, специализирующиеся по определенным видам продукции или технологиям;

- представители общественных организаций.

Основные стадии разработки ГОСТ Р следующие:		
            I стадия – организация разработки стандарта;         
           II стадия – разработка проекта стандарта (1редакция);                         
           III стадия - разработка проекта стандарта (окончательная редакция);
           IV стадия - принятие, утверждение, государственная регистрация стандарта.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение термину «стандартизация».

2. Основные задачи стандартизации.

3. Перечислите основные цели стандартизации.

4. История развития отечественной стандартизации.

5. Основные понятия, используемые в стандартизации.

6. Основные методы стандартизации.

7. Виды стандартов.

8. Категории стандартов.

9. Перечислите основные виды нормативных документов, используемых в пищевой промышленности.

10. Основное назначение разработки стандарта категории ТУ?

11. Перечислите признаки, по которым делятся ТИ.

12. Какой нормативный документ называется рецептурой?

13. Порядок кодирования нормативной документации.

14. Основные этапы разработки  нормативной документации в Российской Федерации.

  - Основы сертификации

Основные понятия, используемые при  сертификации

Сертификация – система мероприятий, удостоверяющая посредством сертификата (сертификата соответствия или знака соответствия), что изделие или услуга отвечает определенным стандартам. Сертификация призвана гарантировать потребителю наличие у изделия определенных, заранее объявленных свойств и качеств. Перечень продукции, подлежащей сертификации устанавливается каждой страной на основе национальных законов о безопасности эксплуатации продукции и охраны окружающей среды.

Знак соответствия -  зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Система сертификации – совокупность участников сертификации осуществляющих сертификацию по правилам установленным в этой системе. системы сертификации в зависимости от статуса могут быть добровольными  и обязательными.

Обязательная сертификация – когда стандарты в законодательном порядке   становятся обязательными к применению. Область обязательных к применению стандартов в большинстве стран ограничена требованиями охраны окружающей среды, безопасностью людей и сохранностью имущества, здравоохранения и т.д. В России для всех пищевых продуктов обязательна сертификация.

Добровольная сертификация – проводится по инициативе юридических лиц и граждан на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Системы добровольной сертификации имеют ряд преимуществ:

- доверие к качеству изделий, экспортируемых в другие страны;

- предотвращение импорта в страну изделий, не соответствующих требуемому уровню качества продукции;

- сертификация отечественной продукции снижает импорт аналогичных изделий;

- сертификация упрощает выбор продукции потребителем;

- сертификация защищает изготовителя от конкуренции с поставщиком несертифицируемой продукции и обеспечивает рекламу и рынок сбыта;

- сертификация улучшает качество стандартов путем выявления  в них устарелых положений и стимулирует переработку этих стандартов.

Испытательная  лаборатория (испытательный центр) – лаборатория (центр), которая проводит общие или отдельные испытания в определенной области аккредитации.

Аккредитация испытательной лаборатории -  процедура, посредством которой уполномоченный орган, официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией конкретных работ в заявленной области. Испытательные лаборатории при аккредитации проверяются на соответствие их технического обеспечения, квалификации персонала и нормативного обеспечения.

Орган по сертификации – орган, проводящий сертификацию определенной продукции согласно области аккредитации и в результате проделанной работы он выдает сертификат соответствия, а в дальнейшем осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - проверка, осуществляемая с целью установления того, что продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации.

Эксперт по сертификации, аттестации – лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.

Виды сертификатов

Практика производственно-коммерческой деятельности и предоставления услуг выделяет следующие виды сертификатов: сертификат соответствия, сертификат гигиенический, сертификат качества, сертификат безопасности, сертификат (свидетельство) происхождения товара, гарантийный (ветеринарный) сертификат, фитосертификат.

Действующие схемы сертификации товаров и услуг

Таблица 1

| № схемы | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия | Проверка производства (системы качества) | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытания типа | - | - |
| 1а | Испытания типа | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 3 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 4 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытание образцов взятых у продавца и (или) у изготовителя |
| 6 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Испытание партии | - | - |
| 8 | Испытания каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | - |
| 9а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | Испытание образцов взятых у продавца и у изготовителя |
| 10а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | Испытание образцов взятых у продавца и у изготовителя. Анализ состояния производства |

Порядок проведения сертификации пищевой продукции по документам системы сертификации РФ

Сертификация проводится изготовителем через центральные органы, органы по сертификации  и испытательные лаборатории, получившие право осуществления работ по сертификации.

При сертификации проверяются показатели продукции позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации (по показателям назначения и другим) происхождение, принадлежность к данной партии и т.д.;

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям безопасности для жизни, здоровья, окружающей среды, установленных в нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной сертификации, при обычных условия использования и транспортирования этой продукции;

- получить информацию об органолептических свойствах продукции, ее химическом составе и т.д.

Порядок проведения сертификации состоит из следующих этапов:

Первый этап - подача и рассмотрение заявки на сертификацию.

Второй этап - принятие решения по заявке.

Третий этап - отбор, идентификация образцов и их испытание.

Четвертый этап - определение порядка работ по сертификации производства или сертификации систем качества.

Пятый этап - анализ полученных результатов и принятие решения о  возможности выдачи сертификата соответствия.

Шестой этап - выдача сертификата соответствия и лицензии на применение знака соответствия.

Седьмой этап - инспекционный контроль.

Сертификация с использованием заявления-декларации

Сертификат на продукцию по этой схеме может быть выдан на основании заявления-декларации, в котором заявитель гарантирует, что продукция соответствует всем требованиям безопасности и представляет документы, подтверждающие это, в том числе:

- для отечественной продукции:

результаты    проверки   изготовителя    службами    Государственного   надзора, сведения об отсутствии рекламаций от торгующих организаций и потребителей    и   тому   подобное,    а   также   протоколы    испытаний, санитарные свидетельства для животноводческой продукции, документы государственной службы по карантину растений для растениеводческой продукции;

- для импортируемой продукции:

свидетельства о безопасности для здоровья людей, выданные компетентными организациями страны-изготовителя, сертификаты качества изготовителя и протоколы испытаний, сертификаты происхождения и тому подобное, ветеринарные сертификаты для животноводческой продукции, фитосертификаты для растениеводческой продукции.

Сертификация по заявлению-декларации  проводится в  следующем порядке:

- Составление заявления-декларации.

- Отбор образцов.

- Выбор испытательной лаборатории.

- Определение числа образцов для испытаний.

- Оплата работ по сертификации.

Сертификация производств

Сертификация производства – официальное подтверждение органом сертификации наличия необходимых и достаточных условий  производства данной продукции, обеспечивающих стабильность ее качества.

Таблица 2

Содержание этапов сертификации производств

| Наименование этапа | Краткое содержание | Исполнитель | Чем заканчивается этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Представление заявки на сертификацию производства | Подготовка исходных материалов и оформление заявки | Предприятие-заявитель | Направлением заявки в организацию, проводящую сертификацию производства |
| Предварительная оценка | Экспертиза исходных материалов, сбор и анализ информации о качестве реализуемой продукции, оценка целесообразности проведения последующих этапов сертификации производства | Орган, проводящий сертификацию производства | Заключением договора на проведение сертификации производства или выдачей заключения о ее нецелесообразности |
| Составление методики сертификации или принятие существующей | Регламентация объектов и процедур проверки производства и правил принятия решения или оценка существующей методики | Орган, проводящий сертификацию производства | Принятием методики |
| Проверка производства | Формирование комиссии экспертов, составление программы проверки, проверка производства, составление акта и отчета о результатах проверки | Орган, проводящий сертификацию производства | Принятие решения о возможности выдачи сертификата |
| Оформление сертификата соответствия производства | Оформление сертификата, внесение его в Государственный реестр, выдача сертификата предприятию | Орган, проводящий сертификацию производства | Внесением сертификата в Государственный реестр и выдачей предприятию |
| Инспекционный контроль за сертифицированным производством | Выполнением процедур проверки стабильности качества изготовления продукции в соответствии с методикой сертификации | Орган, проводящий сертификацию производства | Оформлением актов проверок |

Сертификация систем качества

Сертификация систем качества является необходимой и наиболее перспективной для предприятий пищевой промышленности, поскольку обеспечивает гарантию повышения качества продукции, его стабильности в соответствии с требованиями потребителей.

Сертификация направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном экономическом  научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

- содействие экспорту и повышению конкурентоспособности продукции;

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

- подтверждение показателей качества продукции, заявленной изготовителем.

Работа по сертификации систем качества включает 3 последовательных этапа:

- предварительная (заочная) оценка системы качества;

- окончательная проверка и оценка системы качества;

- инспекционный контроль за сертифицированной системой качества в течение срока действия сертификата.

Вопросы для самоконтроля

1. Основные цели сертификации.

2. Перечислите основные понятия, используемые при сертификации.

3. Перечислите основные виды сертификатов.

4. Действующие схемы сертификации товаров и услуг.

5. Перечислите основные этапы сертификации пищевой продукции по документам системы сертификации РФ.

6. Правила маркировки сертифицированной продукции знаком соответствия.

7. Условия приостановления или отмены действия сертификата соответствия.

8. Основные цели проведения сертификации систем качества на предприятиях пищевой промышленности.

9. Порядок проведения сертификации продукции  по заявлению-декларации.

10. Содержание основных этапов проведения сертификации производства

  - Управление качеством

Основы квалиметрии

Квалиметрия -  метрологическое направление, изучающее теорию и практику измерений качества, в т.ч. качества пищевых продуктов.

Мерами свойств, определяющих качество, служат специализированные измеряемые величины – показатели качества, которые по своему содержанию дифференцируются на 12 видов:

- показатели назначения;

- показатели надежности;

- показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов;

- эстетические показатели;

- эргономические показатели;

- показатели технологичности;

- показатели транспортабельности;

- показатели стандартизации и унификации;

- патентно-правовые показатели;

- экологические показатели;

- показатели безопасности;

- обобщенные показатели эффективности использования продукции.

Основные понятия в области качества

Продукция -  вещественный результат народнохозяйственной деятельности, предназначенный для удовлетворения определенных потребностей.

Свойство продукции – ее объективная особенность, которая может проявляться при создании, эксплуатации или потреблении. Свойства продукции делятся на простые и сложные.  Простыми свойствами продукции являются масса, объем и т.д.,  к сложному свойству можно отнести внешний вид, который, в свою очередь, определяется такими простыми, как состояние поверхности, цвет, форма.

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением и из этого следует:

- не все свойства продукции входят в понятие «качество»;

- качество продукции определяется потребностью общества в данном   виде продукции;

- удовлетворение потребности должно происходить в точном соответствии с назначением данного вида продукции.

Показатель качества – количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции. Каждый вид продукции характеризует свой перечень показателей качества, зависящий от назначения продукции. Показатели качества могут выражаться в различных единицах (кг, %, балл и т.д.). различают следующие показатели качества:

- единичный показатель  характеризует одно из свойств продукции, например, массовая доля влаги в твороге, % и т.д.;

- комплексный показатель характеризует несколько свойств продукции и он связан с единичными показателями: функциональной зависимостью, например, масса молока как комплексный показатель определяется через произведение простых объема и плотности; коэффициентами весомости, например, органолептическую оценку продукта определяют через единичные показатели вкус, цвет, запах и др.;

- интегральный показатель – разновидность комплексного показателя, определяет оптимальную совокупность свойств продукции с экономической точки зрения;

- базовый показатель – показатель качества продукции, принятый за основу при ее сравнительной оценке.

В зависимости от цели оценки, в качестве базовых значений можно использовать:

- показатели качества, содержащиеся в нормативной документации но продукцию (текущее качество);

- показатели качества перспективных образцов, найденные опытным или теоретическим путем (опережающее качество);

- показатели качества зарубежных аналогов;

- показатели качества, достигнутые в некотором предыдущем периоде.

Не допускается установление в качестве базовых показателей морально устаревших образцов продукции, образцов, не прошедших научной проработки, использование в одном образце сочетаний наилучших показателей, реально недостижимых.

- относительный показатель – отношение показателя качества оцениваемой продукции к базовому значению этого показателя, выражаемое в безразмерных единицах или процентах;

- обобщенный показатель – безразмерный показатель, формально характеризующий качество на основании учета всех единичных свойств.

Управление качеством - воздействие на процесс создания и эксплуатации в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества.

Объект управления можно рассматривать в двух разрезах: вертикальном - применительно к управлению в целом; горизонтальном - применительно к конкретному предприятию. В вертикальном разрезе объект управления – отрасль, предприятие, цех, рабочее место, в горизонтальном - жизненный цикл продукции, в котором формируется ее качество.

Субъект управления - система управления, которая охватывает коллективы людей, технические устройства,  материальные  средства  и потоки информации.

Жизненный цикл продукции  - последовательность всех этапов (существования продукта, на которых он предоставлен в различной форме: проектирование и исследование - опытный образец; изготовление - конечный продукт; обращение и реализация - продукт обращения; потребление (или эксплуатация) - продукт потребления.

Принципы управления - выработка управляющих решений  и формирование управляющих воздействий на те или иные факторы и условия повышения технического уровня и качества продукции.

Функция управления - содержание управляющего решения, реализация которого выполняется путем составления конкретных мероприятий, раскрывающих содержание работ по данной функции.

Управляющее мероприятие - управляющая деятельность разового характера.

Методы определения показателей качества

Методы определения значений показателей качества можно
классифицировать по двум признакам: по способу получения информации, по источникам получения информации.

По способам получения информации методы определения качества бывают измерительные, органолептические, расчетные и регистрационные.

По источнику получения информации методы определения показателей качества делятся на лабораторные (традиционные), экспертные, социологические.

Технический контроль качества

Технический контроль – процедура, которая заключается в проверке соответствия объекта контроля установленным требованиям нормативной и технической документации с использованием известных методов (измерительного, органолептического и регистрационного).

Назначением технического контроля является выявление дефектов и брака, а объектами контроля -  продукция, оборудование и процессы.

Существует несколько признаков, по которым различают технический контроль, представленных на рис. 1.

входной                                активный                    разрушающий            измерительный

текущий                               пассивный                  неразрушающий        регистр-ный

операционный                                                                                              органол-кий

приемочный

инспекционный

Рис. 1 Классификация видов технического контроля

Таким образом, технический контроль качества продукции сводится к выявлению и отделению хороших изделий от плохих. После того как завершен технологический процесс,  качество продукции не может быть изменено в результате контроля, а может быть зафиксировано действительное положение, т.е. процент брака.

Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям называется дефект.

По   возможности   обнаружения  дефект  может  быть  явным  или скрытым. Для выявления явного дефекта в нормативных документах на продукт предусмотрены соответствующие правила, методики и средства измерения.

Скрытым называется дефект, для выявление которого в нормативных документах не предусмотрены соответствующие методы и средства. Применительно к пищевым продуктам к скрытым, невыявляемым дефектам можно отнести содержание микотоксинов, хлорорганических соединений другие.

По значимости влияния на качество дефекты подразделяются на критические, значительные и малозначительные. Критическим называется дефект, при наличии которого использование продукции по назначению недопустимо. Значительный - дефект, который существенно влияет на свойства продукции. Малозначительный - дефект, существенно не влияющий на использование продукции по ее назначению, и хранимоспособность изделий.

Продукция с критическими дефектами называется брак.

Статистические методы анализа

На всех предприятиях пищевой промышленности и не только остро стоит вопрос о повышении качества выпускаемой продукции и при этом качество должно быть стабильным. Для этого недостаточно только контролировать выпускаемую продукцию, а самое главное это разобраться, почему получается бракованная продукция. Когда будут выявлены причины, вызывающие брак,  становиться намного легче,  управлять технологическим процессом. Для этого и существуют  статистические методы анализа  возникновения брака.

Назначением данных методов является – разработка технических и управляющих мероприятий по предупреждению или сокращению недоброкачественной продукции.

Существует большое количество таких статистических методов, но наиболее известны следующие:

- составление  контрольных карт предупредительного контроля;

- построение диаграммы Парето;

- построение диаграммы Исикавы.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «квалиметрия», роль данного направления метрологии в управлении качеством продукции.

2. Перечислите основные группы показателей

3. Основные понятия качества и управления качеством.

4. Методы определения показателей качества по способу получения информации.

5. Методы определения показателей качества по источнику получения информации.

6. Классификация технического контроля по этапу производственного контроля.

7. Классификация технического контроля по способу проведения.

8. Классификация технического контроля по влиянию на объект контроля.

9. Классификация технического контроля по применяемым средствам контроля.

10. Статистические методы анализа причин возникновения дефектов и брака.

2. Задания для домашней контрольной работы

В процессе изучения данного курса студент выполняет контрольную работу, цель которой выявить степень усвоения материала по курсу.

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре шифра закрепленного за студентом. Письменные ответы должны быть обстоятельными, краткими и теоретически обоснованными.

Варианты контрольных работ:

1 вариант:

1. Государственные метрологические органы Российской федерации;

2. Методы определения показателей качества

2 вариант:

1. Международная метрологическая деятельность;

2. Сертификация систем качества.

3 вариант:

1. Основные методы стандартизации;

2. Статистические методы анализа причин возникновения брака и дефектов.

4 вариант:

1. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в управлении качеством продуктов и продовольственного сырья;

2. Порядок кодирования нормативной документации.

5 вариант:

1. Неинструментальные методы измерения;

2. Порядок проведения сертификации с использованием заявления-декларации.

6 вариант:

1. Классификация технического контроля;

2. Классификация средств измерения.

7 вариант:

1. Виды и категории стандартов;

2. Сертификация производства.

8 вариант:

1. Основы квалиметрии;

2. Нормативные документы, используемые в пищевой промышленности.

9 вариант:

1. Виды сертификатов. Действующие схемы сертификации товаров и услуг;

2. Этапы разработки нормативной документации в РФ.

10 вариант:

1. Инструментальные методы измерения;

2. Порядок проведения сертификации продукции по документам системы сертификации РФ.

3. Перечень практических работ

3.1 Требования по оформлению нормативной документации на пищевые продукты (технические условия).

3.2 Закон РФ «О защите прав потребителей».

3.3 Порядок проведения экспертизы молочной продукции.

3.4 Контроль качества продукции (составление диаграмм Исикавы).

4. Экзаменационные вопросы

- Роль метрологии, стандартизации и сертификации в управлении качеством продуктов и продовольственного сырья

- Основные научные направления метрологии.

- Основные этапы развития метрологической деятельности

- Классификация средств измерения

- Обязательные критерии измерения

- Основные элементы измерения

- Инструментальные методы измерения

- Неинструментальные методы измерения

- Условия и погрешности измерения

- Государственные метрологические органы Российской федерации

- Международная метрологическая деятельность

- Основные цели и задачи стандартизации

- История развития отечественной стандартизации

- Основные методы стандартизации

- Виды и категории стандартов

- Нормативные документы, используемые в пищевой промышленности

- Порядок кодирования нормативной документации

- Этапы разработки нормативной документации в РФ

- Виды сертификатов

- Действующие схемы сертификации товаров и услуг

- Порядок проведения сертификации продукции по документам системы сертификации РФ

- Порядок проведения сертификации с использованием заявления-декларации

- Сертификация производства

- Сертификация систем качества

- Основы квалиметрии

- Методы определения показателей качества

- Классификация технического контроля

- Статистические методы анализа причин возникновения брака и дефектов

Перечень рекомендуемой литературы

- Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством пищевой продукции: Учебное пособие / Л.С. Кудряшов, Г.В. Гуринович, Т.В. Рензяева; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 1997. – 195 с.

- Метрология, стандартизация и управление качеством./ Г.И. Шевелева; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 1997. – 110 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация: конспект лекций / О.А. Шейфель. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2006. – 60 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация: методические указания / О.А. Шейфель. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2007. – 36 с.

- Метрология, стандартизация, сертификация и управлением качеством / В.И. Пеньков; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 1997. – 163 с.

- Таныгин в.А. Основы стандартизации и управления качеством продукции: Учебное пособие для учащихся техникумов – 2-е изд., перераб. – М.: Изд. Стандартов, 1989. – 208 с.

# Text boxes

Классификация видов технического контроля

по применяемым средствам

контроля

по влиянию на объект

контроля

по способу проведения

по этапу

производственного процесса