ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

|  | КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
| --- | --- |

Кафедра технологического и холодильного оборудования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению лабораторной работы по курсу

«Безопасность жизнедеятельности»

на тему: «Химический контроль воздушной среды в условиях чрезвычайной ситуации. Приборы контроля»

для студентов всех специальностей и форм обучения и оборудование»

Разработал:

Преподаватели кафедры ТХО

Л.П. Львов

Рассмотрено и утверждено

На заседании кафедры ТХО

Протокол № ___

«_____» ___________ 2009г.

зав. кафедрой ТХО

______________к.т.н. Д.Л. Львов

Кемерово 2009 г.

ВВЕДЕНИЕ

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с окружающей средой. В жизненном цикле человек и окружающая среда обитания образуют постоянно действующую систему, «человек - среда обитания». Действуя в этой системе, человек непрерывно решает, как минимум две задачи:

- обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе;

- создает и использует защиту от негативных воздействий как со стороны среды обитания, так и себе подобных.

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного происхождения (атмосферные осадки, повышенные и пониженные температуры воздуха и др.) прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда). на всех этапах своего развитая человек постоянно стремится к обеспечению личной безопасности, сохранению своего здоровья и созданию комфортных условий существования. Это стремление явилось мотивацией многих его действий и поступков.

Практическими задачами БЖД является выбор принципов защиты, разработка и рациональное использование средств защиты человека и природной среды от негативных воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.

ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

Цель работы:

а) образовательная:

- познакомить студентов с разновидностями химического оружия и его воздействием ни организм человека;

- научить пользоваться прибором ВПХР;

- научить решению задач по чрезвычайным ситуациям и умению делать выводы на их основе.

б) воспитательная:

- показать возможности умелой организации химической защиты и как следствие - уменьшение потерь в живой силе в условиях чрезвычайной ситуации.

Оборудование: прибор ВПХР с набором индикаторных трубок

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1 Характеристика отравляющих веществ

В условиях ЧС большую опасность для населения может представлять химическое оружие, либо сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Действие последних наиболее вероятно в условиях ЧС мирного времени. Они же могут служить вторичными факторами действия оружия массового поражения.

Химическое оружие - это оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах некоторых, специально созданных химических реагентов. К ним относятся боевые отравляющие вещества (ОВ) и средства их применения. Отравляющие вещества по такие химические соединения, которые способны поражать людей, животных и растения, а также отравлять почну и водоемы. Средствами их доставки являются: ракеты, снаряды, бомбы, мины и т.д. При применении отравляющие вещества могут быть в капельно жидком состоянии, в виде пара и аэрозоля. Проникать в организм человека и поражать его они могут через органы дыхания, пищеварения, кожу.

По действию на организм человека ОВ делятся на:

1. Нервно паралитические;

2. Кожно-нарывные;

3. Удушающие;

4. Общеядовитые;

5. Раздражающие;

6. Психохимические.

Территория, в пределах которой в результате воздействия ОВ произошли массовые поражения людей, животных, растений называется очагом химического поражения.

1.1.1 ОВ нервнопаралитического действия (Ви-Икс, зарин)

Поражают нервную систему. Это самые опасные ОВ. Действуют на организм через органы дыхания, кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей. Для поражения человека достаточно очень малого их количества.

Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачков, затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.

В качестве индивидуальных средств защиты используют противогазы и защитную одежду.

1.1.2 ОВ кожно-нарывного действия (иприт)

Обладают многосторонним поражающим действием. Они поражают кожу глаза, легкие и дыхательные пути, при попадании с пищей - органы пищеварения. При любом местном поражении ОВ вызывают общее отравление организма, проявляющееся в повышении температуры, недомогании. Характерная особенность иприта наличие периода скрытого действия в течение двух и более часов.

Признаки поражения: покраснение кожи, образование мелких пузырей, которые затем переходят и крупные и через двое трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие раны.

В качестве индивидуальных средств защиты используются противогаз и защитная одежда. Пораженное место немедленно обрабатывается жидкостью из индивидуальной» Пакета.

1.1.3 ОВ удушающего действия (фосген)

Воздействуют на организм человека через органы дыхания.

Признаки поражения: сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость. Эти явления, после выхода из очага, проходят в течение (4 6) часов человек чувствует себя нормально, не подозревая о полученном поражении. В этот период (скрытого действия) развивается отек Легких. Затем может резко ухудшиться дыхание, появляется кашель с обильной мокротой, головная боль, повышается температура, одышка, сердцебиение.

Меры защиты: использование противогаза, общий покой.

1.1.4 ОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорициан)

Поражают только при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу они не действуют).

Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражения горла, головокружения, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. Индивидуальное средство защиты противогаз.

1.1.5 ОВ раздражающего действия (Си-Эс, адамсит)

Поражают дыхательные нуги и слизистые оболочки. Вызывают резкое жжение и боли во pтy. горле, глазах, сильный кашель, затруднение дыхания. Для защиты от них используются противогазы.

1.1.6 ОВ психохимического действия (Би-Зет)

Специфически действуют на центральную нервную систему и вызывают психические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства. Мерами защиты являются противогазы, защитная одежда. Пострадавших немедленно изолировать и оказать медицинскую помощь.

2 Средства химической разведки и контроля заражения

Современные ОВ обладают большой токсичностью. Многие из них не имеют ни цвета, ни запаха. Обнаружение и определение степени заражения ОВ и СДЯВ воздуха, местности и различных предметов проводится с помощью приборов химической разведки или путем взятия проб и последующего анализа их в химических лабораториях

Основным прибором химической разведки является ВПХР - войсковой прибор химической разведки Для обнаружения СДЯВ используются другие приборы и лабораторное оборудование. Кроме того, некоторые объекты народного хозяйства могут быть оснащены приборами химической разведки медицинской и ветеринарной службы (ПХР - MB).

Принцип обнаружения и определения ОВ приборами химической разведки основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии их с ОВ. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменяет окраску, определяют тип ОВ, а сравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о приблизительной концентрации ОВ в воздухе или о плотности заражения. Таким образом, метод достаточно оперативен и позволяет вести определения в полевых условиях.

2.1 Войсковой прибор химической разведки ВПХР

Прибор предназначен для определения в воздухе, на местности и технике ' ОВ типа: Ви-Икс, зарин, зоман, иприт, фосген, синильная кислота, хлорциан.

Устройство ВПХР и его описание:

Прибор состоит из корпуса с крышкой и набора индикаторных трубок. В корпусе размещены:

1. Ручной насос для прокачивания зараженного воздуха через индикаторную трубку, которую устанавливают для этого в гнездо головки насоса. На головке насоса кроме гнезда размещены нож для надреза и два углубления для обламывания концов индикаторных трубок. В ручке насоса - ампуловскрыватели.

2. Насадка к насосу это приспособление, позволяющее увеличивать количество паров ОВ, проходящих через индикаторную трубку, при определении ОВ на почве, и сыпучих материалах, обнаруживать ОВ в дыму.

3. Индикаторные трубки расположены в бумажных кассетах по 10 штук. Это запаянные, стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и ампулы с реактивами. Индикаторные трубки маркируются цветными кольцами. Па липовой стороне кассеты дан пне гной эталон окраски.

4. Защитные колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями ОВ и для помещения пробы почвы при определении ОВ в ней.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР);

1 – насос; 2—насадка; 3 — защитные колпачки; 4 — пртиводымные фильтры; 5 — патрон грелки; 6 — фонарь; 7 горелка; 8 – индикаторные трубки в кассетах

Индикаторные трубки для определения ОВ:

а — зарин, зоман; б — фосген, синильная кислота, хлорциани, в - иприт

Определение ОВ в дыму

1-насос; 2 насадка; 3-индикаторная трубка; 4 - противодымный фильтр

5. Противодымные фильтры - применяют для определения ОВ в дыму, в почве. Они состоят из одного слоя фильтрующего материала (картона) и нескольких слоев капроновой ткани.

6. Грелка - для подогрева индикаторных трубок при пониженной температуре окружающего воздуха от - 40 до +10°С. Она приводится в действие с помощью химического патрона (см. рис)

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Определить ОВ в воздухе

3.1.1 ОВ нервнопаралитического действия (зарин)

- взять две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой; надрезать и отломить концы индикаторной трубки; разбить верхние ампулы обеих трубок, встряхнуть их;

- опытную трубку немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух ((5 - 6) качаний), через вторую (контрольную) трубку воздух не прокачивается и она устанавливается в штатив корпуса прибора;

- затем разбить нижние ампулы обеих трубок, встряхнуть их и наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой.

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке, красный цвет верхнего слоя исполнителя опытной трубки указывает опасную концентрацию ОВ. Если в опытной трубке желтый цвет появится одновременно с контрольной, го мо указывает на отсутствие ОВ или малую ее концентрацию. В этом случае определение ОВ повторяют: делают (30 - 40) качаний насосом и нижние ампулы разбивают после (2 - 3) минут выдержки. Положительные показания свидетельствуют о практически безопасных концентрациях.

3.1.2 Нестойкие ОВ (фосген, синильная кислота, хлорциан)

Вскрыть индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами, разбить в ней ампулу, вставить, немаркированным концом в гнездо насоса и сделать (10 - 15) качаний. Вынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным ни лицевой стороне кассеты

3.1.3 ОВ кожнонарывного действия (иприт)

Вскрыть индикаторную трубку с одним желтым кольцом, вставить в насос, сделать 6 качаний насосом, вынуть «рубку и по истечении 1 минуты сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных трубок с одним желтым кольцом.

3.2 Решить комплексную задачу по оценке обстановки в очагах химического поражения, при розливе СДЯВ

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет выполняется в рабочей тетради. Он включает в себя: название работы, цель работы, ход выполнения работы, условия задачи, исходные данные, решение, вывод.

4. ЗАДАЧА

На химическом заводе на окраине города в результате аварии разрушилась не обвалованная емкость, содержащая m тонн хлора. Рабочие и служащие завода в количестве 1000 человек на 100% обеспечены противогазами. В прилетающем лесном массиве в А км находится дачный поселок протяженностью L (около 2км) с населением 500 человек, не имеющих противогазов.

Скорость ветра в приземном слое V м/сек. Направление ветра в сторону поселка (перпендикулярно ему), инверсия (при инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует рассеиванию его по высоте и создаст наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха) возникает в вечерние часы. Инверсия - это одна из трех степеней вертикальной устойчивости воздуха.

1. Определить размеры зон химического заражения (Г, Ш, S3), время подхода зараженного воздуха к поселку (tподх), время поражающего действия хлора (tпор) и возможные потери людей на заводе и в поселке.

2. Сделать выводы из возможных последствий по мерам безопасности

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А, Км | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| m,т | 50 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 75 | 25 | 50 | 25 |
| V, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |

Схема расположения очага химического заражения

5. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

5.1 Определить глубину зоны химического заражения Г, используя таблицу 1 и примечание к ней.

Таблица 1

Глубина распространения облака, зараженного СДЯВ, на открытой местности, км (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с, изотермия)

| Наименование СДЯВ | Количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Хлор | 4,6 | 7 | 11,5 | 16 | 19 | 21 |

Примечание к таблице 1

1. Глубина распространения облака при инверсии будет примерно в 5 раз больше, а при конвекции в 5 раз меньше, чем при изотермии.

2. Глубина распространения облака на закрытой местности (в населенных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах) будет примерно в 3,5 раза меньше, чем на открытой местности, при соответствующей степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра.

3. Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака уменьшается в 1,5 раз.

4. При скорости ветра более 1 м/с вводится поправочный коэффициент (см. таблицу 2).																					Таблица 2

| Степень вертикальной устойчивости воздуха | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инверсия Изометрия Конверсия | 1 1 1 | 0,6 0,71 0,7 | 0,45 0,55 0,62 | 0,38 0,5 0,55 | - 0,45 - | - 0,41 - |

5.2. Определить ширину зоны химического заражения

Ш = 0,03*Г (км, при инверсии)

Ш = 0,15*Г (км, при изотермии)

Ш = 0,8*Г (км, при конвекции)

где Г - глубина зоны химического заражения, км

5.3 Определить площадь зоны химического заражения

S3 = 0,5Г*III.м2

где: Г - глубина зоны химического заражения, км; Ш - ширина зоны химического заражения, км

5.4 Определить время подхода зараженного воздуха к населенному пункту, мин.

где: А - расстояние от поста розлива СДЯВ до объекта, м;

Vcp - средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м/с

Vcp = 1,5*V при А < 10км

Vcp = 2 * V при А > 10км

5.5 Определить время поражающего действия хлора

где: 1,3- время испарения хлора в час при скорости ветра 1 м/с; К - поправочный коэффициент, зависит от скорости ветра (см. таблицу 3)

Таблица 3

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |

5.6 Определить возможные потери рабочих и служащих завода в %

Таблица 4

| Уровень расположения людей | Обеспечение людей противогазами, % |
| --- | --- |
|  | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| На открытой местности | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| В простейших укрытиях, зданиях | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

5.7 Определить возможные потери жителей населённого пункта в %

П = Пт * К, %

где: Пт - возможные потери людей от СДЯВ (см. таблицу 4); К - коэффициент накрытия.

где: Ш - ширина зоны химического заражения, км; L - протяженность поселка, км.

Вопросы к зачету

1.  Химическое оружие и его классификация.

2.  ОВ нервнопаралитические.

3.  ОВ кожно-нарывного действия.

4.  ОВ удушающие.

5.  ОВ общеядовитые.

6.  ОВ раздражающие.

7.  ОВ психохимнческие.

8.  Средства химической разведки и контроля заражения.

9.  Устройство BПXP и

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Арустамов Э.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Часть 1.:-М.: 1998.-243с.

2.  Арустамов Э.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Часть II.: - М.: 1999. - 303с.

3.  Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. — М.:   Высшая школа, 1986. — 207с.

4. Белов СВ. и др. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Высшая школа, 2000. - 343с.