ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Филиал кафедры  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Технохимический контроль производства

Лабораторный практикум

для студентов всех форм обучения специальности 260202

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Часть 2

Кемерово 2008

Составили:

Н.Н.Зуева,  преподаватель филиала кафедры ТХКМИ;

Л.Г. Торгунакова, преподаватель филиала кафедры ТХКМИ

Лабораторный практикум  рассмотрен и утвержден на заседании

филиала кафедры «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Протокол № 46  «21»       05         2007 г

Лабораторный практикум  рассмотрен и утвержден на заседании

кафедры «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Протокол № 3    « 15 »         11    2007 г

Лабораторный практикум  рассмотрен и утвержден

метод. комиссией СТФ

Протокол №           «       »                2008 г

Лабораторный практикум  составлен для проведения лабораторных работ по дисциплине «Технохимический контроль производства».

Лабораторный практикум предназначен для студентов всех форм обучения специальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

Во второй части приведены методики технохимического контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств.

Содержание

Лабораторные работы:

12 Контроль технологического процесса производства

хлебобулочных изделий                                                                                4

- Контроль качества макаронного теста                                                        12

- Контроль качества полуфабрикатов кондитерского производства         16

- Контроль качества хлебобулочных изделий                                              24

- Контроль качества бараночных и сухарных изделий                                34

- Контроль качества макаронных изделий                                                    43

- Контроль качества сахарных кондитерских изделий                                51

- Контроль качества мучных кондитерских изделий                                   67

Список литературы                                                                                                 78

Приложение А - Концентрация растворов соли и сахара                                   79

Лабораторная работа № 12

Контроль технологического процесса производства

хлебобулочных изделий

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивают качество полуфабрикатов;

- где и как отбираются пробы на анализ;

- как проверить работу дозаторов непрерывного и периодического действия.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества густых и жидких полуфабрикатов;

- определять кислотность полуфабрикатов;

- определять подъемную силу полуфабрикатов;

- определять влажность полуфабрикатов;

- определять плотность и концентрацию растворов соли и сахара.

# 1 Теоретическая часть

Цель контроля технологического процесса – предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требованиям стандарта, укрепление технологической дисциплины, выполнение норм выхода готовой продукции.

Контроль технологического процесса производства хлебобулочных изделий включает проверку правильности складирования и хранения муки и другого сырья, выполнения установленного порядка расходования муки, подготовки сырья к пуску в производство. Проверку выполнения рецептур, качества полуфабрикатов, выполнения технологического режима по влажности, кислотности, температуре, продолжительности брожения, режимов и продолжительности расстойки и выпечки, правильности укладки готовых изделий и т. д.

Контроль процесса приготовления теста заключается в систематической проверке выполнения установленной производственной рецептуры и технологического режима. В процессе контроля проверяют точность работы дозаторов, плотность растворов соли и сахара, расход сырья на замес полуфабрикатов. Проверяют так же качество полуфабрикатов, их температуру, продолжительность брожения, ритм замеса и т. д.

Основные показатели качества полуфабрикатов устанавливаются лабораторией хлебозавода и утверждаются специальным приказом директора. Основные показатели качества полуфабрикатов – влажность, конечную кислотность, подъемную силу – устанавливают исходя из требований ГОСТ на готовую продукцию с учетом данных по перепаду между показателями для теста и готовых изделий, полученных в результате специальных определений. Качество полуфабрикатов определяют по органолептическим и физико-химическим показателям.

Органолептическую оценку качества полуфабрикатов следует проводить непосредственно в цехе при отборе проб, осматривая всю массу полуфабриката.

Качество заквасок, опары, теста органолептически оценивают по следующим показателям:

- состояние поверхности (выпуклая, плоская, осевшая, заветренная и т. д.);

- степень подъема и разрыхленность полуфабриката;

- консистенция (слабая, крепкая, нормальная) и промес;

- степень сухости (влажные, сухие, липкие, слизистые);

- вкус, запах, цвет.

О готовности густой опары судят по опаданию ее поверхности. При нормальном брожении тесто будет хорошо разрыхленным, иметь выпуклую поверхность, сетчатую структуру, резкий спиртовой запах. При качественной оценке полуфабриката учитывают продолжительность брожения.

Для физико-химического анализа качества полуфабрикатов отбирается проба. Проба данного полуфабриката, приготовленного в одном цехе, по единой рецептуре и с определенной длительностью брожения.

При приготовлении теста в агрегатах непрерывного действия пробу полуфабрикатов для определения влажности отбирают на выходе из тестомесильной машины, для определения конечной кислотности - при выходе из бродильной емкости в тестоспуск или воронку делителя.

При приготовлении теста в дежах снимают верхний слой густого полуфабриката, пробу берут шпателем 15-20 г на глубине 8-10 см в 3-5 местах одной дежи. Общая масса пробы должна быть около 100 г. Ее помещают в небольшую, специально приготовленную для этого посуду.

При отборе средней пробы заварки, жидкого полуфабриката всю массу полуфабриката в деже или чане предварительно перемешивают. Пробу отбирают из середины емкости специальным пробником, сделанным по принципу обычных пробников для отбора проб жидкости, или используют специальную кружку на длинной ручке. Перечень основных анализов по контролю качества полуфабрикатов, место контроля и отбора проб указаны в таблице 84.

Таблица 84

Основные анализы, место контроля и отбора проб

полуфабрикатов

| Полуфабрикат или стадия технологического процесса | Текущие анализы |
| --- | --- |
|  | Вид анализа | Место контроля и отбора проб |
| 1 | 2 | 3 |
| Заварка | Температура Органолептическая оценка | После заваривания В процессе осахаривания |
| МКЗ | Температура Кислотность | В начале заквашивания В начале и конце заквашивания |

Окончание табл. 84

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Жидкие дрожжи | Органолептическая оценка Температура Влажность Кислотность Подъемная сила | В начале брожения В начале и конце брожения В начале брожения В конце брожения В конце брожения |
| Жидкая закваска | Органолептическая оценка Температура Влажность Кислотность Подъемная сила | В начале брожения В начале и конце брожения В начале брожения В конце брожения В конце брожения |
| Опара | Органолептическая оценка Температура Влажность Кислотность Подъемная сила | В начале брожения В начале и конце брожения В начале брожения В конце брожения В конце брожения |
| Тесто | Органолептическая оценка Температура Влажность Кислотность Подъемная сила | После замеса После замеса После замеса В конце брожения В конце брожения |

Перечень дополнительных анализов по контролю качества полуфабрикатов приведен в таблице 85.

Таблица 85

Дополнительные анализы, место контроля и отбора проб

полуфабрикатов

| Полуфабрикат или стадия технологического процесса | Текущие анализы |
| --- | --- |
|  | Вид анализа | Место контроля и отбора проб |
| 1 | 2 | 3 |
| Заквашенная заварка (МКЗ) | Влажность Сахар Водорасторимый азот Аминный азот | В начале и конце заквашивания |
| Жидкие дрожжи | Бродильная активность | В конце брожения |
| Жидкая закваска | Микроскопирование Подсчет количества дрожжей и бактерий Содержание спирта | В конце брожения |

Окончание табл. 85

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Опара | Содержание спирта Количество водорасторимого азота Количество клейковины | В конце брожения |
| Тесто | Содержание спирта Количество водорасторимого азота Количество клейковины | После расстойки |

2 Материальное обеспечение

Таблица 86

Материальное обеспечение работы

| Наименование материала, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объекты исследования - полуфабрикаты: опара, тесто, жидкие дрожжи, жидкая закваска, растворы соли и сахара, г | 500 |
| 2 Химические реактивы: Раствор щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3 1% спиртовой раствор фенолфталеина, см3 | 1 1 |
| 3 Химическая посуда: Фарфоровая ступка Коническая колба емкостью 250 см3 Цилиндр емкостью 50 см3 Химический стакан емкостью 200-250 см3 Цилиндр диаметром 5 см | 1 1 1 1 1 |
| 4 Приборы Титровальная установка Технические весы с разновесами Прибор Чижовой Термостат Ареометр Шпатель | 1 1 1 1 1 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка качества густых и жидких полуфабрикатов

При отборе проб полуфабрикатов дать им органолептическую оценку, осматривая всю массу полуфабриката. Оценку занести в таблицу 87.

Таблица 87

Органолептическая оценка качества полуфабрикатов

| Показатели | Характеристика полуфабрикатов |
| --- | --- |
|  | Тесто | Опара | Закваска | Жидкие дрожжи |
| Состояние поверхности |  |  |  |  |
| Степень подъема и разрыхленности |  |  |  |  |
| Степень сухости |  |  |  |  |
| Консистенция и промес |  |  |  |  |
| Вкус |  |  |  |  |
| Цвет |  |  |  |  |
| Запах |  |  |  |  |

Вывод:

3.2 Определение кислотности полуфабрикатов

По кислотности полуфабрикатов определяют их готовность. Для определения титруемой кислотности отвесить 5 г полуфабриката из средней пробы. Навеску перенесите в фарфоровую ступку. Отмерьте 50 см3 дистиллированной воды комнатной температуры цилиндром. Приливая воду частями, разотрите тесто пестиком с водой. Внесите 3-5 капель 1-% спиртового раствора фенолфталеина. Полученную смесь оттитруйте раствором щелочи с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 до слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.

Кислотность Х, град, рассчитывается по формуле (6).

Данные анализа занести в таблицу 88 и сделать вывод о готовности полуфабриката, сравнивая с нормой, установленной на хлебозаводе.

Таблица 88

Результаты определения кислотности полуфабрикатов

| Показатели | Характеристика полуфабрикатов |
| --- | --- |
|  | Тесто | Опара | Закваска | Жидкие дрожжи |
| 1 Объем щелочи на титрование, см3 - первое определение - второе определение |  |  |  |  |
| 2 Кислотность, град - первое определение - второе определение |  |  |  |  |
| 3 Допустимое отклонение, град |  |  |  |  |
| 4 Фактическое отклонение, град |  |  |  |  |
| 5 Среднее значение кислотности, град |  |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение подъемной силы полуфабрикатов

Под подъемной силой полуфабриката условно понимают промежуток времени (в минутах) с момента опускания шарика теста, замешанного из пшеничной муки 2 сорта и полуфабриката по определенной рецептуре в стакан с водой до момента всплывания шарика теста.

Рецептура на замес теста для шариков приводится в таблице 89.

Таблица 89

Рецептура замеса теста шариков

| Состав | Рецептура, грамм |
| --- | --- |
|  | Закваска густая | Опара густая | Тесто | Жидкие дрожжи | Жидкая опара, закваска |
|  |  |  |  |  | ржаная | пшеничная |
| Полуфабрикат | 18 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 |
| Мука | 4 | 4 | - | 10-12 | 10 | 8-9 |

На технических весах взвесить с точностью до 0,1 г навеску муки и полуфабриката по рецептуре. Перенести в фарфоровую ступку и шпателем замесить тесто. Полученный кусочек теста разделить на весах точно пополам и скатать между ладонями два шарика без трещин.  В стакан химический налить (200-250) см3 воды с температурой 32°С. Опустить одновременно шарики теста в стакан с водой и определить время, когда шарики были опущены в воду.

Стакан с шариками теста поставить в термостат, нагретый до температуры 320С и следить за временем всплывания шариков теста 2 минуты. Результат рассчитываете как среднеарифметическую величину, если разница во времени всплывания шариков не более двух минут. Результат анализа внесите в таблицу 90 и сделайте вывод.

Таблица 90

Результаты определения подъемной силы полуфабрикатов

| Показатели | Характеристика полуфабрикатов |
| --- | --- |
|  | Тесто | Опара | Закваска | Жидкие дрожжи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Время опускания шариков в воду, ч., мин |  |  |  |  |
| 2 Время всплывания шариков, ч., мин - первый - второй |  |  |  |  |
| 3 Отклонение во время всплывания шариков, мин |  |  |  |  |

Окончание табл. 90

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Результат определения подъемной силы, мин |  |  |  |  |

Вывод:

3.4 Определение влажности полуфабрикатов

От влажности теста зависит влажность готовых изделий. Но контролируется влажность всех полуфабрикатов. Можно использовать три метода выманивания - арбитражный, ускоренный, но на хлебозаводе в основном применяется экспресс-метод с высушиванием навески полуфабриката в приборе Чижовой (ВНИИЧП-ВЧ). Нагреть прибор Чижовой до температуры 160° С. Приготовить два бумажных пакета с длинной стороны 16 см. Поместить пакеты между плитам нагретого прибора, сушить 3 минуты при температуре 160°С, охладить пакеты в эксикаторе 1 минуту, затем их взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. В пакеты ровным слоем нанести полуфабрикат: по 5г густого полуфабриката или по 1,5-З г жидкого.

Для полуфабрикатов, содержащих значительное количество влаги, в пакет перед взвешиванием и высушиванием помещают дополнительный лист высушенной бумаги. Его складывают так, чтобы на нижнюю сторону при высушивании приходилось два слоя, а на верхнюю - один слой бумаги. Пакеты с навеской полуфабриката взвесить с точностью до 0,01 г, поместить пакеты с навеской между плитами прибора ВНИИЧП-ВЧ и сушить при температуре 1600 С в течение 5 минут (можно взять навеску жидкого полуфабриката 5 г и сушить в течение 7 минут). Высушенные пакеты с навеской охладить в эксикаторе и взвесить.

Влажность W, %, полуфабриката рассчитать по формуле (1).

Результаты анализа записать в таблицу 91 и сделать выводы путем сравнения с нормами.

Таблица 91

Результаты определения влажности и полуфабриката

| Показатели | Характеристика полуфабрикатов |
| --- | --- |
|  | Тесто | Опара | Закваска | Жидкие дрожжи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Масса пустого пакета, г - первое определение - второе определение |  |  |  |  |
| 2 Масса навески, г |  |  |  |  |
| 3 Масса пакета с навеской до высушивания, М1, г - первое определение - второе определение |  |  |  |  |

Окончание табл. 91

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Масса пакета с навеской после высушивания, М2 , г - первое определение - второе определение |  |  |  |  |
| 5 Влажность, % - первое определение - второе определение |  |  |  |  |
| 6 Отклонение, % |  |  |  |  |
| 7 Среднее значение, % |  |  |  |  |

Вывод:

3.5 Определение плотности и концентрации растворов соли и сахара

От концентрации растворов соли и сахара зависит их дозировка в полуфабрикаты. Поэтому (2-3) раза в смену с помощью ареометра проверяется их плотность. А по плотности по специальным таблицам находится концентрация растворов. В стеклянный цилиндр диаметром 5 см налить раствор соли или сахара. Проверить температуру раствора, т.к. плотность растворов зависит от их температуры.

В цилиндр с раствором легким толчком внести ареометр и снять показания шкалы ареометра по нижнему мениску, после того как ареометр остановится.

3.6 Проверка работы дозаторов непрерывного и периодического действия

Выполнение производственной рецептуры возможно только при точной работе дозаторов, отмеривающих компоненты в заданном количестве. Точность работы дозаторов иногда нарушается. Поэтому надо периодически проверять работу каждого дозатора. Дозаторы периодического действия проверяют 2-3 раза в месяц, дозаторы непрерывного действия  2-3 раза в смену.

Проверка работы дозирующей аппаратуры ведется путем отбора и контрольного взвешивания установленной порции сырья.

Точность работы дозаторов периодического действия проверяют путем взвешивания порции сырья, поступающей на замес порции теста (полуфабриката).

Точность работы дозаторов непрерывного действия проверяют путем отбора и взвешивания сырья, дозируемого на замес за 1 минуту.

Точность дозировки муки, воды, растворов сырья и полуфабрикатов производится путем отбора сырья за определенный промежуток времени 15 - 60 сек в зависимости от количества дозируемого продукта. Отбор продукта ведут в предварительно взвешенную емкость (мерник). Взвешивание контрольных порций производится на контрольных весах, соответствующей грузоподъемности. Проверку точности дозирования проводят в 2-3 повторностях. Каждая отобранная порция после взвешивания возвращается на замес полуфабриката, для которого производилась проверка дозировки сырья.

При проверке дозировки растворов соли, сахара одновременно проверяют плотность этих растворов.

Отклонение в работе дозатора X, %, рассчитывается по формуле

,                                      (30)

где М - масса сырья, которую должен отмерить дозатор, кг

(из производственной рецептуры);

Мфакт - фактическая масса сырья, которую отмеривает дозатор, кг.

Допустимое отклонение не должно превышать 1 % от установленной дозировки сырья. При значительных отклонениях в работе дозаторов их производительность регулируют.

3.7 Определение температуры полуфабрикатов

Температуру полуфабрикатов определяют сразу после их замеса или в нужных случаях в процессе брожения или  в конце его.

Температуру полуфабрикатов измеряют техническим спиртовым термометром со шкалой от 0 до 500 С и точностью отсчета до 10 С. Термометр должен быть в металлической (пластиковой) оправе или иметь на верхнем конце пробку, предохраняющую от погружения в полуфабрикат.

При измерении температуры термометр погружают в массу полуфабриката на 15-20 см на 2-3 минуты, а затем быстро снимают показания.

Контрольные вопросы

- Какую роль играет контроль качества полуфабрикатов?

- Какие показатели качества полуфабрикатов контролируются
сменным технологом?

- Как часто контролируются показатели качества полуфабрикатов при непрерывном замесе и при периодическом?

- Где и как отбираются пробы на анализ?

- В чем заключается методика определения кислотности полуфабрикатов?

- В чем заключается сущность определения подъемной силы полуфабрикатов?

- В чем заключается сущность определения влажности полуфабрикатов экспресс-методом?

Лабораторная работа № 13

Контроль качества макаронного теста

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивают качество полуфабрикатов макаронного производства;

- где и как отбираются пробы на анализ.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества полуфабрикатов макаронного производства;

- определять влажность макаронного теста;

- определять температуру макаронного теста.

# 1 Теоретическая часть

Макаронное тесто по составу и способу приготовления является самым простым из всех видов теста. Оно готовится из муки и воды и не подвергается брожению или искусственному разрыхлению. Внесение в тесто добавок почти не меняет его свойств и характеристик.

Макаронное тесто очень крутое: количество воды на замес составляет около половины того количества, которое способны поглотить основные компоненты муки - крахмал и белок. В результате этого даже при интенсивном замесе макаронное тесто представляет собой крошковатую или мелкокомковатую массу, которая лишь в процессе дальнейшей обработки превращается в плотное пластичное тесто, пригодное для формования.

По влажности различается три типа замеса теста:

Твердый  - 28-29%

Средний  - 29,1-31%

Мягкий   - 31,1-32,5%

Чем выше влажность теста, тем более оно пластично и легче поддается формованию. Температура теста после замеса должна быть не выше 40°С, т.к. при формовании температура повышается на 10-200С, а перед матрицей она должна быть 50-550 С. В зависимости от температуры воды на замес различают     три пита замеса:

Горячий - температура воды 75-850С

Теплый -температура воды 55-650С

Холодный — температура воды 300С.

Чаще используется теплый замес.

Для осуществления контроля процесса замеса макаронного теста периодически определяют внешний вид, влажность и температуру теста в конце замеса. Пробы отбирают из середины массы теста после отключения тестосмесителя.

Внешний вид определяют органолептически. Хорошо замешанное тесто должно быть крошковатым или мелкокомковатым, равномерно увлажненным, не иметь непромеса. Наличие в тесте большого количества крупных комков диаметром 10 см и более, затрудняет его выход через отверстие тестосмесителя. Наличие в тесте неувлажненных (непромешанных) частиц муки затрудняет процесс прессования, ухудшает внешний вид готовых изделий.

Контролируется влажность и температура макаронного теста. Влажность теста определяется высушиванием до постоянной массы или методом с предварительной подсушкой, но чаще применяется экспресс-метод.

2 Материальное обеспечение

Таблица 92

Материальное обеспечение работы

| Наименование материала, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объекты исследования – макаронное тесто, г | 200 |
| 2 Приборы 2.1 Технические весы с разновесами 2.2 Прибор Чижовой (ВНИИХП-ВЧ) | 1 1 |
| 3 Инвентарь 3.1 Шпатель 3.2 Термометр спиртовой | 1 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение внешнего вида

Внешний вид макаронного теста определяется органолептически, отмечается его однородность, крошковатость, однородность увлажнения, наличие непромеса.

Результаты анализа внести в таблицу 93 и сделать вывод о соответствии качества требованиям предприятия.

Таблица 93

Результаты органолептической оценки

| Показатели качества | Результаты наблюдений |
| --- | --- |
| Однородность |  |
| Крошковатость |  |
| Однородность увлажнения |  |
| Наличие непромеса |  |

Вывод:

3.2 Определение влажности макаронного теста

Два бумажных пакета с длиной стороны 16х16 см высушить в приборе Чижовой (ВНИИХП-ВЧ) при температуре 1600С 3 минуты. Охладить в эксикаторе 1 минуту, взвесить. Среднюю пробу теста макаронного сжимают в плотный комок, срезают верхние слои и от оставшегося брусочка теста на стекле ланцетом или ножом нарезают по возможности быстро пластинки толщиной не более 2 мм. Навеску теста в количестве по 4-5 г равномерно разместить в тарированные бумажные пакеты и взвесить с точностью до 0,01 г. Пакеты с навесками поместить между плитами прибора ВНИИХП-ВЧ и сушить при температуре 1600С 10 минут, после чего охладить в эксикаторе 5 минут, и взвесить с точностью до 0,01 г.

Влажность макаронного теста Wт, %, рассчитать по формуле (1).

Допустимое расхождение в параллельных определениях должно быть не более 0,2 %. Результаты анализа представить в виде таблицы 94 и сделать вывод путем сравнения результатов с нормами, установленными на предприятии.

Таблица 94

Результаты определения влажности макаронного теста

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| 1 Масса пустого пакета, г |  |  |  |
| 2 Масса навески М, г |  |  |  |
| 3 Масса пакета с навеской до высушивания М1, г |  |  |  |
| 4 Масса пакета с навеской после высушивания М2, г |  |  |  |
| 5 Влажность, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение температуры макаронного теста

После отключения тестосмесителя взять рукой пробу теста, сжать в плотный комок и сразу же  вставить внутрь комка теста шарик термометра.  Через 2-3 минуты сныть показания. Сделать вывод сравнением с нормой, установленной на предприятии.

Результаты анализа:

Вывод:

Контрольные вопросы

- По каким показателям оценивают качество полуфабрикатов макаронного производства?

- В чем заключается методика определения массовой доли влаги макаронного теста?

- Как определяется температура макаронного теста?

Лабораторная работа № 14

Контроль качества полуфабрикатов кондитерского производства

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивают качество полуфабрикатов кондитерского производства.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества полуфабрикатов кондитерского производства;

- подбирать методы и пробы для контроля качества полуфабрикатов кондитерского производства.

# 1 Теоретическая часть

1.1	Карамельные сиропы

Карамельные сиропы представляют собой концентрированный раствор сахара с добавлением патоки или инвертного сиропа.

Патока и инвертный сироп вводятся в сахарный сироп в качестве антикристаллизаторов сахарозы, т.к. при уваривании раствора сахара из образующегося пересыщенного раствора выделяются кристаллы. Введение патоки или инвертного сиропа приводит к снижению растворимости сахарозы, но при этом происходит увеличение общего суммарного количества растворённых сахаров, что позволяет уваривать такую смесь до влажности 1-3% без кристаллизации. Кроме того, содержащиеся в патоке декстрины повышают вязкость раствора, что так же замедляет процесс кристаллизации. Соотношение сахара и патоки в рецептурной смеси 100:50 (2:1). Патока частично или полностью может быть заменена инвертным сиропом. Таким образом, в карамельном производстве используют комбинированные сиропы: сахаропаточные, сахароинверные, сахаропаточно-инвертные сиропы, являющиеся исходным полуфабрикатом для получения карамельной массы, поэтому их называют карамельными сиропами.

К качеству карамельного сиропа предъявляются следующие требования. Карамельный сироп независимо от способа приготовления должен быть прозрачным, не содержать взвешенных частиц (сахаропаточные сиропы имеют небольшую опалисценцию), не должен иметь посторонних запахов и вкуса. Карамельный сироп должен представлять собой вязкую, прозрачную, почти бесцветную жидкость. Влажность сиропа должна быть не выше 16%, соответственно массовая доля сухих веществ не менее 84%. Массовая доля редуцирующих веществ не выше 14% при введении 50% патоки к массе сахара и не выше 16% при пониженном содержании патоки и без неё.

1.2	Тесто для мучных кондитерских изделий

Тесто для бисквитного полуфабриката получают путём энергичного сбивания яичного меланжа (яиц) с сахаром, перемешивания сбитой массы с мукой и крахмалом. Тесто для бисквитного полуфабриката готовят в сбивальных машинах с горизонтальным или вертикальным расположением рабочего органа-венчика. Приготовление бисквитного теста осуществляют с подогревом или без подогрева.

При приготовлении бисквитного теста без подогрева меланж и сахар загружают в сбивальную машину и сбивают 25-45 минут постепенно увеличивая интенсивность сбивания. В конце сбивания добавляют эссенцию. Масса увеличивается в объёме в 2-3 раза, имеет пышную консистенцию и золотисто-жёлтый цвет. К сбитой массе добавляют муку, смешанную с крахмалом, перемешивают не более 15 секунд. Такой кратковременный замес способствует тому, что клейковина не успевает развить свои упругие свойства и тесто получается мягкой и пышной консистенции.

При приготовлении бисквитного теста с подогревом сахар и меланж подогревают до температуры 400С при перемешивании в сбивальной машине в течение 5-7 минут, после чего массу сбивают 25-30 минут и перемешивают с мукой и крахмалом.

Основными показателями теста для бисквитного полуфабриката являются его пышность и равномерность насыщения воздухом. Влажность теста 36-38%.

Тесто для песочного полуфабриката в отличии от бисквитного готовится с большим содержанием жира, поэтому тесто получается пластичным. Муку используют с небольшим содержанием клейковины 25-28 % слабого качества. Рецептура и условия замеса не позволяют клейковине муки развить упругие качества. При замесе всё сырьё, кроме муки, загружают в месильную машину, перемешивают 20-30 минут до однородной массы, затем добавляют муку и перемешивают 1-2 минуты. Тесто должно быть пластичным, однородным, без комочков. Влажность теста 18-20%. Температура теста должна быть не более 220С. Повышение температуры при замесе и увеличение его продолжительности, а так же более высокая влажность теста могут привести к затягиванию теста и снижению его пластичности.

Тесто для заварного полуфабриката готовят путём заваривания муки в кипящей воде с солью и сливочным маслом, охлаждением до температуры 70-750С, а затем добавлением при перемешивании большого количества меланжа (яиц). Готовое тесто представляет собой вязкую, однородную массу, без комочков. Влажность теста 52-54%.

Тесто для сахарного печенья. При приготовлении теста для сахарного печенья ограничивают набухание белков клейковины, с тем, чтобы тесто получилось пластичным, легко рвущимся. Поэтому рецептурой предусматривается большое количество сахара и жира, а технологический режим приготовления теста - менее продолжительный замес 10-25 минут, меньшую влажность теста 16,5-18,5% и более низкую температуру теста 19-250С.

Тесто для затяжного печенья. При приготовлении теста для затяжного печенья стремятся к более полному набуханию белков клейковины, чтобы тесто получилось более упругим и эластичным. Для этого увеличивают время замеса теста до 40-60 минут, повышают влажность теста до 22-26%, температура теста 38-400С.

2 Материальное обеспечение

Таблица 95

Материальное обеспечение работы

| Наименование материала, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объекты исследования 1.1 Карамельный сироп, г 1.2 Тесто для мучных кондитерских изделий, г | 20 10 |
| 2 Химические реактивы: 2.1 Щелочной раствор феррицианида реактив В, см3 2.2 1% раствор метиленового синего, см3 2.3 Стандартный рабочий раствор глюкозы, см3 |  |
| 3 Химическая посуда: 3.1Бюретка вместимостью 25-30 см3, шт 3.2 Коническая колба емкостью 200 см3, шт 3.3 Мерная колба емкостью 200 см3, шт 3.4 Пипетка вместимостью 50 см3, шт 3.5 Стакан химический вместимостью 50-100 см3, шт 3.6 Воронка, шт 3.7Пипетка вместимостью 25 см3, шт 3.8 Коническая колба, емкостью 100 см3, шт 3.9 Пипетка вместимостью 10 см3, шт | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 4 Приборы 4.1 Технические весы с разновесами 4.2 Прибор ВНИИХП-ВЧ, шт 4.3 Рефрактометр марки УРЛ, РПЛ, шт | 1 1 на лабораторию |
| 5 Инвентарь 5.1 Вата 5.2 Палочка стеклянная, шт 5.3 Бумага непроклеенная | 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Контроль качества карамельного сиропа

3.1.1 Органолептическая оценка качества карамельного сиропа

Определить внешний вид, цвет, вкус и запах. Результаты записать в таблицу 96, сделать вывод о соответствии органолептических показателей установленным.

Таблица 96

Результаты органолептической оценки

| Показатели | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Цвет Вкус Запах |  |

Вывод:

3.1.2 Определение массовой доли сухих веществ рефрактометрическим методом

Сущность метода заключается в определении массовой доли сухих веществ по коэффициенту преломления. Метод предназначен для кондитерских изделий и полуфабрикатов, растворяющихся в воде и не содержащих молока, жира, спирта (карамельной массы, карамельных сиропов).

Первоначально подготовить рефрактометр к работе по дистиллированной воде.

После проверки призмы рефрактометра вытереть ваткой или хлопчатобумажной тканью досуха. На сухую нижнюю призму нанести 1-2 капли карамельного сиропа, плотно прижать верхнюю призму к нижней, наблюдая в окуляр, совмещать границу тёмного и светлого полей с визирной линией и снять показания по шкале сухих веществ. Результаты зафиксировать и определение повторить ещё 2 раза. Рассчитать среднеарифметическое из трёх таких определений. По термометру, укреплённому на рефрактометре, отметить температуру карамельного сиропа. Если температура отличается от 200С, то по таблице 97 найти поправку к показаниям рефрактометра. Прибавляя или вычитая поправку, привести полученное значение к температуре 200С.

Таблица 97

Температурные поправки для приведения показания рефрактометра

к температуре 200С

| С | Поправка | С | Поправка | С | Поправка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -0,38 | 21 | +0,08 | 27 | +0,56 |
| 16 | -0,30 | 22 | +0,16 | 28 | +0,64 |
| 17 | -0,24 | 23 | +0,24 | 29 | +0,73 |
| 18 | -0,16 | 24 | +0,32 | 30 | +0,81 |
| 19 | -0,08 | 25 | +0,4 |  |  |
| 20 | 0 | 26 | +0,48 |  |  |

Далее провести расчёт поправочного коэффициента к рефрактометрическому показателю сухих веществ, т.к. в карамельном сиропе кроме сахарозы содержится инвертный сахар и патока. Несмотря на то, что показатель преломления инвертного сахара и входящих в состав патоки декстринов, глюкозы, мальтоза отличается от показателя преломления сахарозы сравнительно не значительно, но содержание этих веществ в карамельном сиропе высоко, то введение поправки необходимо. Сухие вещества патоки (декстрины, глюкоза, мальтоза) искажают результат по-разному, но в сумме всегда дают завышенный результат. По этой причине при анализе результат рефрактометрирования должен быть уменьшен. Инвертный сироп занижает показания рефрактометра. Для контроля сухих веществ рефрактометром в сахаро-паточных сиропах; сахарной помаде и карамельной массе на патоке, а так же карамельной массе с неполным введением патоки и добавлением инвертного сиропа величины поправок приводятся в таблице 98.

Таблица 98

Величины поправок к показаниям рефрактометра

| Количество массовых частей патоки на 100 массовых частей сахара | Поправки к проценту сухих веществ, определённому рефрактометром |
| --- | --- |
|  | Для полуфабрикатов с добавлением только патоки | Для полуфабрикатов с неполным введением патоки и замещением инвертным сиропом |
| 50 | -0,85 |  |
| 45 | -0,78 |  |
| 40 | -0,71 | -0,44 |
| 35 | -0,62 | -0,33 |
| 30 | -0,55 | -0,23 |
| 25 | -0,46 | -0,13 |
| 20 | -0,37 | 0 |
| 15 | -0,27 | +0,12 |
| 10 | -0,16 | +0,24 |
| 5 | -0,07 | +0,36 |

Для проведения необходимых расчетов надо знать по какой рецептуре изготовлен карамельный сироп, т.е. какое содержание патоки по отношению к массе сахара или какое соотношение сиропа и массы сахара.

Полученные данные занести в таблицу 99  и сделать вывод.

Таблица 99

Результаты определения массовой доли сухих веществ в карамельном сиропе

| Наименование показателей | Обозначение формул расчета | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Содержание сухих веществ по рефрактометру, % 1 измерение 2 измерение 3 измерение среднее 2 Температура сиропа, 0С 3 Температурная поправка, % 4 Видимая массовая доля сухих веществ с учетом поправки на температуру, % 5 Соотношение по массе частей патоки на 100 частей сахара 6 Поправка за счет сухих веществ патоки и инверта, % 7 Содержание сухих веществ в сиропе с учетом поправки на патоку и инверт, % | а b X=a+b (),b1 CB=x+b1 |  |

Вывод:

3.1.3 Определение массовой доли редуцирующих веществ феррицианидным методом

Метод основан на восстановлении избытка феррицианида стандартным раствором глюкозы в присутствии метиленового синего до полного обесцвечивания.

Массу навески карамельного сиропа М, г, рассчитать по формуле

,                                                                      (31)

где Р - предполагаемое максимальное содержание редуцирующих веществ в

карамельном сиропе, %.

Навеску рекомендуется взвешивать с точностью до 0,001 г на небольшом кусочке бумаги (20х20мм). Навеску вместе с бумагой поместить в коническую колбу вместимостью 100см3. Прилить в неё 10 см3 дистиллированной воды и отмерить пипеткой 25см3 щелочного раствора феррицианида. Колбу с содержимым нагреть на электрической плите до кипения в течение 3-5 минут, кипятить 1 минуту, ввести 3 капли раствора метиленового синего и, не прерывая кипячения, дотитровать стандартным рабочим раствором глюкозы до исчезновения синей окраски. Зафиксировать количество см3 раствора глюкозы, пошедшее на дотитрование.

Провести холостой опыт, при котором установить объём стандартного раствора глюкозы, эквивалентный 25см3 щелочного раствора феррицианида. Для этого в коническую колбу отмерить пипеткой 25см3 щелочного раствора феррицианида и 10см3 рабочего стандартного раствора глюкозы. Колбу со смесью поместить на электрическую плиту, довести до кипения в течение 3-3,5 минут и кипятить 1 минуту. Затем внести 3 капли раствора метиленового синего и не прерывая кипячения, из бюретки по каплям приливать стандартный рабочий раствор глюкозы до исчезновения синей окраски.

Содержание редуцирующих веществ X, %, рассчитать по формуле

,                                                               (32)

где n – количество рабочего стандартного раствора глюкозы, пошедшее на

титрование 25 см3 щелочного раствора феррицианида при холостом

опыте, см3;

р - количество рабочего стандартного раствора глюкозы, пошедшего на

титрование 25 см щелочного раствора феррицианида в опыте, см3;

m - масса навески карамельного сиропа, мг;

К - поправочный коэффициент, учитывающий  частичное окисление

сахарозы.

Значение его зависит от соотношения количества редуцирующих веществ и общего количества сахара в объекте исследования. Значение поправочного коэффициента приведены в таблице 100.

Таблица 100

Величины поправочного коэффициента

| Поправочный коэффициент | Ориентировочное содержание редуцирующих веществ, % по отношению к общему сахару |
| --- | --- |
| 0,91 | 5-10 |
| 0,93 | 10-15 |
| 0,94 | 15-20 |
| 0,95 | 20-30 |
| 0,97 | 30-40 |
| 0,98 | 40-60 |

Ориентировочно содержание  редуцирующих веществ по отношению к общему сахару определяется по формуле

,                                                                   (33)

где Р - предполагаемое содержание редуцирующих веществ, %;

Сах – содержание общего сахара в карамельном сиропе, % (сах=70).

Результаты анализа представить в виде таблицы 101 и сделать вывод.

Таблица 101

Результаты определения массовой доли редуцирующих веществ

феррицианидным методом

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Масса навески, мг. 2 Объём стандартного рабочего раствора глюкозы, пошедшего на титрование при холостом опыте (n), см3 3 Объём стандартного раствора глюкозы, пошедшего на дотитрование в рабочем опыте (р), см3 4 Ориентировочное содержание редуцирующих веществ по отношению к общему сахару, % 5 Поправочный коэффициент (К) 6 Расчет содержания редуцирующих веществ в карамельном сиропе, % | Х Х! |

Вывод:

3.2 Контроль качества теста для мучных кондитерских изделий

3.2.1    Определение   массовой   доли   влаги   в   тесте   для мучных кондитерских изделий.

Влажность теста для мучных кондитерских изделий контролируется не реже 1 раза в смену путём высушивания в приборе ВНИИХП-ВЧ.

Пакеты предварительно высушивают 3 минуты при температуре 1600С (одновременно до 6 штук - 2 стопки по 3 пакета). После высушивания пакеты охлаждают, взвешивают и хранят в эксикаторе не более 2 часов.

Определение влажности производят следующим образом. В высушенный, охлаждённый и взвешенный с точностью до 0,001 г пакет поместить навеску исследуемого объекта. Навеску равномерно распределить по поверхности пакета. Масса навески 4-5 г, точность взвешивания 0,01 г. Взвешивание провести по возможности быстро, т.к. бумага пакета обладает гигроскопичностью и быстро увлажняется.

Масса навески зависит от влажности теста. Если влажность теста выше 20%, то масса навески 5г. Если влажность ниже 20%, то масса навески теста 4г.

Пакет с навеской поместить между плитами прибора ВНИИХП-ВЧ и высушивать при температуре 1600 С. Время высушивания так же зависит от влажности теста. Если влажность теста до 55%, то время высушивания 5 минут. При влажности теста выше 55%, время высушивания 7 минут. После высушивания пакет с навеской охладить в эксикаторе в течение 1-3 минут и взвесить. Одновременно высушивать 2 пакета с навесками для параллельных анализов.

Результаты анализа рассчитать по формуле (1).

Результаты принимают как среднеарифметическое двух параллельных определений, если расхождения между ними не более 0,3%.

Определённые в ходе работы величины занести в таблицу 102, сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 102

Результаты определения массовой доли влаги в тесте

для мучных кондитерских изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее |
| 1 Масса пакета, г. |  |  |  |
| 2 Масса навески М,г. |  |  |  |
| 3 Масса пакета с навеской до высушивания Ml, г. |  |  |  |
| 4 Масса пакета с навеской после высушивания М2, г. |  |  |  |
| 5 Массовая доля влаги W,% |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- Какие органолептические показатели определяют для карамельного сиропа?

- В чем сущность определения массовой доли сухих веществ в карамельном сиропе?

- Какие поправки вводятся при определении массовой доли сухих веществ рефрактометром?

- В чем сущность феррицианидного метода определения массовой доли редуцирующих веществ?

- В чем заключается сущность определения массовой доли влаги в  тесте для мучных кондитерских изделий?

Лабораторная работа № 15

Контроль качества хлебобулочных изделий

Цель работы:   Изучение и освоение методов определения качества хлебобулочных изделий.

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивают качество хлебобулочных изделий;

- как осуществляется отбор проб готовой продукции для анализа на хлебопекарных предприятиях;

- методы контроля качества хлебобулочных изделий.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества хлебобулочных изделий;

- определять влажность хлебобулочных изделий;

- определять пористость хлебобулочных изделий;

- определять кислотность хлебобулочных изделий.

#### 1 Теоретическая часть

Качество хлебобулочных изделий, вырабатываемых хлебопекарными предприятиями, должно удовлетворять требованиям соответствующих стандартов. В соответствии с требованиями нормативной документации качество хлебобулочных изделий оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям. Показатели безопасности продукции отражаются в сертификатах соответствия.

К органолептическим показателям относят внешний вид изделий (форма, состояние поверхности, состояние корок, цвет корок), состояние мякиша (его эластичность, пропечённость, промес, структура пористости, цвет мякиша), а так же вкус и запах.

Физико-химическими показателями являются влажность мякиша, кислотность, пористость изделий, а так же массовая доля сахара и жира.

Строго нормируется масса одного изделия. Среднюю массу изделия определяют взвешиванием не менее 10 штук изделий без упаковки и расчётом среднеарифметической величины.

В хлебобулочных изделиях не допускаются посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени.

Для анализа готовой продукции по органолептическим и физико-химическим показателям сначала производится отбор проб по ГОСТ 5667-65. Образцы отбирают от партии хлебобулочных изделий, отвечающих требованиям стандарта или техническим условиям по органолептическим показателям и массе.

На хлебозаводе партией хлебобулочных изделий считают: при непрерывном процессе приготовления теста – это хлебобулочные изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену; при порционном способе приготовления теста - изделия, выработанные одной бригадой за одну смену из одной порции теста.

Перед отбором проб от партии продукции проводят органолептическую оценку внешнего вида (формы, состояния поверхности, окраски корок) путём осмотра изделий на 2-3 лотках каждого контейнера, вагонетки. Одновременно контролируют массу штучных изделий путём взвешивания не менее 10 штук изделий. В случае получения неудовлетворительных результатов производят сплошной контроль (разбраковывание).

Затем от партии хлебобулочных изделий отбирается представительная выборка (прежнее название «средняя проба») в количестве:

- при массе изделия от 1 кг и выше – 0,2 % всей партии, но не менее 5 изделий;

- при массе изделия до 1 кг – 0,3 % всей партии, но не менее 10 штук изделий.

# Изделия отбирают от каждого контейнера, вагонетки.

Представительной выборкой считают отобранную часть партии продукции, внешние признаки которой характеризуют всю партию.

Далее для контроля органолептических и физико-химических показателей отбор образцов производят от представительной выборки методом «вслепую» в соответствии с ГОСТ 18321.

## Для контроля органолептических показателей (состояния мякиша, пористости, вкуса и запаха), а также наличия посторонних включений, хруста от минеральной примеси, признаков болезней и плесени от представительной выборки отбирают 5 образцов продукции.

Затем для лабораторного анализа из представительной выборки методом «вслепую» отбирают лабораторный образец в количестве:

- для изделий массой более 400 г – 1 изделие;

- для изделий массой от 400 г до 200 г включительно  – не менее 2 штук изделий;

- для изделий массой от 200 г до 100 г включительно – не менее 3 штук изделий;

- для изделий массой менее 100 г – не менее 6 изделий.

Лабораторный образец используют для определения влажности, кислотности, пористости хлебобулочных изделий, а также, если предусмотрено стандартом, для определения массовой доли сахара и жира в продукции.

Изделия, отобранные в качестве лабораторного образца, готовят далее к определению всех физико-химических показателей, кроме пористости, следующим образом: изделия массой более 200 г разрезают пополам на 2 части и от одной половины отрезают ломоть толщиной около 3 см, срезают с него корки и подкорковый слой толщиной около 1 см, затем измельчают ножом и перемешивают; изделия массой менее 200 г – отрезают ломоть толщиной 3-5 см, срезают корки вместе с подкорковым слоем толщиной 1 см, удаляют все включения (повидло, изюм и т. д.) и измельчают; для мелкоштучных изделий, анализируемых вместе с корочкой (слойки, ватрушки, розанчики и т. д.) – берут 3-4 изделия, разрезают каждое на 4 части, от каждого изделия отбирают по одной части, удаляют все включения (кроме мака), измельчают и перемешивают.

Лабораторный анализ, т.е. анализ физико-химических показателей качества, проводят в течение установленных сроков реализации продукции, но не ранее, чем через час после выпечки и не позднее 16 часов после выпечки для мелкоштучных изделий массой 200 г и менее;  не ранее 3 часов после выпечки и не позднее 24 часов – для хлеба из сортовой муки; не ранее 3 часов после выпечки и не позднее 48 часов – для хлеба из обойной муки.

Наиболее важным из физико-химических показателей качества хлеба, предусмотренных стандартом, является массовая доля влаги. От показателя влажности хлеба зависит его физиологическая ценность и результаты технико-экономических показателей работы предприятия. Чем выше влажность изделия, тем ниже содержание сухих веществ в нём и тем ниже его энергетическая ценность. Массовую долю влаги изделия определяют для расчёта его выхода и проверки правильности ведения технологического процесса – точности дозирования основного сырья – муки и воды.

О правильности ведения технологического процесса приготовления хлеба можно судить и по кислотности изделия. Показатель кислотности характеризует качество хлеба с вкусовой и гигиенической стороны.

Пористость характеризует важное свойство хлебных изделий – его усвояемость организмом. Хлеб с хорошей тонкостенной пористостью быстро пропитывается желудочным соком и лучше усваивается. Низкая пористость присуща хлебу, полученному из плохо выброженного теста.

2 Материальное обеспечение

Таблица 103

Нормативы материального обеспечения работы

| Перечень сырья, химических реактивов, посуды, оборудования | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объект исследования, хлеб, шт | 2 |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см 2.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина |  |
| 3 Химическая посуда 3.1 Бюретка вместимостью 25-30 см3, шт 3.2 Колба мерная вместимостью 250 см3, шт 3.3 Колба коническая вместимостью 500 см3, шт | 1 1 2 |
| 3.4 Колба коническая вместимостью 100-150 см3, шт 3.5 Пипетка объёмом 50 см3, шт | 2 2 |
| 4 Приборы и оборудование 4.1 Шкаф сушильный электрический, шт | 1 |
| 4.2 Весы технические с набором разновесов, шт 4.3 Пробник Журавлёва, шт | 1 1 |
| 5 Инвентарь 5.1 Бюкс металлический с крышкой, шт 5.2 Щипцы тигельные, шт 5.3 Нож, шт | 2 1 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка

Органолептически определяемыми показателями качества хлебобулочных изделий являются внешний вид (форма, состояние корок, цвет корок), состояние мякиша (его эластичность, пропечённость, отсутствие признаков непромеса, характер пористости, цвет мякиша), вкус и запах. Так же отмечается наличие или отсутствие хруста.

3.1.1 Определение внешнего вида

Внешний вид изделия определяют путём его осмотра. При этом обращают внимание на симметричность и правильность его формы.	При определении состояния корок обращают внимание на правильность формы (выпуклая, плоская, вогнутая), на её поверхность (гладкая, неровная, бугристая, со вздутиями, трещинами или подрывами). Трещинами считают разрывы, проходящие через верхнюю корку в одном или нескольких направлениях. Подрывами считают отрыв верхней корки от боковой у формового хлеба или по окружности у подовых изделий.

Затем определяют цвет корок. Цвет корок можно характеризовать как бледный, светло – жёлтый, светло – коричневый, коричневый, тёмно – коричневый.

3.1.2 Определение состояния мякиша

Изделие разрезают острым ножом сверху вниз на 2 равные части.

Эластичность мякиша определяют путём надавливания пальцами на поверхность среза на глубину не менее 1 см и, быстро оторвав пальцы от поверхности, наблюдают за мякишем. При полном отсутствии остаточной деформации эластичность мякиша характеризуют хорошей, при наличии незначительной остаточной деформации, т.е. при почти полном восстановлении – средней, при сминаемости мякиша и значительной остаточной его деформации – плохой.

При оценке состояния пор обращают внимание на величину пор (мелкие, средние, крупные), на равномерность их распределения по всей площади среза мякиша (равномерное, достаточно равномерное, неравномерное), толщину стенок пор (тонкостенная, средней толщины, толстостенная).

Так же обращают внимание на промес и пропечённость мякиша.

Мякиш изделий должен быть без комочков и следов непромеса, пропечённый, не влажный на ощупь, эластичный. Пористость – развитая, без пустот и уплотнений.

Цвет мякиша определяют при дневном освещении и характеризуют как белый, серый или тёмный с различными оттенками - желтоватым, жёлтым, сероватым, серым и т. д. Отмечается так же равномерность окраски мякиша.

3.1.3 Определение вкуса и запаха

Вкус, запах, а так же наличие или отсутствие хруста определяют при дегустации изделий. Вкус и запах должны соответствовать данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха.

Результаты органолептической оценки необходимо занести в таблицу и сделать вывод о соответствии требованиям стандарта на данный вид изделия.

Таблица 104

Оценка органолептических показателей

| Показатели качества | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид: форма поверхность цвет корок Состояние мякиша: пропечённость промес эластичность пористость цвет мякиша Вкус Запах |  |

Вывод:

3.2 Определение влажности мякиша ГОСТ 21094-95

Лабораторный образец разрезать пополам поперёк на две приблизительно равные части, отрезать ломоть толщиной 1-3 см, отделить мякиш от корки, быстро его измельчить ножом и перемешать. Крошки должно быть не менее 20 г.

Взвесить два металлических бюкса , предварительно высушенных. В каждый бюкс поместить по 5 г измельчённого мякиша и взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г.

Бюксы с навесками поместить в электрический сушильный шкаф, нагретый до температуры 130 0С и высушивать 45 минут с момента поднятия температуры до  130 0С. Время поднятия температуры должно быть не более 10 минут.

После высушивания бюксы с навесками вынуть тигельными щипцами, закрыть крышками и поместить в эксикатор на 20 минут (не более двух часов) на охлаждение. Затем взвесить.

Влажность мякиша изделия W, %, рассчитать по формуле (1).

Результат выражается с точностью до 0,05%.

Допустимое расхождение между параллельными определениями 1%. За окончательный результат принимается среднее арифметическое двух параллельных определений.

Результаты анализа занести в таблицу 105. Сделать вывод о соответствии влажности изделия требованиям стандарта.

Таблица 105

Результаты определения влажности мякиша

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее |
| 1 Масса пустого бюкса, г |  |  |  |
| 2 Масса навески, М, г |  |  |  |
| 3 Масса бюкса с навеской до высушивания, М1, г |  |  |  |
| 4 Масса бюкса с навеской после высушивания, М2, г |  |  |  |
| 5 Влажность мякиша, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение кислотности ГОСТ 5670-96

Кислотность готовых изделий определяется титрованием фильтрата, полученного из крошки хлебных изделий, арбитражным или ускоренным методом и выражается в градусах кислотности.

    - Определение кислотности арбитражным методом

Изделие разрезать пополам и от одной половины отрезать ломоть, срезать корки и подкорковый слой примерно на 1 см. Мякиш быстро измельчить и перемешать.

Взвесить на технических весах 25 г измельчённого мякиша с точностью до 0,05 г и поместить навеску в сухую бутылку (типа молочной) ёмкостью 500 см3. Отмерить цилиндром 250 см3 дистиллированной воды комнатной температуры. Около 1/4  взятой воды прилить в бутылку с навеской и растереть деревянной втулкой до однородной массы. К полученной смеси прилить оставшуюся воду, бутылку закрыть пробкой. Взбалтывать энергично 2 минуты, затем оставить в покое на 10 минут, снова взбалтывать 2 минуты и оставить в покое на 8 минут. Затем отстоявшуюся жидкость слить в сухой стакан через частое сито или марлю. Из стакана отобрать пипеткой по 50 см3 полученной вытяжки в две колбы ёмкостью 200 см3, внести по 2-3 капли 1% - ного раствора фенолфталеина и титровать раствором гидроксида натрия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до  слабо – розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты. Кислотность X, град., рассчитывается по формуле

,                            (34)

где	V – объём раствора щёлочи молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, пошедшей на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент к титру щёлочи;

V1 – объём дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот, см3 (V1=250 cм3);

100 – коэффициент пересчёта на 100 г навески;

10 - коэффициент пересчёта концентрации эквивалента 0,1 моль/дм3 на концентрацию 1 моль/дм3;

V2 – объём фильтрата, взятого на титрование, см3 (V2=50 см3);

m – масса навески, г (М=25 г).

Результат выражается с точностью до 0,5 град. Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,3 град.

Результаты анализа занести в таблицу 106 и сделать вывод о соответствии кислотности изделия требованиям стандарта.

Таблица 106

Результаты определения кислотности хлебобулочных изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 титрование | 2 титрование | Среднее значение |
| 1 Объём раствора щёлочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина титруемой кислотности, град |  |  |  |
| 3 Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

3.3.2 Определение кислотности мякиша ускоренным методом

25 г измельчённого мякиша взвесить на технических весах с точностью до 0,05 г. Поместить навеску в сухую колбу или бутылку (типа молочной) ёмкостью 500 см3 с хорошо пригнанной пробкой. Мерным цилиндром отмерить 250 см3 дистиллированной воды с температурой 600С. Около 1/4  части воды прилить к мякишу, растереть до однородной массы, прилить оставшуюся воду, закрыть пробкой. Содержимое колбы энергично встряхивать в течение 1 минуты и отстаивать 3 минуты. Отстоявшуюся жидкость слить через марлю или частое сито в сухой стакан. Из стакана отобрать пипеткой по 50 см3 фильтрата в две конические колбы, внести по (2-3) капли 1% - ного раствора фенолфталеина и титровать раствором гидроксида натрия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до слабо – розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.

Кислотность рассчитать по приведённой выше формуле (3). Результаты анализа занести в таблицу, сделать вывод о соответствии требованиям стандарта.

3.4 Определение пористости мякиша стандартным методом

ГОСТ 5669-96

Под пористостью понимают отношение объёма пор к общему объёму хлебного мякиша, выраженное в процентах.

Пористость определяется с помощью пробника Журавлёва для хлебобулочных изделий массой 0,2 кг и более.

Из середины изделия вырезать ломоть шириной 7-8 см, из него на расстоянии 1 см от корок сделать выемки цилиндром пробника Журавлёва следующим образом: острый край металлического цилиндра, предварительно смазанного растительным маслом, осторожно вводить в мякиш вращательным движением. Заполненный мякишем цилиндр уложить на деревянный лоток – основание так, чтобы ободок цилиндра входил в прорезь лотка. Затем хлебный мякиш вытолкнуть из цилиндра деревянной втулкой примерно на 1 см, отрезать его по краю цилиндра острым ножом и удалить. Оставшийся в цилиндре мякиш вытолкнуть втулкой до стенки лотка, отрезать его у края цилиндра и использовать для анализа.

Для определения пористости пшеничных изделий делают три такие выемки, для ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки – четыре выемки. В штучных изделиях, где из одного ломтя нельзя получить нужное количество выемок, делают выемки из 2-3 ломтей или из двух изделий.

Все приготовленные выемки (3 или 4) одновременно взвесить с точностью до 0,5 г.

Но для расчёта пористости мякиша необходимо знать объём выемки. Для этого надо измерить внутренний диаметр цилиндра (d) и расстояние от вертикальной стенки лотка до прорези (h). Рассчитать объём выемки V, см3, по формуле

(35)

При внутреннем диаметре цилиндра 3 см и расстоянии от стенки лотка до

прорези 3,8 см объём выемки стандартного пробника равен 27 см3.

Пористость мякиша П, %, рассчитать по формуле

,                                                 (36)

где V – объём всех выемок, см3;

m – масса всех выемок, г;

- плотность беспористой массы мякиша, г/см3.

Плотность беспористой массы для разных сортов хлеба и хлебобулочных изделий:

- из муки пшеничной высшего и 1 сорта		1,31

- из пшеничной муки 2 сорта				1,26

- из смеси пшеничной муки 1 и 2 сорта		          1,28

- из пшеничной подольской муки 			1,25

- из пшеничной муки с повышенным содержанием отрубных частиц 1,23

- из пшеничной обойной муки 			1,21

- из ржаной сеяной и заварных сортов		1,27

- из смеси ржаной сеяной муки  и пшеничной 1 сорта			1,22

- из смеси ржаной обдирной муки  и пшеничной высшего сорта	1,26

- из смеси ржаной обдирной муки  и пшеничной 1 сорта			1,25

- из смеси ржаной обдирной муки  и пшеничной 2 сорта			1,23

- из смеси ржаной обдирной муки  и пшеничной подольской		1,22

- из ржаной обойной муки или смеси ржаной обойной и пшеничной обойной муки		1,21

Пористость рассчитать с точностью до 1%. Результаты анализа записать в таблицу 107 и сделать вывод о соответствии показателя пористости требованиям стандарта.

Таблица 107

Результаты определения пористости мякиша хлебобулочных изделий

| Общая масса выемок, г | Общий объём выемок, см3 | Плотность беспористой массы, г/см3 | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическая | по стандарту |

Вывод:

Контрольные вопросы

- По каким показателям оценивается качество хлебобулочных изделий?

- Как осуществляется отбор проб готовой продукции для анализа на хлебопекарных предприятиях?

- Как производится органолептическая оценка качества хлеба?

- Какое значение имеют показатели влажности, кислотности, пористости?

- Как определяется влажность хлебобулочных изделий?

- Какими методами определяется кислотность мякиша готовых изделий?

- В каких единицах выражают кислотность хлебобулочных изделий?

- Как определяется пористость хлебобулочных изделий? Что понимается под пористостью мякиша?

Лабораторная работа № 16

Контроль качества бараночных и сухарных изделий

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивается качество бараночных и сухарных изделий;

- как осуществляется отбор проб от партии бараночных и сухарных изделий

для анализа на предприятии;

- методы контроля качества бараночных и сухарных изделий.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества бараночных и сухарных изделий;

- определять массовую долю влаги бараночных и сухарных изделий;

- определять кислотность бараночных и сухарных изделий;

- определять намокаемость сдобных сухарей;

- определять набухаемость бараночных изделий.

#### 1 Теоретическая часть

В ассортименте хлебобулочных изделий сухарные и бараночные изделия занимают особое место. Практически, они являются хлебными консервами.

Все виды вырабатываемых в настоящее время бараночных изделий разделяются на бублики, баранки и сушки. Баранки и сушки отличаются, в основном, размерами, бублики отличаются от них более высокой влажностью, меньшей прочностью и являются разновидностью булочных изделий.

Качество бараночных изделий оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям согласно ГОСТ 7128-91.

Органолептически определяется внешний вид (форма, поверхность), внутреннее состояние, хрупкость, цвет, вкус, запах, количество лома в фасованных бараночных изделиях.

Физико-химическими показателями являются влажность, кислотность, массовая доля сахара и жира, а так же набухаемость бараночных изделий.

Кроме того, для баранок и сушек нормируется количество изделий в 1 кг.

Для бубликов нормируется масса одного изделия и средняя масса изделий. Масса одного бублика 0,1 или 0,05кг. Допустимые отклонения в меньшую сторону для одного бублика не более 5%, для средней массы 10 изделий – не более 3%.

По ГОСТ 7128-91 партией бараночных изделий считают изделия одного наименования, выработанные за смену одной бригадой.

Для контроля качества бараночных изделий, а так же упаковки, маркировки и массы фасованной продукции составляют представительную выборку. Объём представительной выборки:

- из партии до 1 т – 5 упаковочных единиц;

- из партии от 1 до 3 т – 10 упаковочных единиц;

- из партии более 3 т – 15 упаковочных единиц.

Из каждой отобранной упаковочной единицы отбирают точечные пробы для получения объединенной пробы массой не менее 1 кг. По этой пробе определяют: количество изделий в 1 кг, внешний вид, количество лома в фасованных изделиях, хрупкость, внутреннее состояние, цвет, вкус, запах.

Из объединённой пробы для определения физико-химических показателей качества отбирается лабораторный образец в количестве:

- для бубликов не менее 3 шт;

- для баранок не менее 8 шт;

- для сушек не менее 12 шт.

Для определения влажности и кислотности из лабораторного образца отбирают:

- бублики не менее 2 шт;

- баранки не менее 3 шт;

- сушки не менее 6шт.

Отобранные изделия измельчают на тёрке, в ступке и готовят пробу массой около 50 г.

Для определения содержания массовой доли сахара и жира готовят измельчённую пробу массой 300 г, необходимое количество изделий добавляют из объединенной пробы.

Для определения намокаемости бараночных изделий из лабораторного образца берут 3 баранки или 4 сушки.

Отбор проб для определения качества бараночных хлебобулочных изделий проводят не ранее чем через 3 часа для бубликов и не ранее чем через 6 часов для баранок и сушек после выпечки. По органолептическим показателям бараночные хлебобулочные изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 108.

Таблица 108

Требования к органолептическим показателям качества

бараночных изделий по ГОСТ 7128-91

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Внешний вид: форма | В виде кольца, овальная – для ванильных, лимонных баранок и сушек челночек; округлая – для всех остальных изделий. В изделиях ручной разделки допускается заметное место соединения концов жгута и изменение толщины изделий в местах соединения концов жгута. Допускается не более двух небольших притисков, наличие плоской поверхности на стороне, лежавшей на листе, сетке |

Окончание табл. 108

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| поверхность | Глянцевитая, гладкая, без вздутий и трещин, у соответствующих сортов посыпанная маком, тмином или солью. На одной стороне допускаются отпечатки сетки, а также наличие небольших трещин длиной не более1/3 поверхности кольца. Для упакованных бубликов допускается незначительная морщинистость. |
| Цвет | От светло – желтого до темно – коричневого, без подгорелости. Допускается более темный цвет и отсутствие глянца на стороне, лежавшей на листе, сетке или поду. |
| Количество лома Внутреннее состояние Запах Вкус Хрупкость | В фасованных сушках массой 0,2-0,5 кг 1-3 изделия – лома; в фасованных баранках массой 0,3-0,5 кг –1-2 изделия – лома. Разрыхленные, пропеченные, без признаков непромеса. У горчичных сушек и баранок цвет в изломе желтоватый. Соответствующий данному виду изделий, без постороннего запаха. В соответствующих изделиях должен ощущаться запах внесенных специй. Соответствующий данному виду изделий с привкусом ароматических и вкусовых добавок, без постороннего привкуса. Баранки должны быть хрупкими или ломкими, сушки – хрупкими. |

В бараночных изделиях не допускаются посторонние включения и хруст от минеральных примесей.

Ассортимент сдобных пшеничных сухарей насчитывает около 20 видов, отличающихся размерами, массой, формой, а главным образом, рецептурой. Для каждого вида установлены определенные размеры (длина, толщина, высота) и количество штук в 1 кг. Сухари отличаются так же отделкой поверхности.

Качество сухарей сдобных по ГОСТ 8494-96 оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям.

Органолептически определяется внешний вид (форма, поверхность), хрупкость, цвет, вкус, запах, количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера.

Физико-химическими показателями являются влажность, кислотность, массовая доля сахара и жира, а так же намокаемость сухарей. Кроме того, нормируется содержание изделий в 1 кг. Контролируется качество каждой партии сдобных сухарей. Партией сухарей считаются изделия одного наименования, выработанные одной бригадой за одну смену в количестве не более 2 тонн. Для контроля качества сухарей, а так же упаковки, маркировки и массы фасованной продукции составляется представительная выборка.

Объём представительной выборки:

- при массе партии до 1 тонны – 5 упаковочных единиц;

- при массе партии свыше 1 тонны – 10 упаковочных единиц.

От выборки отбирают точечные пробы для получения объединенной пробы массой не менее 1 кг. По этой пробе определяют количество изделий в 1 кг, а так же органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, цвет).

Для лабораторного анализа из объединенной пробы выделяют лабораторный образец в количестве 10-15 сухарей.

От лабораторного образца отбирают по 2 сухаря для определения хрупкости и намокаемости. Остальные сухари измельчают (в ступке, на тёрке, мельнице), получают крошку около 40-50 г для определения влажности и кислотности.

Отбор проб для определения качества сухарей проводят не ранее, чем через 24 часа после изготовления.

По органолептическим показателям сдобные пшеничные сухари должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 109.

Таблица 109

Органолептические показатели качества сдобных

пшеничных сухарей по ГОСТ 8494-96

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Внешний вид: форма поверхность Количество лома, горбушек и сухарей, уменьшенного размера | Полуовальная, соответствующая виду сухарей, у детских – полуцилиндрическая, молочных - продолговатая, рязанских – прямоугольная или квадратная. Без сквозных трещин и пустот, с достаточно развитой пористостью, без следов непромеса. Верхняя корка глянцевитая; в зависимости от способа разделки и формовки сухарей – гладкая или с рельефами, допускаются наколы; у городских, кофейных и любительских сухарей – отделана дробленой крошкой; у сухарей с маком, изюмом и ореховых – с включением мака, ореха, изюма; у сухарей молочных и особых может быть с поперечными рельефами, по линии рельефов допускаются разрывы. У сухарей осенних и с изюмом одна сторона отделана сахарным песком. Количество сухарей уменьшенного размера, прилегающих к горбушке, не должно превышать 8%. Количество лома в весовых сухарях допускается не более 5%, для сухарей из муки высшего сорта, кроме детских, не более 7% к общей массе изделий. сорта, кроме детских, не более 7% к общей массе изделий. В фасованных массой 0,1 кг – 1 сухарь – лом, в остальных – 1-2 сухаря – лома в единице упаковки. При фасовании на автоматах в полиэтиленовые пакеты допускается 2-3 сухаря – лома в единице упаковки. При механизированной упаковке допускается количество |

Окончание табл. 109

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Цвет Вкус Запах Хрупкость | лома в весовых сухарях – не более 7%. Количество горбушек не должно превышать 2 % в весовых сухарях и одной горбушки в единице упаковки. От светло – коричневого до коричневого. У сухарей горчичных в изломе желтоватый, характерный для изделий с горчичным маслом. Сладковатый, свойственный данному сорту сухарей, с привкусом ароматических и вкусовых добавок, без постороннего привкуса. У сухарей особых – солоноватый. Свойственный данному сорту сухарей, у лимонных и ванильных – лимона и ванилина. Без постороннего запаха. Сухари должны быть хрупкими. |

В сдобных пшеничных сухарях не допускаются признаки плесени, посторонние включения и хруст от минеральной примеси.

2 Материальное обеспечение

Таблица 110

Материальное обеспечение работы

| Перечень сырья, химических реактивов, посуды, оборудования | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Материал баранки, сушки, бублики, сдобные сухари | По 5 штук |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор щелочи с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 2.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина |  |
| 3 Приборы и аппаратура 3.1 Сушильный шкаф 3.2 Технические весы с разновесами 3.3 Титровальная установка 3.4 Прибор для определения набухаемости 3.5 Водяная баня | 1 1 1 1 1 |
| 4 Химическая посуда: 4.1 Фарфоровая ступка с пестиком 4.2 Химический стакан емкостью 250 см3 4.3 Колба коническая емкостью 100 см3 | 1 1 1 |
| 5 Приспособления: 5.1 Нож или пилка 5.2 Бюксы металлические 5.3 Щипцы тигельные | 1 2 1 |

3  Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка

3.1.1 Органолептическая оценка качества бараночных изделий

Определить внешний вид, цвет, внутреннее состояние, запах, вкус, хрупкость бараночных изделий. Хрупкость определить путём разлома не менее трёх штук изделий. Результаты анализа записать в таблицу 111 и сделать вывод о соответствии органолептических показателей качества требованиям стандарта.

Таблица 111

Результаты органолептической оценки бараночных изделий

| Показатели качества | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид: форма поверхность Цвет Внутреннее состояние Запах Вкус Хрупкость |  |

Вывод:

3.1.2 Органолептическая оценка качества сдобных пшеничных сухарей

Определить внешний вид, цвет, вкус, запах, хрупкость сдобных пшеничных сухарей. Хрупкость установить по разлому не менее двух сухарей. Результаты анализа занести в  таблицу 112  и сделать вывод о соответствии органолептических показателей качества требованиям стандарта.

Таблица 112

Результаты   органолептической   оценки сдобных сухарей

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид: форма поверхность Цвет Вкус Запах Хрупкость |  |

Вывод:

3.2 Определение влажности сухарных и бараночных изделий

Для контроля влажности и кислотности из лабораторного образца отобрать два бублика, три баранки, шесть сушек или десять сухарей. Измельчить их на тёрке, в ступке или мельнице до получения 40-50 г крошки и сразу же проводить анализ.

Взвесить два металлических бюкса (d = 4,5-5 см, h = 2 см), предварительно высушенных. В каждый бюкс поместить по 5 г крошки и взвесить с точностью до 0,01 г. Бюксы с крошкой поместить в нагретый до 1300 С сушильный шкаф и высушивать 45 минут с момента поднятия температуры до 1300 С (не более чем за 10 минут). Бюксы с высушенными навесками вынуть из сушильного шкафа тигельными щипцами, закрыть крышками и, охладив в эксикаторе 20 минут, взвесить. Рассчитать влажность как массовую долю влаги в 100 массовых частях продукта W, %, по формуле (1).

Допустимые расхождения между параллельными определениями 0,5 %. За окончательный результат принимается среднее арифметическое двух параллельных определений. Результаты анализа занести в таблицу113.

Таблица 113

Результаты определения влажности сухарных и бараночных изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | Бюкс №1 | Бюкс №2 | Среднее |
| 1 Масса пустого бюкса с крышкой, г |  |  |  |
| 2 Масса навески, М, г |  |  |  |
| 3 Масса бюкса с навеской до высушивания, М1, г |  |  |  |
| 4 Масса бюкса с навеской после высушивания, М2, г |  |  |  |
| 5 Влажность, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение кислотности сухарных и бараночных изделий

10 г измельчённой крошки взвесить с точностью до 0,01 г. Перенести в фарфоровую ступку, отмерив цилиндром 100 см3 дистиллированной воды комнатной температуры. Приливая воду небольшими порциями, растереть навеску с водой до однородной массы и оставить в покое на 15 минут. Затем жидкость слить через частое сито или марлю в сухой стакан. Отобрать пипеткой в две конические колбы ёмкостью 100-150 см3 по 25 см3 фильтрата, внести по 5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина и титровать раствором гидроксида натрия молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до слабо розовой окраски не исчезающей в течение 1 минуты.

Кислотность К, град, рассчитать по формуле

(37)

где	V – объём раствора щёлочи молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, пошедшей на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент к титру щёлочи;

V1 – объём дистиллированной воды, взятой для смешивания с навеской, см3 (V1=100 cм3);

100 – коэффициент пересчёта на 100 г навески;

10 - коэффициент пересчёта концентрации щелочи 0,1 моль/дм3 в 1 моль/дм3;

V2 – объём фильтрата, взятого на титрование, см3 (V2=10 см3);

М – масса навески, г (М=25 г)

Допустимое расхождение между параллельными определениями 0,5 град.

Результаты анализа занести в таблицу 114 и сделать вывод о соответствии кислотности требованиям стандарта (оформляются таблицы для сухарных изделий и для бараночных изделий).

Таблица 114

Результаты определения кислотности сухарных и бараночных изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 титрование | 2 титрование | Среднее значение |
| 1 Объём раствора щёлочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина титруемой кислотности, град |  |  |  |
| 3 Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

Определение набухаемости бараночных изделий

Берётся 3 баранки или 4 сушки. Из каждого изделия вырезать по 2 кусочка длиной 2 см. Вырезанные кусочки поместить в заранее взвешенную без крышки дырчатую чашку и снова взвесить. Чашку с выемками закрыть крышкой и опустить в водяную баню с температурой 600 С на 5 минут. Чашка должна быть полностью покрыта водой. Затем чашку вынуть из воды и подвесить на бортике бани на 2 минуты для стекания воды. Далее чашку встряхнуть для удаления оставшейся воды, снять крышку, вытереть снаружи фильтровальной бумагой и взвесить.

Коэффициент набухаемости Кн определить по формуле

,                                                 (38)

где	М -  масса пустой чашки, г;

М1 - масса чашки с выемками до набухания, г;

М2 - масса чашки с выемками после набухания, г.

Коэффициент набухаемости для баранок должен быть не менее 2,5; для сушек не менее 3,0 (для сушек ванильных – не менее 2,7).

Коэффициент набухаемости вычисляется с точностью до 0,1 г.

Результаты анализа занести в таблицу 115 и сделать выводы о соответствии коэффициента набухаемости требованиям ГОСТ 7128-91.

Таблица 115

Результаты определения набухаемости бараночных изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
| 1 Масса пустой чашки без крышки, М, г 2 Масса чашки с выемками до набухания, М1, г 3 Масса чашки с выемками после набухания, М2, 4 Коэффициент набухаемости расчётный, Кн 5 Коэффициент набухаемости по стандарту |  |

Вывод:

3.5 Определение намокаемости сдобных пшеничных сухарей

Два сухаря наколоть спицей (шилом) с торцевой стороны или придерживая тигельными щипцами, в вертикальном положении опустить в стакан ёмкостью 700-1000 см3 с водой температурой 600 С. Выдержать 1 минуту; для детских, дорожных и школьных сухарей – 2 минуты. Намокаемость сухарей считается стандартной, если изделия после анализа не имеют на ощупь уплотненных участков.

Вывод:

Контрольные вопросы

- По каким органолептическим показателям оценивается качество бараночных изделий и сдобных сухарей?

- Какие физико-химические показатели нормируются для бараночных и сухарных изделий?

- Что понимается под партией бараночных изделий и как производится отбор проб от партии бараночных изделий?

- В чём заключается метод определения набухаемости бараночных изделий?

- Что понимают под партией сухарных изделий, и как производится отбор проб от партии сдобных сухарей?

- Как в стандарте нормируется намокаемость сдобных сухарей?

- Как определяется кислотность для бараночных и сухарных изделий?

- В чем заключается методика определения массовой доли влаги для бараночных и сухарных изделий?

Лабораторная работа № 17

Контроль качества макаронных изделий

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- по каким показателям оценивается качество макаронных изделий;

- как осуществляется отбор для анализа на предприятиях;

- методы контроля качества макаронных изделий.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества макаронных изделий;

- определять сохранность формы макаронных изделий после варки;

- определять массовую долю влаги макаронных изделий;

- определять кислотность макаронных изделий.

# 1 Теоретическая часть

Макаронные изделия – это пищевой продукт, изготавливаемый из пшеничной муки и воды смешиванием, различными способами формования и высушивания.

В зависимости от формы макаронные изделия подразделяются на типы: трубчатые (макароны, рожки, перья), нитевидные (вермишель), ленточные (лапша) и фигурные.

В зависимости от длины макаронные изделия бывают длинные (не менее 200 мм) и короткие (не более 150 мм).

В зависимости от используемого основного сырья макаронные изделия подразделяются на группы А, Б, В. Макаронные изделия группы А – это изделия, изготовленные из муки твердой пшеницы высшего, первого и второго сорта. Макаронные изделия группы Б – это изделия, изготовленные из муки мягкой стекловидной пшеницы высшего и первого сорта. Макаронные изделия группы В - это изделия, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сорта. Для макаронных изделий, изготовленных с использованием дополнительного сырья, к обозначению группы и сорта прибавляется название соответствующей добавки. Например: группа А высший сорт яичные.

Качество выпускаемых макаронных изделий должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные. Общие технические условия».

Органолептически определяются цвет, форма, поверхность, излом, вкус, запах, а также состояние макаронных изделий после варки.

Физико-химическими показателями являются влажность, кислотность, содержание металломагнитной примеси, наличие зараженности вредителями, содержание крошки и деформированных изделий, сохранность формы сваренных изделий, сухое вещество, перешедшее в варочную воду, а так же содержание золы, нерастворимой в 10% растворе HCl, прочность для макарон.

Качество макаронных изделий устанавливается для каждой однородной партии на основании лабораторного анализа средней пробы. Отбор проб для определения органолептических и физико-химических показателей проводится по ГОСТ 14849.

Однородной партией считают определенное количество макаронных изделий одного сорта, типа и вида, изготовленных за одну смену, одинаковых по качественным признакам, определяемым органолептически.

Сначала отбирают исходную пробу из разных мест однородной партии в количестве 1,5% единиц упаковки, но не менее трёх упаковок.

Из исходной пробы составляют среднюю пробу следующим образом:

- для определения крошки и деформированных изделий в развесных изделиях отбирают одну единицу упаковки; в фасованных изделиях отбирают одну коробочку или пакет от каждой единицы упаковки исходной пробы;

- для определения металлопримесей и зараженности вредителями отбирают так же в развесных изделиях одну единицу упаковки; в фасованных изделиях одну коробку или пакет от каждой единицы упаковки исходной пробы. Сначала определяют содержание металлопримесей, а затем для определения зараженности вредителями берут 5 порций из разных мест единицы упаковки так, чтобы средняя проба составила около 200 г;

- для определения влажности, кислотности, прочности, состояния изделий после варки и органолептических показателей от каждой единицы упаковки исходной пробы отбирают в развесных изделиях из четырёх разных мест пробы, чтобы средняя проба составляла не менее 500 г в фасованных изделиях  - не менее одной коробки или пакета.

Среднюю пробу передают в лабораторию с указанием названия и сорта макаронных изделий, массы и номера партии, даты отбора пробы и подписи лиц, отобравших пробу.

По органолептическим показателям макаронные изделия должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 116.

Таблица 116

Требования к органолептическим показателям качества макаронных изделий

по ГОСТ Р 51865-2002

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Цвет | Соответствующий сорту муки, без следов непромеса. Цвет изделий с использованием дополнительного сырья изменяется в зависимости от вида этого сырья |

Окончание табл. 116

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Поверхность Излом Форма Вкус Запах Состояние изделий после варки | Гладкая. Допускается шероховатость Стекловидный Соответствующая типу изделий Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса Свойственный данному изделию, без постороннего запаха Изделия не должны слипаться между собой при варке до готовности |

По физико-химическим показателям макаронные изделия должны соответствовать нормам, указанным в таблице 117.

Таблица 117

Физико – химические показатели качества макаронных изделий

по ГОСТ Р 51865-2002

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
|  | Группа А | Группа Б | Группа В |
|  | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Влажность изделий, %, не более: отправляемых в районы Крайнего Севера, а также морским путём остальных 2 Кислотность изделий, град, не более: томатных молочных второй сорт соевых с пшеничным зародышем остальных 3 Зола, нерастворимая в 10% растворе HCl, % не более | 11 13 10 5 - 5 - 4 0,2 | 11 13 - 5 - - - 4 0,2 | 11 13 - - 5 - 5 - 0,2 | 11 13 10 5 - 5 5 4 0,2 | 11 13 - 5 - - - 4 0,2 | 11 13 10 5 - 5 5 4 0,2 | 11 13 - 5 - - - 4 0,2 |

Окончание табл. 117

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Сохранность формы сваренных изделий, %, не менее 5 Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, %, не более 6 Металломагнитная примесь, мг на 1 кг продукта, не более 7 Наличие зараженности вредителями | 100 6,0 3 | 100 6,0 3 | 100 6,0 3 | 95 9,0 3 | 95 9,0 3 | 95 9,0 3 | 65 9,0 3 |
|  | При размере отдельных частиц не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
|  | Не допускается |

Прочность макаронных изделий должна обеспечивать сохранность их формы.

Допускается не более 2 % деформированных макаронных изделий от массы нетто изделий в каждой упаковочной единице.

Допустимое наличие крошки в макаронных изделиях от массы нетто каждой упаковочной единицы не более 1% для изделий группы А и Б, не более 3% для группы В. Крошкой считаются обломки, обрывки, обрезки макаронных изделий, не зависимо от их размеров.

Потребительскую ценность макаронных изделий определяет в первую очередь их внешний вид: цвет, состояние поверхности, излома и правильность формы. Кислотность изделий и свойства при варке характеризуют вкусовые достоинства изделий, а влажность и прочность – способность их к длительному хранению и транспортированию без изменений основных свойств.

2 Материальное обеспечение

Таблица 118

Материальное обеспечение работы

| Перечень сырья, химических реактивов, посуды, оборудования | Норма на одно рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Материал – макаронные изделия | 500 г |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор щелочи с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 2.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина |  |

Окончание табл. 118

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 Химическая посуда 3.1 Коническая колба емкостью 100-150 см 3 3.2 Цилиндр емкостью 50 см3 3.3 Ступки фарфоровые 3.4 Титровальная установка | 2 1 1 1 |
| 4 Приборы и оборудование 4.1 Сушильный шкаф 4.2 Весы технические 4.3 Плитка электрическая 4.4 Лабораторная мельница | 1 1 1 1 |
| 5 Инвентарь 5.1 Бюкс металлический 5.2 Щипцы тигельные 5.3 Шпатель металлический 5.4 Кастрюля 5.5 Сито с отверстиями диаметром 1 мм 5.6 Шелковое сито № 27 5.7 Давильная пластина или предметное стекло | 2 1 1 1 1 1 1 |

3 Экспериментальная часть

З.1 Органолептическая оценка (по ГОСТ 14849)

Определить цвет, состояние поверхности и излома, правильность формы, для этого среднюю пробу макаронных изделий поместить на гладкую поверхность, осторожно перемешать и рассмотреть.

Цвет макаронных изделий должен быть однотонным с кремовым или желтоватым оттенком, соответствующим сорту муки, без следов непромеса.

Поверхность должна быть гладкой. Гладкая поверхность придает насыщенность цвету изделий, а шероховатая - белый оттенок. Шероховатость ухудшает внешний вид изделий и увеличивает помутнение варочной воды при варке.

Излом прессованных макаронных изделий должен быть стекловидным.

Форма должна соответствовать наименованию макаронных изделий. В макаронах, перьях, вермишели и лапше допускаются изгибы и искривления, не ухудшающие товарный вид изделий.

Вкус определяется путем разжевывания одной - двух навесок макаронных изделий около 1 г каждая.

Для определения запаха около 20 г измельченных макаронных изделий (проход через штампованное сито с диаметром отверстий 1 мм) высыпать на чистую бумагу, согреть дыханием и исследовать на запах. Для усиления ощущения запаха это количество изделий перенести в стакан, облить горячей водой с температурой 60С, затем воду слить и определить запах.

Результаты анализа записать в таблицу 119 и сделать вывод о соответствии органолептических показателей качества требованиям стандарта.

Таблица 119

Результаты органолептической оценки качества макаронных изделий

| Показатели качества | Характеристика |
| --- | --- |
| Цвет Поверхность Излом Форма Вкус Запах Состояние изделий после варки |  |

Вывод:

3.2 Определение состояния макаронных изделий после варки  (по ГОСТ Р51865-2002)

Сущность метода заключается в определении сохранности формы макаронных изделий после варки, а также расчете количества сухого вещества макаронных изделий, перешедшего в варочную воду, исходя из установленного времени варки изделий до готовности.

Для определения сохранности формы макаронных изделий после варки налить 2 литра дистиллированной воды в варочный сосуд (кастрюлю) и довести до кипения. Макаронные изделия массой около 100 г (из расчета на целое изделие) пересчитать и, не ломая, погрузить в кипящую воду, осторожно помешивая их шпателем до повторного закипания воды. Варят изделия в открытом сосуде при умеренном кипении, проверяя их готовность через каждую минуту после повторного закипания, используя давильную пластину или предметные стекла. Для этого периодически из кастрюли вынимают изделие и сдавливают между двумя предметными стеклами. Момент исчезновения мучнистого непроварившегося слоя свидетельствует о готовности изделий. После варки изделия переносят на сито и органолептически оценивают их состояние (целостность формы, склеиваемость, прозрачность варочной воды). Нормальные по качеству макаронные изделия при варке до готовности не должны терять форму, склеиваться между собой, образовывать комья, разваливаться по швам, варочная вода должна быть прозрачной.

Результаты органолептической оценки состояния изделий после варки записать в таблицу 120.

Затем внешним осмотром сваренных изделий определяют число изделий, не сохранивших первоначальную форму.

Сохранность формы макаронных изделий, т.е. отношение числа изделий, сохранивших форму после варки к числу изделий, отобранных для варки X, %, вычисляют по формуле

,                                             (39)

где Б- число макаронных изделий, сохранивших форму после варки, шт;

А- число макаронных изделий, отобранных для варки, шт.

Результаты округляют до целого числа.

Определение сохранности формы макаронных изделий проводят один раз.

Результаты анализа записать в таблицу 120 и сделать выводы.

Таблица 120

Результаты сохранности формы сваренных изделий

| Наименование определяемой величины | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Число макаронных изделий, отобранных для варки А, шт. 2 Число макаронных изделий, сохранивших форму после варки Б, шт. 3 Сохранность формы сваренных изделий, X, %. |  |

Вывод:

3.3 Определение массовой доли влаги (ГОСТ 14849)

50 г макаронных изделий измельчают в ступке, затем размалывают на лабораторной мельнице до полного прохода через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 мм. Из массы, прошедшей через сито, берут навески для определения влажности.

В предварительно высушенные и взвешенные металлические бюксы отвесить по 5г измельченной массы макаронных изделий с точностью до 0,01 г. Бюксы с навесками поместить в сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 1300С, и высушивать в течение 40 минут. После высушивания бюксы с навесками вынуть тигельными щипцами, закрыть крышками и поместить в эксикатор для охлаждения на 20 минут (не более 2-х часов). Затем взвесить.

Влажность макаронных изделий W, %, рассчитать по формуле (1)

Результат выражается с точностью до 0,1%.

Допустимое расхождение между параллельными определениями не более 0,2%. За окончательный результат принимается среднее арифметическое двух параллельных определений.

Результаты анализа занести в таблицу 121 и сделать вывод о соответствии влажности изделия требованиям стандарта.

Таблица 121

Результаты определения массовой доли
влаги макаронных изделий

| Наименование определенной величины | Численное значение |
| --- | --- |
|  | Бюкс№1 | Бюкс№2 | Бюкс№3 |
| 1 Масса пустого бюкса с крышкой, г. |  |  |  |
| 2 Масса навески, М, г. |  |  |  |
| 3 Масса бюкса с навеской до высушивания, M1, г. |  |  |  |
| 4 Масса бюкса с навеской после высушивания, М2, г. |  |  |  |
| 5 Влажность, % |  |  |  |
| 6 Абсолютное отклонение от среднего значения влажности, % |  |  |  |

Вывод:

  - Определение кислотности макаронных изделий  (ГОСТ 14849-89)

Изделия, разломотые и просеянные через сито с диаметром отверстия 1 мм (оставшаяся часть пробы после отбора навесок для определения влажности), Просеивают через шелковое сито №27. Остаток на сите перемешивают и из этой массы берут навески для определения кислотности.

Навеску массой 5 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, перенести в коническую колбу вместимостью 100-150 см3, в которую предварительно налита дистиллированная вода 30-40 см3. Содержимое колбы взбалтывать в течении трех минут до исчезновения комочков. Приставшие к стенкам частицы смыть оставшейся дистиллированной водой 10-20 см3. Затем добавить пять капель 1% раствора фенолфталеина титровать раствором гидроксида натрия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение одной минуты при стойком положении колбы.

Кислотность X, град, рассчитывается по формуле (6).

Результат выражается с точностью до 0,1 град.

Конечный результат представляет собой среднее арифметическое двух параллельных определений, если расхождение между ними не превышает 0,2 град.

Результаты анализа занести в таблицу 122 и сделать вывод о соответствии кислотности макаронных изделий требованиям стандарта.

Таблица 122

Результаты определения кислотности макаронных изделий

| Наименование определяемой величины | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 титрование | 2 титрование | среднее |
| 1 Объем раствора щелочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина титруемой кислотности, град. |  |  |  |
| 3 Отклонение между определениями, град. |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- Какие органолептические показатели качества определяются для
макаронных изделий?

- По каким физико-химическим показателям оценивается качество
макаронных изделий?

- Как готовится образец макаронных изделий для определения влажности
и кислотности?

- Дайте характеристику методики определения влажности макаронных изделий.

- Дайте характеристику методики определения кислотности макаронных изделий.

- По каким показателям определяется состояние макаронных изделий
после варки?

- Дайте характеристику методики определения сохранности формы макаронных изделий после варки.

Лабораторная работа № 18

Контроль качества сахарных кондитерских изделий

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- стандарты качества на сахарные кондитерские изделия;

- правила отбора проб и подготовки к анализу сахарных кондитерских изделий;

- методы испытания качества сахарных кондитерских изделий.

Уметь:

- проводить анализ качества готовых сахарных кондитерских изделий.

1 Теоретическая часть

Кондитерские изделия в зависимости от применяемого для их изготовления сырья, технологии приготовления и свойств конечного продукта подразделяются на две большие группы: сахарные и мучные. В группу сахарных кондитерских изделий входят: карамель, конфеты, ирис, шоколад, какао-продукты, пастило-мармеладные изделия, халва и восточные сладости.

Контроль качества сахарных кондитерских изделий осуществляется для каждой произведенной предприятием партии продукции. Под партией кондитерских изделий понимают продукцию одного вида, сорта и наименования, выработанную за одну смену и оформленную одним документом.

Для контроля качества сахарных кондитерских изделий по органолептическим и физико-химическим показателям производится отбор проб по ГОСТ 5904-82 «Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб». Для этого сначала производят первичную выборку, объем которой определяется количеством единиц транспортной тары в контролируемой партии.

Таблица 123

Объем выработки от партии кондитерских изделий

| Количество единиц транспортной тары в партии, шт. | Объем первичной выработки, единиц тары |
| --- | --- |
| До 50 включительно От 51 до 150 От 151 до 500 От 501 до 1200 | 3 5 8 13 |

Затем отобранные в требуемом количестве единицы тары вскрывают и из разных мест каждой единицы транспортной тары (в первичной выборке) берут точечные пробы, объединяют их, перемешивают и составляют объединенную пробу. Ее используют для определения необходимых органолептических и физико-химических показателей качества изделий. Для проведения лабораторных анализов их объединенной пробы выделяют лабораторную пробу. При этом метод отбора и подготовки лабораторных проб зависит от вида анализируемой продукции и ее расфасовки.

Для конфет, расфасованных в коробки, из каждой единицы транспортной тары в первичной выборке извлекают не менее 1 коробки. После чего из общего числа отобранных коробок берут не менее одной, если масса нетто свыше 400 г и не менее двух, если масса нетто до 400 г. С весовыми конфетами поступают следующим образом: из разных мест каждой единицы транспортной тары в первичной выборке берут точечные пробы, объединяют их, перемешивают и составляют объединенную пробу так, чтобы масса ее составляла не менее 600 г.

Неглазированные конфеты не требуют предварительного разделения на составные части. С изделий удаляют обертку (если она имеется), корпуса тщательно измельчают, отбирают не менее 100 г измельченной массы и до начала исследований хранят подготовительную пробу в закрытой посуде.

В глазированных изделиях сначала полностью освобождают корпус от глазури. Глазурь сразу помещают в закрывающуюся посуду, а корпус измельчают, полученную массу тщательно перемешивают, отбирают не менее 200 г и переносят в закрытую посуду.

Основными физико-химическими показателями, определяемыми в лабораторных условиях пробах конфет, являются влажность, массовая доля общего сахара и жира, содержание редуцирующих веществ массовая доля золы, массовая доля сернистой кислоты. При этом вид и число контролируемых в каждом случае показателей зависит от типа используемых конфетных масс. По органолептическим и физико-химическим показателям качества конфеты должны соответствовать требованиям ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие технические условия», приведенными в таблицах 124,125.

Таблица 124

Органолептические показатели качества конфет

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Внешний вид | Глазированные конфеты должны быть покрыты шоколадной глазурью ровным или слегка волнистым слоем или должны иметь рисунок на поверхности. На лицевой поверхности не допускаются поседение или повреждение глазури. Обсыпка конфет должна быть равномерной. Неглазированные конфеты должны иметь сухую не |
| Форма | Соответствующая данному наименованию конфет. Деформированные конфеты не допускаются. Допускаются закругленные углы конфет при обсыпке какао-порошком |
| Вкус и аромат | Характерные для данного наименования конфет, ясно выраженные |
| Структура и консистенция | Свойственные данному наименованию конфет: для помадного корпуса – мелкокристаллическая; для фруктового, желейного – незасахаренная; для пралинового и марципанового корпуса – однородная, тонкоизмельченная; для кремового – нежная, корпуса тающие |

Таблица 125

Требования к физико-химическим показателям различных видов конфет

| Наименование конфет и начинок конфет (конфетных масс) | Массовая доля. |
| --- | --- |
|  | Влаги, % не более | Общего сахара (по сахарозе),% не более | Жиры, % не менее | Редуцирующих веществ, % не более |
| Помадные и молочные перед глазированием | 19,0 | - | - | - |
| Помадные и молочные не глазированые | 16,0 | - | - | 14,0 |
| Фруктовые, желейные, желейно-фруктовые | 32,0 | - | - | 60,0 |
| Марципановые | 16,0 | 75,0 | - | - |
| Пралиновые | 4,0 | 65,0 | 21,0 | - |
| Типа пралине | 4,0 | 65,0 | - | - |
| На основе кондитерского жира | 5,0 |  |  |  |
| Сбивные | 25,0 | - | - | - |
| Кремовые | 19,0 | - |  | - |
| Грильяжные | 6,0 | - | - | - |
| Фруктово-грильяжные | 25,0 | - | - | 60,0 |
| Из цукатов и сухофруктов | 30,0 | - |  | - |
| Из заспиртованных ягод и фруктов Начинки конфет типа «Ассорти»: - помадные - шоколадные - фруктовые и фруктово-желейные - пралине - кремовые | 45,0 25,0 22,0 41,0 4,0 23,0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |

Для весовой карамели: из разных мест каждой единицы транспортной тары в выборке отбирают точечные пробы, соединяют их, перемешивают и составляют объединенную пробу массой не менее 600 г. Для карамели и монпансье, расфасованных в жестяные банки, коробки, пакеты массой нетто менее 1 кг действуют следующие правила составления лабораторных проб: из каждой единицы тары отбирают по две банки, коробки или пакета при содержании в них до 100 г изделий и одной по упаковке, если в ней содержится более 100 г изделий. Упаковки вскрывают, содержимое их высыпают, перемешивают и составляют объединенную пробу массой не менее 600 г. Карамель без начинки измельчают в фарфоровой ступке и помещают в закрывающуюся посуду. Завернутые изделия предварительно освобождают от обертки. Масса пробы для анализа должна быть не менее 100 г.

Карамель с начинкой предварительно раскалывают ножом посередине и аккуратно извлекают начинку, стараясь не задеть оболочку. Начинку помещают в отдельную посуду, а из карамельной массы готовят измельченную пробу (не менее 200 г) тем же способом, что в случае карамели без начинки.

Физико-химическими методами определяют влажность и содержание редуцирующих веществ карамельной массы, В карамели, рецептура которой предусматривает подкисление, дополнительно определяют кислотность. Для изделий с начинкой определяют нормы ее содержания в карамели. По органолептическим и физико-химическим показателям качества карамель должна соответствовать требованиям ГОСТ 6477-88 «Карамель. Общие технические условия», приведенных в таблицах 126, 127.

Таблица 126

Органолептические показатели качества карамели

| Показатели | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поверхность | Сухая, без трещин, вкраплений, гладкая или с четким рисунком. Не допускаются открытые швы и следы начинки на поверхности. Открытая карамель не должна слипаться в комки. Для карамели, изготовленной на формующее - заверточных и ротационно-формующих машинах и для карамели с начинками, переслоенными, карамельной массой, допускается не ясность рисунка, не большие трещины и сколы краев, а для карамели с начинкой - незакрытые карамельной оболочкой места среза. Карамель, глазированная шоколадной глазурью, должна быть блестящей и не должна иметь сероватого цвета от жирового или сахарного поседения. Допускается незначительное просвечивание корпуса с донышка карамели. |
| Форма | Соответствующая данному виду карамели без деформации и перекоса шва. Для карамели, изготовленной на формующе-заверточных машинах, допускается не большая деформация и не ровный срез. |
| Цвет | Свойственный данному наименованию карамели. Окраска равномерная. |
| Вкус и аромат | Соответствующие данному наименованию, без постороннего привкуса и запаха. Карамель, содержащая жир, не должна иметь салистого, прогорклого или иного неприятного привкуса. Фруктовые и фруктово-ягодные начинки не должны иметь подгорелого привкуса. |

Таблица 127

Требования к физико-химическим показателям различных видов карамели

| Наименование показателей | Нормы для карамели |
| --- | --- |
|  | Леденцовой | С начинкой |
| Массовая доля влаги, %, не более | 3,0 | 3,0 |
| Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более | 22,0-32,0 | 22,0-32,0 |
| Кислотность подкисленной карамели в пересчете на лимонную кислоту, град, не менее | 7,4-26,0 | 3,0-7,1 |
| Массовая доля начинки, %: - в завернутой карамели с помадными, ореховыми, шоколадно- ореховыми и зерновыми начинками с содержанием штук в 1кг: -до 20 | - | 33,0 |
| -от 212 до 160 | - | 31,0 |
| -от 161 до 190 | - | 30,0 |
| -от 191 и более | - | 25,0 |
| - в завернутой карамели с начинками, кроме перечисленных, с содержанием штук в 1кг, -до 100 | - | 33,0 |
| -от 101 до 120 | - | 31,0 |
| -от 121 до 150 | - | 29,0 |
| -от 151 до 200 | - | 28,0 |
| -от 201 и более | - | 23,0 |
| -в карамели, глазированной шоколадной и жировой глазурью |  | 21,0 |

Ирис является разновидностью молочных конфет. Отбор проб для определения физико-химических показателей ириса производится по тем же правилам, которые предусмотрены в ГОСТ 5904-82 для карамели. Подготовку отобранных изделий к исследованию проводят так же, как подготовку карамели без начинки. Качество ириса оценивают по органолептическим показателям: внешний вид (форма, поверхность), цвет, вкус, аромат.

К числу определяемых физико-химических показателей ириса относятся массовая доля влаги, редуцирующих веществ, жира и нерастворимой золы. Качество ириса должно удовлетворять требованиям в соответствии с ГОСТ 6478 - 89 «Ирис, Общие технические условия», приведенными в таблице 128, 129.

Таблица 128

Требования к физико-химическим показателям качества различных видов ириса

| Наименование показателя | Нормы для ириса |
| --- | --- |
|  | Литого полутвердого | Тираженного |
|  |  | Полутвердого | Мягкого | Тягучего |
| Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более Массовая доля жира, %, не менее Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте, %, не более | 9,0 17,0 5,0 0,1 | 6,0 17,0 5,0 0,1 | 9,0 17,0 5,0 0,1 | Без кислоты 10,0 С кислотой 22,0 3,0 0,1 |

Для сортов ириса, которые вырабатываются с применением фруктово-ягодного или другого кислотосодержащего сырья, массовая доля редуцирующих веществ не более 22%.

Таблица 129

Органолептические показатели качества ириса

| Наименование показателя | Характеристика ириса |
| --- | --- |
|  | Литого полутвердого | тираженного |
|  |  | полутвердого | мягкого | тягучего |
| Вкус и запах | Ясно выраженные, характерные для данного наименования ириса |
| Структура | Аморфная | Мелкокристаллическая, с равномерным распределением кристаллов сахарозы по всей массе |
| Консистенция | Полутвердая | Полутвердая | Мягкая | Тягучая |
| Поверхность | Не липкая, с четким рифлением. Для ириса, изготавливаемого на поточно-механизированных линиях, допускаются небольшие трещины и некоторая нечеткость рифления |
| Форма | В соответствии с рецептурами. Для ириса, изготавливаемого на поточно-механизированных линиях, допускается незначительная деформация и неровный срез |

2 Материальное обеспечение

Таблица 130

Материальное обеспечение работы

| Наименование материалов, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1. Объект исследования |  |
| 1.1 Карамель с начинкой, г/шт. | 600 |
| 1.2 Конфеты глазированные, г/шт. | 600 |
| 2. Химические реактивы |  |
| 2.1 Раствор щёлочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1моль/дм3, см3 | 10 |
| 2.2 1% раствор фенолфталеина, см3 | 1 |
| 2.3 Этиловый спирт для протирания призм рефрактометра, см3 | 1 |
| 3.Химическая посуда |  |
| 3.1 Коническая колба вместимостью 250 см3, шт. | 2 |
| 3.2 Стеклянная бюкса вместимостью 25-30 см3 со стеклянной палочкой, шт шт. | 1 |
| 3.3 Фарфоровая ступка с пестиком, шт. | 1 |
| 3.4 Пипетка вместимостью 10 см3, шт. | 1 |
| 3.5 Цилиндр мерный вместимостью 50-100 см3, шт. | 1 |
| 4. Приборы |  |
| 4.1 Технические весы, шт. | 1 |
| 4.2 Рефрактометр марки УРЛ, шт. | 1на лабораторию |
| 5. Инвентарь |  |
| 5.1 Водяная баня, шт. | 1на лабораторию |
| 5.2 Термометр до 100° С, шт. | 1 |
| 5.3 Титровальная установка, шт. | 1на лабораторию |
| 5.4 Вата, фильтровальная бумага для протирания призм рефрактора | 1 |
| 5.5 Скальпель или острый нож, шт. | 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка качества

При органолептической оценке качества карамели, конфет, ириса определить внешний вид поверхности, форму, цвет, вкус и запах, количество штук в 1 кг, качество завертки (для завернутых карамели, конфет, ириса).

Провести осмотр внешней завертки, при этом обратить внимание на совмещение рисунка на этикетке с поверхностью изделий. Взвесить не менее 10 шт изделий из объединенной пробы и рассчитать количество штук в 1 кг, сравнивая с данными в рецептурах на эти сорта.

Далее провести осмотр поверхности и формы карамели, для чего карамель освободить от заверточных материалов.

Осматривая поверхность и форму карамели, обратить внимание на правильность формы, соответствие размеров карамели данному сорту, сухость поверхности, наличие или отсутствие трещин, вкраплений и заусенцев. Обратить внимание на равномерность цвета карамельной массы и начинки. Разрезать скальпелем карамель пополам и определить запах. Вкус карамели определить в изделии вместе с начинкой. Вкус и залах должны быть ярко выражены и соответствовать сорту карамели.

Данные органолептической оценки занести в таблицу 131, привести словесную характеристику анализируемых показателей и сделать вывод в соответствии с требованиями ГОСТ 6477-88.

Таблица 131

Результаты органолептической оценки качества карамели

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Поверхность карамели Форма Цвет Вкус Запах и аромат Количество штук в 1кг |  |

Вывод:

Данные органолептической оценки качества конфет, ириса занести в таблицу 132 и сделать вывод в соответствии с требованиями ГОСТ 45 70-93 для конфет или ГОСТ 6478-89 для ириса.

Таблица  132

Результаты органолептической оценки качества конфет (ириса)

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Поверхность карамели Форма Цвет Вкус Запах и аромат Количество штук в 1 кг |  |

Вывод:

3.2 Определение физико-химических показателей качества

3.2.1   Определение массовой доли влаги

Используется рефрактометрический метод. Сущность метода заключается в определении содержания сухих веществ в изделии по коэффициенту преломления его раствора.

Во взвешенную бюксу с крышкой и с палочкой отвесить 10 г тщательно измельченной карамели с точностью до 0,01 г и прилить 10 см3 дистиллированной воды. Навеску растворить при нагревании на водяной бане (температура 60-70 С), раствор охладить, бюксу с раствором навески взвесить с точностью до 0,01 г. Две капли раствора карамели поместить на измерительную призму рефрактометра и определить содержание сухих веществ. Провести не менее трех отсчетов и взять среднеарифметическое. Показание рефрактометра привести к температуре 20 С.

При производстве карамели используют патоку и инвертный сироп, который представляет собой раствор, приготовленный из сахарозы путем ее инверсии. Сухие вещества патоки завышают рефрактометрический показатель содержания сухих веществ в карамели, а инвертный сироп снижает. Каждый процент сухих веществ патоки завышает показатель сухих веществ карамели на 0,033%, а каждый процент сухих веществ инвертного сиропа снижает на 0,026%. Поэтому при определении содержания сухих веществ в карамели рефрактометрически в вычисленный процент сухих веществ вводят поправку.

Таблица 133

Величины поправок к показаниям рефрактометра

| Количество частей патоки на 100 частей сахара | Поправки к % сухих веществ, определенному рефрактометра, % |
| --- | --- |
|  | с добавлением только патоки | с уменьшенным количеством патоки и замещением ее инвертом |
| 50 | -0,85 | - |
| 45 | -0,78 | - |
| 40 | -0,71 | -0,44 |
| 35 | -0,62 | -0,33 |
| 30 | -0,55 | -0,23 |
| 25 | -0,46 | -0,13 |
| 20 | -0,37 | -0,0 |
| 15 | -0,27 | 0,12 |
| 10 | -0,16 | 0,24 |

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 134 сделать необходимые расчеты и вывод.

Таблица 134

Результаты определения массовой доли влаги в карамели

| Наименование показателя | Обозначение, формулы расчета | Численные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 Масса карамели, г | М |  |
| 2 Масса карамельного раствора, г | Мр |  |
| 3 Отсчет по шкале рефрактометра (среднее), % | а |  |
| 4 Температура определения, 0С |  |  |
| 5 Поправка на температуру (из таблицы к рефрактометру), % | в |  |
| 6 Отсчет по шкале рефрактометра при температуре 200С, % | А=а+в |  |
| 7 Содержание сухих веществ в карамели, % |  |  |
| 8 Поправка на сухие вещества патоки или инвертного сиропа, % | ±в1 |  |
| 9 Содержание сухих веществ карамели, % | СВ=Х+в1 |  |
| 10 Массовая доля влаги, % | W=100-CB |  |

Вывод:

3.2.2 Определение кислотности карамели

Для придания приятного кислого вкуса, свойственного вкусу плодов и ягод, вводят кислоту - лимонную, виннокаменную, яблочную в количестве от

4	до   15   г.   на   1   кг  карамельной  массы.   Эти  органические  кислоты,
обуславливающие      кислотность      карамели,      имеют      определенные
физиологические    значения.     Поэтому    ГОСТ    6477-88     ограничивает
минимально допустимую норму кислотности карамели.

Кислотность карамели определяется методом титрования. Метод основан на нейтрализации кислот, содержащихся в навеске щелочью в присутствии фенолфталеина до появления розовой окраски. Кислотность карамели выражается в градусах. Под градусом кислотности понимают количество см3 раствора щелочи с концентрацией 1 моль/дм3, пошедшее на нейтрализацию кислот и кислореагирующих веществ, содержащихся в 100 г карамели.

Техника определения

5	г тонко измельченной карамели, взвешенной с точностью 0,01 г, поместить в коническую колбу, прилить 50 см3 дистиллированной воды с температурой 60-70°С, все перемешать, охладить до комнатной температуры, прилить воду до объема около 100 см3, внести 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина и, не обращая внимания на незначительный осадок, титровать раствором щелочи с концентрацией 0,1 моль/дм3  до бледно-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. Кислотность X, град, определяется по формуле (6).

Если расхождение между параллельными определениями не превышает 0,2 град., то кислотность вычисляется как среднеарифметическое двух определений.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 135,  сделать
необходимые расчеты и выводы.

Таблица 135

Результаты определения кислотности карамели

| Наименование определяемой величины | Численное значение |
| --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| 1 Объем раствора щелочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина кислотности, град |  |  |  |
| 3 Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

3.2.3 Определение массовой доли начинки

Уменьшение количества начинки против рецептуры ухудшает вкус изделий. Поэтому при контроле качества карамели с начинкой определяют количество начинки. Содержание начинки в карамели определяют двумя методами: прямым и косвенным.

Прямой метод определения массовой доли начинки в карамели. Этот метод применяется в тех случаях, когда составные части карамели легко отделяются одна от другой.

Не менее 10 штук изделий взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. Карамель осторожно разрезать пополам и вынуть начинку скальпелем или острым ножом, не захватывая карамельную оболочку. Освобожденную начинки поместить в тарированную стеклянную бюксу и взвесить. Массовая доля начинки С, %, рассчитывается по формуле

,                                                  (40)

где Mн - масса начинки, г;

Мк - масса карамели, г.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 136, сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 136

Результаты определения массовой доли начинки в карамели

| Наименование определяемой величины | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Масса начинки, г 2 Масса карамели, г 3 Массовая доля начинки в карамели, % 4 Массовая доля начинки в карамели по стандарту, % |  |

Вывод:

3.2.4 Определение массовой доли глазури в конфетах. Прямой метод определения глазури

Не менее 10 штук изделий взвесить с точностью до 0,01 г. Острым ножом отделить глазурь от корпусов конфет, поместить в предварительно взвешенный стаканчик и взвесить.

Массовая доля глазури С, %, рассчитывается по формуле

,                                                     (41)

где Mг - масса глазури, г;

Мк - масса конфет, г.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 137, сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 137

Результаты определения массовой доли глазури в конфетах

| Наименование определяемой величины | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Масса конфет, г |  |
| 2 Масса глазури, г |  |
| 3 Массовая доля глазури в конфетах, % |  |
| 4 Массовая доля глазури в конфетах по стандарту, % |  |

Вывод:

Метод определения глазури при помощи растворителей

Метод основан на растворении шоколадной глазури или жировой глазури растворителями. Растворитель выбирают таким образом, чтобы корпус конфет не растворялся, в нем. В качестве такого растворителя применяется этиловый эфир, хлороформ, бензин, керосин и др. Взвешивают отобранную пробу изделий и погружают в ёмкость с растворителем. После растворения глазури корпуса конфет извлекают из ёмкости, подсушивают на воздухе под тягой и взвешивают.

Массовая доля глазури С, %, рассчитывается по формуле

,                                          (42)

где Mк - масса конфет, г;

Мкор - масса корпусов без глазури, г.

3.2.5 Определение массовой доли жира (ГОСТ 5899 - 85)

В ГОСТ 5899-85 «Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли жира» приведены два метода определения: экстракционный и рефрактометрический.

Экстракционный метод даёт наиболее точные результаты, и поэтому его применяют в качестве арбитражного метода для всех сахарных кондитерских изделий. Метод основан на экстрагировании жира растворителем в специальном аппарате Сокслета.

Наиболее быстрым и менее трудоёмким является рефрактометрический метод. Метод основан на определении коэффициента преломления жира, извлеченного из навески растворителем.

Коэффициент преломления растворителя должен значительно отличаться от коэффициента преломления жира. Чем больше разница, тем точнее результаты. Растворитель не должен растворять воду и должен быть малолетучим. Этим требованиям удовлетворяет монобромнафталин с коэффициентом преломления 1,63.

Для определения коэффициента преломления растворителя на призму универсального рефрактометра с предельным коэффициентом преломления 1,7 наносят 1-2 капли растворителя при температуре 20 С и отсчитывают по шкале коэффициент преломления растворителя.

Рефрактометрический метод имеет два варианта.

Первый вариант метода применяется для определения массовой доли жира в шоколаде, пралине, халве, марципане.

Сначала, пользуясь таблицей 138, определяют массу навески, после чего взвешивают необходимое количество измельченного продукта с точностью до 0,001 г.

Таблица 138

Зависимость массы навески от массовой доли жира

| Предполагаемая массовая доля жира, % | Масса навески исследуемого продукта, г |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Более 30 | Не менее 0,5 |

Окончание табл. 138

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| От 20 до 30 | 0,6-0,8 |
| От 10 до 20 | 0,8-1,2 |
| Менее 10 | 1,2-1,7 |

Навеску помещают в фарфоровую ступку или чашку, растирают пестиком в течение 2-3 минут, добавляют 2 см3 растворителя (предварительно откалиброванной пипеткой) и продолжают растирать еще 3 минуты. Затем содержимое чашки фильтруют в сухой стаканчик через складчатый бумажный фильтр, размещенный в маленькой воронке, отбросив первые 2-3 капли. Фильтрат аккуратно перемешивают стеклянной палочкой, наносят 2 капли на призму рефрактометра и измеряют показатель преломления. Определения проводят не менее 3 раз и за окончательный результат принимают среднее арифметическое измерений. Продолжительность фильтрации и определения показателя преломления должна составлять не более 30 минут во избежание испарения растворителя.

Измерение показателя преломления исследуемого фильтрата принято проводить при 20° С.

Массовую долю жира X, %, в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле

,                                      (43)

где Vp- объем растворителя, взятого для извлечения жира, см3;

Рж - относительная плотность жира при 20° С, г/см3;

Пр - коэффициент преломления растворителя;

Прж - коэффициент преломления раствора жира в растворителе;

Пж - коэффициент преломления жира, определенный по таблице 139;

100 - коэффициент перевода в проценты;

W - влажность данного изделия, %.

Если изделие содержит неизвестный жир или сложную смесь жиров, то предварительно жир экстрагируют из 5-10 г изделия трёхкратным количеством хлороформа, взбалтывая колбу в течение 15 минут, фильтруют, отгоняют растворитель, остаток подсушивают и определяют коэффициент преломления.

Для смеси жиров или неизвестного жира Рж принимают примерно равной 0,93.

Таблица 139

Показатели преломления и плотности жиров 200С

| Наименование жира | Коэффициент преломления | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кунжутное масло | 1,4730 | 0,919 |

Окончание табл. 139

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечное масло | 1,4736 | 0,924 |
| Коровье масло | 1,4605 | 0,920 |
| Маргарин | 1,4690 | 0,928 |
| Арахисовое масло | 1,4696 | 0,914 |
| Горчичное масло | 1,4769 | 0,918 |
| Кондитерский жир | 1,4674 | 0,928 |
| Соевое масло | 1,4756 | 0,922 |
| Кукурузное масло | 1,4745 | 0,920 |
| Концентраты фосфатидные | 1,4746 | 0,922 |
| Кулинарный жир | 1,4724 | 0,926 |
| Свиной топленый жир | 1,4712 | 0,917 |
| Какао-масло | 1,4647 | 0,937 |

Второй вариант рефрактометрического метода рекомендован для определения массовой доли жира в кондитерских изделиях типа ирис, сливочная помадка, сливочная тянучка, конфеты «Старт», «Коровки» и др.

Для проведения анализа потребуется то же оборудование, вспомогательные материалы и посуда, что и в первом варианте метода.

Ход определения

Взвешивают с точностью до 0,001 г предварительно измельченную исследуемую пробу в количестве примерно 1,5 г, переносят навеску в ступку или фарфоровую чашку, добавляют 0,5 см3 (для ириса 1 см3) воды и, поместив чашку на горячую водяную баню, добиваются полного растворения продукта. После охлаждения раствора до комнатной температуры вносят в чашку около 1 г чистого сухого песка и 1 см3 раствора уксусной кислоты, тщательно растирают содержимое (примерно З мин), добавляют 1 г (для ириса 2 г) сухого углекислотного натрия, перемешивают еще 1 мин и фильтруют через воронку с бумажным фильтром.

На призму рефрактометра наносят 2 капли фильтрата и определяют показатель преломления. Измерения проводят не менее трех раз и за результат испытания берут среднее арифметическое значение. Если определение показателя преломления проводилось при 20° С, при расчете массовой доли жира (на сухое вещество) по формуле 43 используют значения показателя преломления жира в растворителе, полученные в эксперименте.

Контрольные вопросы

- Что понимают под партией кондитерских изделий?

- Как производится отбор проб от партии сахарных кондитерских изделий?

- Как осуществляется подготовка пробы к лабораторному анализу?

- По каким показателям определяется качество карамели, конфет, ириса?

- Каким методом определяется массовая доля влаги в карамели, конфетах?

- Каким методом определяется кислотность карамели, и в каких единицах она выражается?

- Какими методами  определяется  содержание  начинки в  карамели,  глазури в конфетах?

8  Какими методами определяется массовая доля жира в сахарных кондитерских изделиях?

9	Какими методами определяется массовая доля редуцирующих веществ и общего сахара в сахарных изделиях?

Лабораторная работа № 19

Контроль качества мучных кондитерских изделий

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

Знать:

- стандарты качества на мучные кондитерские изделия;

- правила отбора проб и подготовки к анализу мучных кондитерских изделий;

- методы проведения анализов готовых мучных кондитерских изделий.

Уметь:

- проводить анализ качества готовых мучных кондитерских изделий.

1 Теоретическая часть

Группа мучных кондитерских изделий включает печенье, галеты, крекер, пряники, вафли, кексы, рулеты, торты и пирожные.

Контроль качества мучных кондитерских изделий осуществляется для каждой произведённой предприятием партии продукции.

Партией мучных кондитерских изделий считают продукцию одного вида, сорта и наименования, выработанную за одну смену и оформленную одним документом о качестве.

Для контроля качества мучных кондитерских изделий по органолептическим и физико-химическим показателям отбор и подготовка проб производится в соответствии с ГОСТ 5904 - 82. «Изделия кондитерские. Правила приёмки, методы отбора и подготовки проб».

Для этого сначала производят первичную выборку, объём которой
определяется количеством единиц транспортной тары в контролируемой
партии, приведенной в таблице 140.

Таблица 140

Объём первичной выборки от партии готовой продукции в зависимости

от числа единиц транспортной тары

| Количество единиц транспортной тары в партии, шт. | Объём выборки, шт. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 50 включительно | 3 |

Окончание табл. 140

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| От 51 до 150 включительно От 151 до 500 включительно От 501 до 1200 | 5 8 13 |

Для контроля качества печенья, пряников, галет, крекера, вафель отобранные в требуемом количестве единицы тары вскрывают, из разных мест каждой единицы вскрытой транспортной тары первичной выборки отбирают точечные пробы, объединяют их, перемешивают и составляют объединенную пробу массой не менее 400 г.

Для анализа изделий, расфасованных в пачки или пакеты, из каждой единицы транспортной тары первичной выборки отбирают не менее двух пачек, пакетов, содержимое которых перемешивают и составляют объединённую пробу массой не менее 400 г.

Если изделия расфасованы в коробки, то из каждой единицы транспортной тары первичной выборки отбирают не менее одной коробки. Для составления объединенной пробы от полученной выборки отбирают не менее 1 коробки при массе нетто свыше 400г и не менее 2 коробок при массе нетто до 400 г включительно. В последнем случае содержимое коробок смешивают.

Объединённую пробу используют для определения необходимых органолептических и физико-химических показателей качества.

Качество печенья оценивают по объединённой пробе и распространяют оценку на всю партию. По органолептическим и физико-химическим показателям качество печенья должно соответствовать ГОСТ 24901 - 89 «Печенье. Общие технические условия».

По органолептическим показателям печенье должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 141.

Таблица 141

Органолептические показатели качества печенья (ГОСТ 24901-89)

| Наименование показателя | Характеристика и норма для печенья |
| --- | --- |
|  | Сахарного и затяжного | Сдобного |
| 1 | 2 | 3 |
| Форма | Правильная, соответствующая данному наименованию печенья, без вмятин, края печенья должны быть ровными или фигурными. Допускаются изделия с односторонним надрывом (след от разлома двух изделий, слипшихся рёбрами во время выпечки) не более 2 шт. в упаковочной единице и не более 3% к | Соответствующая данному наименованию печенья без вмятин, края должны быть ровными или фигурными, без повреждений. Допускается печенье надломанное не более 3% к массе нетто. Не подгорелая, без вздутий, |

Окончание табл. 141

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Поверхность | массе в весовом печенье, а также изделия с незначительной деформацией - не более 4% к массе. Изделия надломанные -не более 1 шт. в упаковочной единице массой до 400г; не более 2 шт. в упаковочной единице массой более 400 г и не более 5% к массе в весовом печенье. Печенье, содержащее более 5% надломанного, относят к лому. Гладкая с чётким рисунком, не подгорелая, без вкраплений крошек. Допускаются изделия с небольшими вздутиями, нечетким рисунком, слегка шероховатой поверхностью не более 1 шт в фасованном печенье и не более 5% к массе в весовом. Нижняя сторона ровная. Допускаются следы от кромок и швов листов и транспортёрного полотна не деформирующие печенье | лопнувших пузырей и вкраплений крошек. Отделка верхней поверхности должна соответствовать рецептуре. Поверхность обсыпанного сахаром печенья должна быть покрыта ровным слоем сахара. Поверхность глазированного шоколадной глазурью печенья должна быть без следов "поседения", помадная глазурь должна быть не липкой или засахаренной. Для орехового печенья без отделки -шероховатая с характерными трещинами, допускаются вкрапления крошки ореха. |
| Цвет | Свойственный данному наименованию печенья, различных оттенков, равномерный. Допускается более тёмная окраска выступающих частей рельефного рисунка и краёв печенья, а так же нижней стороны печенья и тёмноокрашенные следы от сетки печей или трафаретов |
| Вкус и запах | Свойственный данному наименованию печенья, без постороннего запаха и привкуса. |
| Вид в изломе | Пропечённое изделие с равномерной пористостью, без пустот и следов непромеса | Для песочного выемного печенья равномерно-пористый без пустот. Для остальных групп допускается неравномерная пористость с наличием небольших пустот. Печенье должно быть пропечённым. Начинка в слоёном печенье не должна выступать за края |

Размеры сахарного и затяжного печенья в зависимости от формы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 142.

Таблица 142

Размеры сахарного и затяжного печенья (ГОСТ 2490 -89)

| Форма | Размеры печенья, мм., не более |
| --- | --- |
|  | длина | ширина | диаметр | толщина |
| Квадратная Прямоугольная Круглая Фигурная, вмещающаяся в круг диаметром | 65 90 – - | 65 65 - - | - - 70 75 | 7,5 7,5 7,5 7,5 |

Примечание: Толщина фигурного песочного печенья не более 20 мм.

Количество штук изделий в 1кг определяют подсчётом изделий во взвешенной объединённой пробе с последующим пересчётом на 1кг или взвешивают не менее 10 шт. изделий из объединённой пробы и вычисляют количество изделий в 1кг по формуле

,                                                   (44)

где N - количество взятых изделий, шт.;

М - масса взятых изделий, г;

1000 - коэффициент пересчёта на 1кг изделий.

Физико-химическими методами в различных видах печенья определяют массовую долю влаги (влажность), щёлочность, массовую долю общего сахара, жира, намокаемость печенья, а так же процентное содержание золы, не растворимой в 10% - ной соляной кислоте, и массовая доля общей сернистой кислоты.

Подготовка проб печенья к лабораторному анализу (кроме определения намокаемости), как правило, не требует разделения на составные части и поэтому заключается в тщательном измельчении на тёрке, в фарфоровой ступке. Измельчённую массу немедленно помещают в закрывающуюся посуду, где хранят до начала анализа. Если изделия имеют включения (изюм, цукаты и т.п), то пробу измельчают с предварительным удалением включений. Масса лабораторной пробы должна быть не менее 100 г.

По физико-химическим показателям качество печенья должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 143.

Таблица 143

Физико-химические показатели качества печенья (ГОСТ 24901-89)

| Наименование показателя | Норма для печенья, формуемого на штампующих и ротационных машинах |
| --- | --- |
|  | Сахарного из пшеничной муки | Затяжного из пшеничной муки | Сдобного |
|  | в/с | 1с | 2с | в/с | 1с | 2с |  |
| Влажность, % | 3,0- 8,5 | 3,0 - 9,0 | 4,5 - 7,5 | 5,0 - 9,0 | 5,0 - 8,0 | 6,5 - 9,5 | не более 15,5 |
| Массовая доля общего сахара в пересчёте на сухое вещество (по сахарозе), % не более | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | не менее 12,0 |
| Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество, % | 7,0- 26,0 | 8,0 - 30,0 | 4,0 - 11,0 | 6,0 - 28,0 | 6,0 - 14,0 | 3,0 - 7,0 | не менее 2,3 |
| Щёлочность, град, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Массовая доля золы, не растворимой в растворе с массовой долей соляной кислоты 10 %, не более, | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Намокаемость, %, не менее | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 110 |
| Массовая доля общей сернистой кислоты, % не более | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |

Примечание:

- Намокаемость печенья, изготовленного с применением ПАВ - не менее 110%.

- Намокаемость затяжного печенья с массовой долей жира более  15% и сахара до 5% - не менее 110%.

- Норма массовой доли сахара и жира, приведённая в табл. 143 рассчитана по рецептуре.

Влажность по каждому наименованию печенья должна быть в соответствии с рецептурами с учётом предельных отклонений, предусмотренных рецептурами.

Массовая доля общего сахара в пересчёте на сухое вещество (по сахарозе) по каждому наименованию печенья должна соответствовать её расчётному значению по рецептурам с предельным отклонением 2%.

Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество по каждому наименованию печенья должна соответствовать её расчётному значению по рецептурам с предельным отклонением в % для печенья сахарного и затяжного 1,3%.

Качество крекера должно соответствовать требованиям ГОСТ 14033-96 «Крекер (сухое печенье). Технические условия». При отборе и подготовке к анализу проб крекера руководствуются теми же правилами, что и для печенья.

Таблица 144

Органолептические показатели качества крекера (ГОСТ 14033-96)

| Наименование показателей | Характеристика и нормы |
| --- | --- |
| Форма | Соответствующая данному виду изделия: не допускается повреждения углов и краёв изделий; допускается крекер с приподнятыми краями, позволяющими правильно укладывать его в тару; допускается крекер с односторонним надрывом (след от разлома двух изделий, слипшихся рёбрами во время выпечки) не более 1шт. в коробке и не более 3% к массе в весовом крекере |
| Поверхность | Верхняя сторона с наличием пузырей, с вкраплением вкусовых добавок. Нижняя сторона - без посторонних вкраплений и пятен |
| Цвет | Верхней стороны - неравномерный от светло - жёлтого до светло - коричневого, с более тёмной окраской выступающих пузырей (но не подгорелых) Нижней стороны - неравномерный, темнее или светлее верхней стороны, но соответствующий пропечённым изделиям |
| Вид в изломе | Без следов непромеса и закала; тонкостенная слоистость с неравномерными порами |
| Вкус и запах | Свойственные данному виду изделий, без посторонних вкусов и запахов |

Физико-химический контроль качества крекера предусматривает определение влажности, щёлочности, кислотности, намокаемости, массовой доли жира, золы и общей сернистой кислоты. Названные показатели должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 145.

Таблица 145

Требования к физико-химическим показателям крекера (ГОСТ 14033-96)

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Влажность, % | В соответствии с утвержденными рецептурами, но не более 7,0 |
| Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество, % | В соответствии с расчётным содержанием по рецептуре и допустимым отклонением в сторону уменьшения, но не более, чем на 1,5 |
| Щёлочность, град, не более | 2,0 - по фенолфталеину; 1,0 – по бромтимоловому синему |
| Кислотность, град, не более | 2,5 - по фенолфталеину |
| Намокаемость, %, не менее | 140; с применением ПАВ - не менее 110 |

2 Материальное обеспечение

Таблица 146

Материальное обеспечение работы

| Наименование материалов, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Объект исследования 1 . 1 Печенье, г | 400 |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор серной или соляной кислоты с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3 2.2 1% спиртовый раствор бромтимолового синего, см3 |  |
| 3 Химическая посуда 3.1 Колба коническая вместимостью 500 см3, шт 3.2 Воронка для фильтрования, шт 3.3 Цилиндр мерный вместимостью 250 см3, шт 3.4 Пипетка вместимостью 50 см3, шт 3.5 Бюретка вместимостью 25 см3, шт 3.6 Коническая колба вместимостью 250 см3, шт 3.7 Фарфоровая ступка с пестиком, шт | 1 1 1 1 1 2 1 |
| 4 Приборы 4.1 Технические весы, шт 4.2 Сушильный шкаф СЭШ-ЗМ, шт | 1 1 на лабораторию |
| 5 Инвентарь 5.1 Водяная баня, шт 5.2 Термометр до 100 С, шт 5.3 Титровальная установка, шт | 1 на лабораторию 1 1 на лабораторию |

Окончание табл. 146

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 5.4 Трехсекционная клетка для определения намокаемости печенья, шт 5.5 Фильтровальная бумага 5.6 Эксикатор, шт | 1 1 на лабораторию |

3 Экспериментальная часть

3.1   Органолептическая оценка качества печенья

При органолептической оценке печенья определить внешний вид поверхности, форму, цвет, вкус и запах, вид в изломе, количество штук в 1 кг, качество упаковки в пачке.

Провести осмотр упаковки печенья. Взвесить не менее 10 штук изделий из объединенной пробы и рассчитать количество штук в 1 кг, сравнивая с данными в рецептурах на эти сорта. Далее провести осмотр поверхности и формы печенья. Для оценки правильности формы квадратного, прямоугольного печенья провести замер геометрических размеров 3 штук печенья и взять среднее. Осматривая поверхность печенья, обратить внимание на четкость рисунка, равномерную окраску изделия, равномерную толщину без вздутий, трещин и вкраплений. Далее печенье разломить пополам и рассмотреть поверхность излома, в котором отметить равномерную пористость или слоистость, отсутствие или наличие вздутий и непромеса. Печенье в изломе проверить на запах, который должен отвечать сорту печенья, а также должны отсутствовать посторонние запахи (аммиака). Вкус печенья должен соответствовать сорту, в нем не допускается привкус гидрокарбоната натрия.

Данные органолептической оценки занести в таблицу 147 , привести словесную характеристику анализируемых показателей и сделать вывод в соответствии с требованиями ГОСТ 24901-89.

Таблица 147

Результаты органолептической оценки качества печенья

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Форма печенья Поверхность Цвет Вкус Запах Вид в изломе Количество штук в 1 кг |  |

Вывод:

3. 2    Оценка    качества    печенья    по    физико-химическим показателям

3.2.1 Определение массовой доли влаги   (ГОСТ 5900-73)

Определение   массовой  доли  влаги   ускоренным   методом высушивания (стандартный метод).

В две заранее высушенные и взвешенные на технических весах бюксы, поставленные на снятые с них крышки, отвесить по 5 г тщательно растертого и перемешанного печенья (навеску берут с точностью ± 0,01 г). Бюксы с навесками помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 130 ± 2°С. Высушивание вести 30 минут, отчет времени высушивания производить с того момента, когда температура достигнет 130°С (после понижения ее при внесении бюкс в сушильный шкаф). После высушивания бюксы щипцами вынуть из шкафа, закрыть крышками и перенести в эксикатор для охлаждения на 30 минут, после чего их взвесить. Массовую долю влаги W, %, вычислить по формуле (1).

Если расхождение между двумя параллельными определениями не превышает 0,3 %, то массовая доля влаги определяется как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 148, сделать необходимые расчеты и сравнить результаты анализа с требованиями стандарта. Сделать выводы.

Таблица 148

Результаты определения влажности печенья

| Наименование определяемой Величины | Численное значение |
| --- | --- |
|  | Бюкс №1 | Бюкс №2 | Сред нее значение |
| 1 Масса бюкса с крышкой, г |  |  |  |
| 2 Масса навески М, г |  |  |  |
| 3 Масса бюкса с навеской до высушивания М1,г |  |  |  |
| 4 Масса бюкса с навеской после высушивания М2,г |  |  |  |
| 5 Влажность, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.2.2 Определение щелочности (ГОСТ 5898-87)

Для разрыхления теста при производстве печенья применяют химические разрыхлители: углекислый аммоний, двууглекислую соду. При нагревании теста в печи эти вещества разлагаются с образованием продуктов CО2 и NH3, которые разрыхляют тесто. Образующаяся в результате реакции углекислая сода придает печенью щелочную реакцию:

2 NaHCO3                      Na2CO3 +H2O+ CO2,

(NH4)2CO3                    2NH3 +CO2+ H2O

Щелочность печенья выражается в градусах. Под градусом щелочности понимают количество кубических сантиметров соляной или серной кислоты с концентрацией 1 моль/дм3, необходимое для нейтрализации щелочных веществ, содержащихся в 100 г печенья.

Для всех сортов печенья щелочность не должна превышать 2 градуса. Для определения щелочности печенья предусматривается метод титрования, который основан на нейтрализации щелочи, содержащейся в навеске, кислотой в присутствии бромтимолового синего до появления желтой окраски.

25 г тонко измельченного печенья, взвесить с точностью до 0.01 г, поместить в коническую колбу вместимостью 500 см3. Отмерить цилиндром 250 см3 дистиллированной воды комнатной температуры. Около ¼ взятой воды прилить в колбу с навеской и с помощью стеклянной палочки с резиновым наконечником тщательно размешать крошку с водой до получения однородной массы. Затем постепенно прилить остальную воду, закрыть колбу пробкой, встряхивать в течение 2-3 минут и оставить на 30 минут, взбалтывая через каждые 10 минут.

Затем содержимое колбы отфильтровать через 2 слоя марли в сухую колбу или стакан. В две конические колбы вместимостью 250 см3, отобрать по 50 см3 фильтрата, добавить 2-3 капли бромтимолового синего и титровать раствором серной или соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3 до появления желтого окрашивания.

Щелочность X, град., вычислить по формуле (7).

Если расхождение между параллельными определениями не превышает 0,2 град., то щелочность вычисляется как среднеарифметическое двух определений.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 149, сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 149

Результаты определения щелочности печенья

| Наименование определяемой величины | Численное значение |
| --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| 1 Объем раствора серной кислоты, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина щелочности, град |  |  |  |
| 3 Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

3.2.3       Определение намокаемости печенья   (ГОСТ 10114-80)

Печенье должно быстро и значительно набухать в воде. Отношение массы намокшего печенья к массе сухого характеризует степень намокаемости.

Намокаемость печенья определяется с помощью специальной трехсекционной клетки и сосуда с водой. Техника определения.

Клетку опустить в воду, вынуть, вытереть с внешней стороны фильтровальной бумагой и взвесить на технических весах. В каждую секцию поместить по одному печенью, вновь взвесить и опустить на 2 минуты в сосуд с водой температурой 20 С. ,затем клетку вынуть из воды и держать 30 секунд в наклонном положении для отекания избытка воды, вытереть с внешней стороны и взвесить вместе с намокшим печеньем. Намокаемость печенья Н,%, определяется по формуле

,                                                        (45)

где М1 – масса пустой клетки (после погружения и вытирания внешней

стороны), г;

М2 – масса клетки с сухим печеньем, г;

М3 - масса клетки с намокшим печеньем, г.

Результат вычисляют с точностью до первого десятичного знака и округляют до целого числа. Проводят 3 определения и, если расхождения между
полученными величинами не превышает 5%, рассчитывают среднее арифметическое значение, которое и принимается за окончательный результат.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 150 сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 150

Результаты определения намокаемости печенья

| Наименование показателя | Численные значения |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | среднее |
| 1 Масса пустой клетки, г 2 Масса клетки с сухим печеньем, г 3 Масса клетки с намокшим печеньем, г 4 Намокаемость печенья, % 5 Намокаемость печенья по стандарту, % |  |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- По каким органолептическим показателям оценивается качество печенья?

- По каким физико-химическим показателям оценивается качество печенья?

- Какими методами определяется массовая доля влаги в печенье?

- Чем обусловлена щёлочность печенья, в чём она выражается. В чем заключается методика определения щёлочности.

- Как определяется намокаемость печенья? Значение этого показателя.

Список литературы

- Елисеева, С.Н. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на хлебозаводе / С.Н. Елисеева. - М.: Агропромиздат, 1987. - 192 с.

- Зверева, Л.Ф. Технология и технологический контроль хлебопекарного производства / Л.Ф. Зверева, З.С. Немцова, Н.П. Волкова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 407 с.

- Карушева, Н.В. Технологический контроль кондитерского производства / Н.В. Карушева, И.С. Лурье. - М.: Агропромиздат, 1990. - 160 с.

- Медведев, Г.М. Технология макаронного производства / Г.М. Медведев.- М:

Колос, 2000. - 272 с.

- Скуратовская, О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Хлебобулочные изделия / О.Д. Скуратовская. - М.: Дели, 2000. - 100 с.

- Скуратовская, О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Мучные кондитерские изделия / О.Д. Скуратовская. - М.: Дели, 2000. - 100 с.

- Фалунина, З.Ф. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов / З.Ф. Фалунина, И.А. Евницкая, А.А. Виноградова. - М.: Пищевая промышленность, 1978. - 271 с.

- Цыганова, Т.Б. Технология хлебопекарного производства: Учеб. для нач.проф. образования / Т.Б. Цыганова. - М: ПрофОбрИздат, 2001. - 432 с.

- Пучкова, Л.И. Лабораторный практикум хлебопекарного производства / Л.И. Пучкова.  – 3-е издание – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982 – 232 с.

Приложение А

(справочное)

Концентрация растворов соли и сахара

Таблица А1

Концентрация хлорида натрия при разной относительной плотности раствора и температуре 200С

| Относительная плотность | Содержание соли % к массе раствора или кг на 100 кг раствора | Относительная плотность | Содержание соли % к массе раствора или кг на 100 кг раствора | Относительная плотность | Содержание соли % к массе раствора или кг на 100 кг раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0707 | 10 | 1,1160 | 16 | 1,1633 | 22 |
| 1,0781 | 11 | 1,1237 | 17 | 1,1714 | 23 |
| 1,0856 | 12 | 1,1315 | 18 | 1,1796 | 24 |
| 1,0931 | 13 | 1,1394 | 19 | 1,1879 | 25 |
| 1,1007 | 14 | 1,1473 | 20 | 1,1963 | 26 |
| 1,1083 | 15 | 1,1553 | 21 | - | - |

Таблица А2

Концентрация сахарозы при разной относительной плотности раствора и температуре 200С

| Относительная плотность | Содержание сахара | Относительная плотность | Содержание сахара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % к массе раствора или кг на 100 кг раствора | % к объему раствора или кг на 100 л раствора |  | % к массе раствора или кг на 100 кг раствора | % к объему раствора или кг на 100 л раствора |
| 1,1787 | 40 | 47,057 | 1,2601 | 55 | 69,164 |
| 1,1839 | 41 | 48,445 | 1,2658 | 56 | 70,741 |
| 1,1891 | 42 | 49,844 | 1,2716 | 57 | 72,332 |
| 1,1943 | 43 | 51,255 | 1,2774 | 58 | 73,936 |
| 1,1996 | 44 | 52,678 | 1,2832 | 59 | 75,555 |
| 1,2049 | 45 | 54,104 | 1,2891 | 60 | 77,187 |
| 1,2102 | 46 | 55,562 | 1,2950 | 61 | 78,733 |
| 1,2156 | 47 | 57,026 | 1,3010 | 62 | 80,494 |
| 1,2211 | 48 | 58,494 | 1,3069 | 63 | 82,168 |
| 1,2265 | 49 | 59,980 | 1,3130 | 64 | 83,858 |
| 1,2320 | 50 | 61,478 | 1,3190 | 65 | 85,561 |
| 1,2376 | 51 | 62,989 | 1,3252 | 66 | 87,280 |
| 1,2431 | 52 | 64,513 | 1,3313 | 67 | 89,013 |
| 1,2487 | 53 | 66,050 | 1,3375 | 68 | 90,761 |
| 1,2544 | 54 | 67,600 | 1,3437 | 69 | 92,524 |

Технохимический контроль производства

Лабораторный практикум

для студентов всех форм обучения специальности 260202

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Часть 2

Составили:

Зуева Наталья Николаевна

Торгунакова Любовь Геннадьевна