Данный проект каскадной холодильной установки холодильника рыбоперерабатывающего  предприятия города Уссурийск содержит разработанную схему холодильной установки. Схема каскадная, с применением диоксида углерода (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

В пояснительной записке обоснован выбор системы охлаждения, температурный режим работы, выбрана планировка холодильника, компрессорного цеха и вспомогательных помещений. Рассчитаны теплоизоляционные слои и теплопритоки для подбора основного и вспомогательного холодильного оборудования.

В специальном разделе рассмотрена технологическая линия для холодильной обработки рыбы. Произведен комплексный анализ потенциальных опасностей и вредностей в компрессорном цехе. Намечены общетехнические специальные и организационные мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда, чрезвычайные ситуации.

Также в проекте произведен расчет основных технико–экономических показателей, разработана схема автоматизации холодильной установки и схема электроснабжения компрессорного цеха.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху научно-технического прогресса, когда для процесса производства необходимо соблюдение определенных условий: температурный режим, влажность, скорость циркуляции воздуха и давление; не последнее место занимают холодильные установки. Со времени изобретения первой машины для получения низких температур, прошло много времени. За это время существенно расширилась область их применения: от бытовых холодильных камер и кондиционеров до промышленных холодильных установок глубокого холода и охлаждающих систем космических станций. Соответственно велик и диапазон охваченных температур: от температур окружающей среды до температур близких к абсолютному нулю -273,15 °С. В пищевой холодильной промышленности область температур охватывает диапазон от положительных значений температур до температур близких к -160 °С.

В последние годы в мире на основе теоретических и прикладных работ в области холодильных машин сформировалось новое научное направление - низкопотенциальная энергетика. Оно предусматривает разработку, создание и эксплуатацию высокоэффективных энергосберегающих систем, позволяющих вырабатывать холод, теплоту, электроэнергию и получать пресную воду за счет альтернативных источников теплоты (геотермальных, грунта, Солнца).

В нашей стране, в связи с её географическом положении и климатических условий, ограничено применение альтернативных источников энергии. В холодильной промышленности преимущественно используют холодильные машины компрессорного типа. Часто это оборудование давно отработало свой ресурс, поэтому правительству необходимо особое внимание уделить проблеме проектирования и создания новых эффективных холодильных машин у нас в стране. Тем более есть мощные конструкторские бюро, научно-исследовательские и учебные институты, а также промышленная база.

Холодильные машины применяют в пищевой, мясомолочной промышленности и в сельском хозяйстве для замораживания и хранения пищевых продуктов, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности; в металлургической промышленности для термической обработки сталей, в горной промышленности при прохождении неустойчивых грунтов, в рефрижераторном транспорте и в радиоэлектронике, а также в научных целях.

В основе применения холода для различных производственных целей лежит тот факт, что многие физические, химические, биологические и другие процессы протекают при низких температурах, существенно отличаясь от того, как они осуществляются при обычных условиях. Большинство этих процессов при низких температурах замедляется, а некоторые из них (например, жизнедеятельность отдельных видов бактерий) прекращаются.

Основным назначением холодильного предприятия в пищевой промышленности является создание условий, обеспечивающих сохранность скоропортящейся продукции животного и растительного происхождения. Эта задача может быть успешно решена созданием непрерывной холодильной цепи, т. е. комплекса технических средств, обеспечивающих непрерывное воздействие низких температур на скоропортящиеся продукты начиная с момента их производства (или заготовки) до их потребления.

Создание непрерывной холодильной цепи связано с использованием разнообразных холодильных предприятий - холодильников и организацией связи между ними.

Холодильник — это промышленное предприятие, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов. Теплота и влага наружного воздуха стремятся проникнуть в холодильник, что требует создания специальных ограждений для уменьшения проникновения теплоты и влаги внутрь помещений и разработки методов устранения вредных последствий этого явления.

Большой объем перемещаемых грузов, и необходимость быстрой их разгрузки требуют широкого применения транспортных средств.

К холодильникам предъявляются высокие санитарные требования.

Холодильники можно классифицировать по назначению. Каждый тип холодильника имеет свои особенности, которые приходится учитывать при проектировании и эксплуатации. Эта классификация наиболее полно отражает особенности работы холодильников и их оборудования.

За счет строительства новых предприятий предполагается ввести новые холодильные емкости, улучшить проектирование, повысить эффективность за счет новых достижений науки и техники, уделяя внимание прогрессивности технических решений, лежащих в основе проекта.

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Уссури́йск — город в России, административный центр Уссурийского городского округа.  Расположен на Приханкайской равнине, в 112 км от Владивостока. Площадь городского округа 3 690 км². Население — 165 072 чел. (2013).

Климат Уссурийска муссонный. Относительная влажность высокая, дожди большей частью обильные, ливневые. Максимум осадков приходится на июль—август. Весна прохладная, часто ветреная. Устойчивые морозы прекращаются в марте. Заморозки прекращаются во второй половине апреля, начале мая. Лето тёплое и влажное. Самые тёплые месяцы — июль, август. Пик температур приходится на вторую половину июля и первую половину августа, после чего температуры начинают падать. Влияние океана задерживает приход сезонов примерно на месяц, что особенно заметно летом и осенью. Падение температуры в городе осенью происходит медленно, отчасти из-за влияния океана, отчасти из-за южного положения города (широты Краснодарского края). Муссоны в начале осени стихают и устанавливается тёплая ясная погода. Такая осень получила своё название «Золотая дальневосточная». Средняя температура сентября 15—17 градусов и он, в отдельные годы, бывает теплее июня. Первые заморозки наступают в начале октября, а морозная погода устанавливается в ноябре (обычно во второй декаде). Зимы холодные, преимущественно ясные. Снежный покров обычно незначителен. Минимальные температуры преобладают во второй половине декабря и первой половине января. Февраль обычно тёплый с частыми оттепелями.

Уссурийск — крупный железнодорожный узел на Транссибирской железнодорожной магистрали. В городе имеются:Уссурийский локомотиворемонтный завод — крупное предприятие, ремонтирующее локомотивы для нужд РЖД и промышленных предприятий[26], предприятия пищевой промышленности (сахарный, молочный, ликёро-водочный заводы), заводы машиностроительной промышленности, имеются предприятия по пошиву одежды и кожаной обуви, строительной индустрии, кислородный завод, мебельная фабрика, картонный комбинат. Завод холодильников (в советское время выпускались холодильники марки «Океан») перепрофилирован на выпуск бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно из южнокорейских комплектующих.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2009 год 7,27 млрд рублей.

В окрестностях города стоит недостроенная с советских времён ТЭЦ, строительство которой было заброшено во время перестройки. Сейчас интерес властей к проекту вернулся и за постройку решили взяться всерьёз. Однако перспектива использования угля из Павловского разрез для работы ТЭЦ уже вызвала опасение как у экологов, так и у местных жителей и угрожает разрушением местной экосистемы, так как местный уголь содержит очень много токсичных веществ. По заявлениям администрации Уссурийская ТЭЦ позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в регионе. Расчётная мощность ТЭЦ составит около 360 МВт.

С городом имеется железнодорожное и автомобильное сообщение.

В процессе холодильной обработки необходимо поддерживать определенные температурные режимы:

— при замораживании:  t кам= –35 оC;

— при хранении замороженных продуктов:  tкам = –25оC;

Предполагается, что необходимые температурные режимы в камерах холодильника будут поддерживаться с помощью каскадной холодильной установки, с применением СО2 (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

Вопросы охраны окружающей среды и безопасности работы холодильных установок являются одними из наиболее актуальных при проектировании холодильного оборудования и выборе хладагента. Применение традиционных хладагентов ограничивается различными нормативами, причем во всем мире наблюдается тенденция к их ужесточению. В свете этого в последнее время все чаще рекомендуется использовать альтернативные хладагенты.

СО2 принадлежит к так называемым «естественным» хладагентам, таким как аммиак, пропан, бутан или вода. У каждого из них есть свои недостатки: аммиак токсичен, пропан горюч, у воды ограниченная область применения. В отличие от них СО2 не токсичен и не горюч, хотя его влияние на окружающую среду не однозначно. С одной стороны, СО2 содержится в воздухе и необходим для протекания жизненных процессов. С другой стороны, считается, что большая концентрация углекислоты в воздухе и есть одна из причин глобального потепления.

При температурах кипения ниже  -40 оC  каскадная холодильная машина всегда выгодней двух- и трёхступенчатой, т.е. её размеры и масса меньше,  ресурс, надежность, холодильный коэффициент  и общий  КПД

выше, чем у двух- и трёхступенчатой. Преимущества каскадной машины перед

двух- и трёхступенчатой значительно растут при снижении температуры. Это обусловлено следующими свойствами хладагентов высокого давления, которые используются в нижних каскадах холодильных машин:

- Высокие значения абсолютного давления всасывания;

- Высокая плотность и малый удельный объем всасываемого пара, следовательно, требуется меньше объёмная производительность компрессора и как следствие меньше его габариты и вес;

- Значительно меньше отношение давлений нагнетание/всасывание;

- Из-за больших абсолютных значений давления всасывания и малого отношения давлений объемные и энергетические коэффициенты (КПД) повышаются; это приводит к снижению энергетических затрат и повышению

экономичности машины;

Благодаря большим абсолютным значениям давления всасывания и малому отношению давлений, снижается термическая нагрузка на масло и механическая нагрузка на узлы трения компрессора, что увеличивает надежность и ресурс работы компрессора, а также позволяет получать значительно более низкие температуры, чем на двух- и трёхступенчатых холодильных машинах.

Благодаря благоприятным для окружающей среды характеристикам, низкой токсичности и привлекательным физико-химическим свойствам в случае "докритического" функционирования, углекислота (CO2) более предпочтительна  как хладагент для низкотемпературных каскадных систем.

При обычном низкотемпературном применении имеет место особенно высокая удельная холодопроизводительность CO2 в сравнении с другими хладагентами. Применение углекислоты позволит значительно снизить стоимость холодильной установки, за счёт экономии на компрессоре, трубопроводах и арматуре. Даже с учётом того, что каскадные системы обладают большой производительностью, применение CO2 позволяет использовать в них компрессоры, рассчитанные на коммерческое или на малое индустриальное применение.

Применение насоса и циркуляционного ресивера усиливает циркуляцию жидкого холодильного агента, что повышает эффект саморегулирования подачи, увеличивает значение коэффициента теплопередачи, равномерное  распределение хладагента по приборам охлаждения.

Предполагаемая система охлаждения данного проекта позволит снизить эксплуатационные и энергетические затраты.

В проекте предполагается получить дополнительный эффект за счет установки винтового маслозаполненного компрессора. Он имеет следующие преимущества по сравнению с поршневыми: отсутствие  клапанов, поршневых колец, отсутствие сопрягаемых быстроизнашивающихся деталей, исключается гидроудар. Благодаря этому увеличивается срок службы компрессора.

В проектируемой установке применим воздухоохладители. Воздухоохладители установлены в камерах хранения замороженных продуктов,

так же на данном предприятии предусмотрены камеры замораживания

продуктов. Воздухоохладители характерны интенсивной циркуляцией воздуха. Падение давления в испарителях слабо влияет на изменения температуры кипения, так как кривая фазового перехода у СО2 оказывается более крутой по сравнению с другими хладагентами. Это позволяет увеличить массовый расход хладагента через испаритель и тем самым повысить эффективность теплоотдачи.

В проектируемой установке предполагается применить воздушный конденсатор, который будет располагаться вне компрессорного цеха данного предприятия. Воздушный конденсатор позволит исключить применение воды из коммунальных систем для охлаждения хладагента.

В систему воздухоотделения предполагается включить аппарат с пери- одическим процессом удаления воздуха. Особенностью автоматизации выпуска воздуха в этом воздухоотделителе является отсутствие электрических приборов.

Учитывая, что принятые во внимание тенденции, наметившиеся в холо-дильной технике и основные требования к системе охлаждения, предполагается, что принятые типы оборудования будут наиболее эффективны, целесообразны и экономически выгодны для проектируемого холодильника в городе Уссурийск.

2 КОНСТРУКТОРСКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Определение строительных конструкций холодильника

Выбираем состав холодильника. Согласно таблице изученному материалу в состав холодильника должны быть включены следующие основные камеры. Камеры хранения мороженных грузов в количестве 50–75% общей емкости, камеры  замораживания грузов. На основании вышеизложенного производим расчеты емкости и строительной площади камер холодильника.

Общая емкость камер Е хол, т, рассчитывается по формуле

Е хол = 30∙ Gс,                                            (1.1)

Е хол = 30∙35=1050

Емкость камер хранения мороженых грузов Ек.хр.мор.гр, т, рассчитывается по формуле

Ек.хр.мор.гр = (50-75%)∙ Ехол,                          (1.2)

Ек.хр.мор.гр = 75%∙1050=788

Производительность камер замораживания G’к.зам, т/сут, рассчитывается по формуле

G’к.зам = 2,5%∙ Gсут,                                     (1.3)

G’к.зам = 2,5%∙788=19,7

Строительная площадь камер хранения мороженых грузов Fк.хр.мор.гр, м², рассчитывается по формуле

Fк.хр.мор.гр = Ек.хр/(qυ∙hгр∙β) ,	                            (1.4)

где   Ек.хр – вместимость камер хранения, соответственно охлажденных или мороженых продуктов, т;

qυ – норма нагрузки на 1 м³ грузового объема камеры, т/м³;

hгр – грузовая высота штабеля, м;

β – коэффициент использования строительной площади камеры.

Fк.хр.мор.гр = 788/(0,6∙5∙0,7) = 375,2

При этом количество строительных прямоугольников находим по формуле

,                                                      (1.5)

где Fстр.- строительная площадь камер различного назначения, м2;

fстр.- строительная площадь одного прямоугольника при принятой сетке колонн, м2.

n= 375,2 /72=5,2

Принимаем 6 прямоугольников.

Строительную площадь Fк.з.,м2, камер заморозки определяют по формуле

Fк.з= G’к.зам∙ τ/ qF∙24 ,                                   (1.6)

где  G’к.зам - суточная производительность камер охлаждения или замораживания, т/сут;

τ - продолжительность цикла холодильной обработки (оборачиваемость камеры), ч, (для камер замораживания рыбы принимают τ=5 ч);

qF - норма загрузки на 1 м2 строительной площади камеры, т/м(значение qF принимают в зависимости от способа размещения рыбы при холодильной обработке), на стеллажах qF = 0.3 т/м2.

Fк.з =19,7∙5 / 0,3∙24=27,3

Количество строительных прямоугольников находим по формуле 1.5

n=27,3/72=0,4

Принимаем 1 прямоугольник.

Строительную площадь Fвсп., м2, вспомогательных помещений определяют по формуле

Fвсп =0,35∙ Fк.хр. ,                                     (1.7)

Fвсп =0,35∙375,2=131,3

Количество строительных прямоугольников находим по формуле 1.5

n=131,3/72=1,82

Принимаем 2 прямоугольника.

Количество грузов поступающих на предприятие Gпос, т/сут, рассчитывается по формуле

Gпос = (Eхол∙B/365)∙mпос,                             (1.8)

где В – оборачиваемость холодильника;

mпос – коэффициент неравномерности поступления грузов, учитывающий возможные отклонения количества грузов, поступающих  в отдельные дни, от среднемесячной величины суточного поступления.

Gпос = (1050∙20/365)∙2 = 115

Количество грузов выпускаемых с  предприятие Gвып, т/сут, рассчитывается по формуле

Gвып = (Eхол∙B/253)∙mвып,                                    (1.9)

Gвып = (1050∙20/253)∙1,5 = 124,5

Длина автомобильной платформы Lавт, м, рассчитывается по формуле

Lавт = nавт∙bавт∙ψавт∙τавт∙mавт/8,                                 (1.10)

где nавт – число подаваемых автомашин в сутки;

bавт – ширина кузова автомашины, включая промежуток между машинами при постановке их у платформы, м;

ψавт – доля от общего числа машин, характеризующая количество машин, прибывающих в течение первой смены;

τавт – время загрузки или выгрузки одной автомашины, ч;

mавт – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей по отношению к среднечасовому их количеству.

Число автомашин прибывающих за сутки nавт, рассчитывается по формуле

nавт = Gавт/gавт∙ηавт,                                        (1.11)

где Gавт – суточное поступление продукции автомобильным транспортом,   т/сут;

gавт – грузоподъемность автомашины, т;

ηавт – коэффициент использования грузоподъемности автомашины.

Суточное поступление продукции авто транспортом, т/сут рассчитывается по формуле

Gавт =n∙Gпос+m∙Gвып                                     (1.12)

Gавт =1∙115+0,5∙124,5=177,25

Nавт = 177,25/3∙0,75 = 79

Lавт = 79∙4∙0,8∙0,5∙1/8 = 16

Количество механизмов для производства грузовых работ nгр.мех, рассчитывается по формуле

nгр.мех = (Gпос + Gвып)∙τц∙ψпер∙1,2/(gмех∙ηмех∙480),	            (1.13)

где Gпос – количество поступающих грузов, т/сут;

Gвып – количество выпускаемых грузов, т/сут;

Τц – продолжительность цикла работы механизма, мин;

Ψпер – доля всего объема грузовых работ выполняемых в течении

первой смены;

1,2 – коэффициент увеличения числа механизмов;

Gмех – грузоподъемность механизма, т;

hмех – коэффициент использования грузоподъемности механизма.

nгр.мех =(115+124,5)∙6∙0,5∙1,2/1,5∙0,8∙480=2

Принимаем 2 механизма.

Составляем планировку рыбоперерабатывающего предприятия в виде прямоугольника длиной кратной 6 м, и шириной, кратной 12 м, сетка колон соответственно 6×12.

2.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя

Выбираем строительные конструкции здания. Принимаем, что здание холодильника – каркасного типа из унифицированных сборных железобетонных элементов; колоны сечением 400×400 мм, прямоугольные железобетонные балки длиной 12 м и высотой 890 мм. Высота камер до низа балки 6 м. покрытие бесчердачного  типа.

Принимаем, что все  наружные, внутренние стены и перегородки здания выполнены из вертикальных «сэндвич-панелей» с утеплителем из напыляемого пенополиуритана. Расчетные температуры воздуха в камерах принимаем в зависимости от назначения камеры. Среднегодовую температуру наружного воздуха принимаем для города Уссурийска равной  4 °С.

Толщину теплоизоляционного слоя ограждения рассчитываем только для камеры замораживания рыбы. Температура воздуха в камере tв = –35(С. Расчет толщины теплоизоляционного слоя для остальных камер сводим в таблицу 1.2.

Толщина теплоизоляционного слоя внутренней стены камеры замораживания рыбы  δиз., м, рассчитывается по формуле

δиз.тр = λиз∙[1/kтр – (1/αн + ∑δi/λi + αв] ),	(1.14)

где αн – коэффициент теплоотдачи с наружной стороны ограждения,  Вт/(м²∙К);

αв – коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны ограждения,       Вт/(м²∙К);

λi – коэффициент теплопроводности строительных слоев конструкции,   Вт/(м∙К);

δi – толщина теплоизоляционного слоя, м;

λиз – коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, Вт/(м∙К);

kтр – коэффициент теплопередачи наружной стены, Вт/(м²∙К).

δиз.тр = 0,025∙[5,1 – (1/8 + 1/11] ) = 0,123

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 150 мм.

Действительный коэффициент теплопередачи kд, Вт/(м²∙К), рассчитывается

kд = 1/ ((1/αн + ∑δi/λi + αв) + δиз.д/λиз),	(1.15)

kд =1/(0,216 + (0,150/0,025)) = 0,16

Таблица 1.1-  Состав пола охлаждаемых помещений

| Полы охлаждаемых помещений | 1 2 3 4 5 6 7 | Монолитное бетонное покрытие из тяжелого бетона Армобетонная стяжка Пароизоляция (1слой пергамина) Плитная теплоизоляция (жесткие пенополиуретановые плиты) ”Регент” Цементно-песчаный раствор Уплотненный песок Бетонная подготовка с электронагревателями | 0,04 0,080 0,001 Требуется определить 0,025 1,35 — | 1,86 1,86 0,15 0,026 0,98 0,56 — | 0,022 0,043 Не учитываем Требуется определить 0,026 2,338 — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.2- Расчет толщины теплоизоляционного слоя

| Ограждение | Вид изоляции | λиз, Вт/м∙К | R0, м²∙К/Вт | αн, Вт/м²К | αв, Вт/м²К | δиз.рас. м | δиз., м | kд Вт/м²К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №1 |
| Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5,1 2 3,6 5 | 8 9 23 - | 11 11 11 11 | 0,123 0,045 0,086 0,1 | 0,15 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,39 0,24 0,2 |
| Камера №2 |
| Внутр.стена Покрытие Пол | Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,041 | 4,65 3,6 5 | 8 23 - | 9 9 9 | 0,11 0,086 0,1 | 0,12 0,1 0,1 | 0,2 0,24 0,2 |
| Камера №3 |

Продолжение таблицы 1.2

| С.Н.В Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5 4,65 1,7 3,6 5 | 23 8 9 23 - | 9 9 9 9 9 | 0,121 0,11 0,038 0,086 0,1 | 0,15 0,12 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,2 0,38 0,24 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера №4 |
| С.Н.В С.Н.Ю Внутр.стена Перегородка Покрытие Пол | Рипор Рипор Рипор Рипор Рипор Регент | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,041 | 5 5 4,65 1,7 3,6 5 | 23 23 9 9 23 - | 9 9 9 9 9 9 | 0,121 0,121 0,11 0,038 0,086 0,1 | 0,15 0,15 0,12 0,06 0,1 0,1 | 0,16 0,16 0,2 0,38 0,24 0,2 |

2.3 Определение теплопритоков в охлаждаемые помещения

2.3.1 Теплоприток через ограждающие конструкции

При расчете площади поверхности стен и перегородок длину наружных стен неугловых помещений  определяют как расстояние между осями внутренних стен; угловых помещений – как расстояние от наружной поверхности наружных стен до оси внутренних. Длину внутренних стен определяют как расстояние между внутренней поверхностью наружных стен и осью внутренних, а высоту стен – как расстояние от уровня чистого пола данного этажа до верха засыпки покрытия. Площадь потолка и пола определяют как произведение длины камеры на ширину, которые измеряются между осями внутренних стен или от внутренней поверхности наружных стен до оси внутренних.

При расчете теплопритоков через внутренние ограждения, выходящие в неохлаждаемое помещение, температурный напор  принимаем как часть расчетной разности температур для наружных стен: 0,7(tн – tв),  если помещения сообщаются с наружным воздухом, и 0,6(tн – tв), если нет.

Избыточную разность температур для наружных стен принимают, в зависимости от зоны расположения холодильника (географической широты), характера поверхности и ориентации ее по сторонам горизонта.

Теплоприток через ограждающие конструкции рассчитываем только для камеры хранения замороженной рыбы с температурой воздуха tв = –25°С. Расчеты теплопритока через ограждающие конструкции для остальных камер сводим в таблицу 1.3.

Теплоприток через южную наружную стену Q1т, кВт, рассчитывается по формуле

Q1т = kд∙F∙(tн – tв) ∙10-3,	(1.16)

где kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²∙К);

F – расчетная площадь поверхности ограждения, м;

tн – расчетная температура воздуха с наружной стороны ограждения, °С;

tв – расчетная температура воздуха с внутренней  стороны ограждения, °С.

Q1т = 0,2∙74,6 (33 –(- 25))∙10-3  = 0,716

Теплоприток через восточную наружную  стену Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙74,3∙(33 – (-25))∙10-3 = 0,713

Теплоприток от солнечной радиации через южную наружную стену Q1с, кВт, рассчитывается по формуле

Q1с = kд∙F∙∆tс∙10-3,	(1.17)

где kд – действительный коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²∙К);

F – площадь поверхности ограждения, облучаемой солнцем, м²;

∆tс – избыточная разность температур, характеризующая действие      солнечной радиации в летнее время, °С.

Q1с = 0,2∙74,6∙3,6∙10-3 = 0,05

Теплоприток от солнечной радиации через восточную наружную стену Q1с, кВт, рассчитывается по формуле 1.17

Q1с = 0,2∙74,3∙6∙10-3 = 0,09

Суммарный теплоприток через ограждения Q1, кВт, рассчитывается по формуле

Q1 = Q1т + Q1с,	(1.18)

Q1 = 1,429 + 0,14 = 1,569

Теплоприток через внутреннюю стену, перегородку с камерой №3 Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0

т.к перегородка находится между камерами с одинаковой  температурой.

Теплоприток через внутреннюю стену, выходящую в коридор Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙73,7∙0,7∙(33 – (-25))∙10-3 = 0,495

Теплоприток через покрытие Q1т, кВт, рассчитывается по формуле 1.16

Q1т = 0,2∙144∙(33 –(- 25))∙10-3 = 1,66

Теплоприток от солнечной радиации через покрытие Q1с, кВт, рассчитывается по формуле 1.17

Q1с = 0,24∙144∙15∙10-3 = 0,52

Суммарный теплоприток через ограждения Q1, кВт, рассчитывается по формуле 1.18

Q1 = 1,66 + 0,52 = 2,18

Теплоприток через пол, расположенный на грунте Q1т, кВт, рассчитывается по формуле

Q1т = kд∙F∙(tг – tв)∙10-3,	(1.19)

где  kд – коэффициент теплопередачи конструкции пола, Вт/(м²∙К);

tг – средняя температура воздуха в каналах tг = 3°С).

Q1т = 0,2∙144∙(3 –(- 25))∙10-3 = 0,81 кВт

Таблица 1.3- Теплоприток через ограждающие конструкции

| Ограждение | k, Вт/м²∙К | F, м² | tн, °С | tпм, °С | Q1т, кВт | ∆t, °С | Q1с, кВт | Q1об, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Камера №1 замораживание рыбы (tв=-35 (С) |
| Внутр. стена (в пр-ый.цех) | 0,16 | 73,7 | 18 | -35 | 0,625 | — | — | 0,625 |
| Внутр стена (в ком-ый цех) | 0,16 | 37,5 | 18 | -35 | 0,318 | — | — | 0,318 |
| Стена в коридор | 0,16 | 37,5 | 35,7 | -35 | 0,245 | — | — | 0,245 |
| Стена в камеру №2 | 0,39 | 73,7 | -25 | -35 | 0,287 | - | - | 0,287 |
| Покрытие | 0,24 | 72 | 33 | -35 | 1 | 15 | 0,26 | 1,26 |
| Пол | 0,2 | 72 | 3 | -35 | 0,547 | — | — | 0,547 |

Продолжение таблицы 1.3

| Итого | 3,282 |
| --- | --- |
| Камера №2 хранения мороженой рыбы (tв=-25 (С) |
| Внутр стена (в ком-ый цех) | 0,2 | 37,5 | 18 | -25 | 0,322 | — | — | 0,322 |
| Внутр. Стена (в пр-ый цех | 0,2 | 73,7 | 12 | -25 | 0,545 | - | - | 0,545 |
| Стена в коридор | 0,2 | 37,5 | 28,7 | -25 | 0,252 | — | — | 0,252 |
| Покрытие | 0,24 | 72 | 33 | -25 | 0,829 | 15 | 0,26 | 1,089 |
| Пол | 0,2 | 72 | 3 | -25 | 0,403 | — | — | 0,403 |
| Итого | 2,611 |
| Камера №3 хранения мороженой рыбы (tв=-25 (С) |
| Наружная стена (восток) | 0,2 | 73,7 | 33 | -25 | 0,707 | 6 | 0,09 | 0,797 |
| Внутр. стена (в пр-ый цех) | 0,2 | 73,7 | 18 | -25 | 0,634 | — | — | 0,634 |
| Стена в коридор | 0,2 | 73,7 | 28,7 | -25 | 0,496 | — | — | 0,496 |
| Покрытие | 0,24 | 144 | 33 | -25 | 1,659 | 15 | 0,52 | 2,179 |
| Пол | 0,2 | 144 | 3 | -25 | 0,806 | — | — | 0,806 |
| Итого | 4,912 |
| Камера №4 хранения мороженной рыбы (tв=-25 (С) |
| Наружная стена (восток) | 0,2 | 74,3 | 33 | -25 | 0,713 | 6 | 0,09 | 0,803 |
| Наружная стена (юг) | 0,2 | 74,6 | 33 | -25 | 0,716 | 3,6 | 0,05 | 0,766 |
| Стена в коридор | 0,2 | 73,7 | 28,7 | -25 | 0,604 | — | — | 0,604 |
| Покрытие | 0,24 | 144 | 33 | -25 | 1,659 | 15 | 0,518 | 2,177 |
| Пол | 0,2 | 144 | 3 | -25 | 0,806 | — | — | 0,806 |
| Итого | 5,156 |

2.3.2 Теплоприток от грузов при холодильной обработке

При холодильной обработке продуктов каждый килограмм продукта выделяет теплоту, кроме того теплоту выделяет тара, в которую упакован продукт. Принимаем, что продукты поступают в камеру равномерно в течении суток, а продукт за 24 ч успевает охладиться до температуры в камере. Начальные и конечные температуры продуктов принимаем по таблице удельных энтальпий продуктов. Суточное поступление продуктов в камеры хранения составляет 8% вместимости камер. Суточное поступление тары в камеры составляет  10%  от поступления продукта в сутки.

В камерах хранения мороженых грузов хранится в картонных коробках, в камере замораживания в картонных коробках.

Расчет производим для камер хранения мороженной рыбы. Расчеты для остальных камер сводим в таблицу 1.4.

Теплоприток при охлаждении продуктов в камерах хранения мороженных грузов Q2пр, кВт, рассчитывается по формуле

Q2пр = Mпр∙(i2 – i1)∙1000/24∙3600,	                                    (1.20)

где   Мпр – суточное поступление продуктов в камеру хранения, т/сут;

i1 – удельная энтальпия продукта, соответствующая начальной      температуре  продукта, кДж/кг;

i2 – удельная энтальпия продукта, соответствующая конечной   температуре  продукта, кДж∙кг;

Суточное поступление грузов в камеры хранения мороженной рыбы Мпр, т/сут, рассчитывается по формуле

Мпр = 0,08∙ Ек.хр.мор.пр,			      (1.21)

Мпр = 0,08∙788 = 63

Суточное поступление тары в камеры хранения мороженной рыбы Мт, т/сут, рассчитывается по формуле

Мт = 0,2∙ Мпр,                                              (1.22)

Мт = 0,1∙63 = 6,3

Q2пр = 63∙(5 - 0)∙1000/24∙3600 = 3,7

Теплоприток от тары Q2т, кВт, рассчитывается по формуле

Q2т = Mт∙cт∙(t2 – t1)∙1000/24∙3600,                                        (1.23)

где   Мт – суточное поступление тары в камеру хранения, т/сут;

с – удельная теплоемкость тары, кДж/(кг∙К);

t1 – начальная температура тары, °С;

t2 – конечная температура тары, °С.

Q2т = 6,3∙1,67∙(-18 +(-25))∙1000/24∙3600 = 0,85

Таблица 1.4-Теплоприток от продуктов

| № Ка-ме- ры | Суточное поступление грузов, т/сут продукта тары | Удельная энтальпия, кДж/кг iн iк | Темпера- тура продукта, (С tн tк | Q2пр, кВт | Q2т, кВт | Q2об, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,7 | 1,97 | 266 | 5 | 5 | -18 | 464,2 | 1 | 467,2 |
| 2,3,4 | 63 | 6,3 | 5 | 0 | -18 | -25 | 3,7 | 0,85 | 4,55 |

2.3.3 Эксплуатационный теплоприток

Эти теплопритоки возникают вследствие освещения камер, пребывания в них людей, работы электродвигателей и открывания дверей. Расчет производим для камеры №1 замораживания рыбы. Расчеты для остальных камер сводим в таблицу 1.5.

Теплоприток от освещения q1, кВт, рассчитывается по формуле 1.

q1 = qосв∙Fпол∙ηодн,	  (1.24)

где   ηодн — коэффициент одновременности включения приборов

для камер хранения 0,5—0,7

для камер термообработки 1

Fпол  — площадь пола,  м²

qосв  — коэффициент освещения на 1 м²  (5-8)  Вт/м²

q1=5∙72∙1=0,36

Теплоприток от пребывания  людей q2, кВт, рассчитывается по формуле

q2 = 0,35∙n,	(1.25)

где 0,35 – тепловыделение одного человека при тяжелой физической  работе, кВт;

n – число людей работающих в данном помещении.

q2 = 0,35∙2 = 0,7

Теплопритока q3, кВт, от работающих электродвигателей рассчитывается по формуле

q3 = Nдв∙ηодн,                                          (1.26)

где   Nдв – мощность двигателя, кВт

ηодн — коэффициент одновременности включения приборов 0,4-1

q3= 10∙0,5=5

Теплоприток при открывании дверей q4, кВт, рассчитывается по формуле

q4 = β∙Fдп∙qдп∙(1– η),                                        (1.27)

где β – коэффициент учитывающий длительность и частоту проведения         грузовых операций, для камер термообработки  β=1, для камер хранения β=0,15;

F – площадь дверного проема 2х3, м²;

qдп  – плотность теплового потока отнесенная к площади дверного проема, кВт/ м², определяется по графику зависимости;

η  – коэффициент учитывающий средства  тепловой защиты дверей, η=0,8.

q4 = 1∙6∙9∙(1-0,8)=10,8

Суммарный эксплуатационный теплоприток Q4, кВт, рассчитывается по формуле

Q4 = q1 + q2 + q3 + q4,	               (1.28)

Q4 = 0,36+0,7+5+10,8 = 16,9

Таблица 1.5 - Теплоприток эксплуатационный

| № Каме- ры | Fк м2 | Nдв, кВт | n, человек | q1, кВт | q2, кВт | q3, кВт | q4, кВт | Q4об, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72 | 10 | 2 | 0,36 | 0,7 | 5 | 10,8 | 16,9 |
| 2 | 72 | 3 | 2 | 0,21 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,01 |
| 3 | 144 | 3 | 2 | 0,43 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,23 |
| 4 | 144 | 3 | 2 | 0,43 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 4,23 |

Полученные значения  Q1об, Q2об, Q4об  заносим  в сводную таблицу теплопритоков 1.6 и суммируем.

Таблица 1.6- Сводная таблица теплопритоков

| № ка-ме-ры | Назначение | Температура (С | Нагрузка на камерное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tВ | tо | Q1об | Q2об | Q4об | ( Qоб |
| 2 3 4 | Хранение мороженной рыбы | -35 -35 -35 | -45 -45 -45 | 2,611 4,912 5,156 | 0,91 1,82 1,82 | 4,01 4,23 4,23 | 7,531 10,962 11,206 |
| 1 | Замораживание рыбы | -25 | -45 | 3,282 | 467,2 | 16,9 | 487,38 |
| Итого при tо = –45°С | 15,961 | 471,75 | 29,37 | 517,6 |

2.4 Расчет нагрузки на компрессоры

Учитывая возможные несовпадения возникновения максимальных теплопритоков при холодильной обработке и через ограждения охлаждаемых помещений по времени года, суммарную нагрузку на компрессор Qкм учитывают полностью или частично в зависимости от температуры кипения хладагента, подаваемого в испарительную систему.

Теплоприток  Qкм учитывается полностью при температуре кипения хладагента t0 = –45°С и ниже.

Суммарный теплоприток на камерное оборудование Qоб берется в количестве 100% для каждого охлаждаемого помещения

Определяем суммарную нагрузку на компрессор и камерное оборудование по формулам

при t0= -45(С:

Qкм =ΣQ1+ ΣQ2+0.75∙ ΣQ4                                       (1.29)

Qкм=15,961+471,75+0,75∙29,37=509,7 кВт

Qоб =ΣQ1+ ΣQ2+ ΣQ4                                            (1.30)

Qоб=15,961+471,75+29,37=517,6 кВт

Расчетную (требуемую) холодопроизводительность для подбора компрессора, Qт, кВт, определяем по формуле

Qт= k∙ Qкм,

где k – коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах холодильной установки, (k=1,1).

Qт= 1,1∙509,7= 560,6

3 РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ

3.1 Определение режимов работы холодильной установки

Схема установки – каскадная, с применением диоксида углерода (R744) в качестве холодильного агента нижней ступени и аммиака в верхней ступени.

Конденсаторы - воздушные.

Производительность установки:

при  t0 = - 45(С, Q0 = 560,6 кВт,

# tК= - 15(С.

3.2 Расчет и подбор камерных приборов охлаждения

Для  камер  хранения и замораживания  используем  воздухоохладители, так  как  требуется  ускоренный  отвод  тепла  от  продуктов.

Площадь  теплопередающих   поверхностей  F, м2 , определяем   по  формуле

F= ,                                                  (3.1)

где  кам.об. – суммарная тепловая нагрузка на камерные приборы охлаждения данной камеры, Вт

k – коэффициент теплопередачи прибора охлаждения, Вт/(м2*К);

средний температурный напор между циркулирующим воздухом и кипящим хладагентом, К.

Камера  № 1 ( замораживания продукции [-35  oC])

FВ.О. = (485,36 ( 103) / (26 ( 10) = 1867

Принимаем 2 воздухоохладителя марки  INGE635C45 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 948,2 м2.

Действительная площадь теплопередающей поверхности  воздухоохладителя  определяется по формуле

(3.2)

где   - количество воздухоохладителей.

FВ.О. д. = 2 ( 948,2 = 1896,4

Вместимость воздухоохладителей  определяется по формуле

,		                    (3.3)

где  - объем одного воздухоохладителя, для воздухоохладителя

INGE635C45, V = 0,09 м3,

VВ.О. = 2 ( 0,09 = 0,18

Камера  № 2 (хранение замороженной продукции [-2  oC])

FВ.О. = (8,27 ( 103) / (26 ( 1,16) = 13,7

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя

Камера  № 3  (хранение замороженной продукции [-25  oC])

FВ.О. = (11,32 ( 103) / (26 ( 1,16) = 18,8

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя

Камера  № 4  (хранение замороженной продукции [-25  oC])

FВ.О. = (11,47 ( 103) / (26 ( 1,16) = 19,1

Принимаем  воздухоохладитель марки  INBE402C12 с площадью теплопередающей поверхности FВ.О. = 35,9 м2.

Вместимость воздухоохладителя

# 3.3 Расчет и подбор оборудования нижней ступени

# 3.3.1 Расчет и подбор компрессора

Расчет цикла (докритический) на температуру кипения t0 = - 45(С изображен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 Цикл одноступенчатой холодильной машины

Параметры узловых точек приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Параметры узловых точек

|  | 1” | 1 | 2 | 3’ | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, oC | -45 | -42 | 21 | -15 | -45 |
| P, мПа | 0,82 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 0,82 |
| i, кДж/кг | 655 | 663 | 702 | 395 | 403 |
| v, м3 | - | 0,048 | 0,019 | - | - |

Массовый расход циркулирующего хладагента M(-45), кг/с, который необходимо отводить от циркуляционного ресивера определяется по формуле

M(-45) = Q0(-45) / q0(-45) ,					(3.4)

где q0(-50) – удельная холодопроизводительность ,

q0(-45) = (i1( - i4),		                             (3.5)

q0(-45) = 655– 403 = 252,

M(-45) = 560,6/252 =2,2

Коэффициент подачи ((-45)

при Рк / Р0 = 2,3/0,82=2,8  ((-45) = 0,83 				               (3.6)

Требуемая производительность компрессора V(-45), м3/с определяется по формуле

V(-45) = (M(-45)( v1 )/ ((-45) ,                                      (3.7)

V(-45) =(2,2 ( 0,048) /0,83 = 0,12

Для работы принимаем поршневой компрессор фирмы “YORK” HPC 108S с объемной  действительной  производительностью V(-45)д. = 452 м3/ч.

Действительный массовый расход хладагента Mдейств.(-45), кг /с определяется по формуле

Mдейств. (-45)  = (V( -45) д.( ((-45) )/ v1 , 			         (3.8)

Mдейств.(-45) = (0,125 ( 0,83) /0,048 = 2,16

Теоретическая мощность компрессора Nт (-45), кВт определяется по формуле

Nт (-45) = Mдейств.(-45) ( (i2 – i1), 	                            (3.9)

Nт(-45) = 2,16 ( (702 – 663) = 84

Индикаторная мощность компрессора Ni (-45), кВт определяется по формуле

Ni(-45) = NT(-45) / (i ,			                 (3.10)

где (i = 0,8 – индикаторный КПД,

Ni (-45) = 84 /0,8 = 105

Электрическая мощность, потребляемая из сети NЭ (-45), кВт определяется по формуле

NЭ (-45) = Ni(-45) / (мех ,    	                          (3.11)

где (мех. = 0,95 – механический КПД,

NЭ (-45) = 105/0,95 = 110,5

Тепловая нагрузка на конденсатор в цикле Qкд.(-45), кВт определяется по формуле

Qкд(-45) = Qд+ Ni (-45)	                                           (3.12)

Qкд.(-45) = 522,5+105 = 627,5

3.3.2 Расчет и подбор конденсатора-испарителя

Действительная тепловая нагрузка на конденсатор-испаритель  определяется по формуле

Qк-и. = Qк (-45) ,		                               (3.13)

Qк.д. = 627,5

Требуемая площадь теплообмена  F, м2  определяется по формуле

F=Qк/qf                                              (3.14)

F=627,5/13=48,3

Принимаем пластинчатый теплообменник “Danfoss” серии В3-210(В)  F=52,1  м2.

3.3.3 Расчет и подбор циркуляционного ресивера

Требуемый объем циркуляционного ресивера V, м3 с нижней подачей хладагента в приборы охлаждения определяем по формуле

(3.15)

(3.16)

(3.17)

где - внутренний объем нагнетательного трубопровода  насоса;

- внутренний объем трубопровода совмещенного отсоса паров и смеси жидкости,

для  t0 = - 45 0С

Объём воздухоохладителей, м3

Подбираем ближайший больший по вместимости горизонтальный ресивер  марки BC-LRH-160,0 с .

3.3.4 Расчет и подбор дренажного ресивера

Объем дренажного ресивера  Vдр.р.,  м3 определяется по формуле

Vдр.р. = Vнаиб. ( 1,4		                                      (3.18)

где  - объем испарителей той температуры кипения, в которой он наибольший,

Vдр.р. =0,18 (1,4=0,25

Принимаем один горизонтальный дренажный ресивер BC-LRH-250,0  общей вместимостью Vдр.р. =0,25 м3

Таблица 3.2 - Характеристики ресиверов

| Марка | Вместимость, м3 |  | DxS, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-LRH-160,0 | 0,16 | 1110 | 450х520 |
| BC-LRH-250,0 | 0,25 | 1560 | 450х520 |

3.3.5 Расчет и подбор циркуляционного насоса

Подбор насосов осуществляем по объемной подаче

Определяем общую подачу насоса V, м3/с, определяется по формуле

,	                                                                 (3.19)

где  о - тепловая нагрузка на камеры, кВт;

- кратность циркуляции жидкого хладагента;

- удельная плотность жидкого хладагента, кг/м3;

- удельная теплота парообразования при данной температуре,

Принимаем насос WITT типа HRP 10080 ( Vд=26,6 м3/с)  и один в резерве.

3.3.6 Расчет и подбор маслоотделителя

Диаметр маслоотделителя

,	                    (3.20)

где - объем нагнетаемый компрессором,

- допустимая скорость паров,

d=(4(2,16(0,019/(3,14 ( 1)=0,23

Принимаем маслоотделитель BC-OSR-12-134 диаметром D=240 мм.

3.3.7 Расчет и подбор трубопроводов

Диаметр  нагнетательного трубопровода определяется по формуле

,		                    (3.21)

где  - нагнетаемый объем компрессором;

- скорость движения хладагента,

Расчет и подбор трубопровода на нагнетание

d=(4(2,16 ( 0.019)/(3,14 (6)=0,093

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=95 мм.

Расчет и подбор трубопровода на всасывание

Диаметр  всасывающего трубопровода определяется по формуле

,				       (3.22)

где  - всасывающий объем компрессором;

- допустимая скорость всасывания хладагента,

d=(4(2,16 ( 0,048)/(3,14 (6)=0,148

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=150 мм

3.4.8 Расчет и подбор компенсационного сосуда

Чтобы предотвратить повышение давления в системе при стоянке необходимо предусмотреть компенсационный расширительный сосуд.

Обьем расширительного сосуда V, м3 определяется по формуле

Vр.с.= M(υ,                                          (3.23)

где М- количество х/а в нижней ступени, кг;

υ- удельный обьем пара при стояние машины при наивысшей темпе-                            ратуре окружающей среды и допустимом давлении, м3/кг,

Vр.с.= (0,24(1140,9) (0,0084= 1,9

Принимаем один горизонтальный ресивер РЦЗ-2,0 общей вместимостью Vр.с. =2,0 м3

# 3.4 Расчет и подбор оборудования верхней ступени

# Определяем режимы работы ступени:

t0 = - 20(С,

Температуру конденсации, (С определяем по формуле

# tК= tн.р.л+(911) ,                                        (3.24)

# где  tн.р.л –температура  расчетная летняя наружнего воздуха.

# tК=23+9=32

# Из условия равенства холодопроизводительности верхней ветви каскада и количества теплоты конденсации, отводимой от рабочего вещества нижней ветви каскада следует:

# QО(-20)= Qкд.(-45)=627,5 кВт.

# 3.4.1 Расчет и подбор компрессора

Расчет цикла на температуру кипения t0 = - 20(С

Рисунок 3.2 Цикл одноступенчатой холодильной машины

Параметры узловых точек приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3- Параметры узловых точек

|  | 1” | 1 | 2 | 3’ | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, oC | -20 | -15 | 115 | 32 | 27 | -20 |
| P, мПа | 0,19 | 0,19 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,19 |
| i, кДж/кг | 1652 | 1665 | 1950 | 560 | 533 | 533 |
| v, м3 | - | 0,61 | 0,15 | - | - | - |

Массовый расход циркулирующего хладагента M(-20), кг/с, который необходимо отводить от циркуляционного ресивера определяем   по  формуле (3.4)

M(-20) = k(Q0(-20) / q0(-20) ,

где q0(-20) – удельная холодопроизводительность ,

q0(-20) = (i1( - i4),

q0(-20) = 1652– 533 = 1119,

M(-20) = 1,06(627,5/1119 =0,56

Коэффициент подачи ((-20)

при Рк / Р0 = 1,3/0,19=6,8  	((-20) = 0,83

Требуемая производительность компрессора V(-20), м3/с определяется по формуле (3.7)

V(-20) = (M(-20)( v1 )/ ((-20) ,

V(-20) =(0,59 ( 0,61) /0,83 = 0,41

Для работы принимаем винтовой компрессорный агрегат SAB 202 LM  с объемной   действительной  производительностью  V(-20)д. = 1590 м3/ч.

Действительный массовый расход хладагента Mдейств.(-20), кг /с определяется по формуле (3.8)

Mдейств. (-20)  = (V( -20) д.( ((-20) )/ v1 ,

Mдейств.(-20) = (0,44 ( 0,83)/0,61 = 0,6

Теоретическая мощность компрессора Nт (-20), кВт определяется по формуле (3.9)

Nт (-20) = Mдейств.(-20) ( (i2 – i1),

Nт(-20) = 0,6 ( (1950 – 1652) = 178,8

Индикаторная мощность компрессора Ni (-20), кВт определяется по формуле (3.10)

Ni(-20) = NT(-20) / (i ,

где (i = 0,78 – индикаторный КПД,

Ni (-20) = 178,8 /0,78 = 229,2

Электрическая мощность, потребляемая из сети NЭ (-20), кВт определяется по формуле (3.11)

NЭ (-20) = Ni(-20) / (мех ,

где (мех. = 0,95 – механический КПД,

NЭ (-20) = 229,2/0,95 = 241,3

Тепловая нагрузка на конденсатор в цикле Qкд.(-20), кВт определяется по формуле (3.12)

Qкд/(-20) = Mдейств(-20) ( (i2 – i3()

Qкд.(-20) = 0,6 ( (1950 – 560) = 834

3.4.2 Расчет и подбор конденсатора

Действительная тепловая нагрузка на конденсатор

Qк. = Qк (-20) ,

Qк.д. = 834

Требуемая площадь теплообмена  F, м2 определяется по формуле (3.14)

F=Qк/qf

F=834/0,4=2085

Принимаем 2 воздушных конденсатора марки  ACDS 904 A с действительной площадью теплообмена  F=1206,3 м2 каждый.

3.4.3 Расчет и подбор линейного ресивера

Объем линейного ресивера Vлин.р., м3 определяется по формуле

Vдр.р.,  м3                                            (3.25)

Vлин.р. = Vо.у. ( 0,3

где  - вместимость охлаждающих устройств, м3,

Vлин.р. =0,3 (0,05=0,015

Принимаем один горизонтальный линейный ресивер BC-LRH-25,0 общей вместимостью Vдр.р. =0,025 м3,

3.4.4 Расчет и подбор отделителя жидкости

Значение внутреннего диаметра отделителя жидкости d, м определяется по формуле

(3.26)

где  - всасываемый объем компрессором;

-  допустимая скорость движения пара,

d=(4(0,6 ( 0.61)/(3,14 (0,5)=0,957 м

Принимаем отделитель жидкости 200 ОЖ, dд=1000 мм.

3.4.5 Расчет и подбор трубопроводов

Диаметр  нагнетательного трубопровода определяем по формуле (3.21)

,

где  - нагнетаемый объем компрессором

- скорость движения хладагента

Расчет и подбор трубопровода на нагнетание

d=(4(0,6 ( 0,15)/(3,14 (25)=0,068 м

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=75 мм,

Расчет и подбор трубопровода на всасывание

Диаметр  всасывающего трубопровода определяем по формуле (3.22)

,

где  - всасывающий объем компрессором;

- допустимая скорость всасывания хладагента,

d=(4(0,6 ( 0,61)/(3,14 (20)=0,153 м

Принимаем стальную, бесшовную трубу с условным проходом d=160 мм.

3.5 Описание схемы холодильной установки

На проектируемой установке применена каскадная схема. Используются  одна температура кипения хладагента в нижней ветви каскада : t0 = -45oC. В нижнем каскаде применен компрессорный агрегат HPC 108 S, в верхнем-SAB 202 LM. В компрессорном цехе также установлен циркуляционный ресивер марки BC-LRH-160,0, дренажный ресивер BC-LRH-250,0, линейный ресивер BC-LRH-25,0, маслоотделитель с маслосборником BC-OSR-12-134, пластинчатый теплообменник В3-210(В). Углекислотные насосы WITT типа HRP 10080.

Парообразный  СО2 поступает в компрессор нижней верви, HPC 108 S, где сжимается от давления кипения до давления конденсации. Далее пар конденсируется в пластинчатом теплообменнике В3-210(В). Теплота от конденсатора-испарителя отводится верхней ветвью каскада, холодопроизводительность которой равна Qов. Двухфазный СО2 поступает в циркуляционный ресивер BC-LRH-160,0. Жидкий СО2 из циркуляционного ресивера насосом подается в испарители нижней ветви каскада. После испарителей смесь жидкости и пара возвращается в ресивер, откуда компрессором отсасывается пар СО2.

В конденсаторе верхней ступени пар аммиака конденсируется, отдавая тепло окружающей среде, затем жидкий аммиак поступает в линейный ресивер. Из линейного ресивера аммиак поступает на регулирующую станцию, откуда подается в конденсатор-испаритель. Парообразный аммиак из конденсатора-испарителя поступает в компрессор верхней ветви SAB 202 LM.

Заполнение системы хладагентами

Зарядку системы хладагентами производят через соответствующие коллектора регулирующей станции по трубопроводу через вентиля. Баллоны присоединяются к вентилю стальной трубкой накидной гайкой. При зарядке прекращается питание  ресиверов, и подача хладагентов производится из баллонов. Для того, чтобы из баллона выходила жидкость его кладут на деревянный лежак, вентилем вниз. Перемещение жидкости из баллонов наблюдают по обледенению трубки.

Также предусмотрена заправка системы из железнодорожных и автомобильных цистерн. Перемещение жидкого хладагента из цистерн происходит за счет разности давлений. Давление быстро выравнивается и для дальнейших перемещений разность давлений должна поддерживаться работающим компрессором.

Удаление масла из системы

Выпуск осуществляется через маслосборник, для чего в маслосборнике понижается давление до давления всасывания путем подключения к циркуляционному ресиверу. Затем закрывают этот вентиль,  открывается соответствующий вентиль и масло перемещают из аппаратов в маслосборник.

Оттаивание снеговой шубы

Оттаивание воздухоохладителей с помощью электронагревателей выполняют в такой последовательности. В дренажном ресивере снижают давление, соединив его с циркуляционным ресивером. Воздухоохладители переключают на режим оттаивания — отключают от испарительной системы, выключают электродвигатели вентиляторов, соединяют с дренажным ресивером и включают электронагреватели. После оттаивания воздухоохладители переключают на режим охлаждения, выполняя операции в обратной последовательности. А через некоторое время из дренажного ресивера удаляют масло и хладагент.

3.5.1 Особенности эксплуатации холодильной установки

Высокие давления обуславливают ограниченность  использования  углекислого газа. Поэтому в настоящее время используются холодильные системы, в которых реализуется цикл докритический и транскритический.

В холодильных машинах, реализующих транскритический цикл, необходимо применение теплообменного, и вспомогательного оборудования, а также арматуры и КИПиА, рассчитанного на  высокие давления. Для этих холодильных машин характерно применение специального газового теплообменника, вместо конденсатора для охлаждения углекислого газа после сжатия в компрессоре до температуры начала дросселирования. Данные циклы реализуются в автомобильных кондиционерах, тепловых насосах, торговом холодильном оборудовании.

Для реализации докритического цикла необходимо поддержание температуры конденсации в пределах 0 -20°С, что будет соответствовать давлению  2,5 -3,В МПа. Данная схема реализуется в каскадных холодильных машинах.

При работе каскадных машин с СО2 следует учитывать важные факторы:

1)Рост давления в системе во время простоя  холодильной установки.

Для того чтобы его избежать, есть несколько способов: для поддержания давления в холодильной установке на приемлемом уровне можно использовать дополнительную небольшую холодильную машину; установить в системе расширительный сосуд, достаточный для компенсации роста давления в системе при простое; разрабатывать систему таким образом, чтобы она могла выдерживать стояночное давление (давление насыщенных паров при комнатной температуре) около 80 бар.

Как показывает практика, оптимальным решением для промышленных холодильных установок является использование небольшой холодильной системы для охлаждения жидкого СО2.

2) Давление оттайки в системе СО2

В установках с СО2 могут применяться различные способы оттайки: естественная, водой, электрическая или горячими парами СО2. Наиболее эффективным способом оттайки является оттайка горячими парами, но при этом возрастают требования к максимально допустимому давлению в системе. Тем не менее в настоящее время при работе с СО2, используются разные виды оттайки в зависимости от установки, в которой он применяется.

Размеры компонентов (труб, трубопроводной арматуры и элементов автоматики) на газовых линиях в холодильной установке на СО2 заметно меньше, чем в установках с традиционными хладагентами, в то время как компоненты жидкостных линий по размеру такие же или немного больше. Например, для установки холодопроизводительностью 250 кВт при температуре кипения - 40°С диаметр всасывающей трубы на аммиаке составляет 125 мм, а на СО2 - только 65 мм! При этом диаметры труб жидкого хладагента после линейного ресивера будут соответственно 32 и 65 мм.

3) Вода в системах с СО2

Вода может создать довольно серьезные проблемы. При взаимодействии с СО2 вода образует угольную кислоту, которая разъедает трубы. Несмотря на то, что давление в системе с СО2 намного выше атмосферного, вода может проникать внутрь одним из следующих способов:

•    вместе с хладагентом при заправке (зависит от степени сухости СО2);

•    через сальники за счет разности парциального давления;

•   при замене вставок фильтров. Это особенно важно учитывать, ведь СО2 считается безопасным хладагентом, поэтому   при   проведении   работ   по   техническому обслуживанию не предусмотрены строгие меры предосторожности;

•   при заправке масла в компрессор.

Максимально допустимое количество воды в системе СО2 меньше, чем в системах с другими применяемыми сегодня хладагентами. Если содержание воды превысит точку росы, и температура в системе будет ниже 0°С, вода будет замерзать, что приведет к осложнениям (в частности, будут забиваться пилотные каналы регулирующих устройств).

5 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В настоящее время большое внимание в разработке и эксплуатации холодильного оборудования уделяется различным видам ее автоматизации. Системы автоматического контроля и защиты способны сократить в эксплуатации до минимума число обслуживающего персонала и тем самым уменьшить расходы на содержание холодильника. Для обслуживания и ремонта этих систем необходим грамотный специалист.

Системы автоматизации, это одно из главных направлений в развитии холодильной техники. В данной области намечается широкое применение компьютерных технологий позволяющих исключить человека в управлении холодильной установки.

Система автоматической защиты не допускает работу холодильной установки в аварийном режиме. Тем самым обеспечивается безопасность людей и сохранность оборудования. Автоматическая защита должна иметь высокую степень надежности, это достигается включением дублирующих приборов с одинаковыми установками и дополнительных приборов с установками ниже аварийных. Ее действие  сводится к выключению холодильной установки или отдельных ее агрегатов при достижении опасных значений любых из контролируемых параметров, в качестве которых выбирают те, которые дают наиболее полную информацию о ненормальной работе холодильной установки. После возвращения параметра в нормальное положение, автоматическое включение холодильной установки в работу, как правело запрещено. Ввод в работу установки, осуществляется, только после выяснения причины аварийного отключения.

В проектируемой холодильной установке предусматривается следующие виды защиты.

Защита компрессора от понижения давления всасывания (поз.10,24) обеспечивает реле низкого давления (прессостат). При срабатывании этого реле происходит отключение электродвигателя компрессора и включение сигнальной лампы на щите управления, а также включение звуковой сигнализации.

Защита компрессора от повышения давления нагнетания (поз.9,23) обеспечивается реле высокого давления. При срабатывании этого реле происходит отключение электродвигателя компрессора и включение сигнальной лампы на щите управления, а также включение звуковой сигнализации.

Защита компрессора от понижения разности давлении в системе смазки (поз.7-8,25-26). Защита обеспечивается с помощью реле контроля смазки. При срабатывании защиты происходит отключение электродвигателя компрессора и включается световая и звуковая сигнализация. Во время пуска предусматривается блокировка этой защиты на 15 секунд.

Защита компрессора от повышения температуры нагнетания (поз.12,21), обеспечивается с помощью реле температур. При его срабатывании происходит отключение двигателя компрессора и включение световой и звуковой сигнализации.

При достижении недопустимого уровня жидкости в стояке циркуляционного ресивера жидкости происходит отключение компрессора по сигналу от реле уровня (поз.61).

Управление компрессорами

1. Пуск и остановка двигателей компрессоров осуществляется по сигналам от датчика температуры (поз.11), установленного на жидкостном трубопроводе от циркуляционного ресивера до насоса.

2. Регулирование производительности компрессоров осуществляется по датчикам температуры жидкого хладагента.

При работе компрессоров контролируются следующие параметры:

- давление и температура хладагента на всасывании в компрессор;

- давление и температура хладагента на нагнетании;

- давление масла в системе смазки компрессора.

На циркуляционном ресивере предусматривается контроль следующих параметров:

- от превышения предельно допустимого уровня в циркуляционном ресивере предусмотрены два дублирующих друг друга  реле уровня, которые включены в схему автоматической защиты компрессоров (аварийная сигнализация) позиция (60,61);

- от повышенного заполнения циркуляционного ресивера установлено реле уровня (предупредительная сигнализация), позиция (63);

- реле уровня рабочего заполнения циркуляционного ресивера(поз.62) управляет закрытием и открытием электромагнитного вентиля, установленного на линии подачи жидкого хладагента в циркуляционный ресивер (64);

- показывающий прибор давления в циркуляционном ресивере, позиция (65).

Кроме того, между ресивером и циркуляционном насосом устанавливают один или группу датчиков температуры, эти датчики подключаются в систему автоматического управления компрессоров.

В дренажном горизонтальном и линейном ресиверах устанавливают датчики уровня, контролирующие верхний и нижний допустимый уровень, позиции (42,43,48,49).

Герметичный циркуляционный насос типа ЦНГ, имеет систему автономного охлаждения жидким хладагентом.

Для безопасной работы насоса, охлаждаемая рубашка насоса должна быть всегда заполнена жидким хладагентом это контролируется датчиком уровня, установленным на линии, соединяющую охлаждаемую рубашку насоса с паровой циркуляционного ресивера, позиции (59).

Для безопасной работы насоса необходимо, чтобы разность давлений жидкости на всасывании в насос и на нагнетании была не менее паспортной величины, что контролируется двухпозиционным реле давления, позиции(57,58).

Включение насоса обязательно блокируется с системой пуска компрессора. Компрессор не может быть запущен до пуска насоса, позиция (55).

Для поддержания требуемой температуры воздуха в камерах устанавливаются датчики температуры с электрическим входным сигналом(поз.52,74), который связан с электромагнитным вентилем, который регулирует заполнение приборов охлаждения жидким хладагентом, позиции(53,73).

Для защиты дренажного ресивера предусмотрен специальный расширительный сосуд. При повышении давления в дренажном ресивере до определенного значения срабатывает регулятор давления (поз. 81), который позволяет перепускать часть пара из ресивера в защитный сосуд, тем самым предотвращая рост давления в дренажном ресивере до критического значения. Возврат хладагента в систему происходит через другой регулятор давления (поз. 79).

На всех аппаратах холодильной установки предусмотрены предохранительные клапана, соединенные в общую аварийную линию.

В проектируемой холодильной установке предусмотрены следующие виды сигнализации: аварийная, предупредительная и рабочая с указанием контролируемых параметров.

Аварийная сигнализация предусматривает контроль следующих параметров: низкого давления всасывания компрессора с помощью реле низкого давления, высокого давления нагнетания компрессора с помощью реле высокого давления, перепада давления смазки в масленой системе с помощью реле контроля смазки, высокой температуры нагнетания с помощью реле температур.

Предупредительная сигнализация обеспечивает информацию о достижении предельных значений контролируемых параметров: высокого и низкого уровня в линейном ресивере. Рабочая сигнализация обеспечивает информацию о работе агрегатов, наличие напряжение в цепях схем автоматизации. Такая сигнализация обеспечивается магнитными пускателями. Рабочая сигнализация предупреждает контроль следующих параметров: режимы работы винтового компрессора и рабочие режимы насоса.

Так же на главный щит автоматики выводятся сигнальные лампочки:

- работа компрессора

- минимальный уровень в линейном ресивере

- максимальный уровень в линейном ресивере

## Перечень приборов контроля:

Места установок приборов контроля, марки приборов, их характеристики и уровни установки сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1-Приборы автоматизации

| Поз. | Место установки | Наименование прибора | Характеристика | Уровень прибора или уровень установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | II | IV | V |
| 11 | Жидкостной стояк циркуляционного ресивера | Термореле RT-10 | -60÷25°С | -45С |
| 6 | Линия подачи масла в винтовой компрессор | Реле температуры КР77 | 20÷60°С | 30°С |
| 7-8 | Линия подачи масла в винтовой компрессор из маслоохладителя | Реле разности давления RT 260A | 0,05-0,4 МПа | 0,22 МПа |
| 9 | Нагнетательный трубопровод | Реле высокого давления KP5 | 0,8-3,2 МПа | 1,61 МПа |
| 10 | Всасывающий трубопровод | Реле низкого давления KP1 | -0,02÷0,75 МПа | 0,17 МПа |
| 12 | Нагнетательный Трубопровод | Термореле КР81 | 80÷150°С | 115°С |
| 13 | Нагнетательный Трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 14 | Всасывающий Трубопровод | Мановакуумметр АМВУ-1 | NH3 -0,1÷0,6 МПа | - |
| 15 | Всасывающий трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Нагнетательный трубопровод | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 17 | Нагнетательный трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 18 | Всасывающий трубопровод | Термометр сопротивления ТСП 001-04 | -50÷50°C | - |
| 19 | Нагнетательный трубопровод | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 20 | Всасывающий трубопровод | Мановакуумметр ТМ310 | -0,1÷0,6 МПа | - |
| 21 | Нагнетательный трубопровод | Термореле КР77 | 20÷60°С | 35 °С |
| 23 | Нагнетательный трубопровод | Реле высокого давления KP6 | 0,8-4,2 МПа | 2,65 МПа |
| 24 | Всасывающий трубопровод | Реле низкого давления KP1 | -0,02÷0,75 МПа | 0,6 МПа |
| 25-26 | Линия подачи масла в порш-ой компрессор из маслоохладителя | Реле разности давления RT 260A | 0,15-1,1 МПа | 0,6 МПа |
| 27 | Линия подачи масла в поршневой компрессор | Реле температуры КР77 | 20÷60°С | 20°С |
| 33 | Маслоотделитель | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 34 | Маслоотделитель | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 36 | Жидкостной коллектор | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 37 | Паровой коллектор | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 38 | Регулирующая станция | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Заправочная станция | Манометр АМУ-1 | NH3 0÷2,5 МПа | - |
| 40 | Регулирующая станция | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 41 | Заправочная станция | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 42 | Линейный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 80% |
| 43 | Линейный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 44 | Линейный ресивер | Манометр АМУ-1 | 0÷2,5 МПа | - |
| 46 | Конденсатор | Регулятор давления PM | - | - |
| 48 | Дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 80% |
| 49 | Дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 50 | Дренажный ресивер | Мановакумметр ТМ310 | -0,1÷0,6 МПа | - |
| 52 | В охлаждаемом помещении | Термометр сопротивления ТСМ-5071 | -20÷150°С | - |
| 53 | В охлаждаемом помещении | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 54 | В охлаждаемом помещении | Термореле КР 63 | -60÷-10°С | -35°С |
| 56 | Насос | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа |  |
| 57-58 | Насос | Реле разности давления RT 260A | 0,15-1,1 МПа | 0,6 МПа |
| 59 | Насос | Реле уровня РОС-501 | - | - |
| 60 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 70% |
| 61 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 60% |
| 62 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 35% |

Продолжение таблицы 5.1

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | РЦЗ | Реле уровня РОС-501 | - | 25% |
| 64 | Линия подачи жидкого хладагента в РЦЗ | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 65 | РЦЗ | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 68 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 70% |
| 69 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 50% |
| 70 | Отделитель жидкости | Реле уровня РОС-501 | - | 20% |
| 72 | В охлаждаемом помещении | Термореле КР 63 | -60÷-10°С | -25°С |
| 73 | В охлаждаемом помещении | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |
| 74 | В охлаждаемом помещении | Термометр сопротивления ТСМ-5071 | -20÷150°С | - |
| 75 | Защитный ресивер | Манометр ТМ610 | 0÷6 МПа | - |
| 79 | Защитный ресивер | Регулятор давления PM | - | - |
| 81 | Защитный ресивер | Регулятор давления PM | - | - |
| 82 | Жидкостной трубопровод в дренажный ресивер | Реле уровня РОС-501 | - | - |
| 83 | Жидкостной трубопровод в дренажный ресивер | Электромагнитный вентиль 15с94бк | -30÷-60°С | - |

6. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Расчет годовой выработки холода

Исходными данными, для определения годовой выработки холода, является нагрузка на компрессоры на каждой температуре кипения, полученная при расчете теплопритоков.

Расчет суммарной рабочей холодопроизводительности компрессоров в стандартном режиме представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Расчет общей потребности холода

| Температура кипения, ºС | Удельный вес холода по температурам кипения, кВт | Расход холода по температу– рам кипения, тыс. ккал | Коэффициент перевода в стандартные условия | Расход холода, тыс. ст. ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -45 | 509,7 | 437,9284 | 3,6 | 1576,542 |
| -20 | 627,5 | 539,1408 | 1,2 | 646,969 |
| Итого: |  | 2223,511 |

Определяем годовую выработку холода , по формуле

,				       (6.1)

где - суммарная рабочая холодопроизводительность компрес-соров стандартном режиме, ;

- количество часов работы компрессора, час;

- коэффициент использования рабочего времени.

6.2 Расчет капитальных вложений

Данные по затратам на приобретение оборудования сводим в таблицу 6.2.

Определяем капитальные вложения , в основные и оборотные средства по формуле

,	     (6.2)

где   Ктр - требуемые капитальные вложения, руб.;

Коб - то же в холодильное оборудование, руб.;

Ксоор - то же в сооружения (градирня), руб.;

Кзд - то же в здания, руб.;

Кинв - то же в инвентарь, руб.;

К3 - то же в запасные части, руб.;

Км - то же в запасные материалы, руб.

Определяем стоимость приобретенного оборудования , по формуле

,		                  (6.3)

где Ц - оптовая цена единицы оборудования, руб.;

- количество оборудования i-го типа;

К1 - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расхды, К1=0,05;

К2 - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и наладку оборудования, К2=0,05;

К3 - коэффициент, учитывающий затраты на строительные работы и устройство фундаментов оборудования, К3=0,05.

Определяем капитальные вложения в холодильное оборудование Коб, руб, как сумму вложений по отдельным видам оборудования

,	  (6.4)

где С - стоимость приобретённого оборудования, руб.;

Ктруб - капитальные вложения в трубопроводы (15÷20% от стоимости оборудования), руб.

Ккип - то же в КИП (20% от стоимости оборудования), руб.

Кпр - то же в прочее неучтенное оборудование (5% от стоимости оборудования), руб.

,

Определяем стоимость зданий производственного назначения , исходя из себестоимости 1м3 по формуле

,			                                          (6.5)

где F - площадь компрессорного цеха, м2;

Ц - стоимость 1 м3 производственного здания, руб.

Капитальные вложения в инвентарь, запасные материалы и запасные части принимаем равным 2-3% от стоимости оборудования

,

,

Капитальные вложения в сооружения Ксоор, руб, равны стоимости градирен

,

Определяем удельные капитальные , вложения по формуле

,	(6.6)      	  				(8.6)

6.3. Расчёт текущих годовых затрат эксплуатации холодильной установки

Определяем себестоимость выработки холода , по формуле

,					(6.7)

где Sм - затраты на сырье, руб./год;

Sв - затраты на воду, руб. /год;

Sэ - затраты на электроэнергию, руб. /год;

Sзп - заработная плата производственных рабочих, руб. /год;

- цеховые расходы, связанные с обслуживанием компрессорного цеха, руб./год.

6.4 Расчет затрат на сырье и материалы

Определяем годовую потребность в смазочном масле , по формуле

,				(6.8)

где -величина уноса масла из компрессора, кг/час;  для винтового компрессора принимаем   кг/ч; для поршневого-   [4,245];

Т - число часов работы компрессора в год;

Кмо - коэффициент маслоотделения, показывающий, какая доля масла отделяется в маслоотделителях, подвергается регенерации и снова используется для смазки компрессоров (зависит от типа маслоотделителя Кмо=0,6);

Кр - коэффициент рабочего времени   Кр=0,85.

Для двух компрессоров находим величину , по формуле (6.8)

Определяем годовую стоимость смазочного масла , по формуле

,			                 	(6.9)

где М - годовая потребность в смазочном масле, кг/год;

Ц - стоимость 1 кг смазочного масла, руб.;   Ц=54,5 руб.

Определяем годовую стоимость аммиака , по формуле

,	(6.10)				(8.10)

где -суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в стандартном режиме, тыс. ст. ккал;

N - годовой расход аммиака для пополнения системы на тыс. ст. кДж/час; N=2,6 кг;

Ц - стоимость 1 кг аммиака, руб.;   Ц=12 руб.

Определяем годовую стоимость углекислоты , по формуле (6.10)

где -суммарная рабочая холодопроизводительность компрессоров в стандартном режиме, тыс. ст. ккал/час;

N - годовой расход углекислоты для пополнения системы на тыс. ст. кДж/час; N=4,2 кг;

Ц - стоимость 1 кг жидкой углекислоты, руб.;   Ц=7 руб.

Определяем затраты на сырье , по формуле

,	(6.11)

6.5 Расчет затрат на электроэнергию

Определяем годовой расход электроэнергии , по формуле

,	(6.12)

где  - суммарная установленная мощность электродвигателей холодильных машин i-го типа, кВт;

К1 - коэффициент загрузки электродвигателей по времени работы холодильной машины (принимаем К1=0,6  [17,15]);

К2 - коэффициент загрузки электродвигателей по мощности холодильной машины (принимаем К2=0,7  [17,15]);

К3 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети (принимаем К3=1,04 [17,15]);

Z - время работы электродвигателей, час.

Определяем стоимость электроэнергии , по формуле

,	(6.13)

где Цэ стоимость кВт/ч потреблённой электроэнергии, руб.   Цэ=2,52 руб.

Определяем присоединенную мощность трансформаторов и высоковольтных электродвигателей , по формуле

,	(6.14)

где Z - максимальное число часов работы токоприемников (принимаем Z=4000 [17,15]);

соsφ - коэффициент использования мощности (принимаем соsφ=0,93 [17,15]).

Определяем стоимость присоединенной мощности  по формуле

,	(6.15)

где Ц - стоимость 1кВт, руб. Ц=587 руб./кВт

Определяем годовой фонд оплаты труда рабочих энергоцеха , по формуле

,	(6.16)

где  М - месячный фонд заработной платы, руб.;

Д1 - коэффициент, учитывающий размер дополнительной зарплаты на основные и дополнительные отпуска, Д1=1,1;

Д2 - коэффициент, учитывающий премии, Д2=1,2;

Д3 – районный коэффициент (г. Уссурийск Д3=1,2).

Штат энергоцеха приведен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Месячный фонд оплаты труда по энергоцеху

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха | 1 | 10000 | 10000 |
| Слесарь-монтер | 1 | 8000 | 8000 |
| Дежурный слесарь | 2 | 7500 | 15000 |
| Слесарь – электрик | 2 | 4600 | 9200 |
| Всего: | 6 | 30100 | 42200 |

Определяем отчисления на страховые взносы , в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

Определяем цеховые расходы по энергоцеху , в размере 10% от годового фонда заработной платы производственных рабочих

Калькуляционная себестоимость 1кВт/ч силовой электроэнергии приводим в таблицы 6.4.

Таблица 6.4 - Калькуляция себестоимости электроэнергии

| Наименование статей | Сумма на все количество, руб. | Сумма на 1 кВт, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 Электроэнергия | 2439907,6 | 2,52 |
| 2 Установленная мощность | 1833553,2 | 0,069 |
| 3 Основная заработная плата | 735292,8 | 0,3 |
| 4 Страховые взносы | 251470,1 | 0,079 |
| 5 Цеховые расходы | 73529,3 | 0,03 |
| Итого Цеховая себестоимость | 5333753 | 2,9 |

6.6 Расчет годового фонда заработной платы производственных рабочих компрессорного цеха

Штат компрессорного цеха приведем в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Месячный фонд оплаты труда по компрессорному цеху

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинист | 4 | 10000 | 40000 |
| Слесарь-ремонтник | 2 | 7000 | 14000 |
| Всего: | 6 | _____ | 54000 |

Определяем годовой фонд оплаты труда  производственных рабочих компрессорного цеха по формуле  (8.18)

Определяем отчисления на страховые взносы  в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

Таблица 6.6 - Месячный фонд оплаты труда цехового персонала

| Наименование должностей и категорий работников | Количество работников | Месячный оклад одного работника, руб. | Итого по каждой категории |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха | 1 | 13000 | 13000 |
| Сменный механик | 2 | 7000 | 14000 |
| Уборщица | 1 | 4000 | 4000 |
| Всего: | 4 | _____ | 31000 |

Определяем годовой фонд оплаты труда  цехового персонала по формуле (6.18)

Определяем отчисления на страховые взносы , в размере 34,2% от годового фонда оплаты труда

6.7 Расчет цеховых расходов

Суммарные цеховые расходы оплаты труда

,

Амортизация основных производственных фондов (зданий – 2,5%,сооружений – 4,0%, оборудования – 10,0%)

Текущие ремонты (5,5 % от стоимости основных производственных фондов)

Содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря (до 1,5% от стоимости основных производственных фондов)

Расходы по охране труда принимаются в размере 1000 руб. на человека

Прочие расходы (до 0,5% от суммы цеховых расходов)

Цеховые расходы определяют суммированием всех статей

6.8 Расчет цеховой себестоимости холода

Результаты расчетов по пункту 6.4 сводятся в таблицу 6.7.

Расчёт себестоимости холода производится путем деления годовых затрат по каждой статье на годовую холодопроизводительность цеха.

Таблица 6.7 - Калькуляция себестоимости холода

| Наименование статей | Сумма |
| --- | --- |
|  | На всю выработку, руб. | На тыс. ст. ккал, руб. |
| 1 . Сырье и основные материалы | 105492,3 | 0,047 |
| 2. Электроэнергия силовая | 5333753 | 2,4 |
| 3. Заработная плата производственных рабочих | 940896 | 0,42 |
| 4. Страховые взносы | 321786,4 | 0,14 |
| 5. Цеховые расходы | 2209900 | 0,99 |
| Итого: Цеховая себестоимость | 8911827,7 | 4 |

7  БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

## 7.1 Условия труда. Идентификация вредностей и опасностей

Улучшение условий труда, разработка и осуществление мероприятий по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости дают экономические результаты, выражающиеся  в росте производительности труда, сокращении потерь связанных с травматизмом, профессиональной заболеваемостью. Действующий Трудовой кодекс определяет необходимость соответствия условий труда нормативным требованиям. Кроме этого рабочие места  подлежат периодической аттестации.

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации   работодатель обязан создавать безопасные и безвредные условия труда и информировать их о действительном состоянии условий труда. Для этого санитарно-бытовые условия труда должны отвечать требованиям нормативных документов. Так, согласно  СП 2.2.1.1312-03 [23], устанавливаются площадь и объем помещения, приходящиеся на 1 человека ( при категории труда 2б - 4,5 м2 и 25 м3).

В компрессорном цехе также предусмотрены санитарно-бытовые помещения, характеристика которых приведена в таблице 7.1, согласно СНиП 2.09.04-87  [24].

Компрессорный цех имеет естественное освещение и  искусственное на приборах контроля организовано местное  освещение. Величина освещенности оставляет 300 лк. Рациональное освещение и цветовая отделка производственных помещений и рабочих мест снижает общее и зрительное утомление, а также соответствует повышению и производительности труда. Недостаток освещения рабочих мест может стать причиной несчастных случаев и может привести к заболеванию. В связи с этим предусматривается естественное и искусственное освещение.

В цехе установлены светильник из  ламп накаливания  типа НСО-200 и  для люминесцентных ламп типа ПВЛ-2х40 во взрывозащищенном исполнении для влажных производственных помещений.

Характеристика  освещения для влажных помещений приведены в таблице 7.3, согласно СНиП 23-05-95  [25].

##### Таблица 7.3- Освещенность помещений

| Цех | Группа административного района | Разряд и подразряд зрительных работ | Искусственное освещение | Коэффициент естественного освещения | Окраска помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещение, лк | Коэффициенты | естественное освещение | совмещенное освещение |  |
|  |  |  | при системе комбинир. освещ. | при системе общего освещения | Р | Кп, % | при боковом | при боковом | стены | потолок | пол |
| Компрессорный | I | VIIIб | — | 75 | 40 | 20 | 0.8 | 0.48 | белые | теплые | Коричне-вый |
| Начальник КЦ | 1 | IVб |  | 200 | 40 | 20 | 1,2 | 0,72 | белые | белые | белые |

Город  Уссурийск -  относится  к 5 группе административного района по световой характеристике.

Нормальные условия работы система отопления в компрессорном цехе обеспечивается температурой воздуха  с неработающим оборудованием.

Компрессорный цех отапливается от котельной, которая находится на территории   предприятия и работает на газе. В качестве теплоносителя выступает вода с температурой на входе в здание 120-1300С. В качестве отопительных приборов применяют гладкотрубные радиаторы с соблюдением мер противопожарной безопасности.

Поддержание оптимальных  параметры микроклимата  в компрессорном цехе должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [28].

Значения параметров микроклимата сведены в таблицу 7.4 для категории средней  тяжести труда  IIа.

Таблица 7.4- Параметры микроклимата зданий

| Цех | рабочие места: П — постоянные, Н — непостоянные | Период года | категория работ по тяжести | Температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | опт | допустимая |  |  |
|  |  |  |  |  | Верхняя граница | нижняя граница | оптимальное | допускается на | оптимальная | допускается на |
|  |  |  |  |  | На рабочих местах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | П | Н | П | Н |  |  |  |  |
| Компрессорный | П | Теп-лый | IIа | 21-23 | 25-27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 70 | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Н | холодный | IIа | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 |

При производстве холода возможно возникновение аварийных  ситуации, поэтому для исключения их предусматривается:

—	вытяжка воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны.

—	в компрессорном цехе должны быть системы постоянного действия приточно-вытяжной рабочей вентиляции;

Кратность воздухообмена предусматривает:

—	приток по расчету, не менее 2 раза в час;

—	вытяжка по расчету, не менее 3 раза в час;

- аварийная по расчету, не менее 8 раз в час осевыми вентиляторами установленными на перекрытии. Кроме того применяются газоанализаторы для предупреждения  об аварийной ситуации.

Бытовые помещения должны быть оборудованы отдельной от машинного отделения системой вентиляции и как правило естественной вентиляцией.

## 7.2 Идентификация вредности и опасностей. Методы и средства защиты

В целях идентификации опасных и вредных факторов производственной среды помещений необходимо рассмотреть принципиальную схему холодильной установки.

Выявленные вредности заносим в таблицу 7.5 согласно ГОСТ 12.0.003-91 «Вредные и опасные производственные факторы. Классификация» [10].

Из таблицы 7.5 можно заключить, что значительными вредными факторами являются: Г, Ш, Вб.

# Таблица 7.5- Вредные факторы и средства защиты

| Цех | Оборудова-ния | Наименова-ние вред-ностей | ПДК, мг/м3 ПДУ класс опасно-сти | Действие на организм | Индивидуальные средства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЛР | Г, М | 20мг/м3,4 | Удушение, ожог легких, нарушение кожных покровов | противогаз типа с коробкой типа КД, изолирующий дыхательный аппарат сжатого воздуха АСВ, Л-1 |
|  | ДР ЗР | Г | 20мг/м3,4 | Удушающая | Тоже |
|  | Винт. Компр | Ш, Вб, Г И, Т, М, Вл | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц Т45°С 20мг/м3 ,4 100 Вт/м2 75% | Ухудшение слуха, тепловой дискомфорт, термический ожог, влажность кожных покровов, удушение,раздражение | Противошумо- вые вкладыши, противогазы КД, аппарат АСВ, резиновые перчатки, СИЗ |
|  | ВОП | Ш, Вб | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц | Ухудшение слуха, Нарушение ЦНС |  |
|  | Углекислотный насос | Ш, Вб, Г | ПС-75 92 дБ при f = 80 Гц 20мг/м3 ,4 | Ухудшение слуха, Нарушение ЦНС |  |

Из таблицы 7.5 можно заключить, что значительными вредными факторами являются: Г, Ш, Вб. Выявление потенциальных вредных факторов проводится в соответствии с ГОСТ 12.3.003-91 ССБТ.

Результаты идентификации опасностей аварий и инициаторов взрыва приведены в таблице 7.6 согласно ГОСТ 12.0.003-91 «Вредные и опасные производственные факторы. Классификация».

### Таблица 7.6- Основные факторы и средства защиты

| Наименование оборудования | Опасности | Контрольно-измерительные приборы | Способы и средства защиты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | локальные | аварии взрыва |  |  |
| Циркул. ресивер | Хо, То,Мт | Мр,Хв, Фв | Реле уровня, газоанализатор | Фв – предохранительный клапан, противогаз КД, АСВ – аппарат сжатого воздуха; Псп — уборка помещения; Пож - АСПТ – автоматическая система пожаротушения, первичные средства пожаротушения; |
| Винт. компр. | Мт, Эт, Псп, Хо, То | Мр, Хо, Пож, Фв | Обратные клапаны, манометр, термометры, противопожарная сигнализа ция, мегоомметр |  |
| Маслоотде-литель, | Хо, То, Мт | Хв, Фв, Ив, Мр | Манометр | Мр – гидравлические испытания |
| Маслосбор-ник | Хо, Псп, Мт | Хв, Фв, Мр | манометр, газоанализатор | Хо,Хв – рабочая и аварийная вентиляция, ограждения, |
| Линейный ресивер | Псп, Мт, Хо, | Хв, Фв, Мр, Пож | манометр, указатели уровня, противопо-жар- ная сигнализациягазоанализа-тор | Эт –изолированный инструмент, резиновые перчатки, коврики, предупреждающий плакат, защитные ограждения; |
| Дренажный ресивер | Мт, Хо | Хо, Фв, Мр | тоже что и линейный | Мт – защитные ограждения; |
| Конденсатор | Хо, То, Пв, Мт | Хв, Фв, Пож | манометр, газоанализатор, термометр |  |
| Водяной насос | Эт, Мт | Мр, Пож | манометр, реле разности давлений, противопожарная сигнализация | Мр- наличие слабого звена в кинематической цепи |
| Аммиачный насос | Эт, Мт,Хо | Мр, Пож Ив | Противопожарная сигнализация |  |
| Воздухоох-ладитель | Хо, Пв, Мт, Эт | Мр, Хв, Пож | Датчик температуры, манометр, противопожарная сигнализа- ция, газоализатор | Пв- ограждения Хо- аварийная вентиляция |

Из таблицы 7.6 можно сделать вывод, что значительными опасностями локального характера является Хо, Эт,  Мт.,

Основными авариями являются Хв, Фв, Мр, Пож.

### 7.2.1. Безопасность технологического оборудования и технологического процесса

Поскольку компрессорный цех относится к взрывопожароопасным объектам,

то согласно требований ФЗ «О  промышленной безопасности» он относится к опасным производственным объектам. Безопасность эксплуатации технологического оборудования должна быть выполнена согласно требованиям ГОСТ 12.2.003-75 [6], а технологический процесс по ГОСТ 12.3.002-90 [8] и Правилам безопасной эксплуатации аммиачных установок и должно быть безопасно при монтаже, ремонте и эксплуатации, а также должно быть сертифицировано.

К обслуживанию холодильных машин и установок  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и имеющие документы об окончании специального учебного заведения или курсов и имеющие соответствующие документы и группу допуска. В проектируемой холодильной установке в качестве одного из холодильного агента используется аммиак, все свойства которого неблагоприятно воздействуют на организм человека и образовывают повышенную опасность.

Организация обучения безопасности труда осуществляется согласно   ГОСТ 12.0.004-90 [9]  и предусматривает   своевременное проведение инструктажей.

В месте постоянного пребывания дежурной смены машинисты должны иметь суточный журнал установленного образца, инструкции по безопасному обслуживанию холодильной установки, охлаждающих устройств, КИП, годовые и месячные графики проведения планово-предупредительных ремонтных работ, а также план локализации аварийной ситуации.

Аммиак бесцветен и обладает характерным раздражающим запахом (нашатырного запаха). При атмосферном давлении и температуре выше 33,4°С аммиак находится в газообразном состоянии. Он относится к сжиженным газам и промышленностью выпускается в жидком виде. При испарении жидкого аммиака в атмосферу температура его может понижаться до –67°С.

Требования к качеству жидкого аммиака установлены ГОСТ 6221-90Е. Газообразный аммиак относится к горючим газам ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [7].

Все сосуды, работающие под  давлением проходят испытания на прочность, при этом избыточное давление должно быть:

на стороне всасывания 1,0 мПа; -на стороне нагнетания 1,5 мПа

Поскольку в качестве источника взрыва могут быть: открытое пламя, электрооборудование, разряды атмосферного электричества, то для исключения инициаторов взрыва необходимо исключать открытое пламя, а электрооборудование применяется с допустимым уровнем взрывозащиты в соответствии с требованиями ПУЭ-2005. Курить разрешается в строго отведенных местах, огневые работы проводятся в дневное время (за исключением аварийных случаев).

Характеристика основного положения электрооборудования компрессорного цеха приведена в таблице 7.7 согласно ПУЭ-2007.

### Таблица 7.7- Характеристика используемого оборудования

| Цех | класс взрывоопасности | оборудование светильники | класс взрывоопасности | уровень взрывозащиты | вид взрывозащиты | марки повка взрывозащиты | степень защиты от внешних воздействий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | светильники, |  |  |  |  | IР-54 |
|  | 2 | анализаторные приборы, приборы КИП | IIA-Т1 |  |  |  | IР-44 |
|  |  | пристенные светильники | — | 2 | d | 2Ехd IIAT1 | IР-44 |
|  |  | электродвигатель вытяжной и аварийной сигнализации |  | 1 | d | 1Ехd IIAT1 | IР-44 |
|  |  | электродвигатели компрессоров, насосов |  | 1 | i | 2Ехi IIAT6 | IР-44 |

С учетом категории помещения по взрывоопасности (НПБ 105- 03) и класса пожара выбраны средства пожаротушения согласно (НПБ 166-97), которые  сведены в таблицу 7.8.

Таблица 7.8- Характеристика средств пожаротушения

| Цех | горючие вещества | степень огнестойкости | категория помещения по пожаровзрывоопасности | класс пожара | первичные средства пожаротушения | автоматические средства пожаротушения | меры и средства пожарозащиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комп-рессорный | NH3 | II | A | С,е | ОП-10 -1 | Сприн- клерная система пожаротушения | испытание на прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, внутренний осмотр |
| Камеры t = -350С t = -250С | NH3 | II | Д Д | С С | ОП-5М-1 ОП-5М-3 |  | Герметичность, испытание на прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, внутренний осмотр прочность: Рнаг=1,5МПа Рвс=1,4 Па, Разовый осмотр индикатором утечки, сигнализаторы Выполнение конструкций из несгорающих материалов |

Обеспечение электробезопасности от случайного прикосновения к токоведущим частям достигается следующими техническими способами и средствами, используемыми отдельно или вместе друг с другом — защитные ограждения,

безопасное расположение токоведущих частей, изолирование рабочих мест, защитное отключение оборудования, предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.

Для защиты от прикосновения к токоведущим частям электроустановок используется защитное заземление, применение пониженного напряжения, изоляция токоведущих частей, контроль изоляции, средства защиты, предохранительные приспособления.  Напряжение  выше 12 В, должно применятся для ручных переносных ламп в особо опасных помещениях.

Электрооборудование в компрессорном цехе подлежит заземлению, сопротивление  заземляющего контура должно быть ≤4 Ом, согласно ПУЭ-2007 и в особо опасных помещениях должно проверяться 2 раза в год. При обследовании электрического оборудования должно использоваться СИЗ от поражения электрическим током. Над каждым видом оборудования должны быть вывешены инструкции по безопасной эксплуатации, которые пересматриваются один раз в три года начальником цеха или мастером.

В случае прорыва аммиака в результате нарушения герметичности трубопроводов, а также компрессоров, обязательно предусматривается эвакуация обслуживающего персонала из данного помещения. Пути эвакуации должны быть короткими и безприпятственными. Для этого помещение машинного отделения должны иметь два выхода, максимально удаленных друг от друга, из которых один должен выходить наружу. Общая длина пути не более 18  метров. Двери   машинного отделения  согласно СНиП 21-01-97  [22]  должны открываться в сторону выхода. Они не должны выходить непосредственно в производственные помещения или связанные с ними коридоры.

Среди мер предотвращающих распространение пожара важное значение имеет применение огнепредупредительных предохранительных мер на технологических коммуникациях, а также в системах вентиляции воздушного отопления и кондиционирование воздуха.

Для предотвращения возможности возникновения и распространения пламени в резервуарах для хранения горючих жидкостей, в установках, где такие жидкости обогащаются, в помещениях применяются огнетушители.

Возгорание в начальной стадии может быть получено с помощью первичных средств пожаротушения. К ним относятся: огнетушители, бочки с водой, багры, ломы и т. п.).

Согласно ГОСТ 12.0.004-90  [9] все работающие должны проходить инструктаж записанный в журнале прохождения инструкций и в личной карточке прохождения обучения на предприятии.

Для ликвидации возможного пожара на территории при  га (1 пожар) предусмотрено наличие пожарных гидрантов с указанием места их расположения на здании.

В помещении компрессорного цеха вывешивается схема эвакуации, а в самом цехе предусмотрено два эвакуационных выхода согласно СНиП 21-01-97 [22].

Предусмотрена противопожарная сигнализация, совмещенная с отключением холодильной установки.

В случае возникновения пожара для его локализации организована добровольная пожарная дружина из числа работающих, прошедших инструктаж. Для локализации образовавшегося при выбросе газового облака аммиака и защиты окружающей среды  предусмотрена водяная завеса. Снаружи холодильной камеры, в случае нахождения человека в камере, на них должно быть табло «Человек в камере», а внутри должна быть расположена кнопка вызова.

## 7.3. Чрезвычайные ситуации

Расчет защитного заземления.

При эксплуатации технологического оборудования возможно возникновение короткого замыкания и как следствие появление пожара на объекте. В связи с этим необходимо предусматривать выполнение защитного заземления электрооборудования и произвести расчет контурного заземления.

Как правило, для электроустановок до 1000 в допустимое значение сопротивления  R≤4 Ом. Принимаются: вид заземлителя- труба, его размеры длина – 0,5 м, диаметр-0,01м,  и глубина заложения в грунт. Расчет системы заземляющего устройства сводится к определению величин, обеспечивающих допустимое значение сопротивления.

Расчетное значение глубины заложения электрода  определяется

t=1+l/2=1+0,5/2=1.5м                                       (7.1)

где h- глубина заложения полосы;

l- длина электрода.

Удельное электрическое сопротивление грунта « p « зависит от его состава, плотности, влажности и температуры и точно может быть определено только путем измерения. На него значение сильно влияет промерзание зимой, пересыхание в летнее время. Поэтому в формулы введено значение « pрасч, которое определяется

pрасч=p*к=5000*1.2=6000Ом*см                              (7.2)

где К- повышающий коэффициент или коэффициент сезонности,  для труб К=1.2, для полосы К=1,5

При растекании тока в землю через заземлители, соединенных в контур, наблюдается их взаимное экранирование. Сопротивление заземлителя уве-

личивается. Таким образом, сопротивление одиночного  заземлителя  будет:

R3=Rтр/η3                                                                                   (7.3)

где η3- коэффициент использования заземлителя,  η3=0,5.

Rтр= 0,366* pрасч / l* ( lg(2* l/d)+1/2* lg(4*t + l )/( 4*t - l ))=                 (7.4)

0,336*6000/0,5*( lg(2* 0,5/1)+1/2* lg(4*75 +50 )/( 4*75 –50))=430

R3 =   430/ 0,5 =215Ом

Число заземлителей определяется по формуле

N= R3 / Rдоп  =   215/ 4= 53  Ом                              (7.5)

Для соединения заземлителей  применяют полосовую сталь, длину полосы определяют по периметру здания с учетом, что траншея копается с отступлением от стены на 1 м.

L=Р+8=72+8 = 80 м                                    (7.6)

где Р- периметр здания,м.

Сопротивление соединительной полосы так же будет выше  за счет экранирования ее заземлителями

Rпол=0,366*pрасч/L*(lg(2*L2/4)=35Ом                            (7.7)

Сопротивление заземляющего устройства определяется по формуле

Rзу= Rтр* Rпол /( η3* N* Rпол  + Rпол* ηпол)= 3,2 Ом          (7.8)

Rзу≤ Rдоп , что соответствует ПУЭ-2007

# Таким образом в разделе «Безопасность в производственных условиях» определены условия труда, установлены классы помещений по характеру окружающей среды и опасности поражения электрическим током, проведен анализ потенциальных опасностей и вредностей холодильной установки, приведены меры электробезопасности и взрывобезопасности, произведен расчет защитного заземления в компрессорном цехе.

8 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ  ХОЛОДИЛЬНИКА

По степени бесперебойности электроснабжения холодильник рыбоперерабатывающего предприятия относится ко второй категории. Электроэнергия подводится по двум кабельным линиям от распределительной подстанции городских электрических сетей на напряжении 10 кВ.

По результатам предыдущих разделов было выбрано технологическое оборудование, которое поставляется заводами изготовителями в комплекте с электродвигателями. Паспортные данные приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1- Паспортные данные оборудования

| Наименование оборудования |  | Кол-во на ед. об-ия | Паспорт двигателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество |  | Тип | Мощность, кВт | КПД |  | Частота вращения, об/мин | Напр-ние, В |  |
| Компрессор SAB 202 LM | 1 | 1 | 4А | 250 | 0,91 | 0,92 | 2950 | 380 | 7,5 |
| Компрессор HPC 108 S | 1 | 1 | 4А | 150 | 0,91 | 0,89 | 1450 | 380 | 7 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 2 | 5 | 4А | 1.9 | 0,87 | 0,88 | 1450 | 380 | 6 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 3 | 2 | 4А | 0,25 | 0,74 | 0,76 | 1450 | 380 | 6 |
| Насос HRP 10080 | 2 | 1 | 4А | 8,8 | 0,87 | 0,89 | 2900 | 380 | 6,5 |
| Конденсатор ACDS 904A | 2 | 8 | 4А | 1 | 0,77 | 0,72 | 860 | 380 | 7 |
| Маслоохладитель OL 300 | 2 | 1 | 4А | 0,66 | 0,9 | 0,8 | 1380 | 380 | 6 |
| Аппарат для охлаждения | 1 | 1 | 4А | 22 | 0,88 | 0,82 | 750 | 380 | 6,5 |

Для выбора кабелей к электроприемникам определяем точки:

для электродвигателей

(8.1)

где  - номинальная мощность двигателя, кВт;

- КПД;

- коэффициент мощности двигателя.

Таблица 8.2- Результаты  расчетов  и  выбор  кабелей

| Наименование оборудования | Длина кабеля, м | Мощность, кВт | , А | Выбираемый кабель | Допустимый ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор SAB 202 LM | 20 | 250 | 438 | АВВГ (2х185) | 440 |
| Компрессор HPC 108 S | 12 | 150 | 269 | АВВГ (2х150) | 275 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 12 | 9,5 | 18,8 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 48 | 0,52 | 1,4 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Насос HRP 10080 | 22 | 8,8 | 17,3 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Конденсатор ACDS 904A | 19 | 8 | 2,7 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Маслоохладитель OL 300 | 21 | 0,66 | 1,4 | АВВГ (4х2,5) | 19 |
| Аппарат для охлаждения | 21 | 22 | 46,3 | АВВГ (4х25) | 70 |
| Группа приемников |  | 192,48 | 363,5 | АВВГ (4х240) | 500 |

Проверку сечения кабеля по потере напряжения производим по формуле

,                                         (8.2)

где P-расчетная мощность, кВт;

l - длина линии, м;

U - напряжение сети, В;

S – сечение провода, мм2;

- удельное сопротивление материала (=0,03 Ом·мм2/м).

Для выбора всех элементов системы электроснабжения определяем расчетные мощности силовых приемников электроэнергии по формулам

,	                                           (8.3)

,                                          	(8.4)

(8.5)

где:   , ,  - активная, реактивная и полная расчетная мощность;

— коэффициент спроса;

— установленная активная мощность приемника;

— расчетный коэффициент мощности.

Результаты спроса расчетных мощностей определены расчетным путем и приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3- Результаты  спроса  расчетных  мощностей

| Группы приемников электроэнергии | Количество | Устан.мощн., кВт | Расчетный коэффициент | Расчетные нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , кВт | кВАр | , кВА |
| Компрессор SAB 202 LM | 1 | 250 | 0,56 | 0,92 | 140 | 59,6 | 152,1 |
| Компрессор HPC 108 S | 1 | 150 | 0,54 | 0,89 | 81 | 41,5 | 91 |
| Воздухоохладитель INGE 635 C45 | 2 | 9,5 | 0,54 | 0,88 | 5,1 | 2,75 | 5,8 |
| Воздухоохладитель INBE 402 C12 | 3 | 0,52 | 0,46 | 0,76 | 0,3 | 0,26 | 0,42 |
| Насос HRP 10080 | 2 | 8,8 | 0,54 | 0,89 | 4,8 | 2,46 | 5,4 |
| Конденсатор ACDS 904A | 2 | 8 | 0,44 | 0,72 | 3,5 | 3,4 | 4,88 |
| Маслоохладитель OL 300 | 2 | 0,66 | 0,49 | 0,8 | 0,32 | 0,24 | 0,4 |
| Аппарат для охлаждения | 1 | 22 | 0,5 | 0,82 | 11 | 7,68 | 13,4 |
| Итого: | 246 | 118 | 273,4 |

для группы приемников

,                                                      (8.6)

Для приема и распределения электроэнергии по цеху служат распределительные пункты или шкафы. Это металлический шкаф с запирающейся дверью. Внутри имеются три шины для подвода трехфазного напряжения, а внизу имеется четвертая, нулевая шина.

Номинальный ток шкафа берется по формуле

,                                                  (8.7)

А

Принимаем 3 распределительных шкафа марки ЯРП11-341-32УЗ с номинальным током 250 А, номинальное напряжение 380 В.

Защитно-коммуникационная  аппаратура электроприемников выбираем по их паспортным данным.

Расчетный ток максимальной защиты (отсечки) автомата для двигателя определяем по формуле

(8.8)

где  — пусковой  ток  двигателя.

Расчетный ток тепловой защиты (от перегрузки) автомата для двигателей определяем по формуле

(8.9)

где  — номинальный ток двигателя, А.

Результаты выбора аппаратов и расчета токов расцепителей автоматов представлены в таблице 8.4

Таблица 8.4- Результаты расчета токов и выбор аппаратов

| Мощ- ность двиг. кВт | Ток двигателей | Пускатель | Автомат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип |  |  | тип |  | токи А |
| 95 | 438 | 3066 | ПТУ | 450 | 380 | А3740Б | 660 | 630 | 3985,8 | 547,5 |
| 55 | 269 | 1883 | ПТУ | 400 | 380 | А3730Б | 660 | 400 | 2448 | 336,2 |
| 9,5 | 18,8 | 112,8 | ПМА | 22 | 500 | А3710Б | 660 | 32 | 146,6 | 24,4 |
| 0,52 | 1,4 | 8,4 | ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 10,9 | 1,8 |
| 8,8 | 17,3 | 112,5 | ПМА | 22 | 500 | А3710Б | 660 | 25 | 146,2 | 22,5 |
| 8 | 2,7 | 18,9 | ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 24,6 | 3,5 |
| 0,66 | 1,4 | 8,4 | ПМА | 4 | 500 | А3710Б | 660 | 16 | 10,9 | 1,8 |
| 22 | 46,3 | 301 | ПМА | 55 | 500 | А3710Б | 660 | 63 | 391,3 | 60,2 |

Для преобразования электроэнергии с 10 кВ до 380 В и  для распределения ее между электроприемниками принимаем комплектную подстанцию типа КТП-400, имеющую: два трансформатора типа ТМЗ-160/10, два выключателя нагрузки типа ВН-11, вводные и секционные выключатели, на отходящих линиях установлены автоматы типа А3710Б и АП50.

Контрольный учет электроэнергии, потребляемый холодильником осуществляется на КТП.

Экономия электроэнергии достигается организацией оптимальных процессов и режимов работы электрифицированных агрегатов. Для  снижения расходов электроэнергии также выполняются следующие мероприятия: уменьшение механических потерь в механизмах и механических мероприятиях. Для экономии электроэнергии на освещение следует своевременно включать и выключать светильники, обеспечивать нормальный уход за ними.

С целью снижения электротравматизма по технике безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

-устройство  защитного  мероприятия;

-заземление  электродвигателей;

-защитное  отключение;

-применение  малого  напряжения  (12-36 В).

К тому же, необходимо надежное ограждение электроприемников, к которым возможно прикосновение или приближение на недопустимое расстояние.

Заключение

В результате выполненной работы произведено оптимальное размещение    оборудования для централизованного холодоснабжения, камер  хранения различных продуктов.

В целях повышения экономической эффективности холодильных установок, в схеме использовалось современное оборудование, что позволило автоматизировать холодильную установку и создать благоприятные условия работы обслуживающего персонала.

Для отвода теплоты конденсации выбраны  воздушные  конденсаторы.

В камерах замораживания и хранения замороженной продукции, установлены воздухоохладители, что обусловлено более равномерным распределением температуры воздуха в камере, высоким значением коэффициента теплоотдачи от продуктов к воздуху при их термической обработке.

В специальной части рассмотрен вопрос разработки технологической линии для холодильной обработки рыбы.

Проект каскадной холодильной установки холодильника рыбоперерабатывающего предприятия  производительностью 35 т. в сутки в г. Уссурийск выполнен в соответствии с современными требованиями по проектированию производственных  холодильник

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богданов С.Н. и др. Холодильная техника. Свойства веществ: Справочник. Изд 3-е, перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1985.- 208с.

- Буянов О. Н., Воробьева Ню Н. Холодильное технологическое оборудование. Учебное пособие.- Кемерово.: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004.- 140с

- Голянд М.М. и др. Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по курсу «Холодильное технологическое оборудование».- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.- 168с

- Гоголин А.А. и др. Проектирование холодильных сооружений. Справочник. – М.: Пищевая промышленность, 1978.

- ГОСТ 12.03.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.2.003-75. Оборудование производственное. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.3.002-90. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда.

- ГОСТ 12.0.003–91. Вредные и опасные производственные факторы. Классификация.

- Зуев Ф. Г., Лотков Н.А. Подъемно-транспортные установки.- М.: Колос С, 2007.- 471с.

- Карпов В.И. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих предприятий. – М.: Колос, 1993г.- 243с.

- Комарова Н.А. «Холодильные установки»: Учебное пособие. Часть І (Книга 1).Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово 2004. – 125с.

- Комарова Н.А. «Холодильные установки»: Учебное пособие. Часть І (Книга 2).Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово 2006. – 120с.

- Крылов Ю.С., Пирог П.И., Васютович В.В. и др. Проектирование холодильников. – М.: Пищевая промышленность, 1972.

- Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. – Л.: Машиностроение, 1980.- 622с

- НПБ 166-97.Пожарная техника. Огнетушители.

- Методическое указание по выполнению курсовой работы для студентов специальности 101700 «Холодильные, криогенные установки и системы кондиционирования» всех форм обучения. Составил:. Кирюхина А.Н.

- Методические указания по выполнению электротехнической части дипломного проекта. Составил: Фукс Л. А.

- ПУЭ-2001 Правила устройство электроустановок.

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений – М.: Энергоатомиздат, 1989. 56 с.

- Рогов И.А., Бабакин Б.С., Выгодин В.А. «Электрофизические методы в холодильной технологии»: – М. Колос. 1996г. – 336с.

- СНиП 21 – 01 – 97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

- СН 245-71.Проектирование промышленных предприятий.

- СНиП 2.01.02-85.Противопожарные нормы.

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

- Ужанский В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

- Холодильная техника. Журнал. №11 2002.

- Холодильная техника. Журнал. №7 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №9 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №11 2009.

- Холодильная техника. Журнал. №4 20010.

- Чумак И.Г., Чепуренко В.П. и др. Холодильные установки. – М.: Агропромиздат, 1991.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.tekoru.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.,англ.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.becool.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.alfalaval.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.,англ.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.frigodesign.ru, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Электронный ресурс.- режим доступа: http//www.holod.biz, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.

- Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – М.: Агропромиздат, 1989.-233 с.

# Text boxes

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А.К.З. 00.00.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подп

ь

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подп

ь

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Лист

Дата

Подп

ь

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп

ь

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист