Глава 3. Экспериментальные исследования технологических параметров вакуумной сушки молочных продуктов

3.1. Подбор температуры для вакуумной сушки сыров и творога

3.1.1 Выбор температурных режимов

Как известно, процесс сушки обусловлен большим количеством факторов, оказывающих влияние на свойства готового продукта. Этим объясняется сложность установления разного рода аналитических зависимостей в данной области. Многообразие параметров, связывающих параметрывыработки сухих сыров и творога методом вакуумной сушки с их физической структурой и качественными показателями, а также трудности их комплексного изучения не всегда позволяют выявить необходимые факторы.

Кроме того те или иные факторы часто оказывают неравнозначные, а в некоторых случаях и противоположные по характеру влияния на одни и те же качественные показатели готового продукта.

Рациональный режим обезвоживания должен обеспечить минимальную продолжительность и наилучшие технологические характеристики высушенного продукта. Продолжительность сушки сыров и творога зависит от режимных параметров и в свою очередь от интенсивности сушки, то есть от количества влаги, удаляемой с 1 м² поверхности высушиваемого материала в единицу времени.

На основании проведенного литературногообзора основными параметрами, определяющие процесс вакуумной сушки являются: температура, остаточное давление и тепловая нагрузка.

Выбор температуры нагрева для вакуумной сушки сыров и творога является достаточно важной и серьезной задачей. С одной стороны увеличение температуры сушильного агента является одним из определяющих факторов процесса, с другой – чрезмерное тепловое воздействие на молочные продукты приводит к ухудшению качества. Определение рациональных температур сушки различных видов сыров и творога наиболее целесообразно проводить, анализируя режимы работы вакуумной сушильной установки способами экспериментально-аналитических исследований.

Рациональные температуры сушки сыров и творога определяли при постоянных значениях тепловой нагрузки и остаточного давления, но при разных степенях измельчения (сыров и творога) и толщинах высушиваемых слоев.

Режимные (тепловая нагрузка, остаточное давление) и технологические (степень измельчения, толщина слоя сушки) параметры при которых определяли рациональные температуры сушки исследуемых видов сыров и творога приведены в таблице 3.1.

Температуру всех видов сыров и творога варьировали в пределах от 30 до 80 °Сс шагом в 10 °С.

Подбор эффективных температур вакуумной сушки сыров и творога производили с учетом органолептических и физико-химических показателей. Органолептический анализ сухих сыров и творога осуществляли по специально разработанным методикам.  Максимальная органолептическая оценка составляла 30 баллов, в том числе за вкус и запах – 15 баллов, цвет – 5 баллов,консистенцию – 10 баллов.

Таблица 3.1 – Значения режимных и технологических параметров вакуумной сушки при подборе рациональных температур сушки

| Вид сыра | Режимные параметры | Технологические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Температура, °С | Тепловая нагрузка, кВт/м2 | Остаточное давление, кПа | Степень измельчения, мм | Толщина слоя сушки, мм |
| Голландский, Ярославский | 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 3,0 | 4-5 | Пластинки (17х2х1); Кубики (6х6х6); Прямоугольники (30х6х6) | 10, 20 |
| Творог обезжиренный, классический | 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 3,0 | 4-5 | Гранулы диаметром 2 и 5 мм | 10, 15, 20 |

При обезвоживании наиболее подвержены тепловому воздействию поверхностные слои продукта, из которых влага удаляется в первую очередь, поэтому процесс вакуумного обезвоживания сыров и творога контролировали по

3.1.2 Анализ процесса вакуумной сушки сыров при подборе температуры

Продолжительность процесса вакуумной сушки сыров Голландскийи Ярославский при различной степени измельчения и толщине высушиваемого слоя приведена в таблице 3.2.

На основании проведенных исследований обнаружено, что при снижении температуры нагрева происходит существенное увеличение продолжительности обезвоживания. При снижении температуры сушки от 80 до 70 °С; от 70 до 60 °С; от 60 до 50 °С продолжительность процесса обезвоживанияисследуемых сыров повышается в среднем на 18-25 %. При снижении температуры от 50 до 40 °С; от 40 до 30 °С продолжительность процесса сушки увеличивается на 16-30 %.

Таблица 3.2 – Продолжительность вакуумной сушки сыров

| Температура сушки, °С | Степень измельчения, мм | Толщина слоя, мм | Вид сыра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Голландский | Ярославский |
| 30 | 17х2х1 | 10 | 350 | 350 |
|  |  | 20 | 430 | 420 |
|  | 6х6х6 | 10 | 390 | 390 |
|  |  | 20 | 460 | 460 |
| 40 | 17х2х1 | 10 | 290 | 270 |
|  |  | 20 | 370 | 350 |
|  | 6х6х6 | 10 | 320 | 300 |
|  |  | 20 | 390 | 370 |
| 50 | 17х2х1 | 10 | 250 | 240 |
|  |  | 20 | 320 | 290 |
|  | 6х6х6 | 10 | 270 | 270 |
|  |  | 20 | 350 | 340 |
| 60 | 17х2х1 | 10 | 220 | 210 |
|  |  | 20 | 290 | 280 |
|  | 6х6х6 | 10 | 250 | 250 |
|  |  | 20 | 320 | 320 |
| 70 | 17х2х1 | 10 | 190 | 190 |
|  |  | 20 | 280 | 260 |
|  | 6х6х6 | 10 | 220 | 210 |
|  |  | 20 | 280 | 290 |
| 80 | 17х2х1 | 10 | 170 | 170 |
|  |  | 20 | 220 | 230 |
|  | 6х6х6 | 10 | 210 | 190 |
|  |  | 20 | 260 | 260 |

При снижении температуры нагреваниже 50 °С продолжительность процесса вакуумной сушки повышается до 7-8 часов, а сухой сыр имеет повышенное содержание влаги (рисунок 3.1).

Повышенное содержание влаги сухого сыра объясняется соотношением остаточного давления и температуры нагрева. Исследования по выбору рациональной температуры вакуумной сушки сыров осуществляли при остаточном давлении 4-5 кПа. При данном режиме температура насыщения водяных паров составляет соответственно 28,97 и 32,89 °С.

При температуре нагрева 40 °С наблюдается превышение температуры насыщения на 8-10 °С. Однако при температуре 40 °С массовая доля влаги Голландского и Ярославского сыроввыше, чем при температурах сушки 50, 60, 70 и 80 °С. Это объясняется тем, что при температуре 40 °С скорость прогрева внутренних слоев ниже, чем при температурах 50, 60, 70 и 80 °С.

Рисунок 3.1 - Зависимость массовой доли влаги сухих сыров от температуры

вакуумной сушки

На рисунке 3.2 представлены графики температуры на поверхности и в толще Ярославского сыра при различных температурах вакуумной сушки (приложения А-Е).

В данных опытах толщина высушиваемого слоя была равна 20 мм, а температура в толще сыра измерялась термодатчиком установленным в геометрическом центре высушиваемого образца, то есть на глубине 10 мм.

а

б

Рисунок 3.2 - Температурные графики вакуумной сушки Ярославского сыра при температуре нагрева 60-80° С (а) и 30-50° С (б)

По графикам изображенным на рисунке 3.2б видно, что при температуре нагрева 30 °Стемпература в центральных слоях достигает 30 °С через 400 минут. При температурах нагрева 40, 50, 60, 70 и 80 °С центральные слои прогреваются до нужной температуры соответственно за 340, 215, 160, 140 и 120 минут. Увеличение температуры сушки до 60 °С и более влечет за собой уменьшение градиента температуры по толщине слоя высушиваемого сыра.

Установлено, что органолептические показатели сухого Голландского и  Ярославского сыра имели наибольшую оценку (28-29 баллов) при температурах нагрева 50 и 60 °С.

При увеличении температуры до 80 °С у сухих сыров были обнаружены следующие недостатки: потеря массовой доли жира до 4-5 % от общей массы, а также неравномерное высыхание продукта по всему объему.

Необходимо отметить, что при температуре сушки 70 °С некоторые сыры имели достаточно высокие качественные показатели и минимальные потери жирового компонента 2-3 %, однако для снижения риска связанного с ухудшением качества сухих продуктов рациональная температура сушки была принята в 60±3 °С.

В таблице 3.3 представлены значения массовой доли влаги и жира исследуемых сыров до и после сушки при температуре 60 °С.

Таблица 3.3 – Массовая доля влаги и жира сыров до и после сушки

| Вид сыра | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | влаги | жира в сухом веществе |
|  | До сушки | После сушки | До сушки | После сушки |
| Голландский | 43,0±1 | 3,7±0,2 | 46,6±0,7 | 45,0±0,5 |
| Ярославский | 42,0±2 | 4,3±0,3 | 47,0±0,9 | 45,5±0,7 |

Таким образом, потери массовой доли жира во всех исследуемых сырах не превышали 1,6 %.

3.1.3 Анализ процесса вакуумной сушки творога при подборе температуры

Для выбора рациональной температуры нагрева при вакуумной сушке различных видов творога были проведены исследования при режимных и технологических параметрах, приведенных в таблице 2.1. В качестве объектов исследований выступали: обезжиренный творог с массовой долей жира не более 1,8 % и классический творог с массовой долей жира 9%.

Физико-химические свойства творога, поступающего на обезвоживание,представлены в таблице 3.4. Отличительной особенностью данного продукта от сыров является наличие большего количества влаги в своей структуре.

У творога, как и у сыров при относительно высоких температурах сушки происходит вытапливание жира и снижение качественных показателей. Органолептическая оценка творога различной жирности представлена на рисунке 3.3.

Таблица 3.4 – Физико-химические свойстваисследуемых образцов творога

| Вид творога | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | жира | жира в сухом веществе | влаги |
| классический | 9,5±0,3 | 25,8±0,3 | 63,2±0,2 |
| обезжиренный | 0,7±0,1 | 2,2±0,1 | 68,0±0,4 |

Рисунок 3.3 - Органолептическая оценка сухого творога в зависимости от

температуры сушки

Обезжиренный и классический творог с массовой долей жира 5 % имеют высокую органолептическую оценку при температурах сушки 50 и 60 °С (29 баллов). С увеличением температуры до 80 °С органолептическая оценка творога уменьшается до 23-24 баллов вследствие подгорания.

В таблице 3.5представлены значения массовой доли влаги и продолжительности обезвоживания творога различной жирности от температуры нагрева. Толщина высушиваемого слоя в опытах составляла15 мм, творог измельчался на гранулы диаметром 5 мм.

Таблица 3.5 – Продолжительность сушки и массовая доля влаги обезвоженного творога

| Вид творога, массовая доля жира, % | Температура сушки, °С |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | Продолжительность сушки/Массовая доля влаги |
| Обезжиренный, не более 1,8 | 420 | 350 | 290 | 260 | 220 | 190 |
|  | 6,9 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
| Классический, 9 | 370 | 330 | 270 | 240 | 210 | 180 |
|  | 7,5 | 5,7 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |

Продолжительность процесса сушки творога любой жирности уменьшается с увеличением температуры нагрева. Творог с большей массовой долей жира характеризуется меньшей продолжительностью процесса сушки. Это обусловлено тем, что при увеличении жирности творога массовая доля влаги сокращается.

Сухой творог, высушенный при температуре от 50 до 80 °С имеет массовую долю влаги от 4,5 до 3,7 %.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлены рациональные температуры сушки творога различной жирности: обезжиренного (с массовой долей жира не более 1,8 %) - 70±3 °С; классического (9 %) – 60±3 °С. При данных температурных режимах сухой творог имеет высокие органолептические и физико-химические показатели, а продолжительность процесса обезвоживания составляет 220-240 минут.

Практический интерес представляют данные по удельным затратам теплоты на 1 кг удаленной влаги из сыров и творога,обезвоженных при выбранных рациональных температурах (таблица 3.6).

Стоит отметить, что приведенный в таблице диапазон по удельным затратам теплоты достаточно широк, что обусловлено тем, что эксперименты по сушке молочных продуктов проводили при различных режимных и технологических параметрах.

Таблица 3.6 – Удельные затраты теплоты при вакуумной сушке молочных продуктов

| Объект сушки | Удельные затраты теплоты, кВт на один кг удаленной влаги |
| --- | --- |
| Сыр Голландский | 2,9-3,2 |
| Сыр Ярославский | 3,3-3,5 |
| Творог обезжиренный | 3,1-3,4 |
| Творог классический | 3,3-3,6 |

Известно, что удельные энергозатраты зависят от множества факторов: температуры нагрева, тепловой нагрузки, толщины продукта, степени измельчения, физико-химических характеристик, строения самого продукта и формы связи влаги в нем.

Исследования, приведенные в последующих пунктах данной главы направлены на определение рациональных режимов тепловой нагрузки, остаточного давления и толщины слоя, при которых удельные энергозатраты и продолжительность процесса были бы минимальны, а качественные показатели сухого продукта наиболее высоки.

3.2. Подбор тепловой нагрузки при вакуумной сушке сыров и творога

3.2.1. Анализ процесса вакуумной сушки сыров при подборе тепловой нагрузки

Плотность теплового потока (тепловая нагрузка) является не менее важным параметром процесса сушки, чем температура. Плотность теплового потока представляет собой количество теплоты, подведенное от нагревателей к единице площади высушиваемого объекта (кВт/м²).

От величины плотности теплового потока зависит скорость достижения требуемой температуры сушки в продукте. При невысоких значениях тепловой нагрузки длительность достижения требуемой температуры нагрева сыров и творога увеличивается, что повышает общую продолжительность процесса обезвоживания. Относительно большие тепловые нагрузки приводят к снижению качества и браку сухого продукта. Ухудшение качества проявляется в форме вытапливания жира,подгорания поверхностных слоев и образовании пересохшей корочки на поверхности молочных продуктов.

Пересохшие слои оказывают существенное влияние на процесс удаления влаги и качество сухого продукта. Пересохшие слои обладают меньшим коэффициентом теплопроводности, что с одной стороны повышает величину градиента температур между поверхностью и толщей продукта, а с другой стороны пересохшие слои препятствуют массообменувещества с окружающей средой. Испарившейся влаги внутри продукта необходимо преодолеть дополнительное сопротивление в виде пересохших слоев. Поэтому при выборе рациональных режимов обезвоживания необходимо учитывать величину плотности теплового потока.

Рациональную тепловую нагрузку необходимо подбирать с учетом температуры нагрева, органолептическихи физико-химических свойства высушиваемого продукта, продолжительности и величины энергозатрат.

В данных экспериментальных исследованиях по подбору рациональной тепловой нагрузки для молочных продуктов использовали ступенчатый способ подвода теплоты.

Сушку сыров Голландский и Ярославский осуществляли при следующих значениях тепловой нагрузки: 9,2; 8,28; 7,36; 6,44; 5,52; 4,6; 3,68 кВт/м².

На рисунке 3.4 приведена зависимость продолжительности сушки исследуемых сыров от величины тепловой нагрузки. Наблюдается нелинейная зависимость между продолжительностью сушки и величиной тепловой нагрузки. Установлено, что продолжительность процесса сушкиповышается при уменьшении значения тепловой нагрузки.

Рисунок3.4 - Зависимость продолжительности вакуумной сушки сыров от тепловой нагрузки

Обнаружено, что органолептическая оценка обезвоженных сыров при тепловой нагрузке более 8,28 кВт/м² снижается до 23-24 баллов. При значениях тепловой нагрузки менее 5,52 кВт/м² ухудшение органолептической оценки сухих сыров в основном происходит вследствие присутствия слипшейся массы. Массовая доля влаги в сырах, высушенных при тепловой нагрузке 9,2; 8,28; 7,36; 6,44 и 5,52 кВт/м² не превышает 5,0 %.

Рациональная величина тепловой нагрузки должна обеспечивать высокие качественные показатели сухих продуктов при минимальной продолжительности процесса удаления влаги, а также высокие экономические показатели. Экономичность процесса вакуумной сушки сыров оценивали с помощью удельных затрат теплоты на 1 кг удаленной влаги.

Результаты анализа удельных затрат теплоты на удаление 1 кг влаги из различных видов сыров представлены на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 - Удельные затраты теплоты при вакуумной сушке сыров в зависимости от тепловой нагрузки

Установлены минимальные затраты теплоты на 1 кг удаленной влаги при тепловой нагрузке 8,28 кВт/м² для всех исследуемых сыров. С сокращением тепловой нагрузки в диапазоне от 8,28 до 3,68 кВт/м² наблюдается увеличение удельных энергозатрат. При увеличении тепловой нагрузки до 9,2 кВт/м² также наблюдается повышениеэнергозатрат. При 8,28 кВт/м² затраты теплоты минимальны, однако сухие сыры имелинизкую органолептическую оценку (26-27 баллов). Таким образом в качестве рациональной тепловой нагрузки для сыров Голландский и Ярославский принимаем 7,36±0,3 кВт/м².

Графики изменения относительной массы,плотности теплового потока, а также температуры на поверхности и в толще продукта в процессе вакуумной сушки Ярославского сыра при толщине слоя 20 мм, температуре нагрева 60 °С и выбранной тепловой нагрузке 7,36 кВт/м² приведены на рисунке 3.6.

Из графика плотности теплового потока (рисунок 3.6в) видно, что теплота от инфракрасных ламп не подводится на протяжении первых 15-20 минут, пока установка не вышла на рабочий режим по остаточному давлению. По выходу сушильной установки на режим происходит включение инфракрасных лампна установленную величину тепловой нагрузки – в данном случае 7,36 кВт/м². Рациональная тепловая нагрузка снижается, когда поверхностьпродукта достигает температуры в 60 °С. Выравнивание температур по объему высушиваемого слоя сыра Ярославскийпроисходит через 140 минут (рисунок 3.6б). Масса сыра в процессе обезвоживания уменьшается на 40 %. К концу процесса сушки массовая доля влаги сухого Ярославского сыра составляет 4,3 %.

а

б

в

Рисунок 3.6 -  Графики измененияотносительной массы (а), температуры (б) и плотности теплового потока (в) при вакуумной сушке Ярославского сыра

3.2.2. Анализ процесса вакуумной сушки творога при подборе тепловой нагрузки

Выбор тепловой нагрузки для вакуумной сушки творога осуществляли при рациональных значениях температуры: обезжиренного (с массовой долей жира не более 1,8 %), классического  (9 %) – 60±3 °С. Творог на сушку поступал в форме гранул диаметром от 2 до5 мм.

Измельчение творога в виде гранул дает возможность получать равномерно высушенный по всему объему продукт. Предварительные исследования по сушке не гранулированного творога показали, что творог в процессе обезвоживания высыхает по объемунеравномерно, обладает повышенной массовой долей влаги, а продолжительность процесса повышается до 8-11 часов. Данные недостаткиобусловлены тем, что зерна творога имеют различныйдиаметр от 2-3 до 10-20 мм. Гранулирование творога позволяет исключитьвышеуказанные недостатки, сократить продолжительность удаления влаги и как следствие сократить затраты теплоты.

Подбор рациональной тепловой нагрузки для вакуумной сушки творога проводили при следующих ее значениях: 1,84; 3,68; 5,52; 7,36; 9,2; 11,03 кВт/м². В таблице 3.7 приведена суммарная органолептическая оценка и массовая доля влаги сухого творога высушенного при различных тепловых нагрузках.

Таблица 3.7 – Органолептическая оценка сухого творога, баллов

| Тепловая нагрузка | Вид творога |
| --- | --- |
|  | Обезжиренный с м.д.ж. не более 1,8 % | Классический с м.д.ж. 9% |
| 1,84 | 27 | 27 |
| 3,68 | 27 | 28 |
| 5,52 | 29 | 29 |
| 7,36 | 29 | 28 |
| 9,2 | 29 | 27 |
| 11,03 | 27 | 25 |

На основании данных,представленных в таблице 3.7 наблюдается снижение органолептической оценки сухого творога всех исследуемых видов при тепловой нагрузке 11,03 кВт/м². Качественная оценка снижается вследствие наличия пригорелых гранул и отклонений  в цвете. Содержание влаги в сухом твороге при данной тепловой нагрузке минимальна и увеличивается при повышении тепловой нагрузки.

При значениях тепловой нагрузки 3,68 и 1,84 кВт/м² качество сухого творога удовлетворительное, однако оно ниже, чем при более высокой тепловой нагрузке. При тепловой нагрузке 3,68 и 1,84 кВт/м² время достижения рациональной температуры сушки повышается, скорость сушки сокращается и происходит обветривание поверхности продукта. После обезвоживания на поверхности присутствуют белые пятна, а в консистенцииимеется слипшаяся масса.

Наибольшей органолептической оценкойобезжиренный творог обладает в диапазоне тепловой нагрузки от 5,52 до 9,2 кВт/м². Классический творог с массовой долей жира 9 имеет наибольшую органолептическую оценку при тепловой нагрузке 5,52 и 7,36 кВт/м². Массовая доля влаги во всех видах обезвоженного творога при тепловых нагрузках свыше 3,68 кВт/м² составляет менее 4,5 %.

На рисунке 3.7 приведенапродолжительность процесса сушки и удельные затраты теплоты в зависимости от величины тепловой нагрузки и толщины высушиваемого слоя.

Установлено, что продолжительность процесса сушки уменьшается с увеличением тепловой нагрузки. Зависимость продолжительности обезвоживания от тепловой нагрузки можно условно разделить на два участка. На первом участке от 1,84 до 5,52 кВт/м² продолжительность процесса удаления влаги резко уменьшается при увеличении тепловой нагрузки. На втором участке от 5,52 до 11,03 кВт/м² с повышением тепловой нагрузки продолжительность процесса уменьшается, но менее интенсивно, чем на первом участке.

Рассмотрим термодинамическую формулу Гинзбурга для расчета энергии связи влаги с материалом:

,                                (3.1)

где - уменьшение свободной энергии;

- работа отрыва 1 моля воды от сухого скелета материала (без

изменения состава);

- универсальная газовая постоянная;

- давление насыщенного пара свободной воды;

- парциальное давление равновесного пара воды над веществом.

Чем прочнее связана влага с материалом, тем меньше величина , и наоборот, для свободной воды  достигает значения ,  становится равным 1 и энергия связи  равна 0:

(3.2)

При обезвоживании материала величина , отнесенная к молю воды, постепенно увеличивается, поскольку с уменьшением влагосодержания вещества повышается доля удаляемой влаги, которая связана адсорбционно.

Рисунок 3.7 – Графики сушки творога в зависимости от тепловой нагрузки и толщины высушиваемого слоя:

сплошные линии – продолжительность сушки;

пунктирные линии – удельные затраты теплоты

При обезвоживании материала одновременно наблюдается перенос влаги внутри тела и с его поверхности. Факторы, обуславливающие скорость данных процессов, определяют и скорость сушки. Уравнение Ребиндера (3.2) и механизм переноса влаги в материале объясняют, почему при повышении тепловой нагрузки удельные энергозатраты на кг удаленной влаги при сушке творога возрастают.

Творог содержит в себе большое количество поверхностной влаги и влаги смачивания, энергия связи которой минимальна. Скорость испарения при наименьшей тепловой нагрузке достаточна большая. С повышением тепловой нагрузки скорость испарения также увеличивается незначительно, то есть большое количество теплоты расходуется не эффективно.

На рисунке 3.8 изображены графики изменения тепловой нагрузки в процессе сушки творога различной жирности.

а

б

Рисунок 3.8 - Графики изменения тепловой нагрузки:

а – творог с массовой долей жира 9 %, температура сушки 60 °С;

б – обезжиренный творог, температура сушки 70 °С

Учитывая особенности процесса обезвоживания и качественные показатели для обезжиренного творога рациональной тепловой нагрузкой является 9,2±0,3 кВт/м². При данномрежиме качественные показатели творога наиболее высоки, а массовая доля влаги не превышает 4,0 %, при этом удельные затраты теплоты на кг удаленной влаги больше на 0,5-0,7 кВт чем при тепловых нагрузках менее 9,2 кВт/м², однако продолжительность процесса сушки ниже на 80-140 минут.

Для классического творога с массовой долей жира 9% рациональной тепловой нагрузкой является 5,52±0,3 кВт/м². При данной плотности теплового потока сухой творог имеет высокое качество, массовую долю влаги не более 4,5 %, минимальную продолжительность процесса обезвоживания (230-280 минут) и относительно невысокие удельные затраты теплоты (2,6-3,2 кВт на кг удаленной влаги).

Таким образом, на основании проведенных исследований были подобраны рациональные значения тепловой нагрузки для вакуумной сушкисыров и творога.

Рациональной тепловой нагрузкой являются – для сыров Голландский и Ярославский - 7,36±0,3 кВт/м²; обезжиренного творога - 9,2±0,3 кВт/м², классического творога с массовой долей жира 9% - 5,52±0,3 кВт/м².

3.3. Подбор остаточного давления для вакуумной сушки сыров и творога

Сушка является не только сложным нестационарным процессом тепло- и массообмена, но и технологическим процессом. Обезвоженный продукт должен обладать высокими качественными характеристиками. Рациональный режим сушки осуществляется при минимальных энергозатратах и обуславливает максимальное сохранение физико-химических показателей сырья. Для осуществления данного режима вакуумной сушки необходимо знать помимо рациональной температуры сушки и плотности теплового потока также величину остаточного давления.

Кинетика процесса удаления влаги, продолжительность, качественные показатели сухого продукта и энергетические затраты зависят от величины остаточного давления в вакуумной камере.

Для определения наиболее эффективной величины остаточного давления вакуумной сушки сыров и творога были проведены опыты при следующих его значениях: 2-3; 10-11; 18-19 кПа. Данные значения остаточного давления были выбраны на основании обзора литературы и определенных рациональных режимных параметрах для вакуумной сушки молочных продуктов (температуры и тепловой нагрузки).

Температура насыщения водяных паров при остаточных давлениях 2-3; 10-11; 18-19 кПа составляет 17,51-24,09; 45,84-47,71; 57,83-58,98 °С соответственно.

В экспериментальных исследованиях по определению рациональной величины остаточного давления для вакуумной сушки сыры измельчали в виде пластинок размером (17х2х1) мм и кубиков (6х6х6) мм при толщине слоя сушки 10, 20 и 30 мм. Творог (обезжиренный и классический с массовой долей жира 9%) высушивали в форме гранул диаметром 2 и 5 мм при толщине слоя 10, 20 и 30 мм.

При выборе рациональной величины остаточного давления температуру нагрева и тепловую нагрузку поддерживали на рациональном уровне для каждого вида сыра и творога.

На рисунке 3.9 представлены графики продолжительности вакуумной сушки сыров и творога в зависимости от остаточного давления и толщины слоя.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рисунок 3.9 - Продолжительность вакуумной сушки сыров и творога в зависимости от остаточного давления и толщины слоя: 1 – 10 мм; 2 – 20 мм; 3 – 30 мм; а – Голландский сыр; б – Ярославский сыр; в – Обезжиренный творог; г – Творог классический, 9 % |

При увеличении толщины слоя сушки продолжительность обезвоживания увеличивается при всех остаточных давлениях. При повышении толщины от 10 до 20 мм продолжительность сушки увеличивается на 50-80 минут, от 10 до 30 мм на 160-200 минут.

Наибольшая продолжительность процесса сушки наблюдается при остаточном давлении 18-19 кПа, а наименьшая при 2-3 кПа для всех видов исследуемых сыров и творога. Увеличение продолжительности процесса сушки при остаточных давлениях 10-11 и 18-19 кПа обусловлено более высокими температурами насыщения водяных паров (45,84-47,71 и 57,83-58,98 °С) чем при остаточном давлении 2-3 кПа (17,51-24,09 °С). Иными словами, при одинаковой температуре нагрева, но различных остаточных давлениях влага в сыре и твороге быстрее закипает при давлении 2-3 кПа.

В таблице 3.8 представлена продолжительность вакуумной сушки молочных продуктов при различных остаточных давлениях.

С повышением остаточного давления продолжительность процесса удаления влаги возрастает как для сыров, так и для творога. При увеличении давления от 2-3 до 10-11 кПа продолжительность процесса в среднем повышается на 60-80 минут; при увеличении давления от 2-3 до 18-19 кПа на 120-160 минут. На основании экспериментальных исследований получены эмпирические зависимости для расчета продолжительности вакуумной сушки различных сыров и творога в диапазоне остаточных давлений от 2-3 до 18-19 кПа, представленные в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Продолжительность вакуумной сушки сыров и творога в

зависимости от величины остаточного давления, мин.

| Вид продукта | Остаточное давление, кПа | Эмпирическая формула |
| --- | --- | --- |
|  | 2-3 | 10-11 | 18-19 |  |
| Сыр |  |  |  |  |
| Голландский | 220 | 290 | 360 | y=70x+150; R²=1 |
| Ярославский | 230 | 300 | 380 | y=75x+123,33; R²=0,9985 |
| Творог |  |  |  |  |
| Обезжиренный | 190 | 250 | 310 | y=60x+130; R²=1 |
| Классический 9 % | 240 | 320 | 400 | y=80x+160; R²=1 |

Массовая доля сухих сыров и творога, выработанных при рациональных температурах и тепловых нагрузках, но при различных значениях остаточного давления приведена в таблице 3.9.

Таблица  3.9 – Содержание массовой доли влаги в сухих сырах и твороге, %

| Продукт | Толщина слоя сушки, мм | Остаточное давление, кПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2-3 | 10-11 | 18-19 |
| Сыр Голландский | 10 | 4,4 | 5,2 | 6,3 |
|  | 30 | 4,5 | 5,4 | 6,7 |
| Сыр Ярославский | 10 | 4,6 | 5,5 | 6,8 |
|  | 30 | 4,6 | 6,0 | 7,4 |
| Творог обезжиренный | 10 | 4,0 | 4,9 | 6,2 |
|  | 30 | 4,4 | 5,5 | 7,3 |
| Творог классический 9% | 10 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
|  | 30 | 4,6 | 5,8 | 7,8 |

Каждый вид сухого сыра и творога обладает различной массовой долей влаги. Различным группам сыров и творога соответствуют разные рациональные температуры сушки и тепловые нагрузки. Поэтому затруднительно объяснить не значительные колебания массовой доли влаги в сухих продуктах (менее 1 %).

Анализ содержания массовой доли влаги различных видов сыров и творога позволил выявить динамику увеличения массовой доли влаги с повышением остаточного давления в независимости от толщины высушиваемого слоя. При повышении толщины слоя продукта от 10 до 30 мм массовая доля влаги молочных продуктов увеличивается на 0,2-1,6 %.

Продолжительность сушки увеличивается с повышением остаточного давления. При величине остаточного давления 10-11 и 18-19 кПа продолжительность сушки выше, чем при 2-3 кПа в среднем на 30-35 и 65-75 %.

Повышение массовой доли влаги в сухих молочных продуктах при остаточных давлениях 10-11 и 18-19 кПа происходит вследствие увеличения равновесной влажности воздуха. Поэтому сыры и творог не могут быть обезвожены до массовой доли влаги сухих молочных продуктов, высушенных при остаточном давлении 2-3 кПа. Величина удельных затрат теплоты в зависимости от величины остаточного давления представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Удельные затраты теплоты в зависимости от остаточного

давления, кВт на кг удаленной влаги

| Продукт | Остаточное давление, кПа |
| --- | --- |
|  | 2-3 | 10-11 | 18-19 |
| Сыр Голландский | 3,1 | 2,9 | 3,4 |
| Сыр Ярославский | 3,3 | 3,1 | 3,5 |
| Творог обезжиренный | 2,8 | 2,7 | 3,0 |
| Творог классический 9% | 3,0 | 2,9 | 3,3 |

Наименьшие удельные затраты теплоты наблюдаются при остаточном давлении 10-11 кПа. При остаточном давлении 2-3 кПа затраты теплоты повышаются вследствие повышения коэффициентов рабочего времени холодильной машины и вакуумных насосов до 0,85-0,9 по сравнению с остаточным давлением 10-11 кПа – 0,6-0,7. Наибольшие затраты теплоты наблюдались при остаточном давлении 18-19 кПа. Увеличение удельных затрат теплоты при 18-19 кПа не зависит от коэффициента рабочего времени холодильной машины и вакуумных насосов. Повышение удельных затрат теплоты при 18-19 кПа обусловлено увеличением продолжительности процесса сушки.

Органолептическая оценка сухих сыров и творога в зависимости от остаточного давления представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Органолептическая оценка сухих сыров и творога в зависимости от остаточного давления, баллов

| Продукт | Остаточное давление, кПа |
| --- | --- |
|  | 2-3 | 10-11 | 18-19 |
| Сыр Ярославский | 28 | 28 | 28 |
| Сыр Голландский | 29 | 29 | 27 |
| Творог обезжиренный | 29 | 29 | 28 |
| Творог классический 9% | 28 | 29 | 29 |

Установлено, что остаточное давление не оказывает заметного влияния на органолептические показатели сухих молочных продуктов. Можно предположить, что при низких остаточных давлениях (2-3 кПа) сухие сыры и творог будут характеризоваться менее выраженными вкусом и запахом. Однако, результаты экспериментальных исследований опровергнули данное предположение. Все сыры и творог, высушенные при рациональных температурах и тепловых нагрузках имели хорошо выраженный вкус и запах.

Перепад влагосодержания в материале создается за счет ее испарения с поверхности продукта. Во многих продуктах это сопровождается усадкой. В процессе обезвоживания разность влагосодержания в центральной и периферийных зонах материала увеличивается. Поэтому между интенсивностью сушки и величиной напряжений устанавливается весьма невыгодная связь: чем интенсивнее сушка, тем больше возникающие напряжения. Сопротивляемость материала растягивающим напряжениям, вызываемым усадкой и могущим вызвать появление трещин и брак материала, ограничивает скорость сушки.

Коэффициенты усадки молочных продуктов в зависимости от остаточного давления приведены на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 - Зависимость коэффициента усадки молочных продуктов от остаточного давления при вакуумной сушке

Коэффициент усадки сыров и творога определяли по формуле:

,                                         (3.3)

где - объем материала после сушки, см³;

- объем материала до сушки, см².

Коэффициент усадки показывает, насколько изменился объем материала в процентах относительно исходного объема.

Установлено, что наименьшие усадочные явления сыров и творога наблюдаются при остаточном давлении 2-3 кПа.

Таким образом, в качестве рационального остаточного давления для вакуумной сушки сыров и творога является 2-3 кПа. При данном режиме продолжительность процесса сушки сыров и творога минимальна; сухие молочные продукты имеют массовую долю влаги не более 5,6 %; высокие органолептические показатели (28-29 баллов); минимальные коэффициенты усадки (не более 10 %). Удельные затраты теплоты незначительно больше (на 0,1-0,3 кВт на кг удаленной влаги) чем при остаточном давлении 10-11 кПа. Данный факт компенсируется меньшей продолжительностью процесса обезвоживания (на 60-80 минут) и меньшей массовой долей влаги при остаточном давлении 2-3 кПа.