Глава 3. Результаты экспериментальных исследований

3.1. Ступенчатый и импульсный способ подвода теплоты

3.1.1 Анализ процесса сушки

При существенном влагосодержании продуктов перенос влаги внутри материала в основном происходит в виде жидкости. Следует отметить, что при этом внутрь тела мигрируют водорастворимые вещества, представляющие ценность для качества продукта.

Перемещение влаги во внутренние слои материала замедляет скорость сушки. Помимо этого, существенные градиенты влажности в продукте могут привести к таким эффектам как коробление и растрескивание, особенно в начале процесса, когда вышеуказанные градиенты достигают большой величины. По мере обезвоживания градиент температур уменьшается и начинается миграция влаги в противоположном направлении – из центральных слоев к зоне испарения, вызванное градиентом влажности.

Для интенсификации процесса сушки различных продуктов рекомендуется использовать переменные режимы сушки, к которым относится также прерывистое облучение. Переменные режимы позволяют создать оптимальные условия сушки с учетом специфических свойств продуктов.

При прерывистом (импульсном) облучении периоды нагрева материала чередуются с периодами отлежки и охлаждения его воздухом, имеющим более низкую температуру. При отлежке температурный градиент в продукте меняет свой знак и наблюдается более интенсивная миграция влаги к зоне испарения как за счет влагопроводности, так и благодаря термовлагопроводности. При этом для ряда материалов целесообразно подавать не холодный, а нагретый воздух. Прерывистое облучение дает возможность избежать перегрева продукта, что является крайне важным для сохранения его качества, а также снизить энергетические затраты.

Использование импульсного способа подвода теплоты создает подходящие условия для интенсификации внутреннего и внешнего массообмена. Несмотря на использование высокой мощности излучателей, в процессе всего цикла сушки не наблюдается резкого температурного градиента между различными слоями продукта. Импульсный теплоподвод дает возможность производить обезвоживание при невысокой температуре и не снижать его скорости [147].

Большое влияние на процесс сушки оказывает тепловая нагрузка.  По литературным данным установлено, что по технологическим условиям не всегда удается увеличить скорость сушки молочных продуктов пропорционально увеличению тепловой нагрузки, так как во многих случаях она определяется не скоростью подвода теплоты к поверхности, а скоростью миграции влаги внутри материала и требуемым качеством сушки продукта.

Для интенсификации вакуумной сушки молочных продуктов было принято решение исследовать ступенчатый и импульсный способ подвода теплоты. В качестве источников нагрева использовались инфракрасные лампы КГТ 1000-220.

Прежде всего, рассмотрим особенности ступенчатого и импульсного способа подвода теплоты.

При ступенчатом способе подвода теплоты тепловая нагрузка равна рациональной до тех пор, пока температура продукта не достигнет требуемой величины. По достижению продуктом требуемой температуры производят сокращение тепловой нагрузки. При уменьшении тепловой нагрузки температура продукта должна быть рациональной.

Уменьшение тепловой нагрузки при ступенчатом подводе теплоты необходимо для того, чтобы температура продукта не превышала рациональную величину.

При импульсном энергоподводе рациональная температура продукта поддерживается включением и выключением нагревателей. При включении инфракрасных ламп тепловая нагрузка равна рациональной. В случае любого способе подвода теплоты регулирование осуществляется автоматически.

При сравнении ступенчатого и импульсного способа подвода теплоты меняли только сам способ, а режимные и технологические параметры оставались неизменные. Данное условие является необходимым для получения объективных результатов исследований при сравнении различных способов подвода теплоты.

Сравнение производили по таким характеристикам как продолжительность сушки, скорость сушки, энергозатраты, органолептические и физико-химические показатели. Сушку осуществляли при толщине слоя 30 мм.

На рисунках 3.1-3.4 представлены графики изменения относительной массы, тепловой нагрузки и температуры процессе вакуумной сушки Советского и Адыгейского сыра при ступенчатом и импульсном способе подвода теплоты.

В течение 15 минут инфракрасные лампы выключены, пока сушильная установка не вышла на рабочий режим по остаточному давлению (2-3 кПа). При обезвоживании сыра Советский в течение 45 минут использовалась рациональная тепловая нагрузка, как в случае ступенчатого, так и при импульсного подвода теплоты. По достижению температуры на поверхности сыра «Советский» 60 °С производят снижение тепловой нагрузки при ступенчатом способе подвода теплоты, при импульсном нагреватели выключаются.

При ступенчатом способе подвода теплоты в процессе обезвоживания тепловая нагрузка снижается, а время действия минимальной тепловой нагрузки увеличивается (горизонтальные участки на рисунках 3.1а, 3.3а). При импульсном способе время подвода теплоты сокращается по сравнению со временем отлежки, то есть со временем когда теплота к продукту не подводится.

а

б

в

Рисунок 3.1 -  Графики сушки сыра «Советский» при ступенчатом способе подвода теплоты: а – величина тепловой нагрузки; б - температура на поверхности и в толще продукта; в – изменение относительной массы

а

б

в

Рисунок 3.2 - Графики сушки сыра «Советский» при импульсном способе подвода теплоты: а – величина тепловой нагрузки; б - температура на поверхности и в толще продукта; в – изменение относительной массы

а

б

в

Рисунок 3.3 - Графики сушки сыра «Адыгейский» при ступенчатом способе подвода теплоты: а – величина тепловой нагрузки; б - температура на поверхности и в толще продукта; в – изменение относительной массы

а

б

в

Рисунок 3.4 - Графики сушки сыра «Адыгейский» при импульсном способе подвода теплоты: а – величина тепловой нагрузки; б - температура на поверхности и в толще продукта; в – изменение относительной массы

Для Адыгейского сыра при ступенчатом и импульсном способе подвода теплоты максимальная тепловая нагрузка 9,2 кВт/м² действует в течение 38 минут (рисунок 3.3а, 3.4а). При импульсном способе подвода теплоты наблюдается более интенсивный прогрев сыров и творога по толще высушиваемого слоя.

При ступенчатом энергоподводе температура в толще Советского сыра достигает температуру поверхностных слоев (60 °С) за 180 минут (рисунок 3.1 б); В сыре Адыгейский нужная температура поверхностных слоев (70 °С) достигается за 150 минут. При импульсном энергоподводе температура по толще слоя Советского сыра выравнивается за 140 минут (рисунок 3.2 б); Адыгейского за 110 минут (рисунок 3.4 б).

Импульсный способ подвода теплоты повышает скорость сушки и как следствие интенсифицирует процесс удаления влаги. Скорость сушки при ступенчатом энергоподводе Советского сыра составляет 0,62 %/мин; Адыгейского – 0,8 %/мин. При импульсном энергоподводе скорость сушки Советского сыра равна 0,69 %/мин; Адыгейского – 0,9 %/мин.

Относительная масса при ступенчатом энергоподводе за 180 минут у сыра Советский составляла от 68 % первоначального значения  (рисунок 3.1 в); Адыгейского сыра 54 % (рисунок 3.3 в). При импульсном энергоподводе Советского сыра 64 % (рисунок 3.2 в); Адыгейского сыра 52 % (рисунок 3.4 в). Продолжительность обезвоживания Советского и Адыгейского сыра при импульсном энергоподводе по сравнению со ступенчатым снижается на 12,1 и 14,3 % соответственно.

На рисунке 3.5 и 3.6 представлена продолжительность сушки сыров и творога при ступенчатом и импульсном способе подвода теплоты.

Рисунок 3.5 - Продолжительность сушки при ступенчатом подводе теплоты:

а – Сыр Адыгейский; б – Сыр Советский; в – Творог

Рисунок 3.6 - Продолжительность сушки импульсном подводе теплоты:

а – Сыр Адыгейский; б – Сыр Советский; в – Творог

Снижение продолжительности процесса сушки при импульсном способе подвода теплоты по сравнению со ступенчатым для сыра Советский – 11,4-22,7 %; сыра Адыгейский – 12,5-19,2 %; творога – 16,7-21,7 %. Уменьшение продолжительности обезвоживания связано с термодинамикой процесса. В процессе подвода теплоты центральные слои продукта имеют меньшую температуру, чем поверхностные. Поэтому, за счет разности парциальных давлений влага перемещается к центру продукта, из-за чего требуюся дополнительные энергозатраты и время на ее удаление.

В случае, когда теплота к продукту не подводится за счет интенсивного испарения происходит охлаждение поверхностных слоев, их температура практически выравнивается с центральными слоями, градиент температуры наиболее низкий и влага интенсивно перемещается к поверхности материала.

На рисунке 3.7 изображены графики распределения температур и содержания влаги при ступенчатом и импульсном способе сушки сыров и обезжиренного творога.

В случае импульсного способа подвода теплоты массовая доля влаги по объему высушиваемого слоя распределена более равномерно, чем при ступенчатом способе подвода теплоты. У сыра Советский массовая доля влаги поверхностных слоев составляет 5 % центральных при ступенчатом энергоподводе 17 %, при импульсном 11 %.

Для сыра Адыгейский и творога по достижению поверхностными слоями рациональной температуры при импульсном энергоподводе градиент массовой доли влаги на 4-8 % меньше, чем при ступенчатом энергоподводе.

В случае импульсного энергоподвода помимо более равномерного распределения массовой доли влаги по всему объему высушиваемого слоя происходит также равномерное распределение температурного поля.

| а | б |
| --- | --- |

в

Рисунок 3.7 - Графики распределения температуры и содержания влаги при

импульсном (пунктирные линии) и ступенчатом (сплошные линии) способах подвода теплоты: а – Сыр Советский; б – Сыр Адыгейский; в – обезжиренный творог

Для сыра Советский разница в температуре поверхностных и центральных слоев при ступенчатом энергоподводе составляет 18 °С, при импульсном 9 °С; сыра Адыгейский 16 °С, 8 °С; творога 18 °С, 12 °С.

Ообнаружено, что при импульсном способе подвода теплоты в процессе вакуумной сушки сыров и творога происходит сокращение градиентов массовой доли влаги и температуры по объему высушиваемого продукта.

3.1.2. Удельные энергозатраты

Удельные затраты теплоты при ступенчатом и импульсном способе подвода теплоты для всех видов исследуемых продуктов представлены на графиках на рисунке 3.8 и 3.9.

Для сыров и творога при одинаковой толщине слоя энергозатраты при импульсном энергоподводе меньше на 0,2-0,3 кВт/кг удаленной влаги чем при ступенчатом энергоподводе. Уменьшение затрат теплоты происходит из-за сокращения продолжительности сушки при импульсном энергоподводе.

Установлено, что скорость сушки при импульсном способе подвода теплоты выше чем при ступенчатом (таблица 3.1).

Рисунок 3.8 - Удельные энергозатраты при ступенчатом подводе теплоты:

а – Сыр Адыгейский; б – Сыр Советский; в – обезжиренный творог

Рисунок 3.9 - Удельные энергозатраты при импульсном подводе теплоты:

а – Сыр Адыгейский; б – Сыр Советский; в – обезжиренный творог

Таблица 3.1 – Скорость сушки молочных продуктов при различных способах подвода теплоты, dw/dt

| Наименование продукта | Способ подвода теплоты |
| --- | --- |
|  | Ступенчатый | Импульсный |
| Сыр Адыгейский | 0,8 | 0,9 |
| Сыр Советский | 0,62 | 0,69 |
| Творог | 0,93 | 1,05 |

Повышение скорости обезвоживания при импульсном энергоподводе происходит вследствие сокращения градиента температур поверхностных слоев и центральной части, когда теплота от нагревателей не подводится.

3.1.3. Показатели качества продукта

Органолептические и физико-химические показатели сухих сыров и творога в зависимости от способа подвода теплоты представлены соответственно в таблице 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 – Органолептические показатели сухих сыров и творога в

зависимости от способа подвода теплоты, баллов

| Продукт | Способ подвода теплоты |
| --- | --- |
|  | Ступенчатый | Импульсный |
| Сыр Советский | 28-29 | 28-29 |
| Сыр Адыгейский | 27-29 | 28-29 |
| Творог | 28-29 | 28-29 |

Таблица 3.3 – Физико-химические показатели сухих сыров и творога в

зависимости от способа подвода теплоты

| Продукт | Способ подвода теплоты |
| --- | --- |
|  | Ступенчатый | Импульсный |
|  | Массовая доля |
|  | влаги, % | жира в сухом веществе, % | влаги, % | жира в сухом веществе, % |
| Сыр Советский | 3,9-4,3 | 49,3-50,0 | 3,8-4,3 | 49,5-50,0 |
| Сыр Адыгейский | 3,7-5,0 | 44,0-50,5 | 3,7-5,5 | 44,0-50,5 |
| Творог | 3,7-4,8 | 2,2-36,4 | 3,7-5,0 | 2,2-36,0 |

Органолептические показатели сухих сыров и творога при ступенчатом и импульсном способе подвода теплоты составляют 27-29 баллов.

Массовая доля влаги в сухих сырах и твороге вне зависимости от способа подвода теплоты не превышает 5,0 %. Потери жира в процессе вакуумной сушки для сыров и творога не превышают 1-2 %. Массовая доля жира в сухом продукте зависит не от способа подвода теплоты, а от ее содержания в продукте до сушки.

Таким образом, установлено, что способ подвода теплоты не влияет на качественные показатели сухих сыров и творога. Способ подвода теплоты влияет на продолжительность процесса обезвоживания, скорость сушки, энергозатраты, градиент влажности и температуры по толще высушиваемого слоя.

При импульсном подводе теплоты сокращается градиент влажности и температуры по объему высушиваемого слоя сыра, творога, что приводит к уменьшению продолжительности сушки и увеличению скорости сушки. Продолжительность сушки при импульсном энергоподводе по сравнению со ступенчатым сокращается для сыра Советский на 11,4-22,7 %; для сыра Адыгейский – 12,5-19,2 %; для творога – 16,7-21,7 %. Скорость сушки при импульсном способе подвода теплоты увеличивается для сыра Советский на 0,07 %/мин; для сыра Адыгейский – 0,1 %/мин; творога – 0,12 %/мин. Удельные затраты теплоты для сыров и творога при импульсном способе подвода теплоты меньше на 0,2-0,3 кВт/кг удаленной влаги.

Основываясь на том, что в случае импульсного способа подвода теплоты продолжительность процесса обезвоживания уменьшается, скорость сушки повышается, уменьшаются энергозатраты, можно утверждать, что импульсный способ подвода теплоты можно использовать для интенсификации процесса вакуумной сушки.

3.2. Многоступенчатая вакуумная сушка сыров и творога

3.2.1. Выбор технологических режимов ступенчатой сушки

Для интенсификации процесса вакуумной сушки молочных продуктов исследовали одно-, двух- и трехступенчатую сушку.

Температура продукта в первый период сушки практически равна температуре мокрого термометра, поскольку все тепло в данный период расходуется только на испарение влаги. Так как температура мокрого термометра значительной ниже температуры окружающей среды и почти от нее не зависит, для первого периода сушки можно принять более высокие температуры нагрева, что является очень важным для интенсификации процесса удаления влаги и правильной организации аппаратурно-технологического оформления.

Интенсификацию процесса вакуумной сушки сыров и творога производили за счет увеличения начальной температуры нагрева и ступенчатого сброса давления. Режимы двух- и трехступенчатой сушки сыров и творога представлены в таблице 3.4. Режимы двух- и трехступенчатой вакуумной сушки сыров и творога основаны на рациональных режимах одноступенчатой сушки. Величина тепловой нагрузки при различных режимах двух- и трехступенчатой сушки сыров и творога не превышала рациональной величины. Температура сушки на первой ступени при двухступенчатой сушки, на первой и второй ступени при трехступенчатой сушки превышает рациональную величину с целью интенсификации процесса.

Таблица 3.4 – Режимы двух- и трехступенчатой вакуумной сушки

| Продукт | Сушка | Ступень | Параметры процесса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Остаточное давление, кПа | Тепловая нагрузка, кВт/м² | Температура, °С |
|  |  | Третья | 2-3 | 5,52 | 60 |
| Сыр Советский | Двухступенчатая | Первая | 2-3 | 7,36 | 80 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 7,36 | 60 |
|  | Двухступенчатая | Первая | 9-10 | 7,36 | 80 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 7,36 | 60 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 2-3 | 7,36 | 90 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 7,36 | 75 |
|  |  | Третья | 2-3 | 7,36 | 60 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 15-16 | 7,36 | 90 |
|  |  | Вторая | 7-8 | 7,36 | 75 |
|  |  | Третья | 2-3 | 7,36 | 60 |
| Сыр Адыгейский | Двухступенчатая | Первая | 2-3 | 9,2 | 90 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Двухступенчатая | Первая | 9-10 | 9,2 | 90 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 2-3 | 9,2 | 100 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 80 |
|  |  | Третья | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 15-16 | 9,2 | 100 |
|  |  | Вторая | 7-8 | 9,2 | 80 |
|  |  | Третья | 2-3 | 9,2 | 70 |
| Творог | Двухступенчатая | Первая | 2-3 | 9,2 | 90 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Двухступенчатая | Первая | 9-10 | 9,2 | 90 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 2-3 | 9,2 | 100 |
|  |  | Вторая | 2-3 | 9,2 | 80 |
|  |  | Третья | 2-3 | 9,2 | 70 |
|  | Трехступенчатая | Первая | 15-16 | 9,2 | 100 |
|  |  | Вторая | 7-8 | 9,2 | 80 |
|  |  | Третья | 2-3 | 9,2 | 70 |

Остаточное давление при двух- и трехступенчатой сушки со ступенчатым сбросом давления превышает рациональное давление с целью интенсификации процесса сушки и уменьшения удельных затрат на удаление влаги.

3.2.2. Анализ процесса ступенчатой сушки

На рисунке 3.10-3.13 представлены графики изменения плотности теплового потока, температуры, относительной массы и остаточного давления при двух и трехступенчатой сушки сыра Советский (приложения 1-16).

Двух и трехступенчатую сушку Советского сыра проводили при режимных параметрах, приведенных в таблице 3.4. Сушку производили толщиной слоя 30 мм в виде кубиков размером 6х6х6 мм. Продолжительность сушки при всех режимах равна 270 минут.

При двухступенчатой сушке по первому варианту, то есть при постоянном давлении в камере 2-3 кПа переход с первой на вторую ступень происходит спустя 120 минут. На первой ступени температура поверхности сыра достигает заданного значения 80 °С через 63 минуты и поддерживается на данном уровне до 117 минут при этом величина плотности теплового потока равна 7,36 кВт/м².

В процессе перехода на вторую ступень необходимо чтобы температура поверхности сыра составляла 60±3 °С, поэтому осуществляют выключение инфракрасных ламп. Температура сыра за счет естественной конвекции снижается от 80 до 60 °С за 62 минуты. При достижении поверхностью Советского сыра температуры 60 °С чтобы избежать дальнейшее понижение его температуры осуществляют включение нагревателей на рациональную величину тепловой нагрузки 7,36 кВт/м². Температуру сыра на второй ступени поддерживают равной 60±3 °С.

Проведение двухступенчатой сушки по второму варианту отличается тем, что в процессе перехода на вторую ступень одновременно с выключением ламп нагрева снижают остаточное давление в камере с 9-10 до 2-3 кПа. Понижение остаточного давления способствует более быстрому удалению прочно связанной влаги. При остаточном давлении 2-3 кПа (первый вариант) величина тепловой нагрузки 7,36 кВт/м² по времени действует дольше (52 минуты), чем при остаточном давлении 9-10 кПа (второй вариант) – (45 минут). Это обусловлено  тем, что при давлении 2-3 кПа влага из сыра интенсивно испаряется и прогрев сыра происходит медленнее, чем при 10-11 кПа.

а

б

в

Рисунок 3.10 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и плотности теплового потока (в) при двухступенчатой сушке сыра Советский

(вариант №1)

а

б

в

Рисунок 3.11 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и плотности теплового потока (в) при двухступенчатой сушке сыра Советский

(вариант№ 2)

а

б

в

Рисунок 3.12 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и плотности теплового потока (в) при трехступенчатой сушке сыра Советский

(Вариант №1)

а

б

в

Рисунок 3.13 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и плотности теплового потока (в) при трехступенчатой сушке сыра Советский

(Вариант №2)

В процессе перехода на вторую ступень (первый вариант) плотность теплового потока равная 7,36 кВт/м² действует 8 минут, (второй вариант) – 20 минут. Таким образом снижение остаточного давления с 9-10 до 2-3 кПа влечет за собой снижение внутренней энергии и требует большего количества теплоты для прогрева продукта.

Трехступенчатую сушку Советского сыра также осуществляли при двух вариантах процесса: при постоянном остаточном давлении 2-3 кПа (первый вариант); со сбросом давления в три ступени от 15-16 до 7-8 кПа; от 7-8 до 2-3 кПа.

При втором варианте трехступенчатой сушки продолжительность перехода с первой на вторую, со второй на третью ступень составляет не более 10 минут, по первому – 35 минут. Быстрый прогрев продукта обусловлен более высоким остаточным давлением (второй вариант).

Температура центральных и поверхностных слоев в конце процесса двух и трехступенчатой сушки выравнивается, что свидетельствует о прекращении испарения влаги и завершении процесса сушки. Масса образцов Советского сыра прекращает изменяться при двухступенчатой сушке 1 вариант через 240, 2 вариант – 270 минут; при трехступенчатой сушке 1 вариант через 220, 2 вариант – 250 минут.

В таблице 3.5 приведена продолжительность и удельные затраты теплоты двух- и трехступенчатой вакуумной сушке сыра Адыгейский.

Таблица 3.5 – Продолжительность и удельные затраты теплоты при двух- и трехступенчатой вакуумной сушке сыра Адыгейский

| Сушка | Ступень | Параметры процесса | Продолжи-тельность сушки, минут | Удельные затраты теплоты, кВт/кг удаленной влаги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остаточное давление, кПа | Тепловая нагрузка, кВт/м² | Темпера-тура, °С |  |  |
| Одноступенчатая |  | 2-3 | 5,52 | 60 | 330 | 3-3,5 |
| Двухступенчатая | Первая | 2-3 | 5,52 | 80 | 270 | 3,4-3,7 |
|  | Вторая | 2-3 | 5,52 | 60 |  |  |
| Двухступенчатая | Первая | 9-10 | 5,52 | 80 | 300 | 2,7-3,0 |
|  | Вторая | 2-3 | 5,52 | 60 |  |  |
| Трехступенчатая | Первая | 2-3 | 5,52 | 90 | 250 | 3,5-3,9 |
|  | Вторая | 2-3 | 5,52 | 75 |  |  |
|  | Третья | 2-3 | 5,52 | 60 |  |  |
| Трехступенчатая | Первая | 15-16 | 5,52 | 90 | 280 | 2,8-3,2 |
|  | Вторая | 7-8 | 5,52 | 75 |  |  |
|  | Третья | 2-3 | 5,52 | 60 |  |  |

При двухступенчатой сушки при остаточном давлении на первой и второй ступени 2-3 кПа продолжительность сушки равна 270 минут, при остаточном давлении на первой ступени 9-10 кПа, на второй 2-3 кПа – 300 минут.

При трехступенчатой сушке при остаточном давлении 2-3 кПа продолжительность сушки составляет 250 минут, со сбросом давления от 15-16 до 7-8 кПа и от 7-8 до 15-16 кПа – 280 минут.

Установлено, что наименьшая продолжительность двух- и трехступенчатой сушки при остаточном давлении 2-3 кПа на каждой ступени. Поскольку при величине остаточного давления 2-3 кПа интенсивность испарения выше чем при более высоких остаточных давлениях.

В случае трехступенчатой сушки при остаточном давлении в камере 2-3 кПа продолжительность сушки (250 минут) меньше чем при двухступенчатой при данном давлении (270 минут). При трехступенчатой сушке продолжительность обезвоживания снижается ввиду более высокой температуры нагрева на первой ступени 90 °С.

Меньшими энергозатратами характеризуется двухступенчатая сушка с остаточным давлением на первой ступени 9-10 кПа и трехступенчатая сушка с остаточным давлением на первой ступени 15-16 кПа, на второй ступени 7-8 кПа. С уменьшением остаточного давления происходит повышение коэффициента рабочего времени вакуумных насосов и холодильной машины, что влечет за собой усиленный расход электроэнергии.

Следует также отметить, что длительность процесса сушки исследуемых сыров при всех вариантах двух- и трехступенчатой сушки ниже, чем при одноступенчатой сушке. Удельные энергозатраты при двух и трехступенчатой сушки в зависимости от режима могут быть больше и меньше чем при одноступенчатой сушке.

При сушке твердых, мягких, рассольных сыров и творога двухступенчатой сушкой продолжительность процесса относительно одноступенчатой сушки меньше на 9,1-30,2 %, при трехступенчатой сушки на 15,2-39,7 %.

Удельные затраты теплоты твердых, мягких, рассольных сыров и творога при двух- и трехступенчатой сушки при постоянном давлении 2-3 кПа больше чем при одноступенчатой сушке на 0,4-0,9 кВт/кг удаленной влаги. При двух- и трехступенчатой сушке сыров и творога со сбросом давления удельные затраты теплоты меньше чем при одноступенчатой сушке на 0,3-0,8 кВт/кг удаленной влаги. Органолептическая оценка сухих сыров и творога в зависимости от количества ступеней сушки приведена в таблице 3.6.

Органолептическая оценка сухих сыров и творога, выработанных при двух- и трехступенчатой сушке (27-29 баллов) равна органолептической оценки сухих сыров и творога, выработанных при одноступенчатой сушке (27-29 баллов). Сухие сыры и творог, выработанные при двух- и трехступенчатой сушки имеют высокие органолептические показатели, так как температура сушки превышает рациональную величину не более чем на 20 °С. Воздействует повышенная температура на сыры и творог в начале процесса сушки, когда влажность достаточно высока и нет угрозы их тепловому повреждению.

Таблица 3.6 – Органолептическая оценка сухих сыров и творога в зависимости от количества ступеней сушки, баллов

| Продукт | Одноступенчатая сушка | Двухступенчатая сушка | Трехступенчатая сушка |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыр Советский | 28-29 | 27-29 | 27-29 |
| Сыр Адыгейский | 27-29 | 27-29 | 27-29 |
| Творог | 28-29 | 28-29 | 28-29 |

Потери жира при двух- и трехступенчатой сушки сыров и творога не превышают 1-2 %. Массовая доля влаги сухих сыров и творога составляет 3,5-6,0 %.

На основании проведенных исследований установлено, что процесс вакуумной сушки сыров и творога можно интенсифицировать за счет двух и трехступенчатой сушки. Режимы двух- и трехступенчатой сушки сыров и творога приведены в таблице 3.4.

Продолжительность процесса вакуумной сушки сыров и творога при двух- и трехступенчатой сушки меньше чем при одноступенчатой сушке на 9,1-30,2 % и 15,2-39,7 % соответственно. Удельные затраты теплоты при двух- и трехступенчатой сушке при постоянном давлении 2-3 кПа больше чем при одноступенчатой сушке на 0,4-0,9 кВт/кг удаленной влаги. При двух- и трехступенчатой сушке сыров и творога со сбросом давления удельные затраты теплоты меньше чем при одноступенчатой сушке на 0,3-0,8 кВт/кг удаленной влаги.

Органолептическая оценка сухих сыров и творога, выработанных при двух- и трехступенчатой сушки составляет 27-29 баллов. Потери жира при двух и трехступенчатой сушки сыров и творога не превышают 1-2 %. Массовая доля влаги сухих сыров и творога равна 3,5-6,0 %.